# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目1#站（水稳拌合站、混凝土拌合站）-海原县西安镇小河村项目

建设单位（盖章）：宁夏交通建设股份有限公司S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目部

编制日期：                 2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目1#站（水稳拌合站、混凝土拌合站）-海原县西安镇小河村项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位 联系人 | 李卫明 | 联系方式 | 19909572868 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市海原县西安镇小河村 |
| 地理坐标 | 建设地点中心坐标（36度37分16.936秒，105度30分30.920秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 55 石膏、水泥制品及类似制品制造商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造项目 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 450 | 环保投资（万元） | 195.1 |
| 环保投资占比（%） | 43.4 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 72555m2 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 其他符合性 分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1 本项目与中卫市“三线一单”符合性分析 根据原环境保护部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 (1)生态保护红线 本项目S50海原至平川（宁甘界）公路配套建设的临时拌合站项目。根据中卫市人民政府于2021年8月31日发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号）附件1《中卫市“三线一单”文本》中“3生态保护红线及生态分区管控”知，中卫市生态空间总面积5284.56平方公里，占全市国土总面积的38.71%。其中生态保护红线面积约为3179.06平方公里，占全市国土总面积的23.29%。除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50平方公里，占全市国土面积15.42%，本项目位于中卫市海原县西安镇小河村根据建设单位提供的工程坐标及现场调查，对照中卫市生态保护红线图，经确认本项目不在中卫市生态保护红线内。本项目与中卫市生态保护红线图位置关系见附图1。 (2)环境质量底线 ①大气环境质量底线 本项目位于中卫市海原县西安镇小河村，根据《2020年宁夏生态环境质量报告》公开的区域环境空气质量数据，本项目所在区域中卫市SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年均值和相应的百分位数24h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求；区域特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；根据中卫市人民政府于2021年8月31日发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于大气环境一般管控区，管控要求为：“落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。”本项目建成后碎石料仓全封闭并配套洒水设施设施，定期洒水抑尘，可有效降低车间粉尘；装卸、搅拌过程均在封闭车间内或全封闭设备内进行；运输车辆控制装载量并遮盖篷布，厂区进行硬化并配备洒水车定期洒水抑尘。因此，可满足其管控要求。项目与中卫市大气环境环控位置见附图2。 ②水环境质量底线 本项目位于中卫市海原县西安镇小河村，根据中卫市人民政府于2021年8月31日发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于中卫市水环境一般管控区，管控要求为：“对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。”本项目无生产生活废水产生，厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田，对区域环境质量影响较小，可满足其管控要求。项目与中卫市水环境环控位置见附图3。 ③土壤环境质量底线 本项目位于中卫市海原县西安镇小河村，根据中卫市人民政府于2021年8月31日发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于农用地优先保护区，管控要求为：“实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业应当按照有关规定采取措施，防止对耕地造成污染。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。”本项目属于S50海原至平川（宁甘界）公路配套建设的临时拌合站项目，本项目已列入《宁夏回族自治区省道网布局规划（2015 年-2030 年）》，为自治区重点项目。根据《自然资源部农业农村部关于加强和改进永久基本农田保护工作的通知》（自然资规〔2019〕1 号）文件，“临时用地一般不得占用永久基本农田，建设项目施工和地质勘查需要临时用地、选址确实难以避让永久基本农田的，在不修建永久性建（构）筑物、经复垦能恢复原种植条件的前提下，土地使用者按法定程序申请临时用地并编制土地复垦方案，经县级自然资源主管部门批准可临时占用，并在市级自然资源主管部门备案”。本项目临时用地选址前期和用地单位实地踏勘项目区周边地形地貌，现场为属黄土高原沟壑区，现场主要地貌包括冲沟和山梁。选用冲沟河道或山梁作为项目部及拌合站站址，施工难度大且存在一定的自然灾害风险。通过自然资源部门现状数据分析，山梁区域位于主要为林地且大部分区域位于生态红线保护区，生态环境脆弱，破坏后生态环境不易恢复。项目选址区域为农业耕种区且大部分划定为永久基本农田保护区，项目临时用地不可避免占用永久基本农田。综上所述，在土地集约利用、耕地保护、生产安全、生产成本、环境保护多方面比较，本项目站选址是最优布局且项目已获得海原县自然资源局临时用地的批复（见附件2）因此项目的建设符合中卫市土壤环境管控要求。项目与中卫市土壤环境环控位置见附图4。 (3)资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 (4)生态环境准入清单 根据中卫市人民政府于2021年8月31日发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号），全市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共计49个环境管控单元。 根据中卫市环境管控单元划分，本项目所属区域为一般管控单元。一般管控单元管控要求：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。本项目建成后料仓全封闭并配套洒水设施，定期洒水抑尘，可有效降低车间粉尘；装卸、搅拌过程均在封闭车间内或全封闭设备内进行；运输车辆控制装载量并遮盖篷布，厂区进行硬化并配备洒水车定期洒水抑尘，项目高噪声设备设置减震垫，厂区设置防渗旱厕定期清掏作为有机肥用于附近农田，沉淀池沉渣、钢筋加工边角料等固废均妥善处置，项目占地为耕地，施工期将耕地表土层分层堆放，抑尘网遮盖，定期洒水保湿，项目结束后对场地设备拆除，进行复垦恢复耕地利用性质，综上所述项目对周边生态环境影响较小，因此本项目能够满足《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》及《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号）中重点管控单元相关要求。本项目与中卫市环境管控单元图位置关系图见附图5。 2 《产业结构调整指导目录》符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2020年1月1日实施)，本项目为混凝土生产加工项目，不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属“允许类”建设项目，故项目的建设符合国家产业政策要求。此外，根据《产业结构调整指导目录(2019年本）》，项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列，符合国家相关产业政策。 综上，项目的建设符合国家产业政策的要求。 |

本项目与“中卫市生态环境准入清单总体要求”及“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”相符性判定见表1。 表1 中卫市环境管控单元生态环境准入清单 序号 环境管控单元名称 行政区划 要素 属性 管控 单元 分类 “三线一单”生态环境准入清单编制要求 省 市 县 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 ZH64052230004 海原县 一般管 控单元 宁夏回族自治区 中卫市 海原 县 一般管控区 一般管控单元 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。 / / / 本项目情况 中卫市海原县西安镇小河村 一般管控单元 本项目为公路配套建设的临时拌合站项目，项目占地范围内包括永久基本农田，不在厂区内采砂取土，本项目不属于新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目，项目已获得海原县自然资源局的用地批复，项目建设符合国家和地方产业政策，运营期结束后恢复为永久基本农田，综上所述项目符合海原县一般管控单元空间布局约束要求。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 项目基本情况 ⑴建设内容 本项目为S50海原至平川（宁甘界）公路配套建设的临时拌合站项目，预计2023年12月底结束运营，本项目主要建设水泥混凝土拌合站、水泥稳定土拌合站、钢筋加工车间、小型预制件生产线、预制梁板生产线，项目主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程等组成，项目工程组成见表2。本项目与中卫市沙坡头区行政区划关系见附图6，与周边环境关系见附图7。 表2 本项目工程组成一览表 分类 工程名称 建设规模 主体工程 水泥混凝土拌合站 占地面积6000m2，安装2台混凝土拌合机，生产规模为9.45万m3/a。混凝土拌合站上料斗等设备置于全封闭料仓内。 钢筋加工车间 占地面积均为2500m2，位于厂区南侧，车间内包括生产区和产品存放区，车间内安装1台钢筋弯曲中心、1台数控弯箍机、1台5t天车和1台10t天车，2台钢筋切割机、2台焊接机。 小型预制件生产线 占地面积4200m2，设置1条小型预制件生产线，配套安装1台拌合机，生产规模为1.35万m3/d。 预制梁板生产线 设置1条预制梁板生产线，占地面积1600m2，生产规模为2.2万m3/a；安装80T门吊2台，10T门吊2台 水泥稳定土拌合站 占地面积500m2，安装1台双拌缸拌合机，生产规模为45万m3/a。 储运工程 水泥混凝土拌合站 设置1座料仓，占地面积2500m2，全密闭钢结构厂房，料仓分为8个存料区，位于厂房内南侧，每个存料区的容积约为800m3，主要用于储存不同规格的碎石和水洗砂，水泥混凝土拌合站进料斗位于料仓北侧。 设置4个200t的粉煤灰罐。 设置4个200t水泥筒仓。 小型预制件 设置一座半封闭小料仓，占地面积144m2，料仓内设置四个料斗。 设置1个200t粉煤灰罐。 设置1个200t的水泥筒仓。 水泥稳定土拌合站 设置1座料仓，占地面积4400m2，全密闭钢结构厂房，主要用于储存碎石。 设置2个200t水泥筒仓。 小型预制件养生棚 设置3座小型预制件养生棚，占地面积4200m2，养生棚配套安装自动喷淋设施，用于小型预制件的喷淋养生。 预制梁板 半成品存放区：占地面积1470m2，位于厂区东南侧。 预制梁板模具存放区：占地面积780m2，位于厂区东侧。 续表2 本项目工程组成一览表 分类 工程名称 建设规模 辅助工程 办公用房 办公生活区位于厂区南侧，占地面积7150m2，主要用于日常办公及生活，包括办公区和宿舍。 公用工程 供水 本项目用水依托市政供水管网。 排水 本项目无生产生活废水外排。 供电 本项目用电依托市政供电管网。 供热 本项目冬季不生产，因此不进行供暖。 环保工程 废气处理措施 水泥混凝土 料仓粉尘：储料库采用全封闭式建设，项目上料斗等设备均置于料仓内，并定期进行洒水降尘，使砂石料保持一定的湿度。 筒仓粉尘：自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔(15m）排放。 搅拌废气：采用全封闭式搅拌机，物料经密闭式输送廊道由皮带输送至计量、搅拌工序，采用湿料搅拌。 钢筋加工车间 钢筋加工车间全封闭设置。钢筋加工车间焊接机产生的焊接烟尘设移动式焊接烟尘处理器处理。 小型预制件生产车间 料仓粉尘：料斗置于半封闭小料仓内，定期洒水，使砂石料保持一定湿度，地面采取硬化措施，定期洒水降尘。 水泥筒仓粉尘：均自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔（15m）排放。 搅拌废气：混凝土搅拌采用全封闭式搅拌机，物料经密闭式输送廊道由皮带输送至计量、搅拌工序，采用湿料搅拌。 水泥稳定土 料仓粉尘：料仓采用全封闭式建设，地面采取硬化措施，定期洒水降尘。 水泥筒仓粉尘：均自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔（15m）排放。 搅拌废气：采用全封闭式搅拌机搅拌，物料经密闭式输送廊道由皮带输送至计量、搅拌工序，湿料搅拌。 废水防治 预制梁板养护废水经沉淀池（50m3）沉淀后回用于预制梁板养护。 搅拌设备及砼运输车清洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产。 厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田。 噪声防治 厂房隔声、消声、生产设备基础安装减振垫减振。 固废防治 钢筋加工收集的废边角料、焊接粉尘、焊渣集中收集后外售综合利用。 沉淀池沉渣收集后回用于混凝土拌合站。 筒仓粉尘灰通过反吹回落至筒仓内回用。 生活垃圾集中后交由当地环卫部门处理。 设备维修产生的废机油交维修厂家回收处置。 防渗 项目厂区旱厕采取重点防渗，其防渗层的防渗性能不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，沉淀池采用一般防渗措施，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；项目其他区域等作为简单防渗区，作一般硬化处理。 |
| --- | --- |
| 建设 内容 建设 内容 建设内容 建设内容 | 2 主要产品及产能 本项目主要产品及产能情况见表3。 表3 本项目主要产品及产能一览表 序号 产品 产能 单位 备注 1 水泥混凝土 9.45 万m3/a / 2 水泥稳定土 45 万m3/a / 3 预制梁板 2.2 万m3/a 20mT梁300片，30mT梁台座预制数量为350片 4 小型预制构件 1.35 万m3/a 空心六棱块构件 5 钢筋 6000 t/a / 3 主要生产单元及生产工艺 本项目主要产品包括混凝土、小型预制件、钢筋混凝土梁，项目混凝土加工工艺主要为配料、搅拌，钢筋混凝土梁加工主要工艺为在胎模上进行钢筋绑扎、浇筑等，主要生产单元包括集中拌合站及制梁场加工设施。 4 主要生产设施及设备 本项目主要生产设施及设备详见下表4。 表4 本项目主要生产设备及设施一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 1 混凝土搅拌机 120型 2 2 混凝土搅拌机 60型 1 3 混凝土搅拌机 JS1000型 1 4 钢筋弯曲中心 / 1 5 数控弯箍机 / 1 6 焊接机 / 2 7 切割机 / 2 8 天车 5t 1 9 天车 10t 1 10 门吊 80t 2 11 门吊 10t 2 12 矿石提升机 / 3 13 粉料提升机 / 3 14 水泥筒仓 200t 8 15 水泥筒仓 100t 4 16 粉煤灰筒仓 200t 2 17 砼运输车 / 6 5 主要原辅材料及燃料的种类及用量 本项目主要原辅材料种类及用量详见表5。 表5 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 用量 单位 储存方式 来源 1 水泥 128300 t/a 筒仓 外购 2 碎石 968720 t/a 料仓 外购 3 水洗砂 71220 t/a 料仓 外购 4 外加剂 180 t/a 专用桶 外购 5 钢筋 5998 t/a / 外购 6 焊条 6 t/a / 外购 7 粉煤灰 12500 t/a 筒仓 外购 8 水 120034.5 t/a / 市镇管网 6 给排水 6.1给水 ①生产用水 项目生产用水主要为混凝土生产用水、水泥稳定土生产用水、预构件养护用水和洒水抑尘用水。生产总用水量为444.6m3/d（120034.5m3/a）。 a、混凝土生产用水 混凝土生产用水主要包括混凝土搅拌用水、混凝土搅拌机清洗用水及砼运输车清洗用水。 混凝土搅拌用水：本项目混凝土搅拌用水采用新鲜水，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办［2020］20号），混凝土搅拌用水量按0.20m3-m3产品计。本项目年生产混凝土9.45万m3，则其生产工艺用新鲜水量约70m3/d（18900m3/a）。 搅拌机清洗用水：本项目搅拌机清洗用水采用新鲜水和回用水。搅拌机平均每天清洗1次，每次清洗用水约1.5m3。本项目5台搅拌机，则项目混凝土生产线搅拌机清洗用水量约7.5m3/d（2025m3/a），其中新鲜水用量为0.95m3/d(256.5m3/a)，回用水量为6.55m3/d（1768.5m3/a）。 砼运输车清洗用水：本项目搅拌机清洗用水采用新鲜水和回用水。砼运输车平均每天清洗1次，本项目共6台砼运输车，每天总清洗用水用量约2m3/d（540m3/a），砼运输车清洗全部使用回用水。 b、水泥稳定土生产用水 水泥稳定土搅拌用水：本项目水泥稳定土搅拌用水采用新鲜水，项目年产45万m3水泥稳定土，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办［2020］20号），搅拌用水量按0.20m3-m3产品计，则项目水泥稳定土生产搅拌用水量为333.3m3/d（90000m3/a）。 c、预制构件养护用水 本项目预制梁板生产规模为2.2万m3/a、小型预制构件生产规模为1.35万m3/a，根据对同类型企业类比调查，预制梁板养护用水量约0.3m3每立方米，预制小构件为0.1m3每立方米，则养护用水约为29.4m3/d（7950m3/a）。 d、洒水抑尘用水 本项目场站洒水逸尘用水量为10m3/d（2700m3/a）。 ①生活用水 本项目运营期劳动人员40人，年生产270天。根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办［2020］20号），海原县属于三类地区，本项目生活用水参照农村居民家庭用水定额60L/人·d计，则项目生活用水量为2.4m3/d（648m3/a）。 6.2排水 ⑴生产废水 本项目生产废水主要为混凝土搅拌机及砼运输车清洗废水，生产废水产生量按用水量的90%计，则生产废水产生总量约为8.55m3/d（2308.5m3/a），经沉淀池处理后的上清液进入清水池，循环用于混凝土搅拌机及砼运输车的清洗，不外排。 ⑵生活废水 厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田，运营期无生活废水外排。 本项目供排水情况见表6。 表6 本项目项目供排水情况一览表 用水项目 定额 用水 损耗及排水 备注 新鲜用水量(m3/a) 回用水量(m3/a) 损耗水量(m3/a) 产生量(m3/a) 混凝土搅拌用水 0.2m3/立方米产品 18900 0 18900 0 全部损耗 混凝土搅拌机清洗用水 1.5m3/台 256.5 1768.5 202.5 1822.5 排水回用 砼运输车清洗用水 2m3/d 0 540 54 486 水泥稳定土搅拌用水 0.2m3/t产品 90000 0 90000 0 全部损耗 养护用水 0.3m3/立方米 7530 0 7530 0 全部损耗 洒水抑尘用水 ---- 2700 / 2700 0 全部损耗 生活用水 60L/人·d 648 0 648 0 / 合计 / 120034.5 2308.5 120034.5 2308.5 / / 122343 122343 / 图5 项目水平衡图 m3/d 7 劳动定员及工作制度 工作制度：本项目年工作270天，8小时工作制。 劳动定员：本项目劳动定员40人。 8 厂区平面布置 本项目位于宁夏中卫市海原县西安镇小河村，厂区设一个出入口，位于厂区的西南侧，生活区位于厂区的南侧，生产区由南至北依次为水泥混凝土生产区（包括相关储运工程）、水泥稳定土生产区、小型预制件生产区、钢筋加工车间位于厂区西侧，预制梁板生产区位于厂区东侧，海原县常年主导风向为东风，生活区域位于生产区的侧风向，项目总平面布置合理。本项目平面布置图见附图8。 9 投资与环保投资 本项目总投资450万元，环保投资195.1万元，占总投资43.4%，主要用于施工期和运营期废水、废气、噪声、固废等防治。具体环保投资见表7。 表7 本项目环保投资一览表 项目 防治措施 投资 万元 施工期 废水防治 项目施工期建设1座30m3的临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后用于施工场地泼洒抑尘；工人生活产生的少量洗漱废水，用于施工场地泼洒抑尘，同时拟建设的1座防渗型环保旱厕供工人如厕使用。 4.0 废气防治 施工场地设置2.5m高围挡，定期洒水抑尘；新筑路基必须及时压实；运输土方、粉状物料等车辆采用篷布遮盖；开挖的土方不能及时回填时，在有风或大雨天气临时遮盖；对堆存易产生扬尘的施工材料用防尘网遮盖，粉状物料（如水泥、石灰等）不得露天堆放；施工机械占地及无法及时清运固废临时占地采取定期洒水抑尘、覆盖防尘网等措施；施工期严格落实建筑工地“六个100%”防控措施；运输车辆应按照固定路线慢速行驶；施工过程尽量选用低能耗、低污染排放的施工运输车辆，对于废气排放超标的车辆，应安装尾气净化装置，注意车辆维修保养，减少因车辆状况不佳造成的空气污染，施工高峰期监测环境空气质量。 4.0 噪声防治 施工期选用低噪声施工设备，采取隔声、减振等措施，合理安排施工时间，施工高峰期监测施工噪声。 3.0 固废防治 建筑垃圾、沉淀池泥沙及时清运至政府指定的建筑垃圾场，不能及时清运的建筑垃圾用防尘网遮盖；设置生活垃圾分类收集箱1个，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 2.0 续表7 环保投资一览表 项目 防治措施 投资 万元 运营期 废水防治 项目共设1座防渗旱厕，位于办公生活区，定期清掏作为有机肥用于附近农田。 2.0 搅拌机及砼运输车清洗废水经沉淀池（10m3）沉淀后回用。 3.0 废气防治 水泥筒仓粉尘 筒仓均自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部15m高的呼吸口排放。 3.0 储料仓 库粉尘 储料仓库为全封闭建设，地面采取硬化措施，定期洒水降尘，砂子、石子等原料上料采用密闭廊道输送。 10.0 上料粉尘 水泥混凝土拌合站和水泥稳定土拌合站上料斗置于料仓内，砂石料定期洒水保持一定湿度。 / 小型预制件料斗置于半封闭仓库内。 1.0 搅拌废气 采用全封闭式搅拌机湿料搅拌。 100.0 焊接烟尘 钢筋车间全封闭建设进行，配备1台移动式焊接烟尘处理器。 1.0 车辆运输废气 站内运输便道全部硬化，定期洒水抑尘，运输车辆控制装载量并遮盖篷布。 3.0 噪声防治 选用低噪声生产设备，采取隔声、减振、加强对设备的日常管理和维护等综合降噪措施。 5.0 固废防治 生活垃圾 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 1.0 钢筋废边角料 场站内设置钢筋废料池，钢筋加工产生的废边角料及钢筋焊接产生的焊尘、焊渣集中收集后定期外售。 1.0 焊尘 焊渣 沉淀池沉渣 沉渣定期清理后回用于混凝土生产。 / 筒仓除尘灰 筒仓粉尘灰通过反吹回落至筒仓内回用。 废润滑油 项目设备检修维护产生的废润滑油为危险废物，检修时交有资质单位现场收集并带出厂区处置，不在厂内暂存。 / 运营期满生态恢复 根据《S50 海原至平川（宁甘界）公路项目（二标）临时用地土地复垦方案报告书》中提到的服务期满后拆除生产、生活设施，采取地表混凝土清理及迹地清理、土地复垦工程等技术措施，复垦后定期开展生态监测及复垦区域管护。 52.1 总计 195.1 |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期工艺流程及产污环节 建设项目建设地点位于宁夏回族自治区中卫市海原县西安镇小河村，项目施工周期为6个月，施工期主要包括土方、场地平整、设备安装等，施工期施工人员约40人，不设置施工生活营地。施工期主要产生污染物主要为废气、废水、噪声、固体废物等污染物。 施工期主要污染环节： ⑴废气 本项目施工期产生废气主要为施工材料如砂子等在其装卸、运输等过程中，因风力作用而产生的扬尘以及运输车辆往来造成地面扬尘。 ⑵废水 本项目施工期不设施工生活营地，无生活污水产生和排放；施工期间的砂浆搅拌机用水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，主要污染因子为SS。 ⑶噪声 本项目施工期噪声主要为施工机械运行产生的机械噪声以及车辆运输时产生的交通噪声。 ⑷固体废物 本项目不设置施工生活营地，因此无生活垃圾产生。 施工期固体废物主要为建筑施工活动产生如废设备包装等建筑垃圾。 ⑸生态环境影响 本项目占地面积为72555m2。占地类型为耕地。经分析项目对所在区域生态环境的影响主要有： ①地表土壤、植被的破坏等。 本项目占用土地类型为耕地，占地面积为72555m2，其中49207m2为永久基本农田，项目施工运营期间对土地的破坏主要为厂区内场地、道路进行整平，压路机压实，上面采用混凝土、水稳混合材料进行硬化，将改变占用土地地表的完整性和平整性，进而对土地造成影响和破坏，项目的建设改变了土地的原有使用功能，由农用地变为建设用地；工程建设造成土地生产力短期内衰退或丧失，引起土壤加速侵蚀及水土流失，对周边土地利用、生态系统生产量将造成不利影响，导致在项目土地复垦之前无法进行农业耕作，最终造成区域农业减产。 ②项目施工过程中各种机械设备、运输车辆排放废气等对土壤的污染破坏以及各种机械设备、车辆对地面的碾压，人员踩踏造成土壤板结，降低土壤生产能力；产生的扬尘将沉降在区域土壤表面，会改变土壤理化性质。 ③对厂区周围生物生存环境的影响。 项目建设破坏了原有的自然环境面貌，鸟类及野生动物栖息地受到破坏，大区域内人群活动、机械车辆轰鸣和晚间的灯光均对鸟类和野生动物的栖息、活动、繁殖造成影响。 2 运营期生产工艺流程及产污环节分析 2.1水泥混凝土、预制梁板、小型预制件生产工艺流程及产污环节 图2 本项目水泥混凝土工艺流程及产排污示意图 a、配料 按照混凝土生产要求原料配比，对原材料进行正确称量后投料。其中原料碎石、水洗砂、外加剂存放在全封闭式储料仓库内，上料时通过全封闭廊道运入搅拌机。水泥、粉煤灰则由罐车运入场站，通过放料阀由空压机输送至水泥筒仓，上料时通过管道上料，可根据配方需要进行调整，计量后送入拌合楼。 b、搅拌 产品混凝土生产在全封闭式拌合楼内完成，原辅用料按配比送至拌合楼进行搅拌，搅拌过程中加水，经过充分的搅拌，使水泥、碎石、水洗砂、粉煤灰、外加剂的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，自动卸料。在搅拌完成后，生产出的混凝土由专用运输罐车送至项目施工区。 2.2钢筋加工生产工艺流程及产污环节 本项目钢筋加工生产工艺流程产污环节见图3。 图3 本项目钢筋加工工艺流程及产排污示意图 a调直 钢筋应平直、无局部弯折,对弯曲的钢筋应调直后使用，主筋端部弯折无法调直,采用无齿锯切割。 b切断 钢筋加工前,技术人员根据设计图纸要求对每根桩钢筋进行配料,下达配料单。加工人员在下料前认真核对钢筋规格、级别及加工数量,无误后按配料单下料。下料时,应采用无齿锯或钢筋切断机进行切割,严禁使用电、气焊切割。在钢筋切断前,先在钢筋上用石笔按配料单标注下料长度将切断位置做明显标记,将标记对准刀刃切断。 c弯曲 钢筋的弯制成型用弯曲机进行,钢筋的弯制和末端弯钩均应符合设计要求。 d成型 钢筋笼通过焊机进行焊接成型。 2.3预制梁板生产工艺流程及产污环节 图4 本项目水泥混凝土工艺流程及产排污示意图 将混凝土运至制梁场内，倒入模具捣实，表面抹平后取出模具。预制好后的梁体拆模后，采用自动喷淋结合土工布覆盖对梁体进行养护，确保梁体养护时间内处于湿润状态，梁体覆盖养护7天。混凝土养护强度达到设计强度90%以上，进行张拉压浆再转运至存梁区，存梁区设置门式行走吊架水路，结合喷淋设备进行二次养护，养护周期共14天。 2.4小型预制件生产工艺流程及产污环节 图5 本项目小型预制件工艺流程及产排污示意图 本项目小型预制构件主要为空心六棱块，单个构件重量轻、体积大，小型预制件配套设置一座小型混凝土拌合站，将成品混凝土倒入小型预制件模具捣实，表面抹平后静置养护成型，取出模具。预制好后的小型预制件通过皂液拆模后，至于养护棚内，采用手动喷淋对梁体进行养护，确保梁体养护时间内处于湿润状态，养护14天。 2.5水泥稳定土生产工艺流程及产污环节 图6 本项目水泥稳定土工艺流程及产排污示意图 a、配料 按照混凝土生产要求原料配比，对原材料进行正确称量后投料。其中原料碎石、水洗砂存放在全封闭式储料仓库内，上料时通过全封闭廊道运入搅拌机。水泥则由罐车运入场站，通过放料阀由空压机输送至水泥筒仓，上料时通过管道上料，可根据配方需要进行调整，计量后送入拌合楼。 b、搅拌 产品混凝土生产在全封闭式拌合楼内完成，原辅用料按配比送至拌合楼进行搅拌，搅拌过程中加水，经过充分的搅拌，使水泥、碎石、水洗砂的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，自动卸料。在搅拌完成后，生产出的混凝土由专用运输罐车送至项目施工区。 2.6运营期主要污染环节 ①废气 本项目运营期废气污染物主要为石料、水泥、粉煤灰运输及装卸、上料产生的粉尘；运输车辆产生的扬尘。钢筋加工过程产生的焊接烟尘，混凝土搅拌产生的粉尘。 ②废水 本项目运行过程中无生产废水产生，主要为生活污水。 ③噪声 本项目运营期噪声源主要搅拌机、运输车辆、装料、卸料产生的噪声、预制件制作期间产生的机械振动噪声。 ④固体废物 本项目运营期固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。 生活垃圾：本项目运营期劳动定员共计40人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为5.4t/a，集中收集后交由环卫部门统一处置。 一般工业固体废物包括布袋除尘器收集的粉尘、钢筋加工产生的边角料、沉淀池产生的沉渣。 危险废物包括设备维修产生的废矿物油。 2.5物料平衡 本项目物料平衡见表8。 表8 项目物料平衡一览表 投入 产出 序号 名称 用量（t/a） 名称 用量（t/a） 备注 水泥混凝土 1 水泥 20100 水泥混凝土 195070 产品 2 水洗砂 71220 消耗水 11150 蒸发 3 碎石 83320 / / / 4 粉煤灰 12500 / / / 5 外加剂 180 / / / 6 水 18900 / / / 合计 206220 合计 206220 / 预制梁板 1 水泥混凝土 61800 预制梁板 66700 产品 2 钢筋 6000 消耗水 1100 蒸发 合计 66700 合计 66700 / 小型预制件 1 水泥混凝土 34680 小型预制件 33750 产品 2 / / 消耗水 930 / 合计 34680 合计 34680 / 水泥稳定土 1 石子 640300 水泥稳定土 1083600 产品 水洗砂 245100 / / / 2 水泥 108200 / / / 3 水 90000 / / / 合计 1083600 合计 1083600 钢筋加工 1 钢筋 6002 钢筋骨架 6000 产品 2 焊条 6 废边角料 8 固废 合计 6008 合计 60008 / 项目混凝土搅拌粉尘及钢筋焊接产生的烟粉尘量较产品总量数量级极小，因此物产生的废气量未纳入到物料衡算中 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 ⑴依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：常规污染物引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布是质量数据。 本项目位于中卫市海原县西安镇小河村，区域环境空气质量现状评价引用《2020年宁夏生态环境质量报告》公布的中卫市的监测数据对项目所在区域进行达标区判定。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表9。 表9 区域公布的环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 65 70 92.9 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27 35 77.1 达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65.0 达标 CO 24小时平均第95百分数（mg/m3） 0.6 4 15.0 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分数 138 160 86.3 达标 根据《2020年宁夏生态环境质量报告》公开的区域环境空气质量数据可以看出，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求，对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区达标。 ⑵依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目特征因子为TSP，为了解特征污染因子现状情况，委托宁夏中科精科技术有限公司于2022年9月13日~9月15日对项目区域设点监测，监测结果见表10。 表10 监测结果统计一览表 监测项目 最小值(ug/m3) 最大值(ug/m3) 标准值(ug/m3) 超标率(ug/m3) 达标情况 TSP 49 73 300 0 达标 注：当检测结果低于方法检出限时，用“ND”表示。 在2022年9月13日~2022年9月15日监测期间，TSP的日均浓度最大值为73ug/m3、均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 2 地表水环境质量现状 本项目西侧0.3km为西河，西河发源于西河发源于月亮山、崛悟山、南华山、西华山之间，河道自西南向东北经树台乡、西安镇、关桥乡入石峡口水库，在高崖乡的红谷处流入清水河，根据实地咨询调查，西河全年长时间无水，且本项目无废水外排，因此不进行地表水现状评价。 3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准。3、声环境。场界外周边50米范围内存在声环境保护的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标。因此本项目无需对声环境质量开展现状调查。 4 生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地范围内含有生态保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目占地范围内土地利用现状为耕地，根据实际现场调查项目占地范围内耕地主要用于种植玉米。 5 地下水、土壤环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，建设项目如果存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目对厂区地面进行硬化，因此运营期不存在土壤、地下水污染途径，因此无需对土壤和地下水开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，厂界外50m范围内无声环境保护目标； 项目厂界外500m范围内无其他自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等大气环境保护目标，项目厂界外370m范围内大气环境保护目标为项目东侧小河村； 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目区域无声环境、大气环境及地下水环境保护目标。 项目占地范围内生态环境保护目标为耕地 本项目环境敏感目标信息见表11。 表11 主要环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护 对象 环境功能区 相对厂址方位及距离 经度 纬度 大气环境 小河村 105.267931 36.650716 居民 大气环境二类区 E/0.18km 地表水环境 西河 / / 地表水 地表水IV类 W/0.3km 生态环境 耕地 105.267931 36.650716 耕地 / 占地范围内 声环境 项目厂界50m范围内无声环境保护目标 地下水环境 项目厂界500范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 1 环境空气质量标准 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。 表12 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单 序号 污染物 年均值（ug/m3） 日平均（ug/m3） 小时平均（ug/m3） 1 SO2 60 150 500 2 NO2 40 80 200 3 PM10 75 150 / 4 PM2.5 35 75 / 5 O3 / 160（日最大8小时） 200 6 CO / 4mg/m3 10mg/m3 7 TSP 200 300 / 2 声环境质量标准 本项目所在区域属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 表13 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间 夜间 等效声级 1 55 45 dB(A) 3 大气污染物排放标准 运营期颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中的排放标准，无组织执行表3中的排放标准。 表14 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 有组织 生产过程 生产设备 排放限值 水泥制品生产 水泥仓及其他通风设备 20mg/m3 无组织 限值含义 监控位置 排放限值 监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1小时浓度值的差值 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5mg/m3 4 施工期噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值。 5 运营期噪声排放标准 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。 表15 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间 夜间 等效声级 1类 55 45 dB（A） 6 固体废物 ⑴一般固废：一般固废贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ⑵危险废物：本项目运营期产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据宁夏回族自治区生态环境厅印发《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》“十四五”期间，对NOx、VOCs、COD和NH3-N四项主要污染物实施排放总量控制。根据《关于全面深化排污权改革工作的函》（宁生态环保办函〔2022〕2号）及《关于优化排污权交易与环评审批排污许可制度衔接流程的通知》（宁环办函〔2022〕23号），建设项目须在建设期内由全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增排污权指标，并作为取得排污许可证的前置条件。 本项目建设单位需交易取得的总量控制指标为：颗粒物：3.43t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | 1 施工期大气环境保护措施 本项目施工期产生的大气污染物主要为扬尘，施工期采取如下扬尘防治措施： ⑴合理规划施工进度及施工时间，安排专用洒水设备，对平整前后的场地进行洒水抑尘； ⑵建筑材料堆放场地应合理规划，集中堆放，有风天气采取篷布遮盖，并采取洒水措施； ⑶施工工地运输车辆驶出施工区前必须作除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶，运输土方等易产生扬尘污染的车辆，应当实行密闭运输，严禁撒漏； ⑷施工场地四周设置防尘挡板，项目东侧370m处为小河村，厂区东侧防尘挡板应根据实际情况适当加高。 ⑸在不利气象条件（大风条件）下，建设施工方应暂时停止土方开挖等作业，并采取洒水抑尘等有效措施，防止扬尘污染； ⑹工程完工以后，应对裸露地面采取绿化或者覆盖等有效防尘措施。 ⑺施工单位应根据施工特点制定详细的防尘方案，由专人负责管理，并逐一落实。本项目工程量较小，施工期通过采取上述防治措施，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响。且随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 2 施工期噪声环境保护措施 项目施工期噪声主要为施工机械运行产生的机械噪声以及车辆运输时产生的交通噪声。本项目为有效降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位应采取以下防治措施： ⑴优先选用低噪声施工机械，合理安排施工时间。 ⑵加强管理，文明施工，建筑器械、材料轻拿轻放，尽量减少人为噪声。 ⑶合理优化施工工艺，采用静压打桩方式。 ⑷施工现场设置禁止鸣笛、慢行标志牌及车辆指引牌。 ⑸合理布置施工场地，噪声较大的设备尽量布设在西侧，远离东侧小河村，厂界四周设置防噪挡板，同一施工地点应避免安排大量动力机械设备，以免局部累积声级过高。 ⑹固定施工机械设备可通过安装排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，设备用完后或不用时应立即关闭。 项目施工期通过采取上述综合降噪措施后，可有效降低施工噪声对周围环境产生的不利影响，减轻对周围环境的影响。 3 施工期水环境保护措施 施工期废水主要为生活污水。厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田施肥。 施工期间的砂浆搅拌机用水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，主要污染因子为SS，经沉淀澄清后用于施工场地喷洒抑尘，循环利用不外排。 4 施工期固体废物保护措施 施工期固体废物主要为建筑施工活动产生如废设备包装等建筑垃圾。项目施工期不得随意倾倒或堆放建筑垃圾，废弃在施工现场的余料要及时回收；施工产生的建筑垃圾须及时清运至市政规定的建筑垃圾堆放点。 项目施工期各固体废物全部得到妥善处置后，符合环保要求。 5、施工期生态环境保护措施 生态环境的保护总体上应从生态影响的避免、生态影响的消减及生态影响的补偿三方面来进行，生态影响的避免就是最大程度的避免潜在的不利生态影响，生态影响的消减则将其影响降至最低，生态影响的补偿则是通过绿化等生态工程以减小生态损失。本项目占用耕地，需尽量减少对耕地的破坏，工程建设施工期主要采取以下措施来进行耕地的保护： ①做好工程施工规划，合理安排施工时序，工程基础施工、土方开挖、土方回填和表层防护工程应尽早实施。 ②严格控制施工范围，尽可能减少机械对占地范围外土地的碾压及工作人员的踩踏。 ③做好施工期间的临时防护，施工期间做好表层土的剥离和防护工作，施工前需提前通知小河村居民将耕地上作物尽可能收割。本项目剥离的耕植土暂存于表土堆场，待施工结束后进行回填。项目耕植土剥离可参照《建设占用耕地表土剥离技术规范》（DB22/T 2278-2015）进行耕植土剥离工作。 1）剥离深度 经与当地村民了解，本项目所占用的耕地经过多年耕种，地形平坦，土层厚度差异不大，因此可将剥离区划分为多个耕作层剥离单元，平均剥离厚度不小于0.3m。剥离期间可根据土层厚度及肥力，深度进行适当调整。 2）划分作业区 根据地形、土壤厚度、土壤均一性和作业方便等条件，划分剥离区域，根据剥离区情况，为了便于施工可以划分多个施工区进行施工。 3）清除异物 清除耕作土层异物，收集耕作层应尽量不含垃圾，硬黏土和大颗粒砂砾。 4）土方运输 运输土方时采用后退法，尽量减少对土壤的压实。运输同时对土堆边缘和表面进行修整，采用后方式卸土，在卸土同时进行推平，尽量避免对剥离土的碾压。 5）储存 本项目表土堆场位于厂区北侧，占地面积约为7000m2，表层土堆放时对不同层次，不同质地的表土需进行分类堆放，表土堆放高度应符合堆体稳定性设计要求，一般土堆高度不超过3米，土堆边坡角不大于50度。 堆放时应对堆放场地进行平整压实，且堆放区范围内不得有树根、垃圾等异物。 土方堆放应由里向外进行，后退行驶，并根据剥离顺序，最先剥离的表层土倒入距离入口最远的距离，合理规划运输路线，尽量减少对土壤的碾压。 分层堆放的表层土需遮盖抑尘网，定期洒水使表层土保持异辛的湿度，防止表层土结块。 综上所述，项目施工期间会对外环境造成不同程度的影响，项目的建设影响了农田的生产能力，造成区域农业减产，本项目施工量相对较小，因此对区域农业影响较小，根据占地协议，建设单位对占用土地进行了占地补偿，减轻了项目占地对区域农民收入的影响。 6施工期环境管理要求 ⑴项目在施工建设期间，必须切实落实各项污染防治措施，尤其是扬尘污染防治措施，严格加强施工管理，安排专人负责施工期的环境管理与监督，减少施工作业对周围环境的影响； ⑵项目施工期，建设单位应与建设施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理； ⑶针对施工扬尘，须在项目开工前十五日，到中卫市生态环境局海原分局履行有关扬尘污染的排污申请登记，提交扬尘防治措施方案。 ⑷施工结束后，及时清理场地，进行场地复垦，减少对生态环境的影响。 综上所述，本项目施工期间会对外环境造成不同程度的影响，采取有效防治措施将施工期对外环境的影响降至最低，且施工期的影响随着施工的结束，也随之逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响和保护措施 1.1产排污环节及污染物种类 项目运营期有组织废气为水泥罐产生的呼吸粉尘，无组织废气主要包括储料仓库内卸料、上料产生的粉尘，混凝土搅拌产生的粉尘，钢筋车间产生的少量焊接烟尘及运输车辆在场内行驶产生的少量扬尘。废气主要污染物为颗粒物，主要产污节点包括卸料、上料、搅拌及钢筋加工焊接等。 1.2污染物产排情况及防治措施 ⑴污染物产排情况分析 ①有组织粉尘产排情况 水泥及粉煤灰罐粉尘： 本项目设置12个筒仓。筒仓在物料装卸时产生的粉尘会随气流聚集在顶部呼吸孔（距地平面15m）排出。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“3021水泥制品制造（含3022砼结构构件制造、3029其他水泥类似制品制造）行业”混凝土制品产污系数进行计算，产污系数详见表16。 表16 水泥制品制造业产排污系数表 产品名称 原料名称 工艺名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 混凝土制品 水泥、砂子、石子等 物料输送、 储存 所有规模 废气量 标立方米/吨-产品 22.0 颗粒物 千克/吨-产品 0.12 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目筒仓粉尘产污系数按0.12kg/t-产品，项目年工作日270d，每天运行8h（2160h/a）。本项目混凝土产品使用水泥及粉煤灰总量约140800t/a，计算可知，本项目运营期筒仓粉尘产生量约为16.90t/a，产生速率为7.82kg/h。本项目筒仓自带振动滤芯式除尘器，除尘器的除尘效率为99.7%，废气处理后经呼吸孔排放，粉尘排放量为0.05t/a，排放速率为0.02kg/h，项目有组织粉尘产排情况见表17。 表17 项目有组织粉尘产排情况一览表 污染源 污染 因子 产生量 t/a 产生速率kg/h 治理 设施 治理效率 排放量t/a 排放速率kg/h 筒仓 颗粒物 16.90 7.82 振动滤芯式除尘器 99.7% 0.05 0.02 由上表可知，项目水泥及粉煤灰筒仓粉尘排放量满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中颗粒物排放浓度限值要求（颗粒物最高允许排放浓度为20mg/m3），对周围环境影响较小。 ②无组织粉尘产排情况 a、搅拌粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，本项目混凝土生产搅拌粉尘产污系数按0.13kg/t-产品，项目年工作日270d，每天运行8h（2160h/a）。本项目水泥混凝土产品规模207900t/a，小型预制件产品规模为33750t/a，水泥稳定土产品规模为1035000t/a，本项目混凝土生产在全封闭式拌合楼内进行，搅拌过程大量加入新鲜水，可以减少99.9%以上的无组织粉尘排放，本项目运营期搅拌粉尘产排情况见表18。 表18 项目料仓粉尘产排情况一览表 污染 源 污染 因子 产生量 t/a 产生速率kg/h 治理 设施 治理效率 排放量t/a 排放速率kg/h 水泥混凝土 颗粒物 27.03 12.51 全封闭仓库，定期洒水 99.9% 0.027 0.013 水泥稳定土 134.55 62.29 0.13 0.062 小型预制件 4.39 2.03 0.004 0.002 b、储料仓库装卸粉尘 本项目的石子、砂子用量共计1039940t/a，项目原料库为全封闭设计，项目所用石子和砂子采用篷布遮盖通过汽车运至原料库，进行分区堆放，再用铲车送入进料口，然后由搅拌站配套的全封闭皮带廊道输送至搅拌站。项目上料斗置于料仓内，项目运营期采取地表硬化、定期喷水措施，保持砂石堆表层湿润，因此在该过程产生的粉尘量非常小。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中“表21-1沥青混凝土制造厂的逸散尘排放因子”，原材料砂石装卸到原料堆场过程中的粉尘排放系数按0.02kg/t计算，项目采用全封闭皮带输送，且定期对原料库进行洒水降尘（综合降尘效率为99%），项目料仓无组织粉尘产排情况见表19。 表19 项目料仓粉尘产排情况一览表 污染 源 污染 因子 产生量 t/a 产生速率kg/h 治理 设施 治理效率 排放量t/a 排放速率kg/h 混凝土拌合站料仓 颗粒物 2.57 1.19 全封闭仓库，定期洒水 90% 0.26 0.12 小型预制件料仓 0.52 0.24 0.05 0.02 水稳拌合站料仓 17.71 8.20 1.77 0.82 c、焊接车间烟尘 本项目钢筋车间设电焊机2台，项目焊条用量6t/a，参考《机械加工项目污染物源强的确定方法》（甘肃科技，第30卷第12期），实芯焊丝施焊发尘量为5～8g/kg（本次取6.5g/kg），则本项目焊接烟尘的产生量为0.039t/a，产生速率为0.018kg/h。项目钢筋焊接过程在全封闭钢筋车间内进行，配备1台移动式焊接烟尘处理器，采取以上措施后，可以减少80%以上的无组织粉尘排放，则本项目焊接烟尘的排放量为0.008t/a，排放速率为0.004kg/h，对周围环境影响较小。 d、车辆运输扬尘 项目车辆运输过程中会产生少量扬尘，在路面完全干燥的情况下，参照《水泥新型干法工艺工程项目卫生防护距离确定，李松炳等（湖北省环境科学研究院，武汉）》，根据汽车运力起尘量计算公式计算： Q=0.135(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V—汽车行驶速度，km/h； W—汽车载重量，t； P—道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在场内行驶距离按500m，平均每天发车空、重载各129辆.次，载重按30t/辆计，以行驶速度15km/h计。在不同路面清洁度情况下扬尘量见表20。 表20 不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量统计表 粉尘量 车速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1.0 (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) (kg/m2) 5(km/h) 0.0511 0.0859 0.1164 0.1444 0.1707 0.2871 10(km/h) 0.1021 0.1717 0.2328 0.2888 0.3414 0.5742 15(km/h) 0.1532 0.2576 0.3491 0.4332 0.5121 0.8613 为降低车辆运输扬尘，采取以下防治措施： 1)项目厂区所有地面均硬化处理； 2)场站道路每天按时洒水抑尘，并安排专人对厂区地面负责清理； 3)对砂子、石子等原料运输车辆要求不得超载、采取篷布遮盖。 项目厂区道路全部硬化，并每天按时对厂区地面洒水，道路表面清洁度按0.1计，则场站汽车动力起尘量为11.29t/a，产生速率为5.23kg/h。项目场站道路每天按时洒水抑尘，可以减少90%以上的无组织粉尘排放，即运输扬尘无组织排放量为1.13t/a，排放速率为0.52kg/h。 ⑵治理措施可行性分析 项目运营期有组织废气为水泥、粉煤灰筒仓产生的呼吸粉尘，无组织废气主要包括储料仓库内卸料、上料产生的粉尘，混凝土搅拌产生的粉尘，钢筋车间产生的少量焊接烟尘及运输车辆在场内行驶产生的少量扬尘。废气主要污染物为颗粒物，主要产污节点包括卸料、上料、搅拌及钢筋加工焊接等。 本项目废气主要污染因子为颗粒物，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），有组织废气污染治理设施应按国家和地方规范进行设计，无组织排放运行管理按照国家和地方污染物排放标准要求执行。同时参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 8472017），项目废气具体防治措施及可行性分析如下： ①有组织废气处理措施可行性分析 项目共配备12个筒仓，每个筒仓顶部均自带仓顶振动滤芯式除尘器，除尘效率可达99.7%，为排污许可证申请与核发污染治理可行技术，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔排放。根据源强核算结果可以看出，采取以上措施后，水泥筒仓粉尘排放量满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中颗粒物排放浓度限值要求（颗粒物最高允许排放浓度为20mg/m3），有组织废气能够做到达标排放，对区域大气环境影响较小，措施可行。 ②无组织废气处理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》中无组织排放控制要求：“粉状物料应密闭储存”，“运输皮带、斗提等应封闭”，“厂区运输道路应全硬化，定期洒水，及时清扫”，“厂区设置车轮清洗、清扫装置”。 项目物料装卸在全封闭储料仓库内进行，仓库内配备喷雾降尘设施，定期洒水降尘，砂子、石子等原料上料采用密闭廊道输送；搅拌工序采用全封闭式搅拌机；钢筋加工在全封闭钢筋车间进行，设置1台移动式焊接烟尘处理器对焊接烟尘进行处理；站内运输便道全部硬化，定期洒水抑尘，原料运输车辆控制装载量并遮盖篷布，设置洗车区及相应设施，车辆出厂前清洗。无组织粉尘污染防治措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》中无组织排放控制要求。采取以上措施后，无组织粉尘排放量较小，能够做到达标排放，对区域大气环境影响较小，措施可行。 综上，项目废气处理措施有效可行。 1.3排污口设置情况及污染物产排情况汇总 项目运营期排污口设置及污染物产排情况见表21，排污口地理坐标见表22。 |

表21 本项目排污口设置情况及污染物产排情况汇总表 排污口/污染源编号及名称 废气 种类 污染物 污染物产生 治理措施 污染物排放 操作 工时 排放 标准 核算 方法 产生量 抑尘措施 抑尘效率 是否为可行技术 排放量 排放速率 t/a % t/a kg/h h 筒仓 粉尘 颗粒物 类比 16.90 振动滤芯式除尘器 99.7 可行 0.05 0.02 2160 GB4915-2013 水泥混凝土搅拌 粉尘 颗粒物 类比 27.03 全封闭拌合楼 99.9 可行 0.027 0.013 水泥稳定土搅拌 粉尘 颗粒物 类比 134.55 全封闭拌合楼 99.9 可行 0.13 0.062 小型预制件搅拌 粉尘 颗粒物 类比 4.39 全封闭拌合楼 99.9 可行 0.004 0.002 混凝土拌合站料仓 粉尘 颗粒物 类比 2.57 全封闭仓库，定期洒水 90 可行 0.26 0.12 小型预制件料仓 粉尘 颗粒物 类比 0.52 全封闭仓库，定期洒水 90 可行 0.05 0.02 水稳拌合站料仓 粉尘 颗粒物 类比 17.71 全封闭仓库，定期洒水 90 可行 1.77 0.82 焊接烟尘 粉尘 颗粒物 类比 0.04 全封闭车间，移动式焊接烟尘处理器 80 可行 0.008 0.004 车辆 运输扬尘 粉尘 颗粒物 类比 11.29 地面硬化，洒水抑尘，运输车辆遮盖篷布 90 可行 1.13 0.52 总计 粉尘 颗粒物 -- 215 -- -- -- 3.43 1.58

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表23 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 3.43 1.4监测计划 参照《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ 847-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）及本项目实际运行资料，本项目大气环境监测内容及监测计划见表24。 表24 本项目废气监测内容一览表 项目 监测位置 监测项目 监测点 监测频次 执行标准 废气 参照点、监控点 颗粒物 项目厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 1次/季度 GB4915-2013 1.5非正常工况排放 本项目非正常工况主要为污染物控制措施达不到应有的效率，主要为筒仓振动滤芯式除尘器出现故障造成污染物超标直接从排气筒排放，排放情况见表25。 表25 非正常工况下排气筒排放情况 污染源 污染物排放种类 非正常 排放原因 非正常工况排放状况 速率(kg/h) 频次及持续时间 排放量(t/h) 筒仓 PM10 振动滤芯式除尘器故障，处理效率为30% 49.73 1次/a，1h/次 0.049 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 2 废水环境影响和保护措施 2.1废水产排情况 本项目生产废水主要为砼运输车冲洗废水、清洗搅拌机废水、生活污水。其中车辆冲洗废水进入沉淀池沉淀回用于车辆冲洗，不外排。清洗搅拌机废水全部排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于清洗搅拌机，不外排。 ①生活污水 本项目工人生活区及办公生生活区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田。 2.2废水治理措施可行性分析 本项目生产废水主要为砼运输车冲洗废水、清洗搅拌机废水、生活污水。其中砼运输车冲洗废水和清洗搅拌机废水全部排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于清洗搅拌机，不外排。工人生活区及办公生活区均设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田。 在运输途中要采取防范措施，避免超载超速，防治沿途滴漏，防治污水洒落出运输车辆造成环境污染。运输车辆按规定时间、路线行驶，坚决不超载、不超高，整个运输过程应按照环境保护相关法律法规执行。 综上所述，本项目所有废水都得到妥善处理，对水环境的影响较小。 2.3废水管理要求 本项目废水污染防治环境管理要求如下： ①运营期严格执行上述废水污染防控措施，以减轻对区域环境的影响； ②④运营期建立健全环境管理制度，建立健全环保岗位责任制，指派专人负责协调管理项目运营期防渗旱厕粪污处置工作，并制定处置工作管理台帐。 3.声环境影响和保护措施 3.1噪声源强 本项目运营期噪声主要为拌合楼搅拌机、钢筋加工机械等生产设施及运输车辆等产生的机械噪声和交通噪声，具有阵发性、间断性等特点，噪声强度值在70～90dB(A)之间。主要设备噪声值一览表见表26。 表26 主要设备噪声值一览表 噪声源 源强dB(A) 治理措施 搅拌机 70 设备选型、基础减震、消声、隔声 运输车辆 70 自动弯箍机 90 智能弯曲中心 90 钢筋截断机 90 调直机 85 电焊机 85 通过减噪措施主要设备达标情况见主要设备降噪后源强一览表27。 表27 主要设备降噪后源强一览表 噪声源 降噪后源强dB(A) 治理措施 拌合机 50 基础减震 运输车辆 45 限制车速 自动弯箍机 50 减震、隔声 智能弯曲中心 50 减震、隔声 钢筋截断机 50 减震、隔声 调直机 45 减震、隔声 电焊机 45 减震、隔声 3.3降噪措施 对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的综合降噪措施，以控制噪声对周围环境的影响。 ⑴设备选型上选择环保高效的低噪声设备，所有传动系统均采用进口或国内品牌减速机，运行平稳，噪音低。 ⑵采取设备的合理布局： ①项目钢筋车间等均为全封闭建设，利用墙体阻隔，极大地降低了噪声对环境的污染； ②合理布置生产区，可提高生产过程中产生的机械噪声的距离衰减量。 ⑶对固定的设备采取加厚设备基础底板，加强设备基底，加装减振垫圈、消音装置等措施。 ⑷加强生产设备的日常管理和维护，定期检查维修设备。 采取上述措施后，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 3.4监测计划 本项目声环境监测内容及监测频次见表28。 表28 本项目噪声监测内容及监测周期 项目 监测位置 监测项目 监测点位 监测频次 执行标准 噪声 项目厂界 Leq 四周厂界外1m 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 4.固体废物环境影响和管理要求 4.1固体废物产排及处理情况 本项目固体废物主要包括设备检修维护产生的废润滑油危险废物，筒仓除尘灰，钢筋加工产生的废边角料，焊渣，移动式焊接烟尘处理器收集的焊尘、沉淀池产生沉渣等一般工业固废以及员工生活产生的生活垃圾。 ⑴钢筋加工固废 类比同类企业，项目钢筋加工产生的废边角料、焊渣约为8t，根据污染源强计算，焊接烟尘约为0.031t。钢筋加工产生的废边角料、焊尘、焊渣集中收集后定期外售。 ⑵沉淀池沉渣 类比同类企业，项目沉淀池沉渣产生量约为10t，回收后回用于混凝土拌合站。 ⑶筒仓除尘灰 根据污染源强计算，筒仓除尘灰产生量约为16.85t，筒仓粉尘灰通过反吹回落至筒仓内回用。 ⑷废润滑油 拌合楼及钢筋加工等设备每年检修一次，废润滑油产生量约0.2t/a（约220L），根据《国家危险废物名录》（2021年版），设备检修维护产生的废润滑油为危险废物，废物类别HW08，废物代码900-217-08，检修时交由有资质单位现场收集并带出厂区处置，不在厂内暂存。 ⑸生活垃圾 本项目生活区及拌合站常驻人员共40人，年工作日270天，按照每人每天产生0.50kg计算，生活垃圾产生量为5.4t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目所产生的固废得到妥善处理和处置后，符合环保要求，对周围环境影响较小。本项目固体废物产生情况见表29。 表29 本项目固体废物产生情况一览表 序号 固废名称 产生工序 属性 产生量t/a 最终去向 1 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 5.4 交环卫部门统一处理 2 钢筋废边角料及焊渣 钢筋加工 一般工业固废 8 集中收集后定期外售 3 焊尘 钢筋焊接 一般工业固废 0.031 5 沉淀池沉渣 车辆冲洗 一般工业固废 10 回用于混凝土生产 6 筒仓除尘灰 筒仓除尘 一般工业固废 16.85 8 废润滑油 设备维护检修 危险废物 类别HW08 代900-217-08 0.200 检修时交有资质单位现场收集并带出厂区处置 4.2管理要求 本项目固废污染防治环境管理要求如下： ①运营期严格执行上述固废污染防控措施，以减轻对区域环境的影响； ②设备检修维护产生的废润滑油为危险废物，检修时坚持油不落地原则，需交由有资质单位现场收集并带出厂区处置，不得随意自行处置、倾倒，或委托无相关处理资质的单位随意处置； ③运营期各类固废及时处理，不得随意向周边环境倾倒固体废物，严禁在黄河河道或滩地堆放、倾倒固体废物； ④运营期建立健全环境管理制度，建立健全环保岗位责任制，指派专人负责管理项目运营期固废处置工作，并建立厂区固体废物管理台账，对固废重量、去向、清理时间进行记录。 5 地下水、土壤环境影响和保护措施 本项目为公路项目配套的临时工程，防渗旱厕采取重点防渗，其防渗层的防渗性能不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；沉淀池等作为一般防渗区，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；项目其他区域等作为简单防渗区，作一般硬化处理，正常情况下不会对地下水、土壤环境造成污染。 6.服务期满后场地恢复 根据《S50 海原至平川（宁甘界）公路项目（二标）临时用地土地复垦方案报告书》 项目占地范围现状土地类型为耕地，项目占地情况见表30。 表30 项目占地范围现状土地类型及面积统计表 单位：hm2 用地单元 权属性质 占地性质 占地面积 现状土地类型/面积 其他土地 一般农田 永久基本农田 制梁场、生活区、搅拌站（拌 制区、材料堆放区、辅助生产区) 国有 临时 占地 7.2555 2.3348 4.9207 本项目为公路项目配套临时工程，项目服务期满后需对占地范围内本项目场站建筑物及硬化道路进行清理，对各池体建筑拆除后进行填平，按复垦方案对土地进行复垦。根据《S50 海原至平川（宁甘界）公路项目（二标）临时用地土地复垦方案报告书》，拟损毁土地复垦的方向为耕地，本项目复垦标准、复垦措施等内容具体如下： 6.1复垦标准 项目占地范围现状土地类型为耕地，服务期满后复垦方向为耕地。复垦面积72555m2，与本项目占地面积相同，复垦后应达到如下标准： 施工前将表层熟土单独堆放，土地平整完成后进行表土回填； 覆土厚度为50cm； 覆土后场地平整，地面坡度不超过6°； d)平整结束后对剥离的表土进行回填，水浇地回填 50cm，之后对弃土场以及施工便道所占裸地区域进行土地翻耕，然后对弃土场进行表土覆盖，最后进行土壤施肥。 6.2复垦措施 ⑴工程技术措施 根据本项目施工工艺、时序，结合工程土地复垦适宜性分析，针对不同的复垦评价单元，采取不同的工程技术措施。该项目土地复垦主要采取以下措施： ①表土剥离 根据施工工艺，为防止因压占、占用和挖损造成对表层土壤的破坏，根据项目区各复垦单元立地条件和土层厚度，确定剥离的厚度。对于复垦责任范围内耕地剥离厚度为50cm，运距按照各复垦单元位置及布置进行确定。表土的剥离工作采取分片剥离的方式，剥离一片就堆放一片，堆放到一定高度再剥离下一片的表层土，要防止一次性剥离造成地表大量的扰动而产生大量的土壤侵蚀。剥离的表土用于土地复垦时表土覆盖，存放于指定地点，不再占用其他土地，堆放高度为2m，采用塑料防尘网防护，对于土堆裸露的顶面和坡面，需要进行压实或者拍实处理，防治水土流失，待施工结束后用于表层覆土。 ②迹地清理 建设项目在施工结束后需要对施工临时建筑物、构筑物等进行拆除，建筑垃圾的丢弃及堆放将造成土地利用率降低，需利用钩机、铲车、冲击钻等机械设备，对地表固化物进行清除。 ③土地平整 土地平整过程是复垦工作的主要工作内容之一。建设项目损毁、压占土地后，使原有的土地形态发生改变，会使土地的表层起伏不平，或地表压实难以达到预期的土地利用方向，需对其进行土地平整。根据土地复垦标准，平整厚度50cm，复垦为草地的损毁土地平整后，地面坡度不超过6°。 ④表土覆盖 为了遵循保护土壤的原则以及项目复垦工作的需要，弃土结束后采用机械对弃土场进行机械平整及翻耕，然后对弃土场进行表土覆盖，覆盖厚度为 50cm，表土覆盖土源来自公路主线剥离的腐殖土，根据现场踏勘，该部分土方可满足弃土场表土覆盖需求。 ⑵土地翻耕 在工程施工完毕后，为满足后期植被的恢复，压实后的地面要进行松翻，打破紧实层，疏松土壤，增加透水透气性能，提高土地抗旱耐涝功能，采用机械翻松土地，翻松深度不小于 25cm，翻耕范围为弃土场以及施工便道所占裸地区域。采取科学种树种草的原则，并与周围自然植被相协调，合理搭配草种，尽快恢复被破坏的植被，改善周边的生态环境，增强草地的抗病虫害能力，保证该地区的生态稳定性。为保证耕地的生产力，本项目所采取的农艺措施为地力培肥，待表土回填后需要对复垦为耕地采取施加有机肥的措施恢复土壤肥力，施肥标准为 3300kg/hm2。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 水泥筒仓呼吸孔 | 颗粒物 | 筒仓均自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部的呼吸孔（15m）排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中的标准限值 |
|  | 储料仓库粉尘 | 颗粒物 | 项目物料装卸在全封闭储料仓库内进行，砂子、石子等原料上料斗置于料仓内，采用密闭廊道输送，料仓配备喷雾降尘设施，定期洒水降尘的同时使砂石料保持一定的湿度有效降低上料粉尘。 |  |
|  | 搅拌 粉尘 | 颗粒物 | 搅拌工序采用全封闭式拌合机，湿料搅拌 |  |
|  | 焊接 烟尘 | 颗粒物 | 项目钢筋加工产生少量焊接烟尘，钢筋加工在全封闭钢筋车间进行，设置1台移动式焊接烟尘处理器对焊接烟尘进行处理 |  |
|  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 站内运输便道全部硬化，定期洒水抑尘，原料运输车辆控制装载量并遮盖篷布 |  |
| 地表水 环境 | 生活污水 | / | 厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田 | / |
|  | 清洗砼运输车、搅拌机废水 | / | 全部排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于清洗搅拌机，不外排。 | 符合环保要求 |
| 声环境 | 生产设施及运输车辆 | Leq | 选用低噪声生产设备，采取隔声、减振、加强对设备的日常管理和维护等综合降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准 |
| 电磁 辐射 | 无 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理 | 安全处置 |
|  | 钢筋加工 | 钢筋废边角料 | 场站内设置钢筋废料池，钢筋加工产生的废边角料及钢筋焊接产生的焊尘、焊渣集中收集后定期外售 |  |
|  | 钢筋焊接 | 焊尘 |  |  |
|  | 钢筋焊接 | 焊渣 |  |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 沉渣回用于混凝土生产 |  |
|  | 筒仓除尘 | 筒仓除尘灰 | 筒仓粉尘灰通过反吹回落至筒仓内回用 |  |
|  | 设备检修维护 | 废润滑油 | 检修时交由有资质单位现场收集并带出厂区处置，不在厂内暂存 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目厂区防渗旱厕采取重点防渗，其防渗层的防渗性能不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，沉淀池采用一般防渗措施，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；项目其他区域等作为简单防渗区，作一般硬化处理 |
| 生态保护措施 | 本项目为公路项目配套临时工程，项目服务期满后需对占地范围内本项目场站建筑物及硬化道路进行清理，对各池体建筑拆除后进行填平，按《S50 海原至平川（宁甘界）公路项目（二标）临时用地土地复垦方案报告书》进行复垦，拟损毁土地复垦的方向为耕地， |
| 环境风险防范措施 | 无 |
| 其他环境管理要求 | ⑴设备管理 对设备的日常管理采用责任到人的方式，对生产设备进行维护保养，保证机械的正常运转。对环保设备定期检修，保证环保设备正常运行。 ⑵生产过程管理 污水拉运及固废运输、储存的管理采取专人负责的制度，建立台账，及时记录进出厂区情况并进行规范化管理。 ⑶环境管理 制订详细的环境管理制度及环境培训计划，指定专人主管环境保护工作，积极配合当地环境监督管理部门的工作，抓好厂区的环境保护工作，提高员工环保意识，加强管理，节约用电，尽量减少生产过程三废等排放。 |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求，选址合理。本项目运营期产生的废水、废气、噪声及固体度物均采取有效治理措施和防范措施后，对周围环境影响较小。建设单位须严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，确保各项污染物达标排放或综合利用的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 3.43t/a |  | 3.43t/a |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 钢筋边角料及焊渣 |  |  |  | 8t/a |  | 8t/a |  |
|  | 焊接粉尘 |  |  |  | 0.031t/a |  | 0.031t/a |  |
|  | 沉渣 |  |  |  | 10t/a |  | 10t/a |  |
|  | 筒仓除尘灰 |  |  |  | 16.85t |  | 16.85t |  |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

生产用水

生活用水

混凝土搅拌

混凝土搅拌机清洗

混凝土罐车清洗

预制件养护用水

厂区洒水逸尘

18900

256.5

7530

2700

沉淀池

防渗旱厕

定期清掏作为机肥用于附近农田

18900

1768.5

202.5

1822.5

54

486

540

7530

2700

120034.5

648

119386.5

119386.5

648

水泥稳定土搅拌用水

90000

90000

键盘输入

碎石、水洗砂、外加剂

储料仓库

进料口

微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作

配料斗

新鲜水

水泥、粉煤灰

显示器

计量

计量

计量

拌合楼搅拌机

车辆运输

粉尘、噪声

固废

混凝土出料

廊道输送

配料门

粉尘

粉尘

噪声

筒仓

供水管网

粉尘、固废

预制梁场

钢筋张拉

项目施工区

噪声

养护

灌注

混凝土

绑扎钢筋笼

噪声

洒水

钢筋混凝土T梁

成品混凝土

灌注

成型

项目施工区

拆模

养护

皂液

洒水

键盘输入

碎石、水洗砂

储料仓库

进料口

微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作

配料斗

新鲜水

水泥

显示器

计量

计量

计量

拌合楼搅拌机

车辆运输

粉尘、噪声

固废

混凝土出料

廊道输送

配料门

粉尘

粉尘

噪声

筒仓

供水管网

粉尘、固废

预制梁场