# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目3#站（水稳拌合站、沥青拌合站）-海原县甘盐池管委会项目

建设单位（盖章）：宁夏交通建设股份有限公司S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目部

编制日期：                 2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目3#站（水稳拌合站、沥青拌合站）-海原县甘盐池管委会项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位 联系人 | 李卫明 | 联系方式 | 19909572868 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市海原县种羊场盐池村 |
| 地理坐标 | 建设地点中心坐标（36度39分5.064秒，105度15分44.059秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，55 石膏、水泥制品及类似制品制造 商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造项目60、石墨及其他非金属矿物制品制造 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 220 | 环保投资（万元） | 94.0 |
| 环保投资占比（%） | 42.7 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 62437m2 |
| 专项评价 设置情况 | 专项评价名称：大气环境影响专项评价 设置理由：根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号(1)）中表1“专项评价设置原则表”相关要求：排放废气含有毒有害、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的，应设大气环境影响专项评价。本项目排放废气中含有苯并[a]芘且厂界外500m范围内含有环境空气保护目标—盐池村，因此需设置大气环境影响专项评价。 专项评价名称：环境风险专项评价 设置理由：根据《污染影响类报告编制指南》中的表1（专项评价设置原则表）知，有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量时，应设置环境风险专项评价。本项目易燃易爆危险物质天然气的最大储存量为22t、临界量为10t，危险物质Q值为2.2028，本项目Q值为“1≤Q＜10”的范畴，其存储量超过临界量，因此对本项目进行环境风险专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 其他符合 性分析 其他符合 性分析 其他符合 性分析 其他符合 性分析 | 1 本项目与中卫市“三线一单”符合性分析 根据原环境保护部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 (1)生态保护红线 本项目属于S50海原至平川（宁甘界）公路配套建设的临时拌合站项目，根据中卫市人民政府于2021年8月31日发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号）附件1《中卫市“三线一单”文本》中“3生态保护红线及生态分区管控”知，中卫市生态空间总面积5284.56平方公里，占全市国土总面积的38.71%。其中生态保护红线面积约为3179.06平方公里，占全市国土总面积的23.29%。除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50平方公里，占全市国土面积15.42%，本项目位于中卫市海原县种羊场盐池村，根据建设单位提供的工程坐标及现场调查，对照中卫市生态保护红线图，经确认本项目不在中卫市生态保护红线内。本项目与中卫市生态保护红线位置关系见附图1。 (2)环境质量底线 ①大气环境质量底线 本项目位于中卫市海原县种羊场盐池村，根据《2020年宁夏生态环境质量报告》公开的区域环境空气质量数据，本项目所在区域SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5年均值和相应的百分位数24h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境公告2018年第29号）中二级标准要求；根据现场监测，区域特征污染物TSP、苯并[a]芘满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；根据中卫市人民政府于2021年8月31日发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于大气环境一般管控区，管控要求为：“落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。”本项目建成后筒仓自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔排放，料仓全封闭并配套洒水设施，定期洒水抑尘，可有效降低车间装卸粉尘；装卸、搅拌过程均在封闭车间内或全封闭设备内进行；运输车辆控制装载量并遮盖篷布，项目配备洒水车定期洒水抑尘。沥青拌合站设置全封闭料仓，定期洒水抑尘，沥青储罐加热与搅拌产生的沥青烟与苯并[a]芘送至烘干筒燃烧室内燃烧与烘干、筛分废气经布袋除尘经15m高排气筒排放，导热油加热炉燃料采用天然气，加热炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经8m高排气筒排放，因此，可满足其管控要求。项目与中卫市大气环境环控位置见附图2。 ②水环境质量底线 本项目位于中卫市海原县种羊场盐池村，根据中卫市人民政府于2021年8月31日发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于中卫市水环境一般管控区，管控要求为：“对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。”本项目搅拌设备及砼运输车清洗废水、运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用，无生产废水外排，厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田，无生活废水外排，对区域环境质量影响较小，可满足其管控要求。项目与中卫市水环境环控位置见附图3。 ③土壤环境质量底线 本项目位于中卫市海原县种羊场盐池村，根据中卫市人民政府于2021年8月31日发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》“暂将永久基本农田作为农用地优先保护区。”根据《海源县-S50海原至平川（宁甘界）公路项目水土保持方案报告书》本项目占地范围为耕地，不属于永久基本农田，因此本项目位于土壤环境一般管控区”，管控要求为：“在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”本项目属于S50海原至平川（宁甘界）公路配套建设的临时项目，项目沥青拌合站沥青储罐及搅拌设备产生的沥青烟与苯并[a]芘送至烘干筒燃烧室内燃烧与烘干、筛分废气经布袋除尘经15m高排气筒排放，沥青拌合站场地采取重点防渗措施，本项目无生产废水外排，厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田，对所在区域土壤环境影响较小，项目与中卫市土壤环境环控位置见附图4。 (3)资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 (4)生态环境准入清单 根据中卫市人民政府于2021年8月31日发布的《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号），全市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共计49个环境管控单元。 根据中卫市环境管控单元划分，本项目所属区域为一般管控单元。一般管控单元管控要求：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。本项目建成后水泥、矿粉筒仓自带仓顶振动滤芯式除尘器，料仓全封闭并配套洒水设施设施，定期洒水抑尘，可有效降低车间粉尘；装卸、搅拌过程均在封闭车间内或全封闭搅拌设备内进行；运输车辆控制装载量并遮盖篷布，项目配备洒水车定期洒水抑尘，沥青拌合站设置全封闭料仓，定期洒水抑尘，沥青储罐加热产生的与搅拌产生的沥青烟与苯并[a]芘送至烘干筒燃烧室内燃烧与烘干、筛分废气经布袋除尘经15m高排气筒排放，导热油加热炉燃料采用天然气，加热炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经8m高排气筒排放，项目高噪声设备设置减震垫，厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田，沉淀池沉渣、废润滑油、废导热油等固废均妥善处置，项目占地为耕地，施工期将耕地表土层分层堆放，抑尘网遮盖，定期洒水保湿，项目结束后对场地设备拆除，进行复垦恢复耕地利用性质，综上所述项目对周边生态环境影响较小，因此本项目能够满足《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》及《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（卫政发〔2021〕31号）中重点管控单元相关要求。本项目与中卫市环境管控单元图位置关系图见附图5。 2 《产业结构调整指导目录》符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2020年1月1日实施)，本项目为混凝土生产加工项目，不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属“允许类”建设项目，故项目的建设符合国家产业政策要求。此外，根据《产业结构调整指导目录(2019年本）》，项目所用的设备均不在国家禁止使用的落后、淘汰生产设备之列，符合国家相关产业政策。 综上，项目的建设符合国家产业政策的要求。 |

本项目与“中卫市生态环境准入清单总体要求”及“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”相符性判定见表1。 表1 中卫市环境管控单元生态环境准入清单 序号 环境管控单元名称 行政区划 要素 属性 管控 单元 分类 “三线一单”生态环境准入清单编制要求 省 市 县 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 ZH64052230004 海原县 一般管 控单元 宁夏回族自治区 中卫市 海原 县 一般管控区 一般管控单元 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。 / / / 本项目情况 中卫市海原县西安镇小河村 一般管控单元 本项目为公路配套建设的临时拌合站项目，项目用地为耕地，不在厂区内采砂取土，本项目不属于新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目，项目已获得海原县自然资源局的用地批复，运营期结束后恢复为耕地，项目建设符合国家和地方产业政策，综上所述项目符合海原县一般管控单元空间布局约束要求。

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1 本项目基本情况 ⑴建设内容 本项目为S50海原至平川（宁甘界）公路配套建设的临时拌合站项目，预计2024年2月底结束运营，本项目主要建设水泥稳定土拌合站和沥青混凝土拌合站，项目主要由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程等组成，项目工程组成见表2。本项目与中卫市行政区划关系见附图6，与周边环境关系见附图7。 表2 本项目工程组成一览表 分类 工程名称 建设规模 主体工程 水稳拌合站 设置一座水稳拌合站，位于厂区中部，占地面积900m2，安装2台双拌缸拌合机，生产规模为55万m3/a。 沥青拌合站 设置一座沥青拌合站，占地面积2850m2，安装1条沥青生产线，生产规模为12万m3/a。 储运工程 水稳拌合站 设置6座料仓，位于厂区北侧，占地面积31910m2，容积约为76000m3，全密闭钢结构厂房，主要用于储存碎石和水洗砂。 设置2个100t水泥罐，位于水泥稳定土拌合站的东侧。 沥青拌合站 设置4座料仓，位于厂区南侧为，占地面积5875m2，容积约为14000m3，全密闭钢结构厂房，主要用于储存各种型号碎石。 设置3座100t矿粉罐。 设置6个50m3的沥青储罐，储存温度为130℃。 辅助工程 办公用房 办公生活区位于厂区南侧和东侧，占地面积4240m2，主要用于日常办公及生活，包括办公区和宿舍。 公用工程 供水 本项目用水依托市政供水管网。 排水 本项目无生活废水及生产废水外排。 供电 本项目用电依托市政供电管网。 供热 本项目冬季不生产，因此不进行供暖。 |
| --- | --- |
| 建设 内容 建设 内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 | 续表2 本项目工程组成一览表 分类 工程名称 建设规模 环保工程 废气处理措施 水泥稳定土生产线 料仓粉尘：料仓采用全封闭式建设，并定期进行洒水降尘。少石料定期洒水，保持一定湿度。 水泥筒仓粉尘：自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔排放。 搅拌废气：采用全封闭式搅拌机搅拌，物料经密闭式输送廊道由皮带输送至计量、搅拌工序。 沥青拌合站 矿粉罐粉尘：均自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔排放。 料仓骨料堆放粉尘：料仓采用全封闭式建设，并定期进行洒水降尘。 骨料烘干、筛分废气：骨料烘干燃烧天然气产生的废气及烘干粉尘与骨料筛分粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001）。 沥青罐及搅拌废气：沥青罐及搅拌废气经管道汇至烘干桶内燃烧处置后经布袋除尘处理后经15m高排气筒（DA001）。 导热油锅炉废气：安装1座8m高排气筒（DA002）。 废水防治 厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田。 搅拌设备及砼运输车清洗废水经沉淀池（10m3）沉淀后回用于水泥稳定土生产。 车俩清洗废水经沉淀池（10m3）沉淀后回用于车辆清洗。 噪声防治 厂房隔声、消声、生产设备基础安装减振垫减振。 固废防治 水泥筒仓和矿粉罐滤芯式除尘器产生的粉尘灰通过反吹回落至筒仓内回用；沥青拌合站筛分、烘干等工序产生的粉尘灰收集后回用于沥青拌合站生产线。 沉淀池产生的沉渣回收后回用于水泥稳定土拌合站。 矿石筛分产生的不合格骨料收集后交厂家破碎后综合利用。 设备维修产生的废润滑油交维修厂家回收处置。 废导热油更换时交由厂家回收处置。 生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。 防渗 项目厂区旱厕和沥青拌合站采取重点防渗，其防渗层的防渗性能不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，沉淀池采用一般防渗措施，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 环境风险防控 对环境风险源、应急处置措施均设置标志牌；天然气气化罐附近设置消防应急物资及警报装置，加强日常管理。 2 主要产品及产能 本项目主要产品及产能情况见表3。 表3 本项目主要产品及产能一览表 序号 产品 产能 单位 1 水泥稳定土 55 万m3/a 2 沥青混凝土 12 万m3/a 3 主要生产单元及生产工艺 本项目主要产品包括水泥稳定土、沥青混凝土项目，混凝土加工工艺主要为配料、搅拌；沥青混凝土加工工艺主要为烘干、筛分、配料、搅拌及沥青罐加热，主要生产单元包括集中水稳拌合站和沥青拌合站。 4 主要生产设施及设备 本项目主要生产设施及设备详见下表4。 表4 本项目主要生产设备及设施一览表 序号 设备名称 型号 数量（台/套） 1 混凝土搅拌机 800型 2 2 干燥滚筒 / 4 3 骨料提升机 / 1 4 导热油炉 / 1 5 沥青输送泵 / 1 6 搅拌机 / 1 7 空气压缩机 / 1 8 振动筛 / 1 9 水泥筒仓 100t 2 10 矿粉罐 100t 3 11 沥青搅拌罐 50m3 2 12 沥青储存罐 50m3 6 13 砼运输车 / 6 5 主要原辅材料及燃料的种类及用量 5.1主要原辅料用量 本项目主要原辅材料种类及用量详见表5。 表5 原辅材料及能源消耗情况一览表 序号 名称 用量 单位 储存方式 来源 1 矿石 52700 t/a 料仓 外购 2 矿粉 225800 t/a 筒仓 外购 3 沥青 9500 t/a 储罐 外购 4 导热油 5 t/a 储罐 外购 5 天然气 148万 m3/a 专用储罐 外购 6 碎石 806000 t/a 料仓 外购 7 水洗砂 287000 t/a 料仓 外购 8 水泥 121400 t/a 筒仓 外购 9 水 53449 m3/a 供水管网 外购 5.2 主要原辅材料理化性质 ①沥青：是原油加工过程的一种产品，主要成分为沥青质和树脂，常温下的沥青呈半固体或液体状态，颜色由黑褐色至黑色。沸点<470℃，闪点204.4℃，引燃温度485℃，属于憎水性材料，它不透水，也几乎不溶于水、丙酮、乙醚、稀乙醇，溶于二硫化碳、四氯化碳、氢氧化钠。沥青暴露于常温下时呈凝固状态，不会四处流溢。沥青及其烟气对皮肤粘膜具有刺激性，有光毒作用和致癌作用。沥青可燃，具有刺激性，遇明火、高热可燃，燃烧时放出有毒的刺激性烟雾。 ②矿石：来源于周边各采石加工场。为不同粒度规格产品，主要成分为石灰岩石质，是沥青混凝土的主要矿石，经采购后直接运进料场。 ③矿粉：是符合工程要求的石粉及其代用品的统称。是将矿石粉碎加工后的产物，是矿石加工冶炼等的第一步骤，也是最重要的步骤之一。矿渣微粉又称为矿粉、粒化高炉矿渣粉，是用水淬高炉矿渣，经干燥，粉磨等工艺处理后得到的高细度、高活性粉料，是优质的混凝土掺合料和水泥混合材料，通过使用粒化高炉矿渣粉，可有效提高混凝土的抗压强度，降低混凝上的成本，同时对抑制碱矿石反应，降低水化热，减少混凝上结构早期温度裂往，提高抗渗和抗侵蚀能力有明显效果。本项目矿粉由粉料罐车运送至厂区，通过气压输送至密闭矿粉罐内，矿粉罐紧邻拌合楼设置。 ④天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水气和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/Nm3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5~15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。项目天然气组分见表6。 表6 天然气组分一览表 组分 VOL（%） 组分 VOL（%） 组分 VOL（%） 甲烷 97.08 正戊烷 0.02 氩 0 乙烷 1.12 己烷以上 0.05 氮 1.22 丙烷 0.27 二氧化碳 0.05 氧 0 异丁烷 0.07 氢 0 一氧化碳 0 正丁烷 0.07 异戊烷 0.02 硫化氢 2.0mg/m3 低位发热量 33.64MJ/m3 高位发热量 37.32MJ/m3 总硫 <100mg/m3 6 给排水 6.1给水 ①生产用水 项目生产用水主要为水泥稳定土生产用水、水泥稳定土搅拌设备及砼运输车清洗用水、运输车辆清洗用水、洒水抑尘用水。生产总用水量为198m3/d（53449m3/a）。 a、清洗用水 搅拌机清洗用水：本项目搅拌机清洗用水采用新鲜水和回用水。搅拌机平均每天清洗1次，每次清洗用水约1.5m3。本项目2台搅拌机，则项目混凝土生产线搅拌机清洗用水量约3m3/d（710m3/a），其中新鲜水用量为1.3m3/d(351m3/a)，回用水量为2.7m3/d（729m3/a）。 砼运输车清洗用水：本项目搅拌机清洗用水采用新鲜水和回用水。砼运输车平均每天清洗1次，本项目共3台砼运输车，每天总清洗用水用量约1m3/d（270m3/a）。砼运输车清洗全部使用回用水。 b、水泥稳定土生产用水 水泥稳定土搅拌用水：本项目水泥稳定土搅拌用水采用新鲜水，项目年产55万m3水泥稳定土，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办［2020］20号），搅拌用水量按0.20m3-m3产品计。则项目水泥稳定土生产搅拌用水量为407.4m3/d（110000m3/a）。 c、洒水抑尘用水 本项目场站洒水逸尘用水量为6m3/d（1620m3/a）。 d、车辆冲洗用水 本项目场站设置洗车区，运输车辆出厂前需进行冲洗。本项目车辆冲洗用水量按60L/辆计，每天物料运输车辆约为142车次，车辆清洗用水量为8.52m3/d（2300.4m3/a）。 ①生活用水 本项目运营期劳动人员40人，年生产270天。根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办［2020］20号），海原县属于三类地区，本项目生活用水参照农村居民家庭用水定额60L/人·d计，则项目生活用水量为2.4m3/d（648m3/a）。 6.2排水 ⑴生产废水 ①搅拌设备及砼运输车清洗废水 本项目生产废水主要为混凝土搅拌机及砼运输车清洗废水，生产废水产生量按用水量的90%计，则生产废水产生总量约为3.6m3/d（972m3/a），经沉淀池处理后循环用于混凝土搅拌机及砼运输车的清洗，不外排。 ②运输车辆清洗用水 运输车辆清洗废水产生量按用水量的90%计，则生产废水产生总量约为7.67m3/d（2070.4m3/a），经沉淀池处理后循环用于汽车清洗用水不外排。 ⑵生活废水 厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田。本项目供排水情况见表7。 表7 本项目供排水情况一览表 用水项目 定额 用水 损耗及排水 备注 新鲜用水量(m3/a) 回用水量(m3/a) 损耗水量(m3/a) 产生量(m3/a) 水泥稳定土搅拌用水 0.04m3/t产品 50600 0 50600 0 全部损耗 混凝土搅拌机清洗用水 1.5m3/台 351 459 81 729 排水回用 砼运输车清洗用水 1m3/d 0 270 27 243 车辆冲洗用水 60L/辆 230 2070.4 230 2040.4 洒水抑尘用水 ---- 1620 / 1620 0 全部损耗 生活用水 60L/人·d 648 0 648 0 / 合计 / 53449 2799.4 53206 3012.4 / / 56248.4 56248.4 / 图2 项目水平衡示意图 单位：m3/a 7 劳动定员及工作制度 工作制度：本项目年工作270天，8小时工作制。 劳动定员：本项目劳动定员40人。 8 厂区平面布置 本项目位于宁夏中卫市海原县种羊场盐池村，厂区设一个出入口，位于厂区的南侧，生活区位于厂区的南侧，生产区北侧为水泥稳定土生产区，南侧为沥青拌合站，海原县常年主导风向为东风，生活区域位于生产区的侧风向，项目总平面布置合理。本项目平面布置图见附图8。 9 投资与环保投资 本项目总投资220万元，环保投资94.0万元，占总投资的42.7%，主要用于施工期和运营期废水、废气、噪声、固废等防治。具体环保投资见表8。 表8 本项目环保投资一览表 项目 防治措施 投资 万元 施工期 废水防治 项目施工期建设1座10m3的临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后用于施工场地泼洒抑尘；工人生活产生的少量洗漱废水，用于施工场地泼洒抑尘，同时拟建设的1座防渗型环保旱厕供工人如厕使用 1.0 废气防治 施工场地设置2.5m高围挡，定期洒水抑尘；新筑路基必须及时压实；运输土方、粉状物料等车辆采用篷布遮盖；开挖的土方不能及时回填时，在有风或大雨天气临时遮盖；对堆存易产生扬尘的施工材料用防尘网遮盖，粉状物料（如水泥、石灰等）不得露天堆放；施工机械占地及无法及时清运固废临时占地采取定期洒水抑尘、覆盖防尘网等措施；施工期严格落实建筑工地“六个100%”防控措施；运输车辆应按照固定路线慢速行驶；施工过程尽量选用低能耗、低污染排放的施工运输车辆，对于废气排放超标的车辆，应安装尾气净化装置，注意车辆维修保养，减少因车辆状况不佳造成的空气污染，施工高峰期监测环境空气质量。 2.0 噪声防治 施工期选用低噪声施工设备，采取隔声、减振等措施，合理安排施工时间，施工高峰期监测施工噪声 1.0 固废防治 建筑垃圾、沉淀池泥沙及时清运至政府指定的建筑垃圾场，不能及时清运的建筑垃圾用防尘网遮盖；设置生活垃圾分类收集箱1个，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 1.0 续表8 本项目环保投资一览表 项目 防治措施 投资 万元 运营期 废水防治 项目共设1座防渗旱厕，位于办公生活区，厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田。 2.0 运输车辆清洗废水经沉淀池（10m3）沉淀后回用于车辆冲洗。 1.0 搅拌机及砼运输车清洗废水经沉淀池（10m3）沉淀后回用。 2.0 废气防治 水泥稳定土生产线 料仓粉尘：料仓采用全封闭式建设，并定期进行洒水降尘。少石料定期洒水，保持一定湿度。 5.0 水泥筒仓粉尘：自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔（15m）排放。 1.0 搅拌废气：采用全封闭式搅拌机搅拌，物料经密闭式输送廊道由皮带输送至计量、搅拌工序。 20.0 沥青拌合站 矿粉罐粉尘：均自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部（15m））呼吸孔排放。 2.0 料仓骨料堆放粉尘：料仓采用全封闭式建设，并定期进行洒水降尘。 1.0 骨料烘干筛分废气：骨料烘干燃烧天然气产生的废气及烘干粉尘与骨料筛分粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放（DA001）。 15.0 沥青罐及搅拌废气：沥青罐及搅拌废气经管道汇至烘干桶内燃烧处置后经布袋除尘处理后经15m高排气筒排放（DA001）。 0.5 导热油锅炉废气：安装1座8m高排气筒（DA002）。 0.5 噪声防治 选用低噪声生产设备，采取隔声、减振、加强对设备的日常管理和维护等综合降噪措施。 3.0 固废防治 生活垃圾 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 1.0 废导热油 导热油炉更换的废导热油交更换厂家回收处置。 / 废石料 筛分工序产生的废石料交厂家回收破碎回用。 / 沉淀池沉渣 沉渣经收集后回用于水泥稳定土拌合站。 / 筒仓除尘灰 水泥筒仓和矿粉罐滤芯式除尘器通过反吹，粉尘回落至筒仓内回用；沥青拌合站筛分、烘干等工序产生的粉尘灰收集后回用于沥青拌合站生产线。 废润滑油 项目设备检修维护产生的废润滑油为危险废物，检修时交有资质单位现场收集并带出厂区处置，不在厂内暂存。 / 运营期满生态恢复 根据《S50 海原至平川（宁甘界）公路项目（二标）临时用地土地复垦方案报告书》中提到的服务期满后拆除生产、生活设施，采取地表混凝土清理及迹地清理、土地复垦工程等技术措施，复垦后定期开展生态监测及复垦区域管护。 35.0 总计 94.0 |
| 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 工艺流程和产排污环节 | 1 施工期工艺流程及产污环节 建设项目建设地点位于宁夏回族自治区中卫市海原县种羊场盐池村，项目施工周期为6个月，施工期主要包括土方、场地平整、设备安装等，施工期施工人员约40人，不设置施工生活营地。施工期主要产生污染物主要为废气、废水、噪声、固体废物等污染物。 施工期主要污染环节： ⑴废气 本项目施工期产生废气主要为施工材料如砂子等在其装卸、运输等过程中，因风力作用而产生的扬尘以及运输车辆往来造成地面扬尘，项目场地土地开挖、平整产生的扬尘。 ⑵废水 本项目施工期不设施工生活营地，无生活污水产生和排放；施工期间的砂浆搅拌机用水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，主要污染因子为SS。 ⑶噪声 本项目施工期噪声主要为施工机械运行产生的机械噪声以及车辆运输时产生的交通噪声。 ⑷固体废物 本项目不设置施工生活营地，因此无生活垃圾产生。 施工期固体废物主要为建筑施工活动产生如废设备包装等建筑垃圾。 ⑸生态环境影响 本项目占地面积为62437m2。占地类型为耕地。经分析项目对所在区域生态环境的影响主要有： ①地表土壤、植被的破坏等。 本项目占用土地类型为耕地，项目施工运营期间对土地的破坏主要为厂区内场地、道路进行整平，压路机压实，上面采用混凝土、水稳混合材料进行硬化，将改变占用土地地表的完整性和平整性，进而对土地造成影响和破坏，项目的建设改变了土地的原有使用功能，由农用地变为建设用地；工程建设造成土地生产力短期内衰退或丧失，引起土壤加速侵蚀及水土流失，对周边土地利用、生态系统生产量将造成不利影响，导致在项目土地复垦之前无法进行农业耕作，最终造成区域农业减产。 ②项目施工过程中各种机械设备、运输车辆排放废气等对土壤的污染破坏以及各种机械设备、车辆对地面的碾压，人员踩踏造成土壤板结，降低土壤生产能力；产生的扬尘将沉降在区域土壤表面，会改变土壤理化性质。 ③对厂区周围生物生存环境的影响。 项目建设破坏了原有的自然环境面貌，大区域内人群活动、机械车辆轰鸣和晚间的灯光均对鸟类和野生动物的栖息、活动、繁殖造成影响。 2 运营期生产工艺流程及产污环节分析 2.1水泥稳定土生产工艺流程及产污环节 图2 本项目水泥稳定土工艺流程及产排污示意图 a、配料 按照混凝土生产要求原料配比，对原材料进行正确称量后投料。其中原料碎石、水洗砂存放在全封闭式储料仓库内，上料时通过全封闭廊道运入搅拌机。水泥则由罐车运入场站，通过放料阀由空压机输送至水泥筒仓，上料时通过管道上料，可根据配方需要进行调整，计量后送入拌合楼。 b、搅拌 产品混凝土生产在全封闭式拌合楼内完成，原辅用料按配比送至拌合楼进行搅拌，搅拌过程中加水，经过充分的搅拌，使水泥、碎石、水洗砂的亲和力达到最大。搅拌到程序设定时间，自动卸料。在搅拌完成后，生产出的混凝土由专用运输罐车送至项目施工区。 2.2沥青混凝土生产工艺流程及产污环节 ⑴工艺流程 图3 沥青清混凝土生产工艺及产污环节 沥青混合料主要由石油沥青和矿石和矿粉混合拌制而成。其一般流程可分为沥青预处理和矿石预处理，而后进入拌缸拌和后即为成品。 ①矿石预处理流程：满足产品规格需要的矿石堆场运入配料斗，通过密封皮带机送入烘干筒；为使沥青混合料不至于因过快冷却而带来运输上的不便，矿石在进入搅拌站前需经烘干筒热处理，烘干筒内设置燃烧室，通过将天然气和空气按照一定比例通入到燃烧室内，天然气点燃加热空气对矿石进行加热；加热后的矿石经通过矿石提升机送到粒度检控系统内进行振动筛分，符合粒度要求的矿石经计量后进入沥青混凝土搅拌站，少数粒度不合规格的矿石被分离后由专门出口排出，由石料供应商回收破碎后重新利用。矿石加料及运输密闭输送带输送，矿石烘干产生的粉尘（含天然气燃烧废气）、振动筛分产生的粉尘经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）达标排放。 ②矿粉预处理流程：本项目沥青混凝土生产粉料为矿粉，使用矿粉罐暂存，经矿粉专用密闭罐车运输到厂内后再通过密闭管道经气力作用输送到矿粉罐，矿粉罐自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔排放。 ③沥青预处理流程：沥青是石油化工厂热解石油气原料时得到的副产品。本项目沥青原料进厂时为散装沥青，由专用沥青运输车（由供货方负责）将沥青通过密闭管道输送入沥青储罐。使用导热油炉将沥青间接加热融化，使其保温至160~180℃。生产时，沥青由沥青泵输送到沥青计量器，按一定配合划分重量后通过专门管道送入拌和站的拌缸内与矿石混合并进行拌和。导热油炉燃烧的天然气废气经15m高排气筒排放；此工段沥青储罐产生的沥青烟由导气管道引向烘干筒燃烧室燃烧处理，经布袋除尘器处理后通过15m高排气筒达标排放。 ④进入搅拌站的沥青、矿石以及矿粉经拌和得到沥青混合料成品，由于成品仓高度低于搅拌系统，因此成品经过自身重力作用降落至成品仓，产品整个生产工艺在密闭系统中进行。同时成品仓出料口的高度高于运输汽车，因此成品经过出料口之际进入运输车辆，然后通过专门的沥青混凝土车辆外运，生产出料过程为间断式。在整个生产过程中由于使用的生产设备先进性较高，采用的是全自动控制系统，在生产过程中可以有效的减少物料的跑冒滴漏等，以及其他由于生产设备不先进带来的环保问题，整个生产过程除了进料和出料工序，其他工序均采用密闭操作。此工段搅拌站及沥青罐加热时产生的沥青烟由导气管道引向烘干筒燃烧室燃烧处理，经布袋除尘后通过15m高排气筒达标排放。 ⑵运营期主要污染环节 ①废气 本项目运营期废气污染物主要烘干筒天然气燃烧废气、烘干粉尘、振动筛分粉尘；矿粉加料粉尘；低氮导热油炉天然气燃烧废气；沥青储罐及搅拌机、出料产生的沥青烟；运输车辆产生的扬尘。 ②废水 本项目运行过程中无生产废水产生。 ③噪声 本项目运营期噪声源主要为干燥筒、搅拌器、引风机、振动筛、提升机等，噪声强度值在80～95dB(A)之间。本项目附近50m范围内无村庄，且通过采用低噪声设备，合理布局、并采取基础减振、厂房隔声等降噪措施和距离衰减等处理措施后对周围环境影响较小。 ④固体废物 本项目运营期固体废物包括生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。 生活垃圾：本项目运营期劳动定员共计40人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为5.4t/a，集中收集后交由市政环卫部门统一处置。 一般工业固体废物： a.废石料：矿石进入振动筛筛选，筛选出粒度不合格（过大）的废石料。废石料产生量与供应商供应的石料质量有关，该部分固废属于一般工业固体废物，送回碎石料仓暂存，由石料供应商定期回收破碎后重新利用。 b.除尘装置收集的粉尘：项目沥青矿石筛分、烘干、矿粉罐、水泥筒仓废气中的粉尘，水泥筒仓及矿粉罐定期通过反吹回落至筒仓内回用，筛分、烘干等工序产生的粉尘灰经收集后回用于沥青混凝土生产线。 c、沉淀池沉渣 沉淀池沉渣定期清理回用于水泥稳定土生产。 危险废物： a.废润滑油：对生产设备进行维修、更换润滑油过程会产生废润滑油，属于危险废物。根据《国家危险废物名录》（2021年），其属于危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-214-08）。废润滑油交维修厂家回收处置，不在厂区暂存。 b.废导热油：项目导热油用量为5t，每5年更换一次，根据《国家危险废物名录》（2021年），其属于危险废物，危险废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物（900-249-08），交由有资质的单位统一处理。 2.3物料平衡 本项目物料平衡见表9。 表9 项目物料平衡一览表 投入 产出 序号 名称 用量（t/a） 名称 用量（t/a） 备注 水泥稳定土 1 碎石 806000 水泥稳定土 1265000 产品 2 水洗砂 287000 / / / 3 水泥 121400 / / / 4 水 50600 / / / 合计 1265000 合计 1265000 / 沥青混凝土 1 沥青 9500 沥青混凝土 288000 产品 2 矿粉 225800 / / / 3 矿石 52700 / / / 合计 288000 合计 288000 / 项目混凝土搅拌粉尘及烘干等产生的烟粉尘量较产品总量数量级极小，因此物料产生的废气量未纳入到物料衡算中 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目属于新建项目，无与本项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 ⑴依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：常规污染物引用与建设项目距离较近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布是质量数据。 本项目位于中卫市海原县种羊场盐池村，区域环境空气质量现状评价引用《2020年宁夏生态环境质量报告》公布的中卫市的监测数据对项目所在区域进行达标区判定。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表10。 表10 区域公布的环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标 情况 PM10 年平均质量浓度 65 70 92.9 达标 PM2.5 年平均质量浓度 27 35 77.1 达标 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.3 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65.0 达标 CO 24小时平均第95百分数（mg/m3） 0.6 4 15.0 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分数 138 160 86.3 达标 根据《2020年宁夏生态环境质量报告》公开的区域环境空气质量数据可以看出，PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求，对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区达标。 ⑵依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本项目特征因子为TSP、苯并[a]芘，为了解特征污染因子现状情况，委托宁夏中科精科技术有限公司于2022年9月13日~9月15日对项目区域设点监测，监测结果见表11。 表11 监测结果统计一览表 监测项目 最小值(ug/m3) 最大值(ug/m3) 标准值(ug/m3) 超标率(ug/m3) 达标情况 TSP 47 81 300 0 达标 苯并[a]芘 ND ND 0.0025 0 达标 注：当检测结果低于方法检出限时，用“ND”表示。 在2022年9月13日~2022年9月15日监测期间，TSP的日均浓度最大值为81ug/m3、苯并[a]芘现状监测未检出，均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求。 2 地表水环境质量现状 本项目周边无地表水体，因此不进行地表水现状评价。 3 声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准。3、声环境。场界外周边50米范围内存在声环境保护的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标。因此本项目无需对声环境质量开展现状调查。 4 生态环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“具体编制要求，（三）区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，4、生态环境。产业园区外建设项目新增用地范围内含有生态保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目占地范围内土地利用现状为耕地，根据实际现场调查项目占地范围内耕地主要用于种植玉米。 5 地下水、土壤环境质量现状 依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中要求：原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查，建设项目如果存在土壤、地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营期无生产废水产生，项目沥青储罐地面采取硬化防渗措施，且沥青在常温状态下为固体，即使泄露，当流出罐体后与冷空气接触直接凝固为固体，不会外泄污染土壤和地下水，因此运营期不存在土壤、地下水污染途径，因此无需对土壤和地下水开展环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，厂界外50m范围内无声环境保护目标； 项目厂界外500m范围内无其他自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等大气环境保护目标，项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为项目东侧盐池村； 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。故本项目区域无声环境、大气环境及地下水环境保护目标。 项目占地范围内生态环境保护目标为耕地 本项目环境敏感目标信息见表12。 表12 主要环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护 对象 环境功能区 相对厂址方位及距离 经度 纬度 大气环境 盐池村 105.267931 36.650716 居民 大气环境二类区 E/180m 生态环境 耕地 105.267931 36.650716 耕地 / 占地范围内 声环境 项目厂界50m范围内无声环境保护目标 地下水环境 项目厂界500范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 地表水环境 项目所在区域无地表水水体 |
| 污染 物排 放控 制标 准 污染 物排 放控 制标 准 | 1 环境空气质量标准 本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准。 表13 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单 序号 污染物 年均值（ug/m3） 日平均（ug/m3） 小时平均（ug/m3） 1 SO2 60 150 500 2 NO2 40 80 200 3 PM10 75 150 --- 4 PM2.5 35 75 --- 5 O3 / 160（日最大8小时） 200 6 CO / 4mg/m3 10mg/m3 7 TSP 200 300 / 8 苯并[a]芘 0.001 0.0025 / 2 声环境质量标准 本项目所在区域属于1类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。 表14 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间 夜间 等效声级 1 55 45 dB(A) 3运营期废气排放标准 ⑴有组织排放标准 ①导热油炉以天然气为燃料，颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值；NOx参照执行《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划”》中相关要求（NOx＜50mg/m3）。 表15 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 炉窑类别 污染物 排放浓度限值（mg/m3） 标准来源 低氮导热油炉 （燃料天然气） 颗粒物 20 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值 二氧化硫 50 氮氧化物 50 参照执行《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划”》 ②沥青混凝土生产线骨料下料输送、骨料烘干、骨料振动筛分产生的粉尘及沥青罐和出料口产生的沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。 表16 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 项目 最高允许排放速率（kg/h） 最高允许排放浓度（mg/m3） 排放高度（m） 二级 颗粒物 15 3.5 120 苯并[a]芘 15 0.05×10-3 3×10-4 沥青烟 15 0.18 75 ③沥青混凝土生产线骨料烘干过程中烘干滚筒产生的烟气参考《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值。 表17 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号） 炉窑类别 污染物 排放浓度限值（mg/m3） 烘干滚筒 废气 颗粒物 30 二氧化硫 200 氮氧化物 300 ⑵无组织排放标准 本项目水泥稳定土无组织颗粒物《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）无组织执行表3中的排放标准；沥青拌合站沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 表18 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013） 无组织 限值含义 监控位置 排放限值 监控点与参照点总悬浮颗粒物(TSP)1小时浓度值的差值 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点 0.5mg/m3 表19 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 项目 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 苯并[a]芘 周界外浓度 最高点 0.008ųg/m3 沥青烟 生产设备不得有明显 无组织排放存在 4施工期噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值。 5 运营期噪声排放标准 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。 表20 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间 夜间 等效声级 1类 55 45 dB（A） 6固体废物 ⑴一般固废：一般固废贮存过程应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ⑵危险废物：本项目运营期产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据宁夏回族自治区生态环境厅印发《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》“十四五”期间，对NOx、VOCs、COD和NH3-N四项主要污染物实施排放总量控制。根据《关于全面深化排污权改革工作的函》（宁生态环保办函〔2022〕2号）及《关于优化排污权交易与环评审批排污许可制度衔接流程的通知》（宁环办函〔2022〕23号），建设项目须在建设期内由全区统一的排污权交易平台通过市场交易方式购得新增排污权指标，并作为取得排污许可证的前置条件。 本项目建设单位需交易取得的总量控制指标为：颗粒物0.88t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 施工 期环 境保 护措 施 | 1 施工期大气环境保护措施 本项目施工期产生的大气污染物主要为扬尘，施工期采取如下扬尘防治措施： ⑴合理规划施工进度及施工时间，安排专用洒水设备，对平整前后的场地进行洒水抑尘； ⑵建筑材料堆放场地应合理规划，集中堆放，有风天气采取篷布遮盖，并采取洒水措施； ⑶施工工地运输车辆驶出施工区前必须作除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶，运输土方等易产生扬尘污染的车辆，应当实行密闭运输，严禁撒漏； ⑷施工场地四周设置防尘挡板，项目东侧180m处为盐池村，厂区东侧防尘挡板应根据实际情况适当加高。 ⑸在不利气象条件（大风条件）下，建设施工方应暂时停止土方开挖等作业，并采取洒水抑尘等有效措施，防止扬尘污染； ⑹工程完工以后，应对裸露地面采取绿化或者覆盖等有效防尘措施。 ⑺施工单位应根据施工特点制定详细的防尘方案，由专人负责管理，并逐一落实。本项目工程量较小，施工期通过采取上述防治措施，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响。且随着施工期的结束，该影响也会随之消失。 2 施工期噪声环境保护措施 项目施工期噪声主要为施工机械运行产生的机械噪声以及车辆运输时产生的交通噪声。本项目为有效降低施工噪声对周围环境的影响，施工单位应采取以下防治措施： ⑴优先选用低噪声施工机械，合理安排施工时间。 ⑵加强管理，文明施工，建筑器械、材料轻拿轻放，尽量减少人为噪声。 ⑶合理优化施工工艺，采用静压打桩方式。 ⑷施工现场设置禁止鸣笛、慢行标志牌及车辆指引牌。 ⑸合理布置施工场地，噪声较大的设备尽量布设在西侧，远离东侧小河村，厂界四周设置防噪挡板，同一施工地点应避免安排大量动力机械设备，以免局部累积声级过高。 ⑹固定施工机械设备可通过安装排气管消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护，设备用完后或不用时应立即关闭。 项目施工期通过采取上述综合降噪措施后，可有效降低施工噪声对周围环境产生的不利影响，减轻对周围环境的影响。 3 施工期水环境保护措施 施工期废水主要为生活污水。生活污水产生量为0.32m3/d，其中洗漱废水用于厂区降尘，厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田施肥。 施工期间的砂浆搅拌机用水、砖瓦、土方等建筑物料喷洒水及少量的机械泥浆污水，主要污染因子为SS，经沉淀澄清后用于施工场地喷洒抑尘，循环利用不外排。 4 施工期固体废物保护措施 施工期固体废物主要为建筑施工活动产生如废设备包装等建筑垃圾。项目施工期不得随意倾倒或堆放建筑垃圾，废弃在施工现场的余料要及时回收；施工产生的建筑垃圾须及时清运至市政规定的建筑垃圾堆放点。 项目施工期各固体废物全部得到妥善处置后，符合环保要求。 5、施工期生态环境保护措施 生态环境的保护总体上应从生态影响的避免、生态影响的消减及生态影响的补偿三方面来进行，生态影响的避免就是最大程度的避免潜在的不利生态影响，生态影响的消减则将其影响降至最低，生态影响的补偿则是通过绿化等生态工程以减小生态损失。本项目占用耕地，需尽量减少对耕地的破坏，工程建设施工期主要采取以下措施来进行耕地的保护： ①做好工程施工规划，合理安排施工时序，工程基础施工、土方开挖、土方回填和表层防护工程应尽早实施。 ②严格控制施工范围，尽可能减少机械对施工范围外土地的碾压及工作人员的踩踏。 ③做好施工期间的临时防护，施工期间做好表层土的剥离和防护工作，施工前需提前通知小河村居民将耕地上作物尽可能收割。本项目剥离的耕植土暂存于厂区北侧表土堆场，待施工结束后进行回填。项目耕植土剥离可参照《建设占用耕地表土剥离技术规范》（DB22/T 2278-2015）进行耕植土剥离工作。 1）剥离深度 经与当地村民了解，本项目所占用的耕地经过多年耕种，地形平坦，土层厚度差异不大，因此可将剥离区划分为多个耕作层剥离单元，平均剥离厚度不小于0.5m。剥离期间可根据土层厚度及肥力，深度进行适当调整。 2）划分作业区 根据地形、土壤厚度、土壤均一性和作业方便等条件，划分剥离区域，根据剥离区情况，为了便于施工可以划分多个施工区进行施工。 3）清除异物 清除耕作土层异物，收集耕作层应尽量不含垃圾，硬黏土和大颗粒砂砾。 4）土方运输 运输土方时采用后退法，尽量减少对土壤的压实。运输同时对土堆边缘和表面进行修整，采用后方式卸土，在卸土同时进行推平，尽量避免对剥离土的碾压。 5）储存 本项目表层土堆场位于厂区北侧，表土堆场占地面积约为3000m2，对不同层次，不同质地的表土需进行分类堆放，表土堆放高度应符合堆体稳定性设计要求，一般土堆高度不超过3米，土堆边坡角不大于50度。 堆放时应对堆放场地进行平整压实，且堆放区范围内不得有树根、垃圾等异物。 土方堆放应由里向外进行，后退行驶，并根据剥离顺序，最先剥离的表层土倒入距离入口最远的距离，合理规划运输路线，尽量减少对土壤的碾压。 分层堆放的表土需遮盖抑尘网，定期洒水保证土壤的湿度。 综上所述，项目施工期间会对外环境造成不同程度的影响，项目的建设影响了农田的生产能力，造成区域农业减产，本项目施工量相对较小，因此对区域农业影响较小，根据占地协议，建设单位对占用土地进行了占地补偿，减轻了项目占地对区域农民收入的影响。 6施工期环境管理要求 ⑴项目在施工建设期间，必须切实落实各项污染防治措施，尤其是扬尘污染防治措施，严格加强施工管理，安排专人负责施工期的环境管理与监督，减少施工作业对周围环境的影响； ⑵项目施工期，建设单位应与建设施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理； ⑶针对施工扬尘，须在项目开工前十五日，到中卫市生态环境局海原分局履行有关扬尘污染的排污申请登记，提交扬尘防治措施方案。 ⑷施工结束后，及时清理场地，进行场地复垦，减少对生态环境的影响。 综上所述，本项目施工期间会对外环境造成不同程度的影响，采取有效防治措施将施工期对外环境的影响降至最低，且施工期的影响随着施工的结束，也随之逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.大气环境影响和保护措施 1.1产排污环节及污染物种类 项目运营期有组织废气为水泥稳定土水泥罐产生的呼吸粉尘，储料仓库内卸料、上料产生的粉尘，水泥稳定土搅拌产生的粉尘；沥青拌合站矿粉罐产生的呼吸粉尘，出料仓库卸料、上料产生的粉尘，骨料烘干、筛分产生的粉尘，沥青罐及搅拌设备产生的废气，导热油锅炉产生的废气。废气主要污染物为颗粒物、烟尘、二氧化硫、氮氧化物、沥青烟、苯并[a]芘。 1.2污染物产排情况及防治措施 本项目位于环境空气质量达标区，大气污染源的排放浓度、排放速率均符合相应标准要求，新增污染源正常排放下短时间浓度贡献值的最大占标浓度≤100%，对周边大气敏感目标的影响不大。大气环境影响可以接受。本项目大气运营期环境影响和保护措施详见大气环境影响专项评价。 2 废水环境影响和保护措施 2.1废水产排情况 本项目生产废水主要为砼运输车冲洗废水、清洗搅拌机废水、运输车辆清洗废水、生活污水。 ①砼运输车冲洗及清洗搅拌机废水 清洗搅拌机废水及砼运输车清洗废水全部排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于清洗搅拌机，不外排。 ②运输车辆清洗废水 运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。 ③生活污水 本项目工厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田。 2.2废水治理措施可行性分析 本项目生产废水主要为砼运输车冲洗废水、清洗搅拌机废水、运输车辆清洗废水、生活污水。其中砼运输车冲洗废水和清洗搅拌机废水全部排入沉淀池，经沉淀池沉淀后回用于清洗搅拌机，不外排。运输车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗。厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田。项目生产废水全部回用，生活废水不外排，综上所述，本项目所有废水都得到妥善处理，对水环境的影响较小。 2.3废水管理要求 本项目废水污染防治环境管理要求如下： ①运营期严格执行上述废水污染防控措施，以减轻对区域环境的影响； ②运营期建立健全环境管理制度，建立健全环保岗位责任制，指派专人负责协调管理项目运营期防渗旱厕粪污处置工作，并制定处置工作管理台帐。 3.声环境影响和保护措施 3.1噪声源强 本项目运营期噪声主要为搅拌机、筛分设备、烘干筒等生产设施及运输车辆等产生的机械噪声和交通噪声，具有阵发性、间断性等特点，噪声强度值在70～90dB(A)之间。主要设备噪声值一览表见表21。 表21 主要设备噪声值一览表 噪声源 源强dB(A) 治理措施 搅拌机 70 设备选型、基础减震、消声、隔声 筛分设备 90 烘干筒 85 运输车辆 70 3.2降噪措施及达标情况 对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的综合降噪措施，以控制噪声对周围环境的影响。 ⑴设备选型上选择环保高效的低噪声设备，所有传动系统均采用进口或国内品牌减速机，运行平稳，噪音低。 ⑵采取设备的合理布局： ①项目钢筋车间、拌合楼等均为全封闭建设，利用墙体阻隔，极大地降低了噪声对环境的污染； ②合理布置生产区，可提高生产过程中产生的机械噪声的距离衰减量。 ⑶对固定的设备采取加厚设备基础底板，加强设备基底，加装减振垫圈、消音装置等措施。 ⑷加强生产设备的日常管理和维护，定期检查维修设备。 采取上述措施后，本项目产生的噪声对周围环境影响较小。 3.3达标情况 通过减噪措施主要设备达标情况见主要设备降噪后源强一览表22。 表22 主要设备降噪后源强一览表 噪声源 降噪后源强dB(A) 治理措施 搅拌机 50 基础减震 筛分设备 55 减震、隔声 烘干筒 55 减震 运输车辆 45 限制车速 3.3监测计划 本项目声环境监测内容及监测频次见表23。 表23 本项目噪声监测内容及监测周期 项目 监测位置 监测项目 监测点位 监测频次 执行标准 噪声 项目厂界 Leq 四周厂界外1m 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准 4.固体废物环境影响和管理要求 4.1固体废物产排及处理情况 本项目固体废物主要包括设备检修维护产生的废润滑油危险废物，导热油炉定期更换的废导热油，筒仓除尘灰，沉淀池产生沉渣、筛分产生的不合格矿石等一般工业固废以及员工生活产生的生活垃圾。 ⑴沉淀池沉渣 类比同类企业，项目沉淀池沉渣产生量约为12t，回收后回用于水泥稳定土拌合站。 ⑵除尘灰 根据污染源强计算，水泥筒仓和矿粉罐除尘灰产生量约为41.6t/a，水泥筒仓和矿粉罐滤芯式除尘器通过反吹，粉尘回落至筒仓内回用，筛分、烘干等工序粉尘灰产生量约为16.2t/a，粉尘灰经收集后回用用于沥青拌合站生产线。 ⑶废润滑油 项目生产设备每年检修一次，废润滑油产生量约0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），设备检修维护产生的废润滑油为危险废物，废物类别HW08，废物代码900-217-08，检修时交由有资质单位现场收集并带出厂区处置，不在厂内暂存。 ⑷废导热油 项目导热油炉导热油每5年更换一次，若项目运营期间需要更换，更换量约为5t，更换的废导热油交更换厂家回收处置。 ⑸不合格矿石 类比同类企业，不合格矿石产生量约为152.8t，交厂家回收综合利用。 生活垃圾 本项目生活区及拌合站常驻人员共40人，年工作日270天，按照每人每天产生0.50kg计算，生活垃圾产生量为5.4t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 综上所述，本项目所产生的固废得到妥善处理和处置后，符合环保要求，对周围环境影响较小。本项目固体废物产生情况见表24。 表24 本项目固体废物产生情况一览表 序号 固废名称 产生工序 属性 产生量t/a 最终去向 1 生活垃圾 员工生活 生活垃圾 5.4 交环卫部门统一处理 2 沉淀池沉渣 车辆冲洗 一般工业固废 12 回用于混凝土生产 3 废石料 筛分 一般工业固废 152.8 交厂家回收综合利用 4 水泥筒仓及矿粉罐除尘灰 筒仓除尘 57.8 水泥筒仓和矿粉罐滤芯式除尘器通过反吹，粉尘回落至筒仓内回用 5 废导热油 导热油炉 危险废物 类别HW08 代码900-217-08 5.0 更换时交更换厂家回收处置 6 废润滑油 设备维护检修 0.1 检修时交维修厂家回收处置 4.2管理要求 本项目固废污染防治环境管理要求如下： ①运营期严格执行上述固废污染防控措施，以减轻对区域环境的影响； ②设备检修维护产生的废润滑油为危险废物，检修时坚持油不落地原则，需交由有资质单位现场收集并带出厂区处置，不得随意自行处置、倾倒，或委托无相关处理资质的单位随意处置； ③运营期各类固废及时处理，不得随意向周边环境倾倒固体废物，严禁在黄河河道或滩地堆放、倾倒固体废物； ④运营期建立健全环境管理制度，建立健全环保岗位责任制，指派专人负责管理项目运营期固废处置工作，并建立厂区固体废物管理台账，对固废重量、去向、清理时间进行记录。 5 地下水、土壤环境影响和保护措施 本项目为公路项目配套的临时工程，项目厂区防渗旱厕、沥青拌合站采取重点防渗，其防渗层的防渗性能不低于6m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，沉淀池采用一般防渗措施，其防渗层的防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；项目其他区域等作为简单防渗区，作一般硬化处理，正常情况下不会对地下水、土壤环境造成污染。 6.服务期满后场地恢复 项目占地范围现状土地类型为耕地，具体占地面积见表25。 表25 项目占地范围现状土地类型及面积统计表 单位：hm2 用地单元 权属性质 占地性质 占地面积 现状土地类型/面积 其他土地 耕地 生活区、搅拌站（拌 制区、材料堆放区、辅助生产区) 国有 临时 占地 6.2437 6.2437 本项目为公路项目配套临时工程，项目服务期满后需对占地范围内本项目场站建筑物及硬化道路进行清理，对各池体建筑拆除后进行填平，按复垦方案对土地进行复垦。根据《S50 海原至平川（宁甘界）公路项目（二标）临时用地土地复垦方案报告书》，拟损毁土地复垦的方向为耕地，本项目复垦标准、复垦措施等内容具体如下： 6.1复垦标准 项目占地范围现状土地类型为耕地，服务期满后复垦方向为耕地。复垦面积62437m2，与本项目占地面积相同，复垦后应达到如下标准： 施工前将表层熟土单独堆放，土地平整完成后进行表土回填； 覆土厚度为50cm； 覆土后场地平整，地面坡度不超过6°； d)平整结束后对剥离的表土进行回填，水浇地回填 50cm，之后对弃土场以及施工便道所占裸地区域进行土地翻耕，然后对弃土场进行表土覆盖，最后进行土壤施肥。 6.2复垦措施 ⑴工程技术措施 根据本项目施工工艺、时序，结合工程土地复垦适宜性分析，针对不同的复垦评价单元，采取不同的工程技术措施。该项目土地复垦主要采取以下措施： ①表土剥离 根据施工工艺，为防止因压占、占用和挖损造成对表层土壤的破坏，根据项目区各复垦单元立地条件和土层厚度，确定剥离的厚度。对于复垦责任范围内耕地剥离厚度为50cm，运距按照各复垦单元位置及布置进行确定。表土的剥离工作采取分片剥离的方式，剥离一片就堆放一片，堆放到一定高度再剥离下一片的表层土，要防止一次性剥离造成地表大量的扰动而产生大量的土壤侵蚀。剥离的表土用于土地复垦时表土覆盖，存放于指定地点，不再占用其他土地，堆放高度为2m，采用塑料防尘网防护，对于土堆裸露的顶面和坡面，需要进行压实或者拍实处理，防治水土流失，待施工结束后用于表层覆土。 ②迹地清理 建设项目在施工结束后需要对施工临时建筑物、构筑物等进行拆除，建筑垃圾的丢弃及堆放将造成土地利用率降低，需利用钩机、铲车、冲击钻等机械设备，对地表固化物进行清除。 ③土地平整 土地平整过程是复垦工作的主要工作内容之一。建设项目损毁、压占土地后，使原有的土地形态发生改变，会使土地的表层起伏不平，或地表压实难以达到预期的土地利用方向，需对其进行土地平整。根据土地复垦标准，平整厚度50cm，复垦为草地的损毁土地平整后，地面坡度不超过6°。 ④表土覆盖 为了遵循保护土壤的原则以及项目复垦工作的需要，弃土结束后采用机械对弃土场进行机械平整及翻耕，然后对弃土场进行表土覆盖，覆盖厚度为 50cm，表土覆盖土源来自公路主线剥离的腐殖土，根据现场踏勘，该部分土方可满足弃土场表土覆盖需求。 ⑵土地翻耕 在工程施工完毕后，为满足后期植被的恢复，压实后的地面要进行松翻，打破紧实层，疏松土壤，增加透水透气性能，提高土地抗旱耐涝功能，采用机械翻松土地，翻松深度不小于 25cm，翻耕范围为弃土场以及施工便道所占裸地区域。采取科学种树种草的原则，并与周围自然植被相协调，合理搭配草种，尽快恢复被破坏的植被，改善周边的生态环境，增强草地的抗病虫害能力，保证该地区的生态稳定性。为保证耕地的生产力，本项目所采取的农艺措施为地力培肥，待表土回填后需要对复垦为耕地采取施加有机肥的措施恢复土壤肥力，施肥标准为 3300kg/hm2。 7 环境风险分析与保护措施 本项目涉及的环境风险物质主要为沥青、天然气、导热油。 表26 建设项目Q值计算表 危险物质名称 CAS号 最大储存量qn/t 临界量Qn/t 该种危险 物质Q值 天然气 74-82-8 22 10 2.2 导热油 / 5 2500 0.002 项目Q值∑ 2.202 参照《建设项目环境风险评价技术导则HJ/T169-2018》的附录C，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）的为2.202，本项目Q值为“1≤Q＜10”的范畴，因此根据编制指南中的表1（专项评价设置原则表）设置风险专章见第七章。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 料仓运 输装卸 | 颗粒物 | 料仓采用全封闭式建设并定期进行洒水降尘，对矿石定期洒水，使矿石保持一定湿度。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准排放限值要求 |
|  | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 均自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔（15m）排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3排放标准 |
|  | 矿粉罐 | 颗粒物 | 均自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔（15m）排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准 |
|  | 烘干废气、振动筛分粉尘 | 烟粉尘、颗粒物、SO2、NOx | 布袋除尘器+15m排气筒（DA001） | 颗粒物、SO2、NOx执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值；苯并[a]芘、沥青烟执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求 |
|  | 沥青储罐及搅拌设备废气 | 苯并[a]芘、沥青烟 | 烘干筒焚烧+布袋除尘+15m排气筒（DA001）； |  |
|  | 导热油炉 | SO2、NOx、颗粒物 | 8m排气筒（DA002） | 颗粒物、SO2执行《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉标准；NOx参照执行《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划”》中相关要求（NOx＜50mg/m3） |
| 地表 水环境 | 生活粪污 | / | 厂区设置防渗旱厕定期清掏作为有机肥用于附近农田 | / |
| 声环境 | 本项目运营期噪声污染源主要是燃烧器、导热油炉、搅拌器、引风机、振动筛、提升机等设备运转时产生的噪声及车辆噪声，噪声源强为75dB(A)~95dB(A)。本项目采用低噪声设备，合理布局、并采取基础减振、隔声等降噪措施后不会对周围环境造成影响。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求 |
| 固体 废物 | 员工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集箱分类集中收集，由环卫部门统一清运处理 | 安全处置、符合环保要求 |
|  | 生产加工 | 废石料 | 交厂家回收综合利用 |  |
|  |  | 除尘器 收尘灰 | 水泥筒仓和矿粉罐滤芯式除尘器通过反吹，粉尘回落至筒仓内回用，筛分、烘干等工序产生的粉尘经收集后回用于沥青拌合站生产线 |  |
|  |  | 沉淀池沉渣 | 收集后回用于生产 |  |
|  | 危险废物 | 废润滑油、 废导热油 | 由厂家回收处置 |  |
| 生态保护措施 | 本项目为公路项目配套临时工程，项目服务期满后需对占地范围内本项目场站建筑物及硬化道路进行清理，对各池体建筑拆除后进行填平，按照《S50 海原至平川（宁甘界）公路项目（二标）临时用地土地复垦方案报告书》复垦方案对土地进行复垦。 |
| 环境风险防范措施 | ⑴根据规范严格划分生产装置的危险区域及危险等级。总平面布置按规范规定设计各建、构筑物之间的防火间距。并在装置和厂房设置安全出入口及事故紧急疏散口，同时在安全出入口附近设置相应的消防器材，以备消防使用。 ⑵设一套火灾自动报警系统，该系统由火灾报警控制器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。在装置区及重要通道口安装若干个手动报警按钮，在控制室、变电所等重要建筑室内安装火灾探测器，火灾报警控制器设在控制室。当发生火灾时，由火灾探测器或手动报警按钮迅速将火警信号报至火灾报警控制器，以便迅速采取措施，及时组织扑救。 ⑶设有易燃易爆、有毒有害物质超限报警系统 ⑷工艺系统和设备均设置必要的安全阀。以避免系统和设备超压。 ⑸对设在爆炸危险区内的电机、电气、照明、通讯及仪表设施均严格按相应的防爆级别、组别选用、以确保安全。 ⑹使用蒸汽等高温介质的岗位除了在管道上设置良好的保温、防止烫伤的措施外，并尽量采用自动控制，以减少工人现场操作时间。 ⑺加强对职工，尤其是新职工及转岗人员的专业培训、安全教育和考核，加强安全技术和现代安全管理知识教育，提高安全意识、责任心和自我保护意识及在异常情况下的应变能力。 |
| 其他环境管理要求 | ⑴加强运营期各项污染防治措施，保证各类污染物的达标排放。 ⑵加强污染防治设备的日常管理和维护，定期对其进行检修，确保正常运行。⑶加强企业的环境教育宣传，制定环保规章制度及环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行。 ⑷在项目厂区设置明显的限速和禁鸣标志，加强进出车辆的管理，以减少车辆产生的噪声对环境的影响。 ⑸项目投入生产运行后，按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 |

# 六、结论

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策要求，选址合理。本项目运营期产生的废水、废气、噪声及固体度物均采取有效治理措施和防范措施后，对周围环境影响较小。建设单位须严格落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施和环境管理要求，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，确保各项污染物达标排放或综合利用的前提下，对当地及区域的环境质量影响较小。从环境保护的角度考虑，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.88t/a |  | 0.88t/a |  |
|  | 苯并[a]芘 |  |  |  | 5.98×10-6t/a |  | 5.98×10-6t/a |  |
|  | 沥青烟 |  |  |  | 0.08t/a |  | 0.08t/a |  |
|  | SO2 |  |  |  | 0.30t/a |  | 0.30t/a |  |
|  | NOx |  |  |  | 2.23t/a |  | 2.23t/a |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 | 废石料 |  |  |  | 152.8t/a |  | 152.8t/a |  |
|  | 收尘灰 |  |  |  | 57.8t/a |  | 57.8t/a |  |
|  | 沉淀池沉渣 |  |  |  | 12t/a |  | 12t/a |  |
| 危险废物 | 废润滑油 |  |  |  | 0.1t/a |  | 0.1t/a |  |
|  | 废导热油 |  |  |  | 5t/5a |  | 5t/5a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

生产用水

生活用水

水泥稳定土搅拌

混凝土搅拌机清洗

混凝土罐车清洗

厂区洒水抑尘

50600

351

1620

沉淀池

防渗旱厕

定期清掏作为有机肥用于附近农田

50600

459

81

1822.5

27

243

270

1620

53449

648

52801

52801

648

运输车辆清洗用水

230

230

2070.4

键盘输入

碎石、水洗砂

储料仓库

进料口

微机控制系统根据选定的配方进行计量并控制各工步动作

配料斗

新鲜水

水泥

显示器

计量

计量

计量

拌合楼搅拌机

车辆运输

粉尘、噪声

固废

混凝土出料

廊道输送

配料门

粉尘

粉尘

噪声

筒仓

供水管网

粉尘、固废

预制梁场