# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：中石油海原县海城加油站建设项目

建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司

编制日期： 2022.10

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中石油海原县海城加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 张波 | 联系方式 | 15909653121 |
| 建设地点 | 宁夏 省（自治区） 中卫 市 海原 县（区） 海同公路以西，北环路以南 （具体地址） |
| 地理坐标 | （ 105 度 38 分 39.250 秒， 36 度 35 分 13.429 秒） |
| 国民经济 行业类别 | 5265机动车燃油零售 | 建设项目 行业类别 | 五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 中卫市商务局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 卫商函[2020]37号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 92 |
| 环保投资占比（%） | 18.4 | 施工工期 | 30d |
| 是否开工建设 | (否 (是： 已建设情况：建设了加油机等配套设施，暂未投入运行。 处罚及执行情况：中卫市生态环境局海原分局下发整改通知书，要求向辖区生态环境主管部门提供相关环保手续。 执行情况：建设单位已上报了环境影响报告表送审稿 | 用地（用海） 面积（m2） | 6386 |
| 专项评价设置情况 | 大气：本项目运营期废气主要为非甲烷总烃，不涉及有毒有害污染物，无需设置大气专项评价； 地表水：本项目运营期废水主要为生活污水，且为间接排放，无废水直排，无需设置地表水专项评价； 环境风险：本项目主要涉及汽油、柴油，存储量均未超过临界量，无需设置环境风险专项评价； 生态：本项目不涉及取水口，无需设置生态专项评价； 海洋：本项目不属于海洋工程建设项目。 |
| 规划情况 | 该项目已通过中卫市商务局批准，允许建设单位在海原县海同公路以西，北环路以南建设加油站，符合《关于调整和新增宁夏加油加气行业分销体系“十三五”发展规划加油站点位的通知》（宁商通[2019]59号）中点位要求。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《关于调整和新增宁夏加油加气行业分销体系“十三五”发展规划加油站点位的通知》中中卫市加油站“十三五”规划新建方案，允许在海城镇王井新村新增加油站，本项目建设地点位于新增站点，符合规划方案。 根据《规划》选址要求，加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、城市土地利用规划、环境保护和建筑物防火规范的要求。如新建、迁建和改扩建站点要坚持节约集约用地原则，确保新建站不占用基本农田和耕地。本项目属于改扩建，在原有加气站的基础上扩建加油站，不新增建设用地，符合规划要求。 |
| 其他符合性分析 | （一）“三线一单”及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析 ①生态保护红线 本项目建设地点位于中卫市海原县海同公路以西，北环路以南，周边无自然保护区、饮用水水源地等生态保护目标。对照《宁夏回族自治区生态保护红线分布图》，本项目占地不在生态红线范围内，详见图4。 ②资源利用上限 本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源，资源消耗量相对区域资源总量较少，符合资源利用上限要求。 ③环境质量底线 本项目位于中卫市海原县海同公路以西，北环路以南，根据《宁夏生态环境状况公报（2021年）》中卫市环境空气质量评价结论，2021年中卫市SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3年监测浓度达标。因此，项目所在区域为达标区域。 项目区域内主要地表水体为苋麻河，本次评价引用《海原县郑旗乡污水处理站工程项目环境影响报告表》中地表水环境质量现状监测数据，宁夏中环国安咨询有限公司于2019年11月6日~2019年11月7日进行了苋麻河的地表水环境质量现状监测数据，与项目评价范围地理位置邻近，满足要求，引用可行。由监测结果可知，苋麻河1#、2#监测断面水质主要污染指标BOD5、总氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体水质标准，主要原因是苋麻河径流量小，纳污容量低，乡镇生活污水未经处理直排，使得水质污染加重。 项目运营期非甲烷总烃排放量较少，根据预测可知，非甲烷总烃在最不利气象条件下，对大气环境贡献值较小；项目运营期污水为间接排放；项目建设应采用防渗措施；项目厂界噪声可实现达标排放。 综上所述，本项目的建设符合环境质量底线要求。 ④生态环境准入清单 根据《市场准入负面清单（2021年版）》、《宁夏回族自治区企业投资项目核准限制和淘汰产业目录》等范围内的建设项目，一律禁止引入，本项目不在以上禁止目录中。 ⑤“三线一单”生态环境分区管控 根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37 号），自治区内生态环境分区管控主要分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。本项目位于重点管控单元内（详见附图 6），重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。本项目各项污染物（无组织废气、生活污水、生活垃圾以及油罐油泥）和环境风险（油品泄露、火灾、爆炸风险）经严格管控后，对区域生态环境质量影响较小。 综上所述，本项目符合“三线一单”及“三线一单”生态环境分区管控要求。 （二）产业政策符合性分析 本项目为机动车燃料零售（行业代码：F5265）。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2021年本）》，项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，故本项目属于允许类项目。 本项目涉及汽油柴油的储存及销售的过程，建设单位需按照《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求，污染防治应遵循源头和过程控制与末端治理相结合的综合防治原则。项目卸油采用浸没式方式，储油罐采用地埋式储罐，并且进行地面硬化措施，加油过程中采用自封式机油枪安装油气回收装置，全过程严格执行在源头和过程中控制VOCs，符合防治技术政策。 因此，项目建设符合国家产业政策。 （三）规划符合性分析 ①项目位于中卫市海原县海同公路以西，北环路以南，该地块土地使用权归中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司所有。根据土地证文件，该地块用地性质确认为商服用地，本项目为加油站，符合用地性质。因此，本项目用地性质符合中卫市用地规划要求。 ②根据生态环境部《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》（环大气[2019]53号）文件中的要求：全面加强无组织排放控制：重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。 本项目设置双层SF储油罐、配有卸油油气回收系统（一次回收系统）1套；加油油气回收系统（二次回收系统）1套，符合《关于印发重点行业挥发性有机物综合治理方案的通知》中的VOCs排放控制。 （四）选址合理性分析 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中“4站址选择”明确规定了加油站的站址选择要求，本项目站址与《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）的对比情况见下表1-1。 表1-1加油站选址对比情况表 序号 规范要求 本项目 与规范的符合性 1 加油站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方 本项目站址位于中卫市海原县海同公路以西，北环路以南，交通方便，采取相应措施后满足环境保护和防火安全要求 符合 2 在城市建成区内不应建一级加油站、一级液化石油气加气站和一级加油加气合建站 本项目扩建完成后，属于二级加油加气合建站 符合 3 加油站、加油加气合建站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离，不应小于表4.0.4的规定 本项目汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，均大于标准表4.0.4的规定，详见表1-2及表1-3 符合 上表可知，项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中“4站址选择”的要求，本项目选址合理。 （五）站内外安全距离符合性分析 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）中有关规定，加油站及相关设施选址应符合相关要求。 本项目主要设施与周边构筑物的距离见表1-2、1-3。 表1-2 加油站（二级）汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距表 项目 规范要求(m) 实际距离(m) 结论 埋地油罐（有油气回收系统） 通气管管口/加油机（有油气回收系统） 埋地油罐（有油气回收系统） 通气管管口/加油机（有油气回收系统） / 重要公共建筑物 35 35 不涉及 合格 明火地点或散发火花地点 17.5 12.5 不涉及 合格 民用建筑物保护类别 一类保护物 14 11 不涉及 合格 二类保护物 11 8.5 不涉及 合格 三类保护物 8.5 7 68（王井村） 70（王井村） 合格 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 15.5 12.5 不涉及 合格 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于30m³的埋地甲、乙类液体储罐 11 10.5 不涉及 合格 室外变配电站 15.5 12.5 不涉及 合格 铁路 35 15.5 不涉及 合格 城市道路 快速路、主干路 3 3 13（海同公路） 16（海同公路） 合格 次干路、支路 3 3 不涉及 合格 架空通信线和通信发射塔 5 5 不涉及 合格 架空电力线路 无绝缘层 6.5 6.5 不涉及 合格 有绝缘层 5 5 不涉及 合格 表1-3 加油站（二级）柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距表 项目 规范要求(m) 实际距离(m) 结论 埋地油罐（有油气回收系统） 通气管管口/加油机（有油气回收系统） 埋地油罐（有油气回收系统） 通气管管口/加油机（有油气回收系统） / 重要公共建筑物 25 25 不涉及 合格 明火地点或散发火花地点 12.5 10 不涉及 合格 民用建筑物保护类别 一类保护物 6 6 不涉及 合格 二类保护物 6 6 不涉及 合格 三类保护物 6 6 68（王井村） 70（王井村） 合格 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 11 9 不涉及 合格 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于30m³的埋地甲、乙类液体储罐 9 9 不涉及 合格 室外变配电站 15 15 不涉及 合格 铁路 15 15 不涉及 合格 城市道路 快速路、主干路 3 3 12（海同公路） 14（海同公路） 合格 次干路、支路 3 3 不涉及 合格 架空通信线和通信发射塔 5 5 不涉及 合格 架空电力线路 无绝缘层 6.5 6.5 不涉及 合格 有绝缘层 5 5 不涉及 合格 根据表1-2、1-3可知，本项目加油站选址以及汽油柴油储罐、加油机和通气管管口与站外建构筑物防火距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），（2014年局部修订版）中相关规定。 因此，本项目加油站设置合理。 （六）平面布局合理性分析 本项目平面布置设计依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）相关要求，同时严格按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订版）要求进行，布置原则是按照加油工艺流程的顺序布置设备，尽量缩短管线，方便操作维修，并方便加油车辆进出。本项目站区平面布局分工明确，按功能分为站房、加油罩棚、油罐区。其中站房位于项目西侧；加油罩棚位于项目中部区域；油罐区位于项目南。站区出、入口分开设置于东侧、北侧，连通东侧海同公路、北侧北环路。项目建筑退线与用地边界线之间全部绿化。项目站区平面布置图见附图3。 本项目为二级加油加气合建站，仅销售汽油、柴油、LNG、CNG。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年修订版），经核实，拟建站区北侧为王井村，作为三类保护物进行距离判定，根据该项目安全评价文件可得出安全距离的符合性结论，具体见下表1-4。 表1-4 汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离 方位 拟建项目周边建构筑物 汽油设备（有加油、卸油油气回收）(m) 油罐（二级站） 加油机 通气管口 设计值 标准值 结果 设计值 标准值 结果 设计值 标准值 结果 北 王井村 （三类保护物） 66 14 符合 93 11 符合 68 11 符合 北环路（主干道） 25 5.5 符合 20 5 符合 51 5 符合 东 海同公路（主干道） 16 5.5 符合 18 5 符合 13 5 符合 西 空地 / / 符合 / / 符合 / / 符合 南 空地 / / 符合 / / 符合 / / 符合 表1-5 柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离 方位 拟建项目周边建构筑物 柴油设备 (m) 油罐（二级站） 加油机 通气管口 设计值 标准值 结果 设计值 标准值 结果 设计值 标准值 结果 北 王井村 （三类保护物） 70 6 符合 93 6 符合 68 6 符合 北环路（主干道） 25 3 符合 24 3 符合 30 3 符合 东 海同公路（主干道） 18 3 符合 20 3 符合 15 3 符合 西 空地 / / 符合 / / 符合 / / 符合 南 空地 / / 符合 / / 符合 / / 符合 表1-6 CNG设备与站外建（构）筑物的安全距离 方位 拟建项目周边建构筑物 CNG设备(m) CNG储气瓶组 CNG放散管管口 CNG加气机 压缩机间 脱水设备 设计值 标准值 结果 设计值 标准值 结果 设计值 标准值 结果 设计值 标准值 结果 设计值 标准值 结果 北 王井村 （三类保护物） 93 30 符合 108 25 符合 93 20 符合 118 20 符合 112 20 符合 北环路（主干道） 21 12 符合 19 10 符合 18 6 符合 25 6 符合 26 6 符合 东 海同公路（主干道） 18 12 符合 15 10 符合 13 6 符合 15 6 符合 16 6 符合 西 空地 / / 符合 / / 符合 / / 符合 / / 符合 / / 符合 南 空地 / / 符合 / / 符合 / / 符合 / / 符合 / / 符合 表1-7 LNG设备与站外建（构）筑物的安全距离 方位 站外建构筑筑 LNG储罐（二级站） LNG放散管管口 LNG加液机 规范距离(m) 设计距离（m） 结果 规范距离 (m) 设计距离（m） 结果 规范距离（m） 设计距离（m） 结果 北 王井村 （三类保护物） 30 90 符合 25 108 符合 25 93 符合 北环路（主干道） 10 24 符合 8 28 符合 8 28 符合 东 海同公路（主干道） 10 16 符合 8 13 符合 8 15 符合 西 空地 / / 符合 / / 符合 / / 符合 南 空地 / / 符合 / / 符合 / / 符合 考虑到多台加油枪同时工作时车辆出入通畅，在厂区东侧、北侧设置出、入口，连通东侧海同公路、北侧北环路。本项目平面布局能保障销售效率、分区明确，办公区与工作区及储罐区间距合理、油品运输方便，场址开阔，空气流动良好，有利于废气的扩散。符合环保、安全、卫生相关要求。项目平面布局设计与《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）规定对比情况如表1-5所列： 表1-5 本项目总平面布置与标准对比情况 序号 标准要求 本项目设计情况 符合情况 1 单车道宽度≥4m，双车道宽度≥5m 双车道宽度10m 符合 2 车辆入口、出口道路分开设置 车辆入口、出口道路分开设置 符合 3 站内道路转弯半径≥9m 14m 符合 4 站内停车厂和道路路面不应采用沥青路面 混凝土路面 符合 5 加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m 5m 符合 6 加油岛罩棚柱距岛端部≥0.5m 1.5m 符合 7 加油岛应高出停车场的地坪0.15~0.2m，加油岛宽度≥1.2m 加油岛高出停车场地坪0.2m，加油岛宽度1.2m 符合 按上表规定及与实际情况对比，从本项目总平面布置来看，油罐、加油机等与周围保护物的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）要求的防火距离，本项目的出入口分开设置同时面向进出口道路的两侧开敞。从整体看，本项目的平面布局符合环境保护对平面布局规划的要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：中石油海原县海城加油站建设项目 建设单位：中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司 投资金额：项目总投资500万元，其中环保投资92万元，占总投资18.4% 建设地点：项目位于中卫市海原县海同公路以西，北环路以南，项目中心地理坐标：北纬36°35′13.584″、东经105°38′39.115″。项目东侧为海同公路，南侧、西侧均为空地，北侧为北环路。项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 建设性质：改扩建。 2、项目组成及建设内容 本项目在中石油海原县海城加气站基础上进行扩建，扩建前后加气部分不做改动。本加油站扩建项目主要建设内容为站房、罩棚、油罐区、其他服务设施等。设计安装2台加油机，2具30m³汽油储罐、2具30m³柴油储罐，油罐均为SF双层地埋油罐，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）,本加油站油罐总容积120m³，结合现有加气部分设有LNG储罐一座，容积为60m³，CNG储气瓶组一套，容积为8m³，本项目扩建完成后属于二级加油加气合建站，见表2-1，本项目预计年销量汽油700t，柴油1000t。 表2-1 加油与加气合建站的等级划分 合建站等级 LNG储罐总容积（m³） LNG储罐总容积与油品储罐总容积合计 CNG储气设施总容积（m³） 一级 V≤120 150＜V≤210 ≤12 V≤90 150＜V≤180 ≤24 二级 V≤60 90＜V≤150 ≤9 V≤30 90＜V≤120 ≤24 三级 V≤60 V≤90 ≤9 V≤30 V≤90 ≤24 本项目 60 150 8 判定结果 二级 注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 本项目工程内容见表2-2。 表2-2 项目组成情况表 类别 项目名称 建设内容 备注 主体工程 站房 框架结构，建筑面积1860m2，可按功能划分为：便利店、值班室、 储藏间、卫生间、活动室、配电间等 依托现有 罩棚 1F，钢网架结构，建筑面积690m2 依托现有 设计安装加油岛4座，设有2台加油机，2台为双枪双油品柴油加油机，2台为四枪双油品汽油加油机，汽油加油机均带集中式油气回收功能，采用油气回收型加油枪，加油枪集气罩无破损，加油站人员加油时将集气罩紧密贴在汽油油箱加油口 新建 储运工程 油罐区 油罐区为承重罐区，位于站区南侧，占地面积为150㎡ 新建 2座30m³汽油储罐，2座30m³柴油储罐，油罐均为卧式SF双层地埋油罐，配套建设通气管、密闭卸油箱及泄漏检测报警装置等 新建 公用工程 给水 项目用水主要为职工及顾客生活用水及绿化用水，由供水管网提供自来水，用水量331.65m³/a 依托现有 排水 本项目废水主要为生活污水，排放量236.52m³/a，经化粪池（10m³）处理后，通过吸污车清掏，最终进入海原县污水处理厂处理 供电 由市政电网提供 供暖 冬季供暖采用空气热源泵采暖 消防、防雷、防静电 本项目站区内设置消防（灭火器、消防栓）、防雷、防静电设施和器材，按消防、防雷主管部门及相应规范配备，并按规定定期检查和更换 环保工程 废气 项目油罐区设置卸油油气回收系统（一次回收系统），在卸油时将油罐内的油气排入到槽车内，共设置1套；加油机设置分散式油气回收系统（二次回收系统），将汽车油箱排出的油气回收到加油站的油罐内，共设置1套 新建 废水 1座化粪池（10m³，防渗系数≤1×10-7cm/s），经化粪池（10m³）处理后，通过吸污车清掏，最终进入海原县污水处理厂处理 依托现有 噪声 加油设备为密封设备，高噪声设备采用隔音、减震等措施，并在进出口设置禁鸣标志及减速带 新建 固体废物 垃圾收集箱若干，经收集后送至附近垃圾中转站统一处置 依托现有 油罐清理及检修后产生的油渣油泥属于危险废物，建设单位已委托杰瑞邦达环保科技有限公司进行清理处置（合同详见附件9），清理及运输过程中油渣油泥不在站内落地、留存 依托现有 地下水监测及防渗措施 采用埋地卧式SF双层储罐，油罐区设置油品泄漏检测装置 新建 分区防渗。重点防渗区，即油罐区施工应符合《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》（SH/T3535-2012）有关规定，渗透系数≤10 -7cm/s。一般防渗区，加油区、进出口道路等施工应符合《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）的有关规定 新建 设置一座地下水监测井，位于油罐区附近 新建 环境风险防范 设置一体化消防器材箱 依托现有 地埋式油罐周围、输油管线、加油站地面等进行防腐、防渗处理，设置了地下水泥防渗体，同时油罐安装液位报警及泄漏报警设施等 依托现有 绿化 绿地面积150㎡ 依托现有 其他 设置加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力的检测频次、检测结果等记录台账 配套 卸油时，油气回收管线需要连接，并留记录 设置日常检查制度，检查卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路无有漏气现象，人井内无有明显异味 设置气液比、气体流量、压力、报警记录台账等 卸油时，油气回收管线需要连接，并留记录 3、主要生产设备 本项目主要设备名称、型号、材质、参数见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 备注 汽油储罐 V=30m³ 2台 卧式SF双层储罐（新建） 2 柴油储罐 V=30m³ 2台 卧式SF双层储罐（新建） 3 加油机 普通枪Q=5~50L/min 2台 1个双枪双油品柴油加油机（新建） 1个四枪双油品汽油加油机（新建） 4 潜油泵 200L/min，0.75Hp 1台 加油机与潜油泵卡机连接（新建） 5 CNG储气瓶组 8m³ 1组 （现有项目） 6 LNG低温储罐 60m³ 1座 （现有项目） 7 加气机 重庆巨创 6台 4台双枪，2台单枪（现有项目） 4、原辅材料及能源消耗 本项目年销售成品汽油700t/a，成品柴油1000t/a，合计1700t/a，油品全部由中石油宁夏炼油厂配送。 项目主要原辅材料种类、用量统计见表2-4。 表2-4 项目原辅材料及能源消耗一览表 类别 序号 原料名称 规格 年耗量 油品相对密度 储存方式 备注 原辅材料 1 柴油 0#、-10# 1000t/a 0.9 双层地埋式油罐 本项目 2 汽油 92#、95# 700t/a 0.79 双层地埋式油罐 本项目 3 天然气 CNG、LNG 200万m³/a / 8m³CNG储罐，60m³LNG储罐 原有项目 能源 1 水 - 331.65m³/a - - - 2 电 - 4万kWh - - - 本项目油品执行标准为《中华人民共和国国家标准-车用汽油》（GB17930-2016）和《中华人民共和国国家标准-车用柴油》（GB19147-2016），具体指标详见表2-5至表2-6。 2-5 车用汽油性质指标一览表（GB17930-2016） 项目 质量指标 实验方法 92号 95号 抗爆性： 研究法辛烷值（RON）不小于 抗爆指数（RON+MON）/2不小于 92 88 95 90 GB/T5487 GB/T503、GB/T5487 铅含量g/L不大于 0.005 GB/8020 馏程： 10%蒸发温度，℃不高于 50%蒸发温度，℃不高于 90%蒸发温度，℃不高于 终馏点，℃不高于 残留量，%（体积分数不大于 70 120 190 205 2 GB/T0536 蒸汽压/kPa 11月1日至5月30日不大于 5月1日至10月31日不大于 45-85 40-65 GB/T8017 胶质含量/（mg/100mL）： 未洗胶质含量不大于 溶剂洗胶质含量不大于 30 5 GB/T8019 诱导期/min不小于 480 GB/T8018 硫含量/（mg/kg）不大于 10 GB/T380、GB/T11140、 GB/T17040、SH/T0253、 SH/T0689、SH/T0742 硫醇（需满足下列要求之一） 博士实验 通过 SH/T0174 GB/T1792 铜片腐蚀（50℃，3h）/级不大于 1 GB/T5096 水溶性酸或碱 无 SH/T259 机械杂质及水分 无 目测 苯含量/%（体积分数）不大于 1.0 SH/T0693、SH/T0713 芳烃含量/%（体数）不大于 40 GB/T11132、SH/T0741 烯烃含量/%（体积分数）不大于 24 GB/T11132、SH/T0741 氧含量/%（质量分数）不大于 2.7 SH/T0663 甲醇含量%（质量分数）不大于 0.3 SH/T0663 锰含量/（g/L）不大于 0.002 SH/T0711 铁含量/（g/L）不大于 0.01 SH/712 表2-6 车用柴油性质指标一览表（GB19147-2016） 项目 质量指标(GB/T19147-2013) 试验方法 0号 -10号 氧化安定性，(mg/mL)不大于 2.5 SH/T0175 硫含量（mg/kg）不大于 50 SH/T0689 10%蒸余物残炭（质量分数）/%不大于 0.3 GB/T268 灰分（质量分数）/%不大于 0.01 GB/T508 铜片腐蚀（50℃，3h）/级不大于 1 GB/T5096 水（体积分数）/%不大于 痕迹 GB/T260 机械杂质 无 GB/T211 润滑性磨痕直径(60℃)/μm不大于 460 SH/T0765 多环芳烃含量d(质量分数)/%不大于 11 SH/T0606 运用黏度(20℃)/(mm2/s) 3.0~8.0 2.5~8.0 GB/T205 凝点/℃不高于 0 -10 GB/T510 冷滤点/℃不高于 4 -5 SH/T0248 闪点(闭口)/℃不低于 60 GB/T261 十六烷值不小于 十六烷指数不小于 49 46 GB/T386 SH/T0694 馏程 50%回收温度/℃不高于 90%回收温度/℃不高于 95%回收温度/℃不高于 300 355 360 GB/T6536 密度(20℃)/（kg/m³） 810~850 GB/T1884 GB/T1885 脂肪酸甲酯E(体积分数)/%不大于 1.0 GB/T23801 原料来源及运输：加油站主要销售汽油和柴油，油品主要来自于中石油宁夏炼油厂，油品经油罐车运输至加油站后，通过密闭卸油方式将油料注入埋地式油罐中。当向过往车辆售油时，通过潜油泵将油品从埋地式油罐抽出后，经加油机将油品注入汽车油箱。 5、公用工程 本项目用水由供水管网提供，总用水量为331.65m³/a。 ①生活用水 本项目劳动定员为9人，根据宁政办规发【2020】20号，职工用水定额按照40L/人·d计，职工生活用水量为0.36m³/d（131.4m³/a）；顾客按每天150人次计，顾客用水定额按3L/人·d计，顾客用水量为0.45m³/d（164.25m³/a）。则生活用水量为0.81m³/d（295.65m³/a）。 ②绿化用水 本项目绿化面积为150㎡，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）》（2020年10月24日执行），绿化用水定额0.24m³/m2·a，则项目绿化用水量为36m³/a。 ⑵排水 本项目排水主要是生活污水，产生量以用水量的80%计，为0.648m³/d（236.52m³/a）。生活污水经化粪池（10m³）处理后通过吸污车清掏，最终进入海原县污水处理厂处理。 项目给排水水量表见表2-7，水平衡图见图2-1。 表2-7 项目水平衡表单位：m³/a 项目 用水定额 用水量 损耗量 废水产生量 废水排放量 生活用水 职工 40L/人·d 131.4 26.28 105.12 105.12 顾客 3L/人·d 164.25 32.85 131.4 131.4 绿化用水 0.24m³/m2·a 36 36 0 0 总计 - 331.65 95.13 236.52 236.52 图2-1项目水平衡图单位：m³/a ⑶供电 本项目用电由市政供电系统供给。 ⑷供暖 本项目站房采用空气热源泵采暖。 6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员9人，工作制度为三班24h工作制，年生产天数365d。 7、消防、防雷、防静电 项目站区内设置消防（灭火器）、防雷、防静电设施和器材，按消防、防雷主管部门要求及相应规范配备，并按规定定期检查和更换。 8、项目总投资及环保投资 项目总投资500万元，其中环保投资92万元，占总投资的18.4%。具体见表2-8。 表2-8 本项目环保投资一览表单位：万元 序号 投资项目 环保设施 投资金额 比例(%) 备注 1 运营期 废气治理 油罐区设1套卸油油气回收装置 6.0 6.52 / 加油区设1套油气回收装置 6.0 6.52 2 废水治理 设置1座化粪池（10m³），并委托第三方定期清掏 / / 依托 3 噪声防治 站区进出口设置禁鸣标志及减速带；高噪声设备采用隔音、减震等措施 2.0 2.18 4 固废处置 垃圾收集箱若干 1.0 1.09 / 油罐清理及检修后产生的油渣油泥属于危险废物，建设单位已委托杰瑞邦达环保科技有限公司进行清理处置 10.0 10.87 5 地下水监测及防渗 采用埋地卧式SF双层储罐，油罐区设置油品泄漏检测装置 30.0 32.61 / 重点防渗区：即储罐区、加油区、管道等，建设单位应对管道进行防渗、防腐处理，加油区修建防渗地面，罐区修建五面实体防渗罐池（防渗要求：不低于6m厚渗透系数小于1.0×10-7cm/s 的黏土层等效防渗性能）。 一般防渗区：即站房、化粪池等，地面应采用黏土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，不低于1.5m厚渗透系数小于1.0×10-7cm/s 的黏土层等效防渗性能； 简单防渗区：即停车区、场坪等，采用水泥进行地面硬化。 24 26.08 6 风险防范措施 消防设备和火灾防护系统；双层输油管道、制定环境风险应急预案等，站内设置可燃气体报警装置 10.0 10.87 / 7 绿化 / 2.0 2.17 / 8 其他 设置加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力的检测频次、检测结果等记录台账 1.0 1.09 / 9 卸油时，油气回收管线需要连接，并留记录 设置日常检查制度，检查卸油口、油气回收口、量油口、P/V阀及相关管路无有漏气现象，人井内无有明显异味 设置气液比、气体流量、压力、报警记录台账等 卸油时，油气回收管线需要连接，并留记录 合计 92 100.0 / |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 1、施工期工艺流程及产污环节 建设项目施工期有场地清理、土方开挖、结构施工、设备安装、内外装修以及场地绿化等工作。 1、废气 本项目施工期废气主要为施工过程产生的无组织扬尘及施工机械废气。 2、废水 本项目施工期间产生的废水主要是施工人员产生的生活污水，其主要含BOD5、COD、SS、NH3-N等。 本项目施工人员约20人，生活用水按60L/人·d计，则施工人员生活用水量约为1.2m³/d；生活污水量按其用水量的80%计，则施工人员生活污水的产生量约为0.96m³/d。 3、噪声 本项目施工期产生的噪声主要为装载机、及汽车运输交通噪声，其噪声值为约65~80dB(A)，具体详见下表。 表2-1 施工机械设备噪声 施工机械 距设备10m处平均A声级 dB（A） 装载机 80 自卸式卡车 65 4、固体废物 施工期固体废物主要是工程产生的建筑垃圾、土石方开挖产生的废弃土石方、施工人员生活垃圾及装修垃圾等。项目施工人员为20人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，施工期生活垃圾产生量约为10kg/d。 综上，施工期项目建设存在着施工扬尘、施工噪声、施工废水、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾以及景观破坏等因素对环境的影响。这些影响在整个施工过程中均存在，但随着施工期结束，这些影响也随之消失。 本项目主要建构筑物建成后，其进出油管线油气回收和双层罐的施工建设，应附有储油罐质量检验合格证。本项目为特种作业，施工要有安监部门备案，提交方案图纸，施工单位资质，严格落实安全主体责任，聘请有资质施工队施工、特种作业人员持证上岗，专人监管，确保安全。施工过程中要留存照片及视频资料。 2、营运期工艺流程及产污环节 （一）工艺流程 加油工艺流程比较简单，主要是不定时完成油品卸入（卸油）和油品输出（出售） 过程。卸油时，成品油车进站后，在密闭卸油口停车熄火，接通管线和地线，开启进油阀门，油品进油管线进入埋地油罐，埋地油罐内的汽油油气经油气回收管道进入槽车油罐内。加油时，加油人员在加油机上设定加油量，将加油枪对准汽车油箱，然后开启加油枪开关进行加油，加油过程中汽油挥发的油气与汽油按一定比例经真空泵、油气回收管道送回埋地油罐；加油完成后，加油枪自动关闭，此时，操作人员将加油枪复位，并做好加油枪气液比、油气回收系统管线液阻、油气收集系统压力的检测频次、检测结果等记录台账。 运营过程加油工艺流程及产污环节见图2-2。 图2-2 项目运营期加油工艺流程及产污环节图 本项目采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通卸油的方式卸油。装满汽油油罐车到达加油站罐区后，在油罐附近停稳熄火，将连通软管与油罐车的卸油口、储罐的进油口利用密闭快速接头连接好，接好静电接地装置，静止15min后开始卸油。油品卸完后，拆除连通软管，人工封闭好油罐进口和罐车卸油口，拆除静电接地装置，发动油品罐车缓慢离开罐区。油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成一定的扰动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。因此本项目设置集中式卸油油气回收系统 1套，油气回收率大于95%。卸油油气回收：汽油槽车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油油罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入油罐，油罐的油气经过气相管线输回油槽车内，完成密闭式卸油过程。回收到油槽车内的油气，可由油槽车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理。 油气回收系统工艺简介： 加油站油气回收系统分为两个阶段：卸油油气回收及分散式加油油气回收。 卸油油气回收：卸油油气回收是指在卸油过程中，通过油气回收管把埋地油罐内的油气回收至汽油罐车，由汽油罐车把油气拉到油库进行后处理的流程。卸油时同时连接卸油口与油气回收口，这样埋地油罐与汽油车就形成了一个统一的油气空间，汽油罐车通过连通作用靠重力卸进埋地油罐，而埋地油罐里的油气则被反压回汽油罐车，整个过程为密闭过程，不存在油气的泄露。卸油油气回收的比例为1：1，一般只对汽油罐进行油气回收。在此过程中，油罐车采用密闭卸油方式，油气回收管道与卸油管道相配，卸油口及油气回收口采用密闭式快速接头。 加油油气回收：本站采用带油气回收的加油机，其加油枪为内外双管设计，在加油的过程中，按1:1.1～1:1.2的比例吸回油气。加油机内安装真空泵，真空泵控制器与加油机脉冲发生器连接，当加油枪加油时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加油枪回收油气。所有加油机的油气回收管线进口并联，汇集到加油油气回收总管，加油油气回收总管直接进入最低标号油罐，起到回收加油油气的作用。 在启动卸油油气回收及加油油气回收系统时，需将汽油储罐的通气管连通。入启动油气回收系统，不会产生过多油气，选用两根通气管并联可满足使用要求。启用油气回收系统时为了防止在卸油过程中串油，在汽油储罐卸油管线上安装卸油防溢阀。 同时为了保证整个系统的密闭性，连通的汽油通气管需设阻火型机械呼吸阀和防雨型阻火器，并对应安装球阀。阻火型机械呼吸阀的球阀为常开状态，当储罐内气压过高时，机械呼吸阀集中排出油气，当储罐内气压过低时，机械呼吸阀打开，空气可进入储罐内。防雨型阻火器下的球阀为常闭状态，当阻火型机械呼吸阀失去作用时，可打开防雨型阻火器下的球阀，防止储罐内气压过高或过低，对储罐造成破坏。 油气回收原理简介： 一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。一次油气回收原理示意图见图2-3。 图 2-3 一次油气回收系统基本原理图 该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐内与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过气管线回到油罐车内，达到油气收集目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。二次油气回收原理示意图见图2-4。 图2-4 二次油气回收系统基本原理图 该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。 主要污染工序： 本项目在生产过程中，主要污染源及主要污染物有： ⑴废气 项目运营期产生的废气包括加油、卸油、储罐大小呼吸产生的油气（以非甲烷总烃计）、汽车尾气。 ①油气（加油、卸油、储存） 项目油品蒸发损耗形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常运营时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。 ②汽车尾气 该废气主要为汽车进出场区过程中产生的汽车尾气。 ⑵废水 本项目运营期的废水主要为职工及顾客产生的生活污水，排放量为236.52m³/a，主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。项目生活污水经中化粪池（1座，10m³）处理后通过吸污车清掏，最终进入海原县污水处理厂处理。 ⑶噪声 本项目噪声主要来自设备噪声（潜油泵、加油机（内含小型真空泵））、进出站车辆噪声，源强约为60-70dB(A)。 潜油泵：声压级为60~70dB(A)。通过选用低噪声设备，潜油泵处于储备罐液面以下，并通过罐体和地面隔声后，潜油泵噪声约50dB(A)。 加油机（内含真空泵）：声压级为65~70dB(A)。通过选用低噪声设备，加油机底部设置减震垫，加强维护，通过加油机壳体隔声后，加油机噪声约60dB(A)。 汽车噪声：进出站内的汽车产生的噪声声级约60~70dB(A)。项目在进站、出站口设置减速带，尽量减少刹车制动。环评要求建设单位加强管理和宣传，车辆进站时减速、禁止鸣笛，可使外来车辆噪声降低至60dB(A)以下。 ⑷固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为生产固废和职工办公生活垃圾。 ①生产固废 项目生产性固废主要包括油罐油泥等。 燃料油储存过程中会产生油泥，其危险废弃物类别属于HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-221-08，储油罐产生的油泥定期清除，项目加油站油罐一般5年清洗一次，采用垫水排出底油或机械抽吸排出底油的方法，油罐清洗产生的废液、废渣及底油由专业清洗单位直接运走并交由资质单位安全处置，不在站内暂存，每次产生量约为0.2t/次。 ②生活垃圾 项目运营期站内劳动定员约9人，每人每天产生生活垃圾0.5kg计，则项目人员产生的生活垃圾4.5kg/d，年产生活垃圾1.64t/a；每天加油站的司乘人员按150人计，每人每天产生生活垃圾0.1kg，则司乘人员产生的生活垃圾15kg/d，年产生活垃圾5.48t/a；两项合计生活垃圾产生量为19.5kg/d，年产生活垃圾7.12t/a。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、项目现状说明 中石油海原县海城加油加气站位于中卫市海原县海同公路以西，北环路以南，现有工程为加气站，主要销售LNG、CNG等。加气站于2016年2月建成，已取得《关于对老城区加气站建设项目环评报告表的批复》（海国土资环发[2014]42号）及《关于海原县老城区加气站建设项目竣工环境保护验收批复》（海国土资环发[2015]238号）。 2、项目现状污染物产生情况 1、废气 根据《老城区加气站建设项目报告表》，现有项目废气主要为加气过程中无组织排放的甲烷，排放量为0.0042t/a，运营过程中大气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值。 2、废水 现有加气站已运行多年，根据建设单位提供资料，现有项目废水主要为生活污水，通过化粪池处理后，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）表1中A级标准。定期清掏，运至海原县污水处理站进行处置，排放量约为120m³/a。 3、噪声 现有项目主要声源为加气机、泵等设备产生的噪声和营运期站区机动车辆进出产生的噪声，其噪声值约为65~85dB(A)。采取隔音、减震、设备合理布局、加强站区绿化等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及4类标准。 4、固废 现有项目生活垃圾收集后送就近的垃圾转运站进行处置；现有加气工艺中所使用的压缩机约1年更换1次机油，更换时产生的废机油（废物代码HW08-900-209-08）属于危险废物，根据建设单位提供资料，其产生量约为0.01t/a。压缩机更换机油委托有资质的第三方单位进行，废机油委托有资质的第三方单位定期处置，不在站区贮存。 3、主要环境问题及整改方案 无 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 ⑴环境空气质量达标区判定 本项目建设地点位于中卫市海原县海同公路以西，北环路以南，根据项目所在评价区的位置，采用2020年6月29日宁夏生态环境厅正式发布的2021年《宁夏生态环境状况公报》中中卫市环境空气监测数据和结论作为本次评价依据，评价基准年为2021年，项目所在区域环境空气质量状况表具体见表3-1。 表3-1 2021年中卫市环境空气质量状况表（去除沙尘天气） 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 14 60 23.33 达标 NO2 年平均质量浓度 28 40 70 达标 PM10 年平均质量浓度 68 70 97.14 达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 97.28 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.2 4 30 达标 O3 日最大8h平均第90百分位数 135 160 84.37 达标 根据2021年《宁夏生态环境状况公报》评价结论，中卫市环境空气质量评价为二级。各污染因子平均浓度均达标，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区，中卫市环境质量状况良好。 ⑵非甲烷总烃监测 本次评价范围内无非甲烷总烃的长期监测数据，本项目大气环境特征因子委托宁夏华正检测技术有限公司对评价区域非甲烷总烃进行监测。 ①监测因子 非甲烷总烃 ②监测布点 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)》，在常年主导风向下风向设置1个大气环境现状监测点，其功能情况和具体位置见表3-2。 表3-2 大气环境质量现状监测布点及监测因子分布情况表 序号 监测点位 监 因子 1# 厂址下风向 非甲烷总烃 ③气象参数 本项目非甲烷总烃的监测气象参数监测结果见表3-3。 表3-3 监测期间气象条件一览表 序号 检测日期 检测频次 温度(℃) 风速(m/s) 风向 大气压(kPa) 1 2020年 9月2日 1 11.6 1.5 西 87.68 2 2 19.3 1.7 西 87.51 3 3 25.1 1.8 西 87.43 4 4 18.4 1.9 西 87.53 5 2020年 9月3日 1 12.1 1.4 北 87.65 6 2 19.9 1.6 北 87.52 7 3 25.3 1.7 北 87.41 8 4 18.4 1.8 北 87.50 9 2020年 9月4日 1 12.1 1.4 西 87.66 10 2 20.4 1.6 西 87.49 11 3 26.7 1.8 西 87.44 12 4 19.3 1.9 西 87.50 13 2020年 9月5日 1 12.5 1.4 北 87.63 14 2 19.7 1.5 北 87.55 15 3 26.6 1.7 北 87.40 16 4 20.3 1.8 北 87.52 17 2020年 9月6日 1 11.7 1.4 西北 87.67 18 2 19.6 1.5 西北 87.49 19 3 24.9 1.6 西北 87.41 20 4 20.1 1.8 西北 87.50 21 2020年 9月7日 1 12.3 1.3 西 87.66 22 2 20.4 1.4 西 87.49 23 3 26.1 1.6 西 87.45 24 4 19.6 1.7 西 87.50 25 2020年 9月8日 1 12.3 1.5 西 87.62 26 2 20.6 1.6 西 87.48 27 3 26.3 1.7 西 87.44 28 4 19.5 1.9 西 87.50 ④监测时段与频次 非甲烷总烃于2020年9月2日~2020年9月8日进行监测；1天检测4次，连续7天。 ⑤现状监测结果 非甲烷总烃现状监测结果见表3-4。 表3-4 非甲烷总烃现状监测结果一览表单位：mg/m³ 序号 采样日期 检测项目 检测频次 标准 限值 1 2 3 4 最大值 1 2020年9月2日 非甲烷总烃 0.48 0.54 0.45 0.45 0.54 4.0 2 2020年9月3日 0.38 0.42 0.49 0.42 0.49 3 2020年9月4日 0.48 0.54 1.41 1.86 1.86 4 2020年9月5日 1.93 2.00 1.81 0.55 2.00 5 2020年9月6日 0.46 0.38 0.34 0.34 0.46 6 2020年9月7日 0.33 0.36 0.31 0.30 0.36 7 2020年9月8日 0.36 0.27 0.27 0.29 0.36 备注：标准限值来源于《大气污染物综合排放标准详解》（1997年版）参考限值，由委托方提供。 由表3-4可知，本项目1#监测点位7日监测的非甲烷总烃浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》（1997年版）参考限值要求。 2、地表水环境质量现状 项目区域内主要地表水体为苋麻河，本次评价引用《海原县郑旗乡污水处理站工程项目环境影响报告表》中地表水环境质量现状监测数据，宁夏中环国安咨询有限公司于2019年11月6日~2019年11月7日进行了苋麻河的地表水环境质量现状监测数据，与项目评价范围地理位置邻近，满足要求，引用可行。 ⑴监测项目：pH、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群。 ⑵监测布点 苋麻河地表水环境质量现状监测布点情况见表3-5。 表3-5 地表水环境现状监测点位 编号 监测点位名称 坐标 与本项目距离 1# 郑旗乡污水处理站排放口上游500m N：36°26'28.24" E：105°57'24.57" 1473m 2# 郑旗乡污水处理站排放口下游500m N：36°26'48.05" E：105°56'42.32" 260m ⑶监测结果 本项目地表水质检测结果如表3-6所示。 表3-6 地表水质检测结果 单位：mg/L 检测点位 pH（无量纲） CODcr BOD5 氨氮 总磷 总氮 粪大肠菌数（MPN/L） 11月6日 1# .81 19 7.6 0.156 0.0216 7.5 110 2# 7.82 18 7.2 0.153 0.0215 7.4 109 11月7日 1# 7.82 17 6.8 0.152 0.0214 7.3 108 2# 7.83 18 7.2 0.155 0.0215 7.4 109 GB3838-2002中Ⅳ类标准 6~9 ≤30 ≤6 ≤1.5 ≤0.3 1.5 20000个/L ⑷监测结果及评价 由监测结果可知，苋麻河1#、2#监测断面水质主要污染指标BOD5、总氮不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体水质标准，主要原因是苋麻河径流量小，纳污容量低，乡镇生活污水未经处理直排，使得水质污染加重。 3、声环境质量现状 为了解项目评价区域的声环境质量现状，本次环评委托宁夏华正检测技术有限公司对项目评价区域的声环境质量现状进行监测。 ⑴监测点位 根据项目区周围的环境现状，在厂界东、南、西、北各布设1个噪声监测点，共布设4个噪声监测点，监测布点见图3-1。 图3-1 项目噪声监测点位分布图 ⑵监测时间及频率 本次监测于2020年9月2日进行声环境质量现状监测，连续监测2天，每天监测2次，昼夜各一次。 ⑶评价标准 采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类、4a类标准。 ⑷监测结果统计与评价 本项目环境噪声现状监测统计结果见表3-6。 表3-6 噪声监测结果统计分析表 单位：dB(A) 序号 检测日期 检测点位 昼间 夜间 1 2020年 9月2日 厂界东侧△ 53 46 2 厂界南侧△ 54 46 3 厂界西侧△ 54 46 / 标准限值 60 50 4 厂界北侧△ 53 46 / 标准限值 70 55 1 2020年 9月3日 厂界东侧△ 54 44 2 厂界南侧△ 54 44 3 厂界西侧△ 53 44 / 标准限值 60 50 4 厂界北侧△ 53 44 / 标准限值 70 55 备注：北厂界邻路，标准限值来源于《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1中的4a类标准，其余检测点位标准限值来源于《声环境质量标准》(GB 3096-2008)表1中的2类标准。 由表3-6可知，厂界东、西、南侧噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准；北侧噪声值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准。 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月1日实施），地下水环境原则上不开展环境质量调查，建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营过程中涉及石油、汽油的储存、销售等，存在污染途径，应对厂址区域地下水环境质量现状进行监测以留作背景值，但因项目所在区域不具备地下水采样条件，本次评价只针对地下水污染防治措施进行分析。 5、土壤环境质量现状 ⑴土壤监测点位及监测频次 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（2021年4月1日实施），土壤环境原则上不开展环境质量调查，建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目运营过程中涉及石油、汽油的储存、销售等，存在污染途径，应监测土壤环境以留作背景值，因此本次评价委托宁夏华正检测技术有限公司于2020年9月2日对本项目所在区域土壤现状进行了取样，由宁夏华正检测技术有限公司完成检测。 ⑴取样点位置 本次共布设3个取样点，具体见表3-9。 表3-9 土壤现状取样点 编号 监测点位 取样层次 S1 项目区 表层样 S2 项目区 表层样 S3 项目区 表层样 ⑵检测项目、检测频次 ①检测项目 S1表层样：重金属和无机物（砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍）；挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷，1,2-二氯乙烷，1,1-二氯乙烯，顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷，1,2-二氯丙烷，1,1,1,2-四氯乙烷，1,1,2,2-四氯乙烷，四氯乙烯，1,1,1-三氯乙烷，1,1,2-三氯乙烷，三氯乙烯，1,2,3-三氯丙烷，氯乙烯，苯，氯苯，1,2-二氯苯，1,4-二氯苯，乙苯，苯乙烯，甲苯，间二甲苯+对二甲苯，邻二甲苯）；半挥发性有机物（硝基苯，苯胺，2-氯酚，苯并[α]蒽），苯并[b]芘，苯并[b]荧蒽，苯并[k]荧蒽，䓛，二苯并[a,h]蒽，茚并[1,2,3-cd]芘，萘，石油烃； S2表层样：石油烃； S3表层样：石油烃； ②检测频次及采样要求 共监测1天，每天1次，采样点采集表层（0-20cm）样分别进行分析。 ⑵检测方法 具体监测分析方法详见表3-10。 表3-10 土壤监测项目及分析方法一览表 项目 方法名称 方法依据 单位 检出限 金属和无机物 砷 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008 mg/kg 0.01 镉 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 mg/kg 0.01 六价铬 《固体废物 六价铬的测定 碱消解火焰原子分光光度法》 HJ 687-1997 mg/kg 2 铜 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 mg/kg 1 铅 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 mg/kg 10 汞 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008 mg/kg 0.002 镍 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 mg/kg 3 锌 《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 mg/kg 1 挥发性有机物 四氯化碳 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0013 氯仿 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0011 氯甲烷 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0010 1,1-二氯乙烷 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0012 1,2-二氯乙烷 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0013 1,1-二氯乙烯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0010 顺-1,2-二氯乙烯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0013 反-1,2-二氯乙烯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0014 二氯甲烷 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0015 1,2-二氯丙烷 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0011 1,1,1,2-四氯乙烷 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0012 1,1,2,2-四氯乙烷 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0012 四氯乙烯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605- 011 mg/kg 0.0014 1,1,1-三氯乙烷 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0013 1,1,2-三氯乙烷 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0012 三氯乙烯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0012 1,2,3-三氯丙烷 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 60 -2011 mg/kg 0.0012 氯乙烯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0010 苯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0019 氯苯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0012 1,2-二氯苯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0015 1,4-二氯苯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0015 乙苯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0012 苯乙烯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0011 甲苯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0013 间二甲苯+对二甲苯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0012 邻二甲苯 《土壤 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 mg/kg 0.0012 半挥发性有机物 硝基苯 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 mg/kg 0.09 苯胺 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 mg/kg 0.08 2-氯酚 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》 HJ 834-2017 mg/kg 0.06 苯并[α]蒽 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 mg/kg 0.0003 苯并[b]芘 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 mg/kg 0.0004 苯并[b]荧蒽 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 mg/kg 0.0005 苯并[k]荧蒽 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 mg/ g 0.0004 䓛 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 mg/kg 0.0003 二苯并[a,h]蒽 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 mg/kg 0.0005 茚并[1,2,3-cd]芘 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 mg/kg 0.0005 萘 《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 高效液相色谱法》 HJ 784-2016 mg/kg 0.0003 石油烃类 石油烃 《土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法》 HJ 1021-2019 mg/kg 6 ⑶检测结果 检测结果详见表3-11、3-12、3-13。 表3-11 表层样土壤检测结果一览表 单位：mg/kg 序号 检测项目 检测结果 标准限值 场界内1#□ 0~20cm 1 砷 12.9 60 2 镉 0.07 65 3 六价铬 1.2 5.7 4 铜 26.2 18000 5 铅 32.4 800 6 汞 0.055 38 7 镍 41.5 900 8 四氯化碳 ND 2.8 9 氯仿 ND 0.9 10 氯甲烷 ND 37 11 1,1-二氯乙烷 ND 9 12 1,2-二氯乙烷 ND 5 13 1,1-二氯乙烯 ND 66 14 顺-1,2-二氯乙烯 ND 596 15 反-1,2-二氯乙烯 ND 54 16 二氯甲烷 ND 616 17 1,2-二氯丙烷 ND 5 18 1,1,1,2-四氯乙烷 ND 10 19 1,1,2,2-四氯乙烷 ND 6.8 20 四氯乙烯 ND 53 21 1,1,1-三氯乙烷 ND 840 22 1,1,2-三氯乙烷 ND 2.8 23 三氯乙烯 ND 2.8 24 1,2,3-三氯丙烷 ND 0.5 25 氯乙烯 ND 0.43 26 苯 ND 4 28 1,2-二氯苯 ND 560 29 1,4-二氯苯 ND 20 30 乙苯 ND 28 31 苯乙烯 ND 1290 32 甲苯 ND 1200 33 间二甲苯+ 对二甲苯 ND 570 34 邻二甲苯 ND 640 35 硝基苯 ND 76 36 苯胺 ND 260 37 2-氯酚 ND 2256 38 苯并[a]蒽 ND 15 39 苯并[a]芘 ND 1.5 40 苯并[b]荧蒽 ND 15 41 苯并[k]荧蒽 ND 151 42 䓛 ND 1293 43 二苯并[a,h]蒽 ND 1.5 44 茚并[1,2,3-c,d]芘 ND 15 45 萘 ND 70 46 石油烃（C10-C40） 12 4500 坐标 经度 E:105°38'41" / 纬度 N:36°35'14" / 备注：1、ND表示未检出； 2、标准限值来源于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1中第二类用地筛选值； 3、石油烃（C10-C40）标准限值来源于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表2中第二类用地筛选值，由委托方提供。 表3-12 检测结果一览表单位 m g/k g 序号 检测项目 场界内2#□ 场界内3#□ 标准限值 0~20cm 0~20cm 1 石油烃（C10-C40） 11 9 4500 坐标 经度 E:105°38'39" E:105°38'45" / 纬度 N:36°35'14" N:36°35'17" / 备注：1、ND表示未检出； 2、石油烃（C10-C40）标准限值来源于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表2中第二类用地筛选值，由委托方提供。 根据土壤环境检测数据的统计分析结果，采用与评价标准直接比较的方法，对区域土壤环境质量现状做出评价。由表3-11、3-12、3-13可知，S1、S2、S3监测点各土壤检测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地标准中筛选值要求。 6、生态环境状况 根据实地勘察，项目建设厂址周边主要为人工种植树木，无珍贵或濒危水生、陆生及野生动、植物，生态环境较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于中卫市海原县海同公路以西，北环路以南，评价范围区无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区和野生动植物及其栖息地等重要保护目标，通过现场实地调查。本项目主要的环境保护目标及保护级别见表3-7，保护目标分布情况详见附图5。 表3-7 环境保护目标及保护级别 保护目标名称 经纬度坐标 保护对象 保护内容 规模 标准 相对厂址方位 相对厂界距离/m E N 大气环境 105.644037 36.590030 王井村 村庄 约860人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区 北 68 105.645904 36.583378 海原县第五中学 学校师生 约2400人 西南 255 声环境 / / 厂界四周声环境 声环境 / 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类和其余执行2类声环境标准 四周 50m 地表水 苋麻河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 / 注：距离以最近计。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目运营期产生的无组织非甲烷总烃厂界排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中的无组织排放监控限值要求。 表3-7 废气污染物排放限值 单位：mg/m³ 项目 污染物 无组织排放监控浓度限值 执行标准 运营期 非甲烷总烃 4.0 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020） 本项目运营期厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2018）表A.1规定的限值要求。 表3-8 厂区内VOCs无组织排放限值 单位：mg/m³ 项目 排放限值 限值含义 执行标准 VOCs（以NMHC计） 10 监控点处1h平均浓度值 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2018）表A.1规定的限值 本项目处理装置的油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中的限值要求。 ①加油站油气回收管线液阻最大压力限值 表3-9 《加油站大气污染物排放标准》中限制要求 通入氮气流量（L/min） 最大压力（Pa） 18.0 40 28.0 90 38.0 155 ②加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值（单位：Pa）； 储罐油气空间（L） 受影响的加油枪数 1~6 7~12 13~18 1893 182 172 162 2082 199 189 179 2271 217 204 194 2460 232 219 209 2650 244 234 224 2839 259 244 234 3028 267 257 247 3217 277 267 257 3407 286 277 267 3596 294 284 277 3785 301 294 284 4542 329 319 311 5299 349 341 334 6056 364 356 351 6813 376 371 364 7570 389 381 376 8327 396 391 386 9084 404 399 394 9841 411 406 401 10598 416 411 409 11355 421 418 414 13248 431 428 423 15140 438 436 433 17033 446 443 441 18925 451 448 446 22710 458 456 453 26495 463 461 461 30280 468 466 463 34065 471 471 468 37850 473 473 471 56775 481 481 481 75700 486 486 483 94625 488 488 488 注：如果各储罐油气管线连接，则受影响的加油枪数等于汽油加油枪总数。否则，仅统计通过油气管线与被检测储油罐相联的加油枪数。 ③气液比：油气回收系统的气液比均应大于等于1.0和小于等于1.2范围内； 2、废水 本项目生活污水经化粪池处理后达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）表1中A级标准后，通过吸污车清掏，最终进入海原县污水处理厂处理，污水接管要求见表3-9。 表3-9 污水排入城镇下水道水质标准 污染物名称 执行标准 标准限制 mg/L COD 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）表1中A级标准 500 BOD5 350 SS 400 氨氮 45 TN 70 TP 8 3、噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类、4类标准。 表3-10 噪声排放标准限值单位：dB(A) 时段 标准值 标准来源 运营期 昼间 60 东侧、西侧、南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 夜间 50 昼间 70 北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准 夜间 55 4、固体废物 一般工业固体废物的暂存及污染控制按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单规定执行。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单规定。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期的大气污染物主要为： ⑴施工机械废气 主要来自施工机械和运输原材料、设备的汽车，其主要成分为CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。且拟建工程场址地形平坦，有利于施工期废气的扩散。 ⑵扬尘 根据宁夏回族自治区人民政府2018年8月28日发布的《宁夏回族自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2019年-2020年）》（宁政发〔2018〕34号）建筑工地应全面落实“6个100%”扬尘防控措施，对扬尘防控措施达不到要求的工地一律责令停止施工。加强城市道路扬尘整治，进一步推广“以克论净”精细化管理；渣土车要安装密闭装置并严格规范管理，加强日常巡查和处罚力度。 除此之外，建设单位还应采取以下措施： ①施工现场设置高度不小于2.5m的封闭的硬质围挡，实行封闭管理。围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，站房建设过程中必须采用符合安全要求的密目式安全网进行全封闭，封闭必须高于作业面且同步进行，安全网之间必须连接牢固，封闭严密，并与架体固定。密目安全网要定期清理，保持干净、整齐、清洁，防止施工中物料、建筑垃圾和渣土等外逸或遗撒，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。 ②施工物料堆放规范，水泥、砂石等易产生扬尘的物料篷布覆盖；施工现场主要通道、进出道路及材料加工区地面进行硬化；施工现场出入口要设置车辆清洗装置，禁止运输带泥土上路。要求施工单位文明施工，定期对地面洒水，并对撒落在路面的渣土及时清除，避免产生的扬尘对周边住户的正常生活造成影响； ③施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面，自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫； ④风速大于五级的天气应对易产生扬尘的施工项目停止施工。 在项目施工期，施工现场必须做到6个100%，即施工现场围挡、进出道路硬化、工地物料蓬覆盖、场地洒水清扫保洁、出入车辆清洗、车辆密闭运输。对扬尘严格采取了上述防治措施后，其浓度可得到有效控制，对环境影响较小。 二、施工期废水影响分析及防治对策 施工期的废水主要是施工人员的生活污水和施工废水，施工人员生活污水主要污染因子为COD、BOD5和SS，施工废水主要污染因子为SS。 施工期施工人员生活污水的产生量较小，且其产生具有一定的随机性，项目施工现场不设置施工营地，施工人员多为附近居民，生活污水利用现有项目水冲厕处理；施工单位加强对施工人员的管理，施工废水经临时沉淀池沉淀后回用，尽量降低施工期生活污水和施工废水对周边环境的不利影响。 三、施工期建筑废物对环境影响分析及对策 施工期间需要挖土、运输弃土、运输各种建筑材料（如砂石、水泥、砖、木材等），工程完工后，会残留不少废建筑材料。直接影响周围的环境景观质量，施工单位必须严格执行有关规定并采取以下防治措施： ①遗留在现场的建筑废物要及时清运或回填； ②运送建筑垃圾的车辆要加盖篷布，不要随意倾倒； ③建筑废物在施工现场的金属要及时回收； ④施工期土石工程挖填量应平衡计算，开挖的土石方要定点堆放； ⑤建筑垃圾应运送到政府部门指定地点，不得随意倾倒。 四、声环境影响分析及防治对策 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工中使用的各种施工机械、运输车辆等都是噪声的产生源。 表4-1 施工机械设备噪声 施工设备名称 距设备10m处平均A声级 dB（A） 挖掘机 82 起重机 62 卡车 65 由上表可以看出现场施工机械设备噪声很高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 为减轻本工程施工期噪声对周边环境的影响，仍可采取以下控制措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，场内严禁动力车辆鸣笛； ②尽量选用低噪声的设备；同时对动力机械、固定设备加强定期检修与养护，确保设备正常运行； ③严格规范施工机械或设备的操作章程，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音； 五、施工期对环境敏感目标的影响分析 本项目主要环境保护目标为项目北侧68m处的王井村居民。项目建设过程中施工噪声及扬尘对局民日常生活等产生较大的影响。本评价要求建设单位在施工时，做好施工期的污染防治措施的同时，还应重点注意以下几点： ⑴施工前做好与提前告知工作，尽量避免夜间施工； ⑵因工艺需要必须进行连续施工的应在施工前15日向中卫市生态环境局海原分局提交施工申请，说明施工时间、产生噪声的设备型号、数量及噪声级等，同时张贴公告，及时告知附近村民等可能受影响的公众； ⑶施工方应配合当地环境保护行政主管部门，加强管理，同时开展对施工人员的宣传教育； ⑷严格落实施工期的大气环境影响减缓措施和噪声污染防治措施，施工期间土方工程等易产生扬尘工程应采用洒水等湿式施工方式； ⑸在施工作业区设置封闭围栏，围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙，围挡应整齐规划全封闭，并书写依法建设、安全生产、文明施工等宣传标语和城市建设发展形象宣传画面；施工过程中严格检查围栏是否牢固、围栏连接处紧密，围栏外侧设置醒目警示标语； ⑹采用商品混凝土，减少施工砂石料、水泥的用量，避免这些材料装卸、堆存过程中产生的扬尘； ⑺施工现场工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、洒水抑尘等措施，防止风蚀起尘；定期对施工区域进行洒水降尘，严禁超重、超高装载，防止物料洒落； ⑻未经批准，午间12:00～14:00，夜间22:00～次日6:00禁止施工； ⑼设置简易防风抑尘网，及时清理施工现场浮土，随着施工进行，尽可能早地开展地面硬化、绿化工程； ⑽选用低噪声机械设备或配备消声设施。 综上所述，只要建设单位加强施工管理，规范各项污染物防治措施。施工期对环境的影响不大，随着施工期的结束，项目施工期产生的噪声、废水、扬尘和固体废物对周围环境的影响也将逐渐消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 （1）废气影响分析 项目运营期产生的废气包括加油、卸油、储罐大小呼吸产生的油气（以非甲烷总烃计）、汽车尾气。 ①油气（加油、卸油、储存） 项目油品蒸发损耗形成的油气，其主要成分以非甲烷总烃计。正常运营时，油品损耗主要有卸油灌注损失、储油损失、加油作业损失等。 A、卸油过程 项目采用自流密闭卸油方式卸油。当槽车内油品流入地下油罐时，油罐内油气通过油气回收管道流入到油槽车内，用相同体积的油品将油罐内相同体积的油气置换到槽车内。由于通气管上安装有压力真空阀，在设定工作压力内不会开启，故当油槽车内汽油流入加油站油罐时，不会造成油气通过通气管的排放。类比同类采用自流密闭卸油方式卸油系统的加油站，其地下池罐排放的油气约95%可被回收至油槽车内。经油槽车回收的油气，运至供油部门油库进行处置。 根据《散装液态石油产品损耗标准》（GB11085-89），卸油过程中汽、柴油损耗率分别为0.23%、0.05%。按照年销售汽油700t、柴油1000t计算，得出卸油过程汽油油气损耗量为1.61t/a，柴油油气损耗量为0.5t/a。 采用一次回收装置后（回收率按95%计），汽油油气排放量为0.0805t/a，柴油油气排放量为0.025t/a。 B、加油过程 汽车加油过程中因加油箱都是敞开式，加油流速较快，油气排放量较大。据《散装液态石油产品报耗标准》（GB11085-89），加油过程中汽、柴油损耗率分别为0.29%、0.08%。按照年销售汽油700t、柴油1000t计算，得出项目汽油油气损耗量为2.03t/a，柴油油气损耗量为0.8t/a。 本项目设置集中式油气回收系统进行油气回收，即：利用加油枪上的特殊装置，将汽车油箱中的油气经加油枪、真空泵、油气同收管道回收到油罐内。在气液比在A/L=0.8:1~1.4:1时，其油气回收效率可以达到95%以上。经计算，汽油油气排放量为0.1015t/a，柴油油气排放量为0.04t/a。 C、储存过程 储油过程油气排放包括地下油罐“小呼吸”、卸油多余油气及加油多余油气。根据《散装液态石油产品损耗标准》，储油过程会产生0.01%的油气排放，按照年销售汽油700t、柴油1000t计算，得出项目储存过程中汽油油气损耗量为0.07t/a，柴油油气损耗量为0.1t/a。 项目非甲烷总总烃产排放量表4-1。 表4-1 非甲烷总烃产排放量一览表 项目 排放系数 年通过量(t/a) 产生量(t/a) 治理措施 排放量(t/a) 油罐车 汽油卸油损失 0.23% 700 1.61 一次回收率95% 0.0805 柴油卸油损失 0.05% 1000 0.5 0.025 加油机 汽油加油损失 0.29% 700 2.03 二次回收率95% 0.1015 柴油加油损失 0.08% 1000 0.8 0.04 储油罐 汽油储罐呼吸损失 0.01% 700 0.07 / 0.07 柴油储罐呼吸损失 1000 0.1 0.1 合计 / 5.11 / 0.417 ②汽车尾气 该废气主要为汽车进出场区过程中产生的汽车尾气。 污染源主要是汽车在启动过程中的怠速及慢速（5km/h）行驶时排放的废气。根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，汽车燃油排放的污染物种类主要是CO、NO2、烃类，其各种污染物排放系数如表4-2所示。 表4-2 汽车燃油污染物排放系数 序号 污染物 以汽油为燃料（g/L） 以柴油为燃料（g/L） 1 CO 169.0 8.4 2 非甲烷总烃 33.3 6.0 3 NOx 21.1 9.0 由于汽车停留时间较短，尾气排放量较少，站场周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，同时周围种植的植物等对进出车辆排放的尾气有一定的净化作用，汽车尾气污染物可实现达标排放，对周围环境影响较小。 （2）废气环境影响防治措施 为了保证本项目运营期油气可以得到有效控制，建设单位在建设和运营过程中，严格按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）提出的技术措施执行，具体措施如下： 卸油油气排放控制： ①项目采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度为150mm。 ②卸油和油气回收接口安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖。 ③连接软管采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接。 ④连接排气管的地下管线坡向油罐，坡度为1%。 储油油气排放控制： ①所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气。 ②埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量。 加油油气排放控制： ①加油机内设置真空泵，对加油产生的油气进行密闭收集。 ②油气回收管线坡向油罐，坡度为1%。 ③建设过程中，加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。 ④加油软管配备拉断截止阀，防止加油时溢油和滴油。 ⑤严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查。 综上所述，项目产生的废气均可实现达标排放，对周围环境影响较小，措施可行。 （3）监测要求 运营期环境监测工作，委托有资质环境监测单位进行，根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），项目环境监测计划见表4-3。 表4-3 污染源监测计划表 污染类型 监测点位 监测项目 监测频次 依据 废气 站区边界 非甲烷总烃 1次/年 《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020） 油气回收系统 液阻 1次/半年 密闭性 气液比 2、废水环境影响分析 （1）环境影响分析 本项目废水为生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等，经站内自建化粪池（10m³）处理，达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）表1中A级标准后，通过吸污车清掏，最终进入海原县污水处理厂处理。因此，项目废水不直接进入地表水体，不对区域地表水环境造成影响。项目废水产排情况具体见下表4-4。 表4-4 项目废水产排一览表 生活污水 废水量 236.52m³/a 236.52m³/a COD 400mg/L、0.094t/a 330mg/L、0.078t/a BOD5 250mg/L、0.059t/a 200mg/L、0.047t/a SS 300mg/L、0.071t/a 240mg/L、0.057t/a 氨氮 30mg/L、0.007t/a 30mg/L、0.007t/a TN 80mg/L、0.019t/a 80mg/L、0.019t/a TP 8mg/L、0.002t/a 5mg/L、0.002t/a 海原县污水处理厂于2010年建设，该厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为1万立方米/日，先期日处理规模达到1万立方米/日，项目投资近3004.15万元，海原县污水处理厂总投资3004.15万元。污水处理厂占地面积137亩，日处理能力达到1万吨。服务面积6.5平方公里，服务年限到2020年，服务人口5.5万人。污水处理厂包括管网工程、厂区工程和设备及电气工程，采用深池曝气和生态湿地处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。本项目废水主要为生活污水，排放量为201.48m³/a，约占该污水处理厂日处理能力的0.002%（可忽略不计），水质简单、排放量很小，因此本项目排入海原县污水处理厂处理是可行的。 （2）监测要求 运营期环境监测工作，委托有资质环境监测单位进行，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），项目环境监测计划见表4-5。 表4-5 污染源监测计划表 污染类型 监测点位 监测项目 监测频次 依据 废水 化粪池出口 PH值 1次/半年 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017） 氨氮 石油类 化学需氧量 悬浮物 五日生化需氧量 3、声环境影响分析 （1）环境影响分析 本项目噪声主要来源于加油机等设备产生的噪声和营运期站区机动车辆进出产生的噪声，其噪声值约为65~75dB(A)。 建设单位选用低噪音设备，安装时基础加装减震垫、运营期间维持设备良好的运转等隔声、减震措施，机动车辆进出所产生的噪声，建设单位应在车辆的入口处设置禁鸣、限速标志，采取绿化降噪措施使区域内交通噪声降到最低。项目产生的噪声经距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准。 （2）监测计划 运营期环境监测工作，委托有资质环境监测单位进行，根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），项目环境监测计划见表4-6。 表4-6 污染源监测计划表 污染类型 监测点位 监测项目 监测频次 依据 噪声 厂界 等效连续A声级 1次/年 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017） 4、固体废物环境影响分析 （1）生活垃圾 本项目营运期生活垃圾产生量共计为7.12t/a。设若干垃圾箱分类收集生活垃圾，定期清运至垃圾中转站由环卫部门处置。 （2）危险废物 本项目营运期油罐每5年须委托有资质第三方进行清理及检修，该过程中主要使用柴油和锯末，清理后会产生一定的含油废渣，产生量为0.2t/次，属于危险废物，废物代码HW08-900-249-08，清洗产生的含油废渣由有资质的第三方公司统一收集回收，不在站区内贮存。 表4-5 危险废物及其处置方法 名称 废物代码 数量 处置方法 含油废渣 HW08-900-249-08 0.2t/次 建设单位委托第三方公司清洗油罐，5年清洗一次，清洗产生的含油废渣均由有资质的第三方公司统一回收，不在站内贮存 （3）危险废物委托处置措施 危废委托有资质单位处置过程必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》(1999年)执行。即： ①危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ②危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点。 ③危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。 采取以上措施后，项目运营期产生的固体废物防治措施合理、可行，项目固体废物处置率100%，对周围环境影响较小。 5、土壤环境影响分析 本项目为加油站工程（机动车燃料零售），运营期不会导致区域土壤的盐化、酸化及碱化等，可能对土壤环境产生的影响主要是项目生产过程所涉及的物料、废水等通过大气沉降、地面漫流、垂直入渗等方式进入土壤环境导致污染，因此项目属于污染影响型。 本项目正常工况下，厂区按要求采取了防渗，不会对土壤环境造成污染。本工程非正常工况下，当油罐区防渗层破坏，储罐破损导致油品发生泄漏，油品在土壤内部由于重力作用沿垂直方向向地下渗透，由于回收油黏度和凝固点较高，且流动性较差，加上土层对油品具有很强的截流能力，因此，泄漏油很难向土壤深层迁移。泄漏油会落入土壤，在重力作用下向土壤表层渗透。当泄漏量不大时，油与土壤粘合凝结成较大的含油土块，此时污染范围小；当泄漏量大时，影响泄漏油污染范围的因素除油的泄漏量、存留时间及环境温度等因素有关。 由于石油是粘稠大分子物质，覆盖表土或渗入土壤后，将堵塞土壤孔隙，使土壤板结，通透性变差，从而造成土壤长期处于缺氧还原状态，土壤养分释放慢。一般情况下，发生事故而泄漏于地表的油数量有限，若处理及时得当，对土壤环境影响可得到有效的控制。 当油罐、管道等发生泄漏时，泄漏油品随地表径流扩散或随消防淋溶液进入周边土壤环境，将造成土壤污染。 本项目对罐区、加油区、管道做重点防渗；站房、化粪池做一般防渗区；停车区、场坪最简单防渗。重点防渗区：管道须进行防渗、防腐处理，加油区修建防渗地面，罐区修建五面实体防渗罐池（防渗要求：不低于6m厚渗透系数小于1.0×10-7cm/s的黏土层等效防渗性能）。一般防渗区：地面采取黏土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，不低于1.5m厚渗透系数小于1.0×10-7cm/s 的黏土层等效防渗性能。简单防渗区：采用水泥进行地面硬化。 本项目按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)(2014局部修订)中的要求进行设计和施工，埋地油罐采用卧式钢制罐，为双层罐，油罐配备电仪液位仪进行在线实时监测，钢板标准规格的厚度为6mm，并采用防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007-1999）的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。采用无缝钢管，在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。 综上，在采取以上措施后，项目可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中土壤污染防治措施和管理要求，对土壤环境影响较小。 6、地下水环境影响分析 （1）环境影响分析 考虑到地下水污染具有高度隐蔽性，难发现，难治理，因此建议建设单位在观念上 重视地下水污染，从源头上做好控制，确保项目油罐区防渗设施安全正常运营，加强管 理和检查，确保不发生泄漏，其次，如在发生意外泄露的情形下，要在泄露初期及时控制污染物向下游进行运移扩散，综合采取水动力控制、抽采或阻隔等方法，在污染物进一步运移扩散前将其控制、处理，避免对下游地下水造成污染影响，避免在项目运营过程中造成地下水污染。 本项目加油站按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（2017年3月）相关要求，储油罐采用双层SF油罐，储油罐外层设防腐层，防腐层采用4层环氧煤沥青漆油+3 层涂布防腐设计。油罐埋放区四周及中部框架采用钢筋混凝土结构，油罐及管道安装完成后，空隙处采用细砂料填充，顶部采用三合土（细砂、白灰、黄土）夯实后，表层贴地瓷砖防止雨水渗透。同时，加强设备维护和管理，杜绝物料跑、冒、滴、漏的发生，从而可以有效避免油品渗漏对地下水环境的污染。 根据《环境影响评价技术导则-地下水》（HJ610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，结合项目特点和当地的实际情况，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的地下水污染防治总体原则，本项目将从污染物的产生、入渗、扩散等采取全方位的控制措施。 源头控制：采用双层SF埋地储罐，配套液位报警器、紧急切断阀、阻火器等辅助配件；储罐外设置防渗池，安装防泄露监测装置。尽可能从源头上控制油品泄漏。 分区防治：根据功能单元所处位置，本次环评将站场划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区： 重点防渗区包括：加油区、罐区和管道。 一般防渗区包括：站房、化粪池。 简单防渗区包括：场坪、停车区。 对重点防渗区采取的措施： ①化粪池及管道须进行防渗、防腐处理。 ②加油区修建防渗地面，油罐区修建五面实体防渗罐池，防止油罐漏油污染地下水，根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB50934-2013），重点防渗区防渗性能不低于6m厚渗透系数小于1.0×10-7cm/s 的黏土层的等效防渗性能。 ③地下储油罐全面配套电子液位仪进行汽油密闭测量，可及时发现地下油罐泄漏情况，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 对一般防渗区采取的措施： 一般防渗区地面建议采用黏土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化。根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB50934-2013），一般防渗区防渗性能不低于1.5m 厚渗透系数为1×10-7cm/s 的黏土层的等效防渗性能。 对简单防渗区采取的措施 简单防渗区使用水泥进行地面硬化。 本项目地下水分区防渗情况见表4-7。 表4-7 地下水分区防渗情况一览表 序号 区域名称 分区类别 防渗措施 1 储罐区、加油区、管道等 重点防渗区 管道须进行防渗、防腐处理，加油区修建防渗地面，罐区修建五面实体防渗罐池（防渗要求：不低于6m厚渗透系数小于1.0×10-7cm/s 的黏土层等效防渗性能）。 2 站房、化粪池 一般防渗区 地面采取黏土铺底，再在上层铺 10~15cm的水泥进行硬化，不低于1.5m厚渗透系数小于1.0×10-7cm/s 的黏土层等效防渗性能) 3 停车区、场坪等 简单防渗区 采用水泥进行地面硬化 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》2.3节要求： 项目区域范围内无水源地；项目不在补给径流区内，故项目设一个地下水监测井一口，位置位于加油站罐区附近；定期委托环境监测机构对区域地下水进行监测，确保地下水环境不受污染。 a.定性监测。可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。 b.定量监测。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次。 综上所述，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境及保护目标产生明显影响。 （2）监测计划 运营期环境监测工作，委托有资质环境监测单位进行，根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）及《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，项目环境监测计划见表4-8。 表4-8 污染源监测计划表 污染类型 监测点位 监测项目 监测频次 依据 地下水 地下水监测井 定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染 1次/周 《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》 定量监测：萘、苯、甲苯、乙苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、异丙苯、苯乙烯、苯并[a]芘、萘 1次/季度 7、环境风险影响分析 （1）风险源项识别 本加油站涉及的主要风险物质为汽油、柴油，物质储存于储罐内，通过输油管线输送至加油机，利用加油枪对燃油车辆进行加油作业，泄油作业在罐区的卸油口进行。因此，加油站的主要风险物质分布在加油区，站内建设2具30m³汽油储罐，2具30m³柴油储罐，加油区设2台加油机。 ① 加油岛 由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加气机漏气、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。违章用油枪向塑料容器加油，汽油在塑料容器内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸汽达到一定值时， 就会引发爆炸。 ② 站房 如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。 ③ 油罐及管道 在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品析出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外溢遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。 ④ 装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差； 雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸等。 ⑤ 防雷装置 加油站应安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。 ⑥油罐车 外部油罐车在站内卸油过程中胶管脱落或开裂发生跑油。 （2）影响途径 主要危险物质扩散途径主要有以下几个方面： ①大气扩散：汽油泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。 ②水、土壤环境扩散：油罐车卸车过程中发生泄漏事故时产生的液态烃未能得到有效收集而进入雨水排放系统，通过排水系统排放入外界水体，对外界水环境造成影响。本项目站内地面应进行硬化，四至范围无地表水体，雨水主要通过地表径流入渗的方式在站外消纳，因此本项目油品泄漏对地表水水体影响较小。当油罐车卸油过程中发生泄漏，若遇雨水，随雨水径流至站外，对地下水和土壤环境造成环境风险事故。 （3）环境风险分析 ①对大气环境影响分析 根据《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92），常用危险化学品按其主要危险特性分为8类。汽油属第3类“易燃液体”中的“低闪点液体”，其危险特性为：1）本品蒸汽与空气形成爆炸性混合物；2）与氧化剂会发生强烈反应，遇明火、高热会引起爆炸；3）有毒或其蒸汽有毒。 汽油如果泄漏将产生含有非甲烷总烃的废气排入大气环境，且大气中的非甲烷总烃超过一定浓度，除直接对人体健康有害外，在一定条件下经日光照射还能产生光化学烟雾，对环境和人类造成伤害。 站区内如果发生火灾、爆炸等安全事故，油品的急剧燃烧所需的供氧量不足，会产生含大量的一氧化碳、二氧化碳风物质的废气直接进入大气环境，污染大气环境。 另外，火灾和爆炸过程还可能产生烟雾。烟雾是物质在燃烧过程中产生的含有气态、液态和固态物质与空气的混合物。通常由极小的炭黑粒子完全燃烧或不完全燃烧产物、水分及可燃物的燃烧分解产物组成。烟雾的成分和数量取决于可燃物的化学组成和燃烧反应条件（如温度、压力、助燃物数量等）。在低温时，即明燃阶段，烟雾中以液体粒子为主，烟气呈青白色。当温度上升至 260℃以上时，因发生脱水反应，产生大量游离的碳离子，烟气呈黑色或灰黑色，当火点温度上升至 500℃以上时，碳离子逐渐减少，烟雾成灰色。 火灾和爆炸事故发生时，加油站即刻启动站区的《突发环境事件应急预案》，及时疏散周边群众，做好各项应急措施。事故是短暂的，事故中产生的 CO 等废气将通过大气扩散稀释净化，不会对周边环境造成持久性影响。 ②对水体、土壤的分析 本项目四至范围内无地表水水体，泄漏油品对地表水体影响较小。卸油过程中油品泄漏后主要通过入渗的方式进入土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，使土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。站内卸油区应采用地面硬化及防渗措施，并采用双层人工合成材料防渗衬层，防渗级别不低于1.5m厚渗透系数1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 根据《加油站防火设计规范》，设置地埋卧式油罐的加油站，可不设消防给水系统，因此本项目加油区、储罐区发生点源火灾时，用干粉灭火器、消防砂以及灭火毯进行灭火，无消防废水产生；当发生较大面积的火灾时，应第一时间向所在区域消防支队及上级单位中国石油天然气股份有限公司宁夏中卫销售分公司请求灭火支援，此时产生大量消防废水，消防废水含有烃类化合物，评价建议对这部分废水进行拦截、收集后采用桶装，送污水处置单位进行处理后达标排放，消防废水不得以漫流形式直接进入地表或入渗地下水。 当加油机等部位发生油品泄漏时，应即刻停止加油作业，跑冒油较少时，用非纤化棉纱或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行清理；跑冒油较多时，应用砂土等对现场进行围挡，用空桶回收泄漏物；回收后，要用砂土覆盖残留油面，带充分吸取残油后，作为危险废物交至有资质单位进行处置。必要时应将油浸地面砂土换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源。 综上所述，一旦发生泄漏事故，企业应及时围挡收集，不会长时间暴露于地面，不会渗入土壤深层及污染地下水，因此，评价认为油品泄漏风险事故造成地下水、土壤污染影响的可能性很小。 （3）环境风险防范和应急措施 ①加油站选址及总平面布置 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）3.0.9 中规定，项目与周边的公共建筑、厂外道路的间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）的防火间距规定。站内平面布置功能分区明确。 ②加油站的基本设施与条件 加油站油罐的结构、材质、防腐、安装及各种附件等符合安全要求。普通单层油罐由于常年埋于地下，容易受到地下水气的侵蚀以及电解腐蚀，该项目采用作了加强防腐的钢制双层油罐，保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源。双层油罐设置渗漏检测系统，便于油罐泄漏时能及时发现。 加油站的工艺系统压力、温度等参数及防腐要求均符合规范要求。 工作人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；输送物料必须防止静电产生、防止雷电感应，引起火灾；装卸物料注意液面，确保物料不从储罐溢出； 定期检查管道密封性能，保持呼吸阀工作正常；加强罐内物料必须按规定控制温度；储罐清理和检修必须按操作规程执行，认真清洗和吹扫，取样分析合格，确认无爆炸危险后进行操作。 ③防雷接地 站房在屋顶明敷避雷网，其网格设置、引下线间距均符合要求。 地下金属油罐做防雷接地，接地点不少于2处。加油站的防雷接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，其联合接地电阻不大于4欧姆。 所有电气设备的金属外壳及电气用金属构件、电缆金属外皮及保护钢管的两端均应接地。 供电电源端及信息系统配电线路首末端均装设与被保护设备耐压水平相适应的防浪涌保护器。 建筑物的电源入户处均作总等电位联结，配电箱 PE 干线、基础钢筋、室内水暖管等金属管道入户处均就近连接。 ④自控、信息系统 站内应设置紧急切断系统，在加油现场工作人员容易接近的位置、控制室或值班室内设置启动开关，紧急切断系统应只能手动复位。 油罐装设磁致伸缩液位计，液位计选用本质安全型，液位信号送至站房内的液位二次表，进行高低液位报警。隔爆等级ExiaIICT4。 液压装置为撬装设备由现场装置和室内PLC机柜组成，各级入口、总出口压力、温度仪表现场显示、远传、紧急联锁、阀门控制等。 ⑤物料泄漏防范措施 发现车辆装卸油过程中泄漏，应及时终止，关闭阀门等措施。 本工程建设采用优质设备及管材，定期检查。 加强操作人员岗位培训，熟悉操作规范程序，做到防范于未然。 规范安全防护措施 为操作工配备必要的劳保防护口罩、手套、防护镜等劳动保护，现场配备长管呼吸器、空气呼吸器、洗眼器、氧气袋、应急灯、排风扇等应急设施； 在防爆区域按设计规范使用合格的防爆电器设备和仪器仪表，采取有效的防雷、防静电措施； 温度、压力等关键工艺参数设双测量点，并通过计算机监测、记录，设超限声光报警； 现场按规定设置可燃气体报警器和有毒气体报警器； 厂区配备规范的消防设施，作到安全设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投用； ⑥现场配备合理的消防器材和工具，配备通风橱、急救箱等设施。 此外，建设单位应严格遵守安监总局发布的《油气罐区防火防爆十条规定》（84 号令，2015.7.30）的有关要求，防止火灾爆炸的发生。 ⑥消防管理 站内严格烟火管理、禁止烟火，营业室内不准明火取暖；临时动用明火，必须报经当地公安部门和上级主管部门批准，采取可靠防护措施后方可进行，并密切配合施工人员、监护人员共同落实好安全防火措施；经批准建立后的明火电， 要有管理制度，做到有固定地点、有专人负责、有安全措施、有灭火器材，上岗人员不准携带火柴、打火机等火种和纸烟；不准拖拉机、柴油车进站，三轮车、摩托车必须熄火进站、出站发动，汽车进站先熄火后加油；在春节、灯节及周围居民燃放鞭炮时，要采取安全措施，用石棉布将灌口封好，并做好监护工作；及时清除站内树叶、杂草和油污，油墩布和油棉纱要妥善保管、定期更换；任何人员不准将易燃、易爆品带入加油站。 为确保加油站安全，所配备的消防器材要保持良好的预备状态，做到使用时灵敏有效、万无一失。检查保养时要做到轻拿轻放、避免损坏，每半年检查一次， 发现问题及时更换。 为确保加油站安全营业，加油站全体工作人员均为义务消防员、要做到：必须做到“三懂、三会”，一旦发生火灾，能迅速到位，按照灭火源展开补救；要定期学习消防的技术知识，并进行必要的挤出训练；对接卸油重点部位，要严格执行操作规程，杜绝违章操作；要经常检查本岗位的安全，发现不安全隐患时向站长汇报。 油罐车进站后，接卸人员引导车辆进入接卸地，其它车辆及无关人员一律退出现场，接好地线，待车静置5分钟后，方可开始卸油；卸油前要切段所属加油机电源，管好明火，备好消防器材；卸油前用钢卷尺进行油罐油面计量时，钢卷尺应紧贴计量孔铝槽，徐徐下尺（或提尺），不允许钢卷尺贴在计量孔其它位置上下尺；核实油罐车与本站要货记录的品种、数量是否相符，填写加油站进油核对单；上车检查右面是否达到标高，对油品进行感官测试，发现异常要做好记录，并通知业务部门经批准后再接卸；密封卸油时要确认油管口是否接好，卸油闸阀的开启要先大后小以控制流速，防止产生静电，不得从计量孔接卸；罐车必须有专人看守，注意周围环境安全，卸完油后要上罐车检查是否卸净，控净罐内余油，关闭灌口铁盖时，要轻拿轻放，严禁撞击，收好油管，拆除地线，引导罐车出站； 卸油后要静置30min在进行计算，严禁敞开罐车口盖卸油。 当油气设施发生火灾时，应迅速采取切断气源或降低压力的方法控制火势， 安排专人监控管内压力，使压力保持在300-500pa，保持好事故现场，防止产生次生灾害，然后根据现场情况确定是否需要灭火，并确定灭火方案。气化站设施发生火灾时立即关闭出站阀门，切断气源并用消防水对储气设施进行降温，防止设施受热爆炸。火灾消除后，应对管道和设备进行全面检查，消除隐患。 ⑦其它 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）规定中的相关规定，项目无需设置消防给水系统。项目配备有干粉灭火器、消防砂以及灭火毯，发生火灾后使用以上消防设备，发生点火源火灾时无消防废水产生；一旦发生大面积火灾时会产生消防废水，需用大量沙袋构筑堤坝，堵截消防废水。 （4） 风险防范与应急措施 为保证安全生产，减少事故的发生，并降低事故对环境的影响，建设单位根据有关法规及管理要求，建立了系统完善的事故风险防范与应急措施的计划和实施。项目建设过程中应采用的事故防范措施详见表4-9，应采用的应急措施详见表4-10、4-11： 表4-9 应采用的风险防范措施一览表 序号 项目 风险防范措施 1 卸油区 ① 埋地油罐的人孔井设在油罐区，采用专用密闭井盖和井座。 ② 储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。 ③ 汽油罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐。 ④ 油罐采用卧式双层罐埋地设置，采用平衡式密闭油气回收系统，且油储车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖，设有明显标识，卸油口设有消除静电装置。 ⑤ 储油罐区域旁设置消防器材箱，且备有消防沙等应急物资。 ⑥卸油口旁设有卸油操作流程以及禁止烟火等安全提示标识。 ⑦安装可燃气体报警装置。 ⑧制度完善的管理制度，卸油期间，卸油口必须安排人员看守，不得离岗 2 加油岛 ① 加油枪采用密封式加油枪并配备拉断阀及紧急切断按钮，流量不超过50L/min。 ② 加油机设有每种油品的文字标识。 ③ 每台加油机配置手提式干粉灭火器等应急物资。 ④ 站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵。 ⑤ 加油岛张贴有：“熄火加油”、“禁止烟火”等安全提示标识。 ⑥每个加油机在安装时在底部嵌入防渗地槽，一旦发生泄漏，可防止油品污染土壤或地下水 3 站区 ① 加油站各区域设置摄像头监控系统。 ② 墙面贴有安全事故告知标识、区域安全提示牌、“禁止烟火”、“职业病危害告知”等制度及标识。 ③ 备有灭火器、消防沙等应急物资。 ④ 储运设施、设备、管道、站房等均做静电接地设施。 4 油品运输过程 油品运输车辆应采用密闭箱式车，在大量运输液体原料时应使用罐式槽车运输。规划合理的油品运输路线，不经过或者尽量少经过集中居民地，不经过或少经过桥梁，不得经过水源保护区。 表4-10 泄漏事故现场应急处置措施 风险环节 应急处置 储油罐 泄漏源控制： 由抢险救灾组组长确定储油罐区准确的泄漏位置。 泄漏物处理： 调抽油泵、运油槽车进行导油，将渗漏罐内油品进行倒罐或倒入槽车； 加油员对渗漏油罐进行确认。 卸油作业 泄漏源控制： 关闭油罐车卸油阀； 组织人员把油罐车推出卸油区至安全区域。 泄漏物处理： 用消防沙封堵加油站外排出水口； 少量泄漏时，应用非化纤棉纱、毛巾或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行回收； 大量泄漏时，应用砂土等对跑冒油现场进行围挡，用铝质或铜质容器回收泄漏物，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收； 回收的油品另行处理。回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸取残油后将沙土清除干净，必要时应将油浸地面砂土换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源。 加油作业 泄漏源控制： 关闭油枪或加油机； 组织人员把加油车辆推出加油区至安全区域。 泄漏物处理： 少量泄漏时，应用非化纤棉纱、毛巾或拖布等不产生静电的物品对现场的油品进行回收； 大量泄漏时，应用砂土等对跑冒油现场进行围挡，用铝质或铜质容器回收泄漏物，禁止用铁制等易产生火花的器皿进行回收； 回收的油品另行处理。回收后，要用沙土覆盖残留油面，待充分吸取残油后将沙土清除干净，必要时应将油浸地面砂土换掉，防止雨水冲刷污染周围环境或地下水源。 表4-11 火灾事故现场应急处置措施 风险环节 应急处置 储油罐 1.先用灭火器对准油罐口将大火扑灭，再用灭火毯覆盖油罐口； 2.对污染场地进行洗消，用沙袋对场地内废水进行拦截和围挡，对溢流至场地外的废水采用拦截坝进行拦截和收集，使用砂土对废水中的油品进行吸附，封堵场地外雨水管网进水口，防止消防废水排入雨水管道。 加油区 1.用灭火器对着火点进行喷射灭火； 2.若油品流淌地面起火。利用消防沙进行围堵，并用干粉灭火器从上风向处进行灭火。 油罐车 1.如在卸油口着火时，应急抢险人员可首先用灭火毯将卸油口盖上，使用随车携带的灭火器材对准卸油口将油火扑灭；亦可使用其他覆盖物如湿棉衣、湿麻袋等堵严卸油口，将油火扑灭； 2.根据风向和地势对着火油罐或罐车进行灭火； 3.现场工作人员立即就近取用灭火毯覆盖汽车油罐车口； 4.接警后立即关闭相关工艺管线阀门，用消防沙围堵防止废水进入外环境。 （5）需整改的应急措施 本项目应在厂区内建立较为系统完善的风险防范措施和应急措施，评价建议企业应配备足够数量的沙袋，防止发生大面积火灾时，产生消防废水，利用沙袋构筑堤坝，对消防废水进行堵截。 （6）应急预案 根据环保部《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发[2015]4号），本工程应该规定编制主要危险源应急预案，并到环保部门完成备案。 根据导则要求，本项目环境风险应急预案应包括以下内容。 表4-12 本项目环境风险应急预案一览表 序号 项目 主要内容 1 应急计划区 储油区、卸油区等、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、公路、住户等。 2 应急组织结构 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由永兴县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 4 报警、通讯联系方式 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 5 应急环境监测 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 6 抢救、救援控制措施 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。 7 人事紧急撤离、疏散计算 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 8 事故应急救援关闭程序 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 9 事故恢复措施 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 10 应急培训计划 定期安排有关人员进行培训与演练。 11 公众教育和信息 在油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 （7）风险评价小结 综上所述，本项目汽油、柴油的存储量小于临界量，环境风险潜势为I级，风险评价等级为简单分析。项目存在泄漏火灾、爆炸事故类型，其环境风险影响范围主要集中在项目区内。项目站区采取了一系列事故防范措施，制定了环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施， 环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状。本项目事故环境风险为可防控。 因本项目属危险化学品销售项目，本评价仅从环境保护的角度出发分析项目产污、排污情况及与周围环境的相互关系，运营过程中涉及消防安全等相关问题， 应以消防安全管理部门意见为准，建设单位应认真执行加油站运营的相关规定和要求，做好相应的防范措施。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 储罐区 | 非甲烷总烃 | 卸油油气回收系统1套 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中的限值要求 |
|  | 加油机 | 非甲烷总烃 | 加油油气回收系统1套 |  |
| 地表水环境 | 站房 | 生活污水 | 经站内自建化粪池（10m³，防渗系数≤1×10-7cm/s）处理后，通过吸污车清掏，最终进入海原县污水处理厂处理 | 满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB-T31962-2015）表1中A级标准 |
| 声环境 | 加油区 | 噪声 | 在进出口设置禁鸣标志及减速带；高噪声设备采用隔音、减震等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 油罐油泥：油罐清理及检修均委托第三方单位进行，产生的废油渣由第三方单位统一回收，不在站区内贮存； 生活垃圾：垃圾箱等垃圾收集设施，集中收集后送至附近垃圾中转站统一处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 土壤：本项目对罐区、加油区、管道做重点防渗；站房、化粪池做一般防渗区；停车区、场坪最简单防渗。 地下水：重点防渗区：储罐区、密闭卸油点进行重点防渗，防渗系数≤1.0×10-7cm/s；一般区域防渗：站区道路地面采用黏土铺底，再在上层铺水泥进行硬化；项目储油罐均为埋地式SF双层储罐，设置渗漏检测探头；在储油罐区设置1座地下水监测井。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、卸油区：油罐采用卧式双层罐埋地设置，油储车卸油采用密闭卸油方式，卸油口设置快速接头及密封盖；储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加油站管理系统；并设置卸油防溢阀，当卸油液位达到油罐容积的90%时，卸油防溢阀自动关闭，停止进油。汽油罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入油罐。储油罐区域旁设置消防器材箱，且备有消防沙等应急物资。 2、加油岛：站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加油泵。加油枪采用密封式加油枪并配备拉断阀及紧急切断按钮，配置手提式干粉灭火器等应急物资。 3、站区：设置摄像头监控系统，备有灭火器、消防沙等应急物资。 4、其他：站区内地面全部硬化，以避免汽油泄漏时污染周边土壤和地下水体。 |
| 其他环境 管理要求 | 根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），建设单位运营过程中应严格落实废气、废水、噪声、地下水等环境监测要求。 |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策及“三线一单”环境管理要求，选址可行，总图布置环境合理。项目运营过程中，建设单位应严格确保环保设施正常运行，加大在环境保护方面的管理力度，确保各污染物稳定达标排放，评价项目在认真落实各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境产生的影响较小。 因此，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量③ | 本项目 排放量④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.417t/a | 0 | 0.417t/a | 0 |
|  | 甲烷 | 0.0042 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  |
| 废水 | 生活污水 | 120 | 120 | 0 | 236.52m³/a | 0 | 356.52m³/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 油罐油泥 | 0 | 0 | 0 | 0.2t/次（5年/次） | 0 | 0.2t/次（5年/次） | 0 |
|  | 废机油 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

绿化用水

生活用水

331.65

295.65

36

36

59.13

236.52

清掏

海原县污水处理厂处理

化粪池

新鲜水

项目厂址

N

1#

3#

4#

2#