卫环海原分局函〔2023〕7号

关于《S50海原至平川（宁甘界）公路

二标段项目2#站（水稳拌合站、混凝土拌合站）-海原县西安镇鸡窝山村项目环境影响

报告表》的批复

宁夏交通建设股份有限公司S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目部:

你公司报来的《S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目2#站（水稳拌合站、混凝土拌合站）-海原县西安镇鸡窝山村项目》（以下简称“报告表”）收悉，根据专家评审小组意见，经会议研究，批复如下。

一、基本情况

该项目位于中卫市海原县西安镇鸡窝山村，总占地面积为43945m2，项目为S50海原至平川（宁甘界）公路配套建设的临时拌合站，所有产品用于S50海原至平川（宁甘界）公路建设，不外售，项目主要建设商品混凝土拌合站、水泥稳定土拌合站、预制梁板生产线等。建设规模为：商品混凝土89638.3t/a、水泥稳定土220428.1t/a和预制梁板238片/a。项目总投资260.00万元，其中环保投资47.00万元，占总投资的18.1%。

项目为商品混凝土、水泥稳定土、预制梁板生产加工项目，不属于国家发改委令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“淘汰类”和“限制类”项目，属于“允许类”项目，同时，项目使用的生产设备均不属于国家规定的淘汰类、限制类设备，经评估审查，项目建设符合国家、自治区相关政策规划，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、环境保护措施等进行项目建设。

二、主要措施

（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施

项目运营期粉煤灰筒仓和水泥筒仓粉尘经筒仓仓顶自带振动滤芯式除尘器处理后，经筒仓顶部呼吸孔(15m）排放，项目有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值。项目采用全封闭式搅拌机，设置全密闭储料仓库，料仓上方安装喷淋装置；运输车辆密闭遮盖，厂区地面硬化处理、出口设置洗车平台，定期洒水降尘，项目无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3排放限值。

（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施

本项目生产废水主要为清洗搅拌机废水、洗车废水和生活污水，项目运营期搅拌机和车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于清洗搅拌机和车辆；厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田施肥；员工洗漱废水用于厂内泼洒抑尘。

（三）严格落实《报告表》提出的固废防治措施

生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理；除尘器回收尘收集后回用于生产；沉淀池沉渣集中收集后清运至指定的建筑垃圾场；服务期满后拆除的建筑物集中收集后清运至指定的建筑垃圾场处置；废润滑油检修时交由有资质单位现场收集并带出厂区处置，不在厂内暂存。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施

通过采用低噪声设备，合理布局、并采取基础减振等降噪措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。

（五）严格落实《报告表》提出的生态保护措施

项目服务期满后，临时占地工程按相关要求进行场地拆除及土地复垦，进行生态恢复工作。土地复垦包括项目建设前对项目区进行表土剥离、项目服务期满后的混凝土拆除、迹地清理、土地平整、表土覆盖、土地翻耕、土壤施肥等工序。复垦结束后，项目区占地全部恢复占地范围原有地貌环境。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度制定。项目的建设不损害宁夏南华山国家级自然保护区的环境质量和生态功能。项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）本批复随《关于S50海原至平川（宁甘界）段公路建设二标段临时用地的批复》（海自然资函〔2021〕50号）废止日期同时废止。

中卫市生态环境局海原县分局

2023年2月21日

中卫市生态环境局海原县分局                      2023年2月21日印发