卫环海原分局函〔2023〕8号

关于《S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目3#站（水稳拌合站、沥青拌合站）-海原县甘盐池管委会项目环境影响报告表》的批复

宁夏交通建设股份有限公司S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目部:

你公司报来的《S50海原至平川（宁甘界）公路二标段项目3#站（水稳拌合站、沥青拌合站）-海原县甘盐池管委会项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，根据专家评审小组意见，经会议研究，批复如下。

一、基本情况

该项目位于中卫市海原县种羊场盐池村，总占地面积为62437m2，项目为S50海原至平川（宁甘界）公路配套建设的临时拌合站，所有产品用于S50海原至平川（宁甘界）公路建设，不外售，主要建设水泥稳定土拌合站和沥青混凝土拌合站，建设规模为年生产沥青混凝土12万m3/a、水泥稳定土55万m3/a。项目总投资220万元，其中环保投资122万元，占总投资的55.45%。

项目为混凝土生产加工项目，不属于国家发改委令2019年第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“淘汰类”和“限制类”项目，属于“允许类”项目，同时，项目使用的生产设备均不属于国家规定的淘汰类、限制类设备，经评估审查，项目建设符合国家、自治区相关政策规划，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点、环境保护措施等进行项目建设。

二、主要措施

（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施

项目水泥稳定土拌合站建设全封闭式料仓，定期洒水降尘；水泥筒仓自带仓顶振动滤芯式除尘器，废气处理后经筒仓顶部呼吸孔(15m）排放；搅拌过程采用封闭式搅拌机；运输车辆密闭遮盖，厂区设置洗车平台；项目水泥稳定土拌合站有组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1排放限值，无组织颗粒物执行表3排放限值。

沥青拌合站沥青罐及搅拌机、出料产生的沥青烟经管道汇至烘干系统内二次燃烧处置后与骨料烘干废气、骨料筛分粉尘经布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，导热油锅炉采用天然气为原料，自带低氮燃烧器，燃烧烟气经8m高排气筒排放。沥青混凝土生产线沥青烟、苯并[a]芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域污染物浓度限值。导热油炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物排放限值。

（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施

本项目生产废水主要为清洗搅拌机废水、砼运输车清洗废水和生活污水，项目运营期搅拌机和车辆清洗废水经沉淀池沉淀后回用于清洗搅拌机和车辆；厂区设置防渗旱厕，定期清掏作为有机肥用于附近农田施肥；员工洗漱废水用于厂内泼洒抑尘。

（三）严格落实《报告表》提出的固废防治措施

沉淀池沉渣回收后回用于水泥稳定土拌合站；筒仓粉尘灰通过反吹回落至筒仓内回用。沥青拌合站筛分工序产生的不合格骨料收集后交厂家破碎后综合利用；布袋除尘器收集的粉尘灰回收利用，设备检修维护产生的废润滑油为危险废物，检修时交由有资质单位收集处置；废导热油更换时交由厂家回收处置，项目服务期满后，场地拆除产生的建筑垃圾根据其性质可利用的回收利用，不可利用的运至政府指定填埋场处置；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施

通过采用低噪声设备，合理布局、并采取基础减振等降噪措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求。

（五）严格落实《报告表》提出的生态保护措施

项目服务期满后，临时占地工程按相关要求进行场地拆除及土地复垦，进行生态恢复工作。土地复垦包括项目建设前对项目区进行表土剥离、项目服务期满后的混凝土拆除、迹地清理、土地平整、表土覆盖、土地翻耕、土壤施肥等工序。复垦结束后，项目区占地全部恢复占地范围原有地貌环境。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）本批复随《中卫市自然资源局关于S50海原至平川（宁甘界）段公路项目第二标段临时用地的批复》（卫自然资函〔2022〕31号）废止日期同时废止。

中卫市生态环境局海原县分局

2023年2月21日

中卫市生态环境局海原县分局                        2023年2月21日印发