卫环海原分局函〔2024〕6号

关于《海原县宏源餐具清洁消毒配送中心建设项目环境影响报告表》审批意见的函

宁夏宏源工贸有限公司：

你公司《关于<宏源工贸有限公司海原县宏源餐具清洁消毒配送中心建设项目>审查审批的请示》收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。

一、基本情况

你公司拟实施的海原县宏源餐具清洁消毒配送中心建设项目（项目代码：2203-640522-99-01-423900）位于海原县海城镇，总占地面积3765m2，总建筑面积2115m2，主要建设1栋1F保洁区及1栋2F综合楼，并配套水电等附属设施，项目建成后年清洗60万套餐具、45t布草。项目总投资为772万元，其中环保投资46万元，占总投资的6.0%。环保投资主要用于施工期、运营期噪声、固废、废气、废水治理。

经评估审查，该项目建设符合国家、自治区相关政策规划，在落实《报告表》提出的各项污染防治措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、主要措施

（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。

施工期：通过加强施工扬尘环境监理和检查、砂石料统一堆放、遮盖、封闭储存、建设防风抑尘设施等措施，可有效减少扬尘对周围环境的影响。

运营期：项目锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，并配套低氮燃烧器，锅炉烟气中颗粒物、SO2、烟气黑度排放浓度须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准限值要求，NOX排放浓度须满足《宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划》中“2025年全区燃气锅炉氮氧化物排放浓度低于50mg/m3”的要求；项目污水处理站为地埋式一体化设备，产生的恶臭气体经生物过滤除臭装置处理后排放浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2有组织排放速率限值要求。

（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。

施工期：施工期废水主要为施工人员产生的生活污水以及建筑施工废水。生活污水经临时旱厕收集，定期由第三方清掏处理，施工人员盥洗废水用于厂区洒水抑尘。施工作业废水经临时沉淀池沉淀后回用，不外排。

运营期：项目宾客及员工生活污水经化粪池预处理后与餐具、布草及地面清洗废水、锅炉排水、软水制备产生的浓水一同经地埋式一体化污水处理站处理达标后，排入市政排水管网，排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准要求，最终进入海原县第二污水处理厂集中处理。

（三）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。

施工期：施工期固废主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾收集后运往指定地点堆存；生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置，施工期产生的固废均妥善合理处置。

运营期：项目产生的食物残渣、油污集中收集于餐厨垃圾收集桶后由有资质单位处置；废包装袋、废清洗剂桶集中收集后与生活垃圾一同交由环卫部门统一清运处理；污水处理站污泥采用石灰消毒后定期委托第三方清掏处理；废反渗透组件属于一般固体废物，由厂家定期更换并带走，不在厂区内贮存。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。

施工期：合理安排施工时间、降低施工设备噪声、降低人为噪声、减少交通噪声、合理布局，采取以上措施后，可降低施工噪声对周围环境的影响。

运营期：项目运营期噪声通过选用低噪声设备、加装减振设施、厂房隔声、距离衰减等措施进行控制。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本审批意见仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

中卫市生态环境局海原县分局

2024年2月22日

中卫市生态环境局海原县分局          2024年2月22日印发