# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：        海原县杨坊河治理工程

建设单位(盖章):       海原县水务局

编制日期：         二O二四年二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海原县杨坊河治理工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-640522-19-01-845531 |
| 建设单位联系人 | 王德海 | 联系方式 | 150****8700 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区 中卫 市 海原 县（区） 史店乡（街道史店、米湾、满庄、前川等行政村 |
| 地理坐标 | 治理起点（ 105 度40分 55.586秒， 36 度 31分 37.476秒） 治理终点（ 105 度48分 4.745秒， 36度 38 分 31.253 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利127防洪除涝工程；128河湖整治（不含农村塘堰、水渠） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 治理长度：24.4km 永久用地：26267.98m2 临时用地：5993.63m2 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 海原县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 海发改发[2024]16号 |
| 总投资（万元） | 1261.79 | 环保投资（万元） | 97.0 |
| 环保投资占比（%） | 7.69 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》； 审查机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅； 审批文件名称及文号：《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕82号）。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五” 规环境影响报告书》； 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅； 审查文件名称及文号：《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书>审查意见的函》（宁环函〔2021〕721号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》“第五章 构建协同防御的水旱减灾体系”指出：“完善河道控导。实施河道整治工程，新建及加固坝垛、护岸工程，进一步归顺中水流路，减少主流摆动范围，改善不利河势，消除防洪隐患”；“按照‘防治结合、以防为主’的思路，突出贺兰山东麓防洪工程体系和重要支流防洪治理，统筹‘沟、渠、库、堤、路’系统整治，对危害严重的重点山洪沟道进行治理，完善监测预警系统和群测群防体系，提升监测预警的精度和准确性”；“开展清水河综合治理。按照‘源头涵养、城镇提升、郊野保护’的治理思路，以防洪保安、塌岸治理为重点，推进水生态保护修复及水环境治理”；“持续开展中小河流提标治理。按照生态治河理念，以保证防洪排水安全为基础，结合水美乡村建设，通过实施堤防加固、岸坡防护、清淤疏浚、水体保持等工程措施，疏通中小河流防洪排水脉络，维持河道行洪能力和生态环境功能”等。 本工程主要治理河段为杨坊河，杨坊河属清水河流域。工程在杨坊河已有防洪治理工程的基础上，通过护岸工程、建筑物工程、引水工程、巡检道路工程等，加强河段岸线治理，提升杨坊河防洪能力。工程建成后可提升区域防洪能力，消除防洪隐患，推进水生态系统安全和水环境治理。 综上，工程建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》相关要求。 2、项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》及其审查意见符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》在规划方案环境合理性论证的基础上，提出了优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施。 本工程与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》“总体生态环境准入要求”及审查意见符合性见表1-1和1-2。 表1-1 与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》生态环境准入要求符合性分析一览表 类别 准入要求 本项目情况 符合性 空间布局 项目的永久、临时占地（包括水库淹没区）原则上不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区 工程占地不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等环境敏感区 符合 确实无法避让、需占用环境敏感区的，应符合相关法律法规要求，并采取有效的恢复和补偿措施 符合 项目占用耕地、林地等应符合相关法律法规、规划、政策要求，并采取必要的补偿措施 工程占地主要以其它草地、河滩地为主，还涉及少量林地，占地手续见附件。在施工完成后及时采取植被恢复措施，按照国家、地方相关法律法规、政策、规划等要求采取相关补偿措施 符合 污染物排放管控 项目的建设运行不新增主要水污染物排放，或主要水污染物排放量在相关河段或流域的水环境承载能力范围内 工程属于河道治理工程，施工期较短，施工废水不外排，运营期不产生污染。工程建设不会影响流域水环境质量和水功能区要求 符合 因水资源开发和配置造成河段水量减少、对水污染物稀释扩散能力减弱的应确保相关河段水质满足环境质量底线和水功能区要求 符合 资源利用效率要求 项目取水量需满足区域水资源利用上线和相关河湖基本生态水量控制要求 工程用水主要为施工期用水，用水量小，从附近乡镇拉运，不会触及水资源利用上线，运营期不涉及用水 符合 坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，在优先保障人居用水和生态环境用水的基础上，合理确定供水规模 符合 环境风险防控 项目建设不会影响现有饮用水水源地的供水能力和水质 不涉及 符合 新建水源或取水口应采取有效的水污染风险防控措施 不涉及 符合 表1-2 与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》审查意见符合性分析一览表 审查意见要求 本项目建设情况 符合性 严守生态保护红线，加强空间管控。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，依法实施严格保护，对所涉及的水利工程设施，严格执行各项生态环境保护要求 工程建设不涉及生态保护红线 符合 严守环境质量底线，推进区域环境质量持续改善。坚持生态优先、绿色发展、协调发展理念，《规划》的环境目标应立足于生态环境的稳定和环境质量的改善，明确规划期重点工程、开发区域的生态环境质量底线，作为《规划》实施的硬约束、同步实现环境质量改善目标与水资源开发目标 工程属于河道治理工程，施工期较短，不会对环境质量有较大影响，运营期不产生污染。待建成后可提升区域防洪能力，消除防洪隐患，推进水生态系统安全和水环境治理 符合 严格水利工程建设的环境准入条件。严格水利工程准入要求，从源头上避免对区域水环境质量及水生态造成影响。加强水资源综合利用，提高资源节约集约利用水平 工程主要通过护岸工程、建筑物工程、引水工程、巡检道路工程等，提升杨坊河防洪能力，工程建成后可提升区域防洪能力，消除防洪隐患，推进水生态系统安全和水环境治理 符合 加强水生态修复和水环境治理。统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设 符合 本工程主要对杨坊河已有防洪治理工程的基础上，加强河段岸线治理，进一步完善河道防洪能力，保障标准内洪水防洪安全。工程建成后可提升区域防洪能力，消除防洪隐患，推进水生态系统安全和水环境治理。 工程运营期不产生污染，施工期拟在施工场地定期洒水，运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡；施工废水经沉淀池处理后洒水降尘；选择低噪声设备，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类机械设备和车辆的维护和保养；固体废物妥善处置。施工期污染物均采取合理可行的污染防治措施。因此，工程建设符合规环境影响报告书及其审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展与改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本工程属于“第一类鼓励类，二、水利—3、防洪提升工程：江河湖海堤防建设及河道治理工程”。因此，工程建设符合国家产业政策。 “三线一单”符合性分析 项目与中卫市“三线一单”符合性分析见表1-3。 表1-3 项目与中卫市“三线一单”符合性一览表 “三线一单”要求 本项目情况 相符性 生态保护红线与生态空间 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途1。确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转换，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格限制不符合生态保护要求或有损生态功能的转换。 对照中卫市生态空间可知，本项目未占用中卫市生态保护红线，位于一般生态空间区。项目杨坊河治理段是在已有防洪设施基础上进一步完善河道防洪能力，项目占地主要为其它草地、河滩地为主，还涉及少量林地，目前已取得用地手续。施工结束后及时进行土地复垦、生态恢复。 工程建成后可提高河道生态功能。项目与中卫市生态空间位置关系见图1-1。 符合 环境质量底线及分区管控 中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 一般管控区：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 工程占地属于水环境一般管控区。 项目属于河道治理工程，主要污染在施工期。施工期废水主要为导流排水和施工废水等。施工过程中拟布设排水明沟、集水井，利用水泵将基坑内水引至两侧河道；施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。满足《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规相关要求。 工程建成后可提升区域防洪能力，推进水生态系统安全和水环境治理。 符合 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 大气环境一般管控区：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 工程占地属于大气环境一般管控区。 项目属于河道治理工程，主要污染在施工期。施工期废气主要包括施工扬尘、施工机械及车辆尾气等。拟采取洒水抑尘、物料及运输车辆进行遮盖、设置围挡、加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修等措施，减少施工废气对周围环境的影响，满足《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规相关要求。 工程施工期较短，随着施工期的结束，对大气环境的影响也随即消失。 符合 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。 土壤环境一般管控区：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 工程占地属于土壤环境一般管控区。 项目属于河道治理工程，对环境的影响主要表现在施工期。工程施工期间采取严格控制施工范围等措施，将影响控制在占地范围内；待施工结束后，及时进行土地复垦，恢复原种植条件。 符合 资源利用上线 坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》，建立水资源刚性约束制度，落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。 选取耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模等6项约束性指标，作为中卫市土地资源利用上线。 ⑴水资源利用上线：本工程仅施工期用水，用水量较少，由附近乡镇拉运。区域水量可以满足本项目新增供水需求，满足水资源利用上线要求。 ⑵土地资源利用上线：工程主要是在杨坊河已有防洪治理工程的基础上，结合海原县发展要求，加强河段岸线治理，进一步完善河道防洪能力，占地主要为河道及沿岸，目前已取得占地手续。工程占地不影响区域土地资源总量。 符合 环境管控单元与准入清单 优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。 工程位于一般生态空间内，工程不占用生态保护红线，属于有限保护单元。项目为杨坊河治理工程，建成后可提高河道生态功能。项目与中卫市环境管控单元位置关系见图1-2。 符合 中卫市生态环境准入清单 项目符合《中卫市生态环境准入清单》准入条件。具体见表1-4和1-5。 符合 工程位于中卫市海原县史店乡，对照《中卫市环境管控单元生态环境准入清单》，工程占地位于“海原县关桥乡, 西安镇、史店乡生态红线、生态空间优先保护单元”（序号ZH64052110007）。工程与中卫市生态环境总体准入清单符合性分析见表1-4，与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-5。 表1-4 项目与中卫市生态环境总体准入清单符合性分析 管控维度 准入要求 本项目情况 符合性 A1 空间 布局 约束 A1.1 禁止开发建设活动的要求 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关园区。 本工程是在杨坊河已有防洪治理工程的基础上，通过护岸工程、建筑物工程、引水工程、巡检道路工程等，加强河段岸线治理，提升杨坊河防洪能力。工程涉及河流为杨坊河干流，距离黄河干流及主要支流较远。 符合 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场 符合 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。 符合 城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 符合 “十四五”期间不再新增燃煤自备电厂 符合 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业 符合 A1.2 限制开发建设活动的要求 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。 不涉及 符合 A1.3 不符合空间布局要求的活动的退出要求 对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。 本工程为防洪提升工程，不涉及工矿企业 符合 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。 工程不涉及自然保护区 符合 畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁 不涉及 符合 产业集聚区内全面淘汰20 蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰 项目为防洪提升工程，不涉及燃煤锅炉 符合 A2 污染 物排 放管 控 A2.1 允许排放量要求 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务 项目运营期不产生污染 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减代 项目无VOCs产生 符合 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 项目施工期及运营期均不产生重金属污染物 符合 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100% 不涉及 符合 A2.2 现有源提标升级改造及淘汰退出 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂）以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求2024年底前烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值 不涉及 符合 A3 环境 风险 防控 A3.1 联防联控要求 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力 / / 严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施 / / A3.2 企业及园区环境风险防控要求 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管 / / A4 资源 利用 效率 要求 A4.1 水资源利用效率总量及效率要求 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准 不涉及 符合 新建、改建、扩建耗煤项目 （除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换 不涉及 符合 A4.2能源利用效率总量及效率要求 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力 项目为杨坊河治理工程，施工期用水较少，由附近乡镇拉运。不会超过区域水资源取用上限 符合 表1-5 项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 管控要求 项目情况 符合性 海原县关桥乡, 西安镇、史店乡生态红线、生态空间优先保护单元 空间布局约束 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。 3.对区域内“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。禁养区内现有的畜禽养殖场（小区）污染物的排放要符合《畜禽养殖污染物排放标准》的要求，并限期实现关停、转产或搬迁。 工程位于一般生态空间内，不占用生态保护红线。项目为杨坊河治理工程，建成后可提高河道生态功能。目前已取得占地手续。 符合 污染排放管控 / / / 环境风险防控 / / / 资源开发效率要求 / / / 由上可知，工程建设符合中卫市生态环境清单准入要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目为杨坊河治理工程，位于中卫市海原县史店乡史店、米湾、满庄、前川等行政村。 杨坊河治理段起始于史店乡政府，至西套水库上游1.1km处结束（桩号K0+000m～K24+420m），设计治理总长24.4km。治理起点地理坐标为：东经105°40′55.586″， 北纬36°31′ 37.476″；治理终点地理坐标为105°48′4.745″，36°38′31.253″。 杨坊河为马营河的一级支流，而马营河是清水河一级支流西河干流的上游部分，因此，杨坊河属清水河流域。 项目地理位置见图2-1，所在流域水系见图2-2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 项目背景及建设必要性 项目主要涉及河流为杨坊河干流。杨坊河地处六盘山山麓，两侧山势陡峻，经常发生暴雨洪水。 近年来河道山洪频发，使得岸坡坍塌，主河槽快速扩宽，加之河流沿岸农村和耕地防洪设施少、标准低，基本处于不设防状态，因此，一旦发生洪水便会加剧区域水土流失，导致区域耕地面积减少、基础建筑物损毁等。这不仅对当地群众、农业设施及重要交通设施构成安全威胁，而且对河道两岸居民财产造成巨大损失，同时也会大大增加防汛检查工作难度。 因此，为了保护两岸基础设施，遏制河道扩展、下切趋势，消除或减小因洪水冲刷造成的安全问题和耕地减少问题，改善沿河两岸居民生产、生活条件，迫切需要对工程区河道进行综合治理，确立河道保护岸线。 鉴于此，海原县水务局拟建设“海原县杨坊河治理工程”（以下简称“本项目/本工程”）。项目在充分利用已有水利工程的前提下，兼顾现状河势，对河道岸坡坍塌段、河道紧邻岸村庄段及水利设施段进行治理。 项目建设可有效提高河道设防标准，改善河道现状，恢复和强化河道行洪、排污等综合功能，稳定河势。同时可减缓区域水土流失现象，改善区域生产、生活条件和生态环境。因此，本项目的建设是十分必要的。 建设规模及内容 项目杨坊河治理段起始于史店乡政府，至西套水库上游1.1km处结束（桩号K0+000m～K24+420m），设计治理总长24.4km（桩号0+000~24+420），10年一遇设计流量19.5~103.71m³/s。主要建设内容为： ①护岸工程：沟道砌护长5.89km； ②建筑物工程：新建过水路面4座，路面宽5m；新建取水建筑物1座、管理房1座，建筑面积40m2； ③引水工程：新建0.4m×0.4m引水闸一座，配套矩形钢筋混凝土引水渠275m； ④巡检道路工程：新建巡护道路6.45km，砂砾石路面宽4m； ⑤架设10kV输变电线路1.0km，配套S13-M-50/10/0.4变压器1台、液压系统及其他电器设备。 项目组成 项目主要为杨坊河治理工程，由主体工程、辅助工程、临时工程、公用工程以及环保工程等组成，具体项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程 类别 工程名称 工程建设内容 主体 工程 护岸工程 布置护岸工程总长5.89km。其中左岸布置护岸工程长4.46km；右岸布置护岸工程长1.43km，均采用格宾砌护、浆砌石。 建筑物 工程 过水路面工程：拟在杨坊河上新建过水路面4座，路面宽5m，分别为2孔方涵结构和3孔方涵结构。 取水建筑物工程：拟在杨坊河新建液压坝（桩号K17+400）1座、管理房1座，建筑面积40m2；。 引水工程 拟在取水建筑物左岸新建一座0.4m×0.4m的引水闸，配套新建矩形钢筋混凝土引水渠275m。 巡检道路工程 新建巡护道路6.45km，路面宽4m，铺设砂砾石。 辅助 工程 输变电 架设10kV输变电线路1.0km，配套S13-M-50/10/0.4变压器1台、液压系统及其他电器设备。 警示墩 过水路面两侧全断面铺设警示墩，每间隔2m设1个，警示墩平面尺寸为0.2m×0.2m，高1.0m（其中地面以上外露0.6m） 临时 工程 施工 生产区 根据施工布置并结合工程长度，工程拟在较为空旷区域设置1处施工生产区，占地200m2，内设工具房、材料堆放场、机械停放场、临时堆土场、临时办公室、库房等。 施工便道 施工场地河道存在地表水，需修建临时道路，总长5.0km，路面宽3.0m，铺设砂砾石路面，待施工完成后，恢复原貌。 公用 工程 供水 施工用水由附近乡镇拉运。 排水 施工期施工人员依托周边村庄，不设生活营地，无生活污水产生，所以施工期废水主要为施工导流排水和施工废水等。 施工废水经沉淀后回用或泼洒抑尘；在施工初期通过布设排水明沟、集水井，利用水泵将基坑内水引至两侧河道。 供电 项目用电负荷较小，由附近电网提供。 环保 工程 施工期 陆生生态 合理安排工期；严格控制工程动土范围、严禁越界施工；施工垃圾统一集中处理，不得随意弃置；边施工边恢复；施工结束后，要进行现场清理，切实落实各项生态恢复措施；加强对工作人员生态环境保护意识的教育，加强管理。 水生生态 施工废水经沉淀后洒水抑尘，不得随意排放；设立有效地废水拦挡措施，防止施工废水进入水体，同时禁止施工弃渣弃入水体；进行生态环境保护宣传教育，提高施工人员生态环境保护意识；施工结束后，及时清理施工现场，最大程度地恢复水生生物原有的生境。 废气 运输道路及施工现场及时洒水；施工现场设置围挡；运输车辆在出入施工场地时，对车辆轮胎进行冲洗；运输车辆采取遮盖、密闭措施；严格落实“六个百分百”防尘措施；加强施工机械的使用管理和保养维修 废水 项目施工人员就近雇佣，施工场地内不设置施工营地。施工初期通过布设排水明沟、集水井，利用水泵将基坑内水引至两侧河道；施工废水经沉淀处理后用于施工现场洒水抑尘。 噪声 合理安排施工，加强管理；选用低噪设备，加强降噪措施；施工高噪声设备和进出施工场地的临时道路应尽量远离声环境敏感点；离村镇较近的施工路段设置警示牌；加强各类机械设备和车辆的维护和保养。 固废 建筑垃圾回收利用，不能回收利用的送至当地政府指定地点；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。 工程方案 4.1 护岸工程 ⑴护岸高度 依据《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）中7.8.5防洪墙基础埋置深度应满足抗冲刷的要求，还需考虑护岸工程修建后，在经受设计流量（10年一遇洪水流量）)水流冲刷下，工程基础深度是否达到稳定要求，故项目护岸冲刷深设计取1.5m。 ⑵护岸形式 项目护岸主要选择布置墙式和坡式护岸形式。具体护岸形式选择情况见表2-2。 表2-2 项目护岸形式表 河道名称 序号 河道中心桩号 治理长度（m) 流量Q 护岸形式 护岸 材料 （km+m) 左 右 (m³/s) 左岸 右岸 杨坊河段 第一段 0+000～0+390 390 19.5 坡式护岸 格宾 0+390～0+842 497 坡式护岸 格宾 0+860～1+113 291 367 33.1 坡式护岸 坡式护岸 格宾 第二段 4+250～4+432 228 37.6 坡式护岸 格宾 4+458～4+460 146 直墙式护岸 浆砌石 第三段 12+768～12+940 170 78.88 坡式护岸 浆砌石 12+953～13+110 160 坡式护岸 浆砌石 第四段 13+422～13+465 101 坡式护岸 格宾 第五段 13+482～14+278 825 坡式护岸 格宾 13+878～13+977 107 坡式护岸 坡式护岸 格宾 第六段 14+680～14+980 366 81.2 坡式护岸 格宾 第七段 15+420～15+700 373 坡式护岸 格宾 第八段 16+120～16+298 192 坡式护岸 格宾 第九段 16+437～16+511 70 70 坡式护岸 坡式护岸 格宾 第十段 18+800～19+256 576 坡式护岸 格宾 第十一段 21+278～21+700 461 97.71 坡式护岸 格宾 第十二段 24+220～24+420 501 103.71 坡式护岸 格宾 合计 4460 1431 共计 5891 ⑶护岸断面设计 具体护岸结构断面见图2-3。 图2-3 项目护岸结构断面图 4.2 建筑物工程 4.2.1 过水路面工程 为了方便当地群众的生产和生活需求，需在杨坊河河道中布设过水路面。过水路面的设置具有防冲刷和交通双重功效。 ⑴过水路面布置 工程设计在杨坊河上共新建过水路面4座，详见表2-3。 表2-3 项目新建过水路面统计表 河道 名称 序号 桩号(km+m) 河道宽度(m) 过水路面长度(m) 现状 措施 地理位置 杨 坊 河 1# K14+572 24 49.6 土路 新建 郝沟村 2# K16+900 35 75 土路 新建 鸡儿湾 3# K24+400 35 92 土路 新建 满庄村 4# K24+900 50 92 硬化路 拆除新建 满庄村小学向西260m处 合计 114 264 / / / ⑵过水路面结构形式 本项目设计过水路面共计4座，分别为2孔方涵结构和3孔方涵结构。具体结构见图2-4~2-6。 图2-4 过水路面平面布置图 图2-5 过水路面纵剖面图 图2-6 过水路面正立面图 4.2.2 取水建筑物工程 为了改善当地人居及水生态环境，同时为当地生态用水及灌溉用水提供保障，本工程设计在杨坊河新建1座液压坝（桩号K17+400），液压坝由进口段、坝体段及消力池组成。液压坝设计指标及参数详见表2-4，具体结构见图2-7~2-8。 表2-4 项目液压坝设计指标及参数表 河道 名称 桩号/km+m 液压坝宽L/m 进口段底板搞高程/m 坝体段顶高程/m 消力池底板高程/m 水域面积/m2 壅水量/万m³ 杨坊河 17+400 30 1647.24 1648.74 1646.34 5250 0.79 图2-7 液压坝平面图 图2-8 液压坝剖面图 4.3 引水工程 4.3.1 引水闸 引水闸结构详见下图。 图2-9 引水闸结构图 4.3.2 输水管道 左岸新建输水渠道长275m。渠道采用矩形钢筋混凝土结构。结构尺寸详见下图。 图2-10 渠道衬砌横断面图 4.4 巡检道路工程 杨坊河河道左岸有李海公路通过，入河道有硬化乡村道路及砂砾石便道，但仍有部分段落在汛期车辆不能及时排查有保护对象的河段，故需要再另设防汛道路。 本工程设计巡检道路总长为6.45km，路面宽4.0m，高出地面0.5m，铺设砂砾石路面宽3m，铺砂厚度0.1m，要求铺设砂砾石级配合理，最大粒径不超过5cm。 巡检道路情况见表2-5，巡检道路结构见图2-11。 表2-5 巡检道路统计表 河道名称 序号 河道中心桩号（km+m) 长度（m) 现状路面 铺沙宽度（m） 铺沙厚度（m） 杨坊河 第一段 13+255～13+440 481 土路 4 0.1 第二段 13+482～16+474 3009 土路 4 0.1 第三段 16+500～16+870 386 土路 4 0.1 第四段 16+917～17+862 713 土路 4 0.1 第五段 17+762～18+600 730 土路 4 0.1 第六段 19+250～19+730 643 土路 4 0.1 第七段 20+129～200+468 490 土路 4 0.1 合计 6452 / / 图2-11 巡检道路横断面图 4.5 电气系统 工程液压升降坝用电负荷为25kW，本次架设10kV输变电线路1.0km，配套S13变压器1台、液压系统等。液压系统主要由油箱、液压泵、电机、溢流阀、换向阀、管道等附件组成。该系统采用一用一备，以确保工作正常安全。 项目占地 工程占地包括永久占地和施工临时占地，总占地面积约48.39亩（3.22hm2）。占地范围内不涉及移民安置。 ⑴永久占地 项目永久占地39.4亩（约合2.62hm2），主要包括砌护河岸削坡占地、过水路面、液压坝、巡检道路占地等。 ⑵施工临时占地 施工临时占地 8.99亩（0.6hm2），主要包括：施工场占地、施工临时道路等。 工程占地情况具体见下表。 表2-6 项目占地情况一栏表 单位：亩 工程名称 占地面积 占地类型 永久占地 临时占地 护岸工程 0.45 / 河滩地 建筑物工程 0.25 / 农用地 巡检道路工程 38.7 / 草地、林地 施工场地 / 0.29 未利用地 施工临时道路 / 8.69 草地 合计 39.4 8.99 / 土石方平衡 本工程开挖土方主要来自开挖施工和清基土方，挖方量为2.18万m³，其中约1.36万m³进行回填，剩余0.82万m³用于就近低洼地平整，工程不产生弃方。工程所需块石、砂砾石料通过附近商业料场购买解决。工程土石方平衡见表2-7及图2-12。 表2-7 项目土石方平衡表 单位：万m³ 工程名称 挖方量 回填量 余方 去向 开挖施工 2.07 1.36 0.71 低洼填平 清基 0.11 / 0.11 低洼填平 合计 2.18 1.36 0.82 / 图2-12 项目土石方平衡图 |
| 总平面及现场布置 | 1、工程总体布置 项目充分利用现状河势，重点在临河塌岸严重，危及村庄、灌区耕地及水利设施安全的险工险段布设工程。工程布置采用对水流干扰较小的平顺型式为主，沿现有河坎就岸布置平顺护岸，以尽可能减少对水流的干扰。 根据确定的弯曲形河道整治方案，河道整治工程均在凹岸布设。考虑河道两岸河坎既高且陡，为保证工程施工及运行安全，在弯道处尽可能离岸进行工程布置，以控制弯道整治选择的洪水流路，从而达到控制河势的目的。 本次杨坊河治理段起始于史店乡政府至西套水库上游1.1km处结束（桩号K0+000m～K24+420m），总长24.4km。工程主要在沿线布置护岸17段，总长5.89km，其中左岸布置护岸工程长4.46km，右岸布置护岸工程长1.43km；分别在K14+572、K16+900、K24+400以及K24+900段设置过水断面；K17+400处新建1座液压坝，并在其左岸新建一座引水闸，同时于K17+400~K17+646段配套敷设引水渠275m；整个河段沿线新铺设巡护道路6.45km。 具体工程总平面布置图2-13。 2、施工布置情况 工程施工期较短，施工人员就近雇佣，不设施工营地。 根据施工布置并结合工程长度，工程拟于空旷区设置1处施工生产区，占地200m2，内设工具房、材料堆放场、机械停放场、临时堆土场、临时办公室、库房等。施工材料及挖方临时堆存设在项目占地区域内。 工程不需外取土方，不设取土场；施工过程无弃方产生，亦不设置弃土场。混凝土采用商品混凝土，现场不设混凝土拌合站。辅助建材就近取得，均可由附近乡镇或海原县及周边县市采购。工程施工机械为通用机械，机械修配由施工单位自行联系附近乡镇的维修点，不专门设置机械和汽车修配厂。工程区附近加油站较多，不单独设置油库，可由施工单位自行联系加油站对施工机械用油进行配送。 工程沿杨坊河布置进行分段施工，施工临时占地面积小，有利于缩短施工时间，做到各段施工互不干扰。施工段沿线均分布村庄，可满足施工用水、用电需求。 施工场地河道存在地表水，需修建临时道路，总长5.0km，路面宽3.0m，铺设砂砾石路面，待施工完成后，恢复原貌。具体施工布置见图2-14。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 工程施工期主要进行施工导流、主体工程施工、临时工程恢复等，具体工艺流程及排污节点见图2-1。 图2-15 施工期工艺流程及产污节点图 1.1 施工导流 工程施工期安排在非汛期，但河道局部段落非汛期也存在常流水，因此需考虑导流。 施工期采用明沟、集水井排水方式，在开挖基坑的两侧及四周设置排水明沟，在基坑四周及周边每隔30～40m引出明沟位置设置集水井，使基坑渗出的水通过排水明沟聚于集水井内，然后用水泵将其排出基坑外。 1.2 主体工程施工 项目主体工程包括护岸工程、建筑物工程、引水工程、巡检道路工程等。 ⑴护岸工程 ①土方工程 土方开挖均采用机械开挖为主，人工开挖为辅；推土机推运和自卸车转运的方法。人工开挖主要是边坡整修，基础开挖等。 ②砌护工程 浆砌石岸砌筑采用铺浆法。用较大的平毛石，先砌转角处、交接处，再向中间砌筑。 砌前应先度摆，使石料大小搭配，大面平放朝下，外露表面要平齐，斜口朝内，逐块卧砌坐浆，使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆，后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般制在20～30mm 左右，铺灰厚度40～50mm。 砌筑时，石块上下皮应互相错缝，内外交错搭砌，避免出现重缝、干缝、空缝和孔洞，同时应注意摆放石块，以免砌体承重后发生错位、劈裂、外鼓等现象。 项目浆砌石岸砌护高度为1.2m，墙顶宽0.5m，迎水侧墙面垂直，背水侧边坡1:0.4；基础宽度2.06m，基础深度1.0m，开挖边坡1：0.5。墙式护岸为了施工安全，填土顶向外放坡1/300，回填边坡1:1.5。设C20的混凝土台帽，顶宽0.5m，厚0.10m。 ③格宾工程 格宾施工先按要求清理和修整坡脚河床，把格宾箱成品运到工地现场按设计尺寸拼装，检查连接的平整度，达到要求后，用挂线连接。然后用人工配合机械进行填充料施工，填满后进行封盖。 项目格宾护岸边坡取1:1.5，砌护高度为1.0～2.0m，护岸厚度为0.3m，格宾底部铺设土工布（布重200g/m2）；基础宽0.8m，深度1.0m，顶部设C20砼压顶，顶宽0.5m，厚0.1m。填土堤顶外边坡1：1.5，堤顶向外放坡1/300。 ⑵建筑物工程 ①过水路面 项目过水路面宽5.0m，分为箱涵段和路面衔接段2部分。箱涵段布设过水孔有2孔和3孔，单孔净宽3.4m，净高0.5m，中墩宽0.6m，底板厚0.3m，顶板厚0.3m。进水段及出水段顺水流方向长均为1.95m，两侧布设八字墙挡水，浆砌石结构，与中心线夹角25°，挡墙顶宽0.3m，内侧铅直，外侧坡比为1:0.4，墙高0~0.8m。挡墙前后布设墙趾和墙踵，厚0.4m，宽0.5m。在过水路面下游设厚0.5m的格宾护坦，顺水流方向长5.0m，格宾铺设前铺设聚酯长纤无纺布（布重200g/m2）。 过水路面衔接段位于箱涵段两侧，与箱涵段之间设置沉陷缝，衔接段路面为0.15m厚C25砼路面，其下砌筑0.4cm厚浆砌石基础，上下游采用浆砌石结构砌护，护坡厚度0.3m，基础深1.5m。过水路面长度与该处河道宽度一致，路面两侧各延伸15m与现状道路顺接。 过水路面两侧全断面铺设警示墩，每间隔2m设1个，警示墩平面尺寸为0.2m×0.2m，高1.0m（其中地面以上外露0.6m）。 具体工艺流程如下： A.基础开挖：采用人工配合挖掘机进行开挖。人工进行开挖、整平、夯实。 项目基础开挖边坡不陡于1:0.5，回填土料为角砾，分层碾压夯实，每层碾压厚度不大于0.3m，相对密度不小于0.70。 B.浆砌石砌筑：过水路面浆砌石基础及护底砌筑时严格按照施工规范进行，齿墙与路面浆砌石应相互搭接，整体连接。 C.路面砼浇筑：过水路面为C25混凝土路面，砼的运输采用农用三轮车配合人力手推车运输。 D.收平压光：砼振捣密实后，根据钢模两侧施测的高程，用直尺杆（伸缩缝长度）顺着浇筑方向向模板顶找平。砼表面收灰需分两次完成。第一层收平主要用木模子找平，待砼初凝前用钢模子收平压光。 ②液压坝 液压坝由进口段、坝体段及消力池组成。 进口段 进口段顺水流向长7.0m，液压坝底宽30m，底板为C30钢筋混凝土结构，厚0.5m，前后均设齿墙，起始端齿墙深1.5m，底宽0.5m，顶宽1.25m，末端齿墙深0.5m，底宽0.5m，顶宽0.75m。前2.0m两侧护坡采用0.3m厚的浆砌石砌护，高2.3m，坡比1:1.5，基础为浆砌石结构，高1.0m，宽0.8m，后5m为厚0.3m厚的浆砌石扭面。底板垂直水流方向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽3cm，内设651型橡胶止水带，采用双组份聚硫密封胶+低发泡聚乙烯闭孔板填塞，底板与护坡及挡墙基础连接处也采用橡胶止水带止水。 坝体段 主要由液压升降坝系统、底板及两侧岸墙组成。液压闸门为开敞式水闸，底板为平底板。 液压升降坝系统的构造包括坝面板、液压杆、支撑杆、液压缸和液压泵站等。弧形双面钢板坝面高1.5m，坝长30m，分为6扇，单扇长5m。液压坝面板及金属构件采用厚10mm的Q235B 钢板制作。坝面板及液压设备由厂家制作、运输、安装。 坝体段底板顺水流向长8.0m，液压坝底宽30m，液压闸底板结构形式为C30钢筋混凝土结构，底板前3.5m厚1.65m，后4.5m厚0.8m，前后均设齿墙，起始端齿墙深1.5m，底宽0.5m，末端齿墙深0.5m，底宽0.5m。底板垂直水流方向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽3cm，内设651型橡胶止水带，采用双组份聚硫密封胶+低发泡聚乙烯闭孔板填塞，底板与进口段、消力池及两侧岸墙基础连接处也采用橡胶止水带止水。底板浇筑时应预留液压缸孔、铰支座孔、支撑杆孔，待埋件安装完毕后，再回填二期混凝土。为方便液压坝检修，在底板靠近末端处底板顶部设置C25混凝土步汀石，间距0.3m，单个长0.4m，宽0.4m，高0.3m。两侧岸墙设置踏步与步汀石连通，踏步宽1.0m，坡度1:1.5，踏步两侧设有浆砌挡墙，高2.5m，顶宽0.3m，底宽1.4m，背侧坡比1：0.4。 两侧岸墙采用C30钢筋混凝土结构，液压坝岸墙高2.3m，基础深1.65m，顶宽0.5m，临水面垂直，背水面坡比1:0.4。 C.消力池 泄流消能采用跌流结合底流消能型式，消力池顺水流向长10m，液压坝消力池底宽30m，末端消能坎高0.35m，顶宽0.5m。底板为C30钢筋混凝土结构，底板厚0.5m，前后均设齿墙，起始端齿墙深0.5m，底宽0.5m，顶宽1.0m，末端齿墙深0.6m，底宽0.5m，顶宽0.75m。底板设φ110UPVC竖向排水孔，间、排距2.0m，呈梅花形布置，尾坎每隔2.0m设φ110UPVC的排水槽。底板下部铺设0.3m厚的砂砾石滤料，直径20~40mm，滤料底部设250g/m2的土工布。前5m两岸岸坡为厚0.3m的浆砌石扭面，后5.5m两侧护坡采用0.3m厚的浆砌石砌护，高2.3m，坡比1:1.5，基础为浆砌石结构，高1.0m，宽0.8m。底板垂直水流方向每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽3cm，内设651型橡胶止水带，采用双组份聚硫密封胶+低发泡聚乙烯闭孔板填塞，底板与护坡及挡墙基础连接处也采用橡胶止水带止水。 ⑶引水工程 ①引水闸 取水建筑物左岸布置引水闸一座，距液压坝坝体段7.0m。闸前设浆砌石八字墙进水口，八字墙顺水流方向长1.0m，宽1.25~0.4m，墙高0.3~0.8m，宽0.3m，底板厚0.3m，前端设深0.3m齿墙。闸墩为钢筋混凝土结构，长1.4m、宽0.9m、高2.0m，闸底板高程1647.74m，闸门尺寸0.4×0.4m，为整体式铸铁闸门，闸顶板厚0.2m，底板厚0.5m，底板下铺设0.1厚C20混凝土垫层。引水闸后接长度均为275m的矩形钢筋混凝土渠道（前7.5m含混凝土盖板）将水引至现有输水渠道并向下游灌区输水。矩形混凝土渠道边墙厚0.15m，底板厚0.15m，高0.6m，宽0.6m。 ②输水管道 左岸新建输水渠道长275m。渠道采用矩形钢筋混凝土结构。渠道前7.5m设0.2m厚钢筋混凝土盖板，后279.8m为矩形钢筋混凝土渠道，渠道边墙厚0.15m，底板厚0.15m，高0.4m，宽0.4m。砼强度等级C25，抗冻等级F150，抗渗标号W6。沿水流方向每8m设一条伸缩缝，缝宽均为30mm，采用双组份聚硫密封胶+低发泡聚乙烯闭孔板填塞。渠道开挖坡比1:0.5，素土夯实，压实度大于0.95。 ⑷巡检道路工程 本项目设计巡检道路总长为6.45km，路面宽4.0m，高出地面0.5m，铺设砂砾石路面宽3m，铺砂厚度0.1m，要求铺设砂砾石级配合理，最大粒径不超过5cm。道路纵坡根据地形条件合理确定，最大纵坡不超过8%；道路最小纵坡满足雨雪排除要求为准，取0.3%～0.4%。路基采用稳定性好的材料填筑，一般路段路肩边缘应高出路基两侧地面0.5m以上。路基填方的压实度不小于0.90，路基采用素土夯实。 ①路基施工 路基在填筑前，应清除表层耕植土、杂填土的清表处理，同时应对路床进行压实处理，再进行填筑。填筑料采用土石混合料，填筑料里不得含有有机杂质、建筑弃渣及易溶盐等。填筑料采用分层碾压，分层厚度不大于 0.4m，采用12t振动碾进行碾压，碾压遍数不小于3遍且应满足设计压实度。挖方路基在开挖前应将适用于种植草皮和其他用途的表土储存起来，用于绿化填土。开挖前，应做好坡顶截排水措施，开挖应按设计断面自上而下开挖，不得乱挖、超挖和欠挖，开挖至路基顶面时应预留碾压沉降高度。开挖后的渣料除可用于填筑的部分外，其余部分均运至指定渣场堆弃。 ②砂砾石路面施工 工艺流程：准备工作→测量定位→布置料堆→摊料→拌和、整平→碾压→检查验收。 A.准备工作。包括放样、布置料堆、整理路槽等。 B.摊料：在压实的路基上按松散铺厚度摊铺碎石，要求碎石大小颗粒均匀分布，厚度一致。碎石铺好后，用压路机碾压，直至石料无松动为止，碾速宜慢，25～30m/min。碎石摊铺后， 将规定的用量土，均匀地摊铺在砂砾石层顶上。 C.拌和、整平：砂砾石面层使用拌和法，碎石和土摊铺完毕后开始拌和，拌和一遍后，随拌随洒水，一般翻拌3~4遍，然后用平地机械或铁锹等工具将路面整平。整平之前应注意高程检测。 D.碾压：整平后用6～8t 压路机洒水碾压，使泥浆上冒，表层石缝中有一层泥浆即停止碾压。过几小时后，再用10~12t 压路机进行收浆碾压1遍后中撒嵌缝石屑，再碾压2遍。 1.3 临时工程恢复 工程施工结束后，需对施工生产区、施工便道以及其它临时工程进行拆除，及时清理施工现场，并最大程度恢复至原始状态。 2、施工组织 2.1 施工条件 ⑴交通 工程区有李海公路、黑海高速、202省道，与各乡镇均有道路相连，交通较方便。 ⑵供水、供电 项目用电负荷较小，由附近电网提供。施工用水由附近乡镇拉运。 2.2 施工材料 ⑴块石料 石炭沟村料场：位于中宁石炭沟村石炭沟村，交通便利，岩性为奥陶系（Q1m）灰岩，深灰色灰色，厚～巨厚层状，储量10万m³，开采条件良好。平均运距110km。 根据《水利水电工程天然建筑材料勘察规范》（SL251-2000）的规定，符合块石料的质量要求，且正在开采，储量约100万m³。距施工现场约60km左右，交通方便。属外购料。 ⑵粗细骨料 粗细骨料场为中宁石炭沟村石炭沟村料场，平均运距110km。分布于河漫滩及一级阶地上，沿河断续分布。长约3.5km，宽约100m，岩性为第四系全新统冲积粗细砂及砾（卵）石，表层一般有1～2m的壤土覆盖，下部属砂、砾混合料场，厚度大于2.0m，需筛选。其中砂料占40%，储量25.6万m³；砾料占60%，储量32万m³。交通方便，属外购料。 3、施工时序及建设周期 工程施工期预计为2024年4月至2024年7月，为期4个月。具体施工计划见下表。 表2-8 项目施工进度计划横道图 序号 单位工程名称 施工总进度计划 2024年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 一 工程施工前期准备 1 施工基地建设 2 临时道路 二 工程施工 1 土方开挖和清基 2 护岸工程及建筑物施工 3 道路修复 4 完工扫尾 |
| 其他 | 工程为防洪提升工程，沿杨坊河段进行治理，不涉及比选方案。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 1.1 主体功能区规划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，国土空间分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区。对照规划可知，本项目占地属于限制开发区域（重点生态功能区）。 重点生态功能区功能定位是：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。发展方向：限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 本工程是在杨坊河已有防洪治理工程的基础上，通过护岸工程、建筑物工程、引水工程、巡检道路工程等，加强河段岸线治理，提升杨坊河防洪能力。工程建成后可提升区域防洪能力，消除防洪隐患，推进水生态系统安全和水环境治理。因此，项目建设符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》要求。 工程与宁夏主体功能区相对位置关系见图3-1。 1.2 生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目位于Ⅰ4-3海原中南部盆塘丘陵中度水土流失治理生态功能区，该区域的主要生态环境问题是水土流失。 本工程通过护岸工程、建筑物工程、引水工程、巡检道路工程等，加强河段岸线治理，提升杨坊河防洪能力。项目建成后可提减缓区域水土流失现状，因此项目建设符合宁夏生态功能区划的保护要求。 工程与宁夏生态功能区划位置关系见图3-2。 1.3 土地利用类型 根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），项目所在区域土地利用现状以其它草地、河滩地为主，还涉及少量林地。工程所在区域土地利用现状见图3-3。 1.4 土壤类型 根据“国家土壤信息服务平台”（http://www.soilinfo.cn）可知，本工程所在地土壤类型属于黄绵土。 黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。因土体疏松、软绵，土色浅淡，故名。实质为土质初育土。其主要特征是，剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限；土壤侵蚀严重。广泛分布于中国黄土高原水土流失较严重的地区，其中以甘肃东部和中部、陕西北部、山西西部面积较广。宁夏南部、河南西部和内蒙古境内也有分布。常和黑垆土、灰钙土等交错存在，是黄土高原上分布面积最大的土壤。 1.5 河流水系 工程涉及的地表水为杨坊河。 杨坊河发源于南华山东麓，河流为南北流向。杨坊河由南向北流经史店乡和贾塘乡，于贾塘乡双河村附近汇入马营河主沟道。总流域面积为181.4km2，主河道长度为45.2km，河道平均比降6.6‰，流域多年平均径流深为10.0mm。杨坊河流域内河网密布，支沟纵横，河道上有芦子沟、大涧沟、小涧沟、郝沟、烂泥沟等15条较大支沟汇入，其中左侧支沟9条，右侧支沟6条。 杨坊河流域内共建有3座小型水库，1座骨干坝，水利工程总流域面积53.73km2，约占杨坊河总流域面积的29.6%。 杨坊河河床及河漫滩宽度10～40m，地形较平坦，由于洪水的冲刷与一级阶地形成3～5m的陡坎；一级阶地不连续，大部分地段缺失；二级阶地分布范围广，沿杨坊河延伸，宽度50～100m，两侧阶地向河床方向倾斜。河道沿线岸坡多成立直陡坎，在河水的冲刷下部分地区存在较严重的崩塌、滑坡等不良地质现象。 杨坊河流域内河流水系及水利工程分布见图3-4。 1.6 植物 根据《宁夏植被区划图》，本工程所在区域植被类型属于茭蒿草原，具体植被分布见图3-5。根据现场踏勘，工程占地范围内分布的植被主要是植被有油蒿、沙蒿等。 1.7 动物 根据宁夏动物地理区划及资料调查，本工程所在区域无大型野生动物分布，主要有小型爬行类、哺乳类动物及常见鸟类。其中爬行类动物主要有麻蜥、壁虎和蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀等。 根据现场勘察，项目区不涉及国家及自治区级珍稀野生保护动物及栖息地，重要物种天然集中分布区、栖息地，重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。 项目河段水质较差，河道内，底栖生物及鱼类种类及数量均较少，无重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，无天然渔场等渔业水体以及水产种质资源保护区等。 2、环境空气质量 本工程位于中卫市海原县境内，本次评价采用《2022年宁夏生态环境质量状况》中中卫市数据（PM10、PM2.5为剔除沙尘天气后）进行区域环境空气质量评价，中卫市2022年6项基本污染物浓度见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 66 70 94.3 达标 PM2.5 年平均质量浓度 30 35 85.7 达标 SO2 年平均质量浓度 9 60 15.0 达标 NO2 年平均质量浓度 22 40 55.0 达标 CO 24小时平均第95百分位数(mg/m3) 0.8 4 20.0 达标 O3 8小时平均质量浓度 140 160 87.5 达标 由上表可知，剔除沙尘天气后中卫市2022年主要污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2年平均质量浓度和CO24小时平均第95百分位数、O38小时平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准要求，属达标区。 3、地表水环境质量现状 本工程杨坊河为马营河的一级支流，而马营河是清水河一级支流西河干流的上游部分，因此，杨坊河属清水河流域。本次地表水环境质量现状评价采用《2022年宁夏生态环境质量状况》中2022年中清水河王团断面处的监测结果。 根据《2022年宁夏生态环境质量状况》可知，清水河王团断面处水质考核目标为Ⅳ类水质，2022年该断面水质检测为劣Ⅴ类水质，2021年检测也为劣Ⅴ类水质，水质较2021年无明显变化，主要污染指标为氟化物。 4、声环境质量现状 参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）可知，项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求：“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。” 本工程主要对杨坊河存在的防洪安全问题段进行治理，对两岸进行砌护，建设巡护道路等，对环境的影响主要在施工期，施工期废水污染因子主要是SS，经沉淀池沉淀后回用不外排，不存在土壤、地下水污染途径，因此项目不需进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 工程现状工程存在的问题具体如下： ⑴洪水冲刷造成岸坡坍塌、陡坎滑塌 主要发生在岸坡陡峭，河道紧邻岸坡地段。由于岸坡坍塌，加剧水土流失。 岸坡滑塌 陡坎滑塌 ⑵侵蚀水利设施 主要发生在河道内有水利建筑物，洪水冲刷建筑物基础，造成建筑物基础破坏，不能有效的抵御洪涝灾害的侵袭，对当地人民群众生命财产安全构成威胁。 侵蚀水利设施 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘，工程评价范围无自然保护区、风景名胜区及其他需要特殊保护区域，项目主要保护目标具体见表3-2和图3-5。 表3-2 项目环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 功能/规模 方位/距离 保护内容 大气环境声环境 史店乡 村庄/1200人 E/60m、W/52m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单的二级标准、 《声环境质量标准》(GB3096-2008）1类标准 赵家山 村庄/100人 W/60m 米湾村 村庄/500人 W/75m 满庄村 村庄/150人 W/75m 土壤环境 周边农田 《土壤环境质量农用地土壤 污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1用地筛选值要求 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴环境空气 工程位于中卫市海原县史店乡，属于环境空气功能区中的二类区，所以环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体内容见表3-3。 表3-3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 标准出处 污染因子 平均时间 二级浓度限值 单位 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 SO2 年平均 60 μg/m3 24小时平均 150 1小时平均 500 NO2 年平均 40 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 1小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 ⑵项目杨坊河为马营河的一级支流，而马营河是清水河一级支流西河干流的上游部分，因此，杨坊河属清水河流域。清水河王团断面水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅳ类标准，选用的具体标准值见表3-4。 表3-4 地表水质量标准 单位：mg/L(pH除外) 评价因子 标准限值 评价因子 标准限值 pH 6~9 挥发酚 ≤0.01 溶解氧 ≥3 六价铬 ≤0.05 化学需氧量 ≤30 石油类 ≤0.5 五日生化需氧量 ≤6 镉 ≤0.005 高锰酸盐指数 ≤10 汞 ≤0.001 氨氮 ≤1.5 砷 ≤0.1 总氮 ≤1.5 铅 ≤0.05 总磷 ≤0.3 铜 ≤1.0 硒 ≤0.02 锌 ≤2.0 氟化物 ≤1.5 阴离子表面活性剂 ≤0.3 氰化物 ≤0.2 粪大肠菌群 ≤20000 硫化物 ≤0.5 ⑶工程所在区域声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008）中1类标准，具体限值见表3-5。 表3-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 1类 55 45 2、污染物排放标准 ⑴废气 工程施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体标准详见下表。 表3-6 大气污染物综合排放标准表 污染物 无组织排放监测浓度限值 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 ⑵噪声 工程施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 ⑶固体废物 项目产生的一般工业固体废物贮存及处置应依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）执行。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、施工期产污节点 工程施工期扰动范围主要为占地范围内，项目不涉及生态敏感区，周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等环境敏感区。 施工期对环境的影响主要包括：土方开挖、建材运输等施工活动，对区域地表扰动、植被破坏而产生的生态影响；施工期产生的废气、废水、噪声以及固体废物等。 2、生态环境影响分析 2.1 对陆生生态的影响分析 ⑴对土壤的影响 本工程主要对杨坊河已有防洪治理工程的基础上，加强河段岸线治理，进一步完善河道防洪能力，保障标准内洪水防洪安全。工程总占地面积约48.39亩（3.22hm2），其中：永久占地39.4亩（约合2.62hm2），临时占地 8.99亩（0.6hm2）。 工程占地会改变原有土地利用性质，施工过程中的道路平整、砌护和材料运输等建设活动会对周围地表植被及用地范围内的土壤产生扰动，由此会引起的水土流失、植被减少等。同时机械碾压、人员践踏等活动也会对土壤结构产生不利影响，增加土壤紧实度，对土壤的理化性质有不利影响。另外，由于施工破坏和机械挖运，使土地受到扰动，阻断生物与土壤间的物质交换。 工程总的土石方调配平衡，无需借方，不需设置取土场。施工结束后采取土地复垦、生态恢复措施，可在一定程度上恢复原有的土地利用类型，工程施工较短，一般不会对整个评价区范围内土壤结构带来较大变化。 ⑵对植被的影响 本工程施工时土方开挖、道路铺设以及临时占地等均会对用地范围内土壤产生扰动，破坏施工范围内的地表植被；施工期间由于施工人员和施工机械进入场地也会对区域植被造成踩踏和碾压。 上述活动将改变原有自然生态型，导致施工范围内及边缘区域地表土壤被践踏，初级生产力水平下降，形成的小面积局部地段的次生裸地。 通过现场踏勘可知，施工区及邻近区域的植被主要为次生植被，自然植被覆盖度较少，主要为草地。施工过程丧失的植被不会影响到植被群落整体的结构和功能，也不会影响周边生态系统的稳定性，对于植物群落的多样性影响极其有限。 由于工程在占地范围内施工，且施工时间较短，强度较小，所以施工期对植被的影响随着施工结束也将逐渐消除。 ⑶对动物的影响 工程施工期对动物的影响主要表现在项目占用土地，对植被造成破坏，进而减少动物的活动范围，同时施工噪声、扬尘、人员活动，也会使生活在项目周边动物受到惊吓。 通过查找资料及现场踏勘可知，工程占地范围内野生动物较少，以常见鸟类、爬行类、两栖类和鼠兔类为主，无大型野生动物和国家及自治区保护的珍稀濒危动物物种。 工程建设只在小范围暂时改变了部分动物的栖息环境，不会引起物种消失和生物多样性的减少，不会引起物种消失和生物多样性的减少，且工程施工时间短，待施工结束后，对动物的影响也将消失。 因此，施工期对区域内动物的影响较小。 2.2 对水生生态的影响分析 本工程河道内无珍稀及受保护水生生物。工程施工过程中，河道底栖环境和水生环境受到扰动，造成局部悬浮物增加，降低水体透光率，溶解氧降低，在短时间内使得河道的水质变混，会导致水质的下降，一定程度影响水生生物的栖息环境。但施工结束后，经过一段时间后将恢复原有生态系统。 2.3 水土流失影响分析 施工期是造成新增水土流失的主要时段，施工过程中土方挖填、机械碾压等活动会对土壤结构和理化生质产生不利影响，而且随着施工作业的进行，施工机械的扰动，地表结皮被破坏，在大雨或大风情况下，易造成水土流失。具体影响如下： ①工程占地造成的水土流失 施工过程中，工程占地将改变原有地貌，损坏或压埋原有植被，使地表土层抗蚀能力减弱，降低其水土保持功效。 ②基础开挖带来的水土流失影响 工程建设期间，在土石方开挖、回填和堆放过程中，松散土体及开挖裸露面在降雨作用下将产生水土流失。 工程呈线性分布，采用分段施工，施工期安排在非汛期。施工过程中通过合理安排作业时间，避免在大雨天气进行土方作业，并对散体物料等采取苫盖，严格控制施工作业范围等措施可减缓水土流失影响，待工程完工后，及时进行植被恢复可稳固当地裸露的地表，减少风蚀和水蚀造成的水土流失。 2.4 对景观影响分析 工程建设过程涉及土石方工程等，在基础开挖、物料及建材的堆放等工程中会对景观产生一定的影响。 施工作业过程，机械设备和施工人员多，施工开挖等造成地表植被破坏、地表裸露，临时占地范围内涉及的地貌及植被被破坏，使生物向其他景观要素迁移。施工开挖等施工作业将对区域景观的和谐性、整体性产生一定影响。施工结束初期，工程施工破坏的植被尚未完全恢复，有碍景观。 本工程呈线性分布，采取在非汛期分段施工的方法，减小施工作业面积，合理安排施工进度，施工场地实行封闭式管理，工地周围应设置连续围墙，工程实施后，及时拆除各种临时设施，清楚碎石、施工工程残留物等影响植被生长和影响景观的杂物，恢复斑块连通性，及时进行植被恢复，从而恢复项目区景观生态体系的完整性和美观。 3、大气环境影响分析 施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械尾气等。 ①施工扬尘 本工程直接购买外运的商品混凝土进行铺设，不在施工现场进行混凝土拌和，因此施工过程中产生的施工扬尘主要来自土方开挖、回填，现有过水路面拆除、建筑材料运输及装卸等过程产生的扬尘。其中土方开挖及运输车辆所造成的地面扬尘污染是施工期的主要污染源，这些扬尘会给周围空气环境带来一定的影响，使空气中的颗粒物浓度上升。 ②施工机械及车辆尾气 施工期间机械及车辆尾气其主要成份为CO、NOx等，对作业周围和运输线路两侧局部范围产生影响。根据《环境保护实用数据手册》，载重汽车尾气主要污染物排放浓度约为CO<105g/m³、NOx<1.65g/m³。 由于施工机械多为大型机械，当施工机械大量且集中使用时，这些物质的扩散对周围环境空气质量将会带来一定的不利影响，但工程施工机械同时施工数量少且较分散，施工机械废气排放具有流动和分散特点，其属于间歇式无组织排放，经大气扩散和稀释后，施工机械及车辆尾气对周围大气环境影响较小。 施工机械及车辆应定期保养，减少废气的产生。 4、水环境影响分析 工程施工人员主要雇佣附近村庄村民，施工场地内不设置施工营地，本次评价不考虑施工人员产生的生活污水，所以废水主要为施工废水和导流排水等。 ⑴施工导流排水 工程施工期安排在非汛期，但河道局部段落非汛期也存在常流水，因此需考虑导流。 施工初期通过布设排水明沟、集水井，利用水泵将基坑内水引至两侧河道。施工过程河道内水污染物为SS，并不新增污染物。由于施工扰动，排水中的悬浮物含量较高，抽排后会对周边水环境产生一定的不利影响。同时，构筑物拆除时也会导致悬浮物浓度增加，但悬浮物沉淀一段时间后即可恢复到施工前的水平，工程施工期安排在非汛期，河流内水量较少，且施工时间较短，因此影响时间较短。 ⑵施工废水 施工废水主要为施工机械车辆轮胎冲洗废水，产生量较少，主要污染物为SS等。根据本工程施工布置，施工车辆停放位于施工生产区，在施工生产区内设置1座10m³沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 项目区气候干燥，当地水资源短缺，经过处理后的施工废水用于施工场地洒水抑尘，可实现水资源综合利用。 5、声环境影响分析 工程施工期噪声大致可分为两类：固定、连续的施工机械设备噪声；流动式的交通运输噪声。 机械噪声主要来自土石方开挖机械。机械噪声的特点是固定、连续、声源强、声级大，不仅对现场施工人员有影响，同时还会对距离较近的居民点产生影响。交通噪声由自卸汽车、载重汽车在运输和装卸过程中产生，运输车辆的引擎声对道路沿线的居民有一定的影响。 参考《环境影响评价技术手册 水利水电工程》（邹家祥主编）以及类比水电工程施工噪声值，项目主要施工机械的噪声源强见表4-1。 表4-1 施工机械噪声值统计表 序号 名称 测点与声源距离（m) 噪声源强dB（A) 1 挖掘机 5 75~98 2 推土机 5 85~96 3 自卸汽车 5 75~90 4 地质钻机 5 80~90 5 夯实机 5 90~100 7 插入式震捣器 5 100~105 8 起重机 5 79~91 9 灌浆泵 5 75~85 10 压路机 5 90~100 6、固体废物环境影响分析 工程施工过程中无弃方产生，所以施工期固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。 ①建筑垃圾 建筑垃圾包括废弃的建材、包装袋、拆除的废混凝土等固体废物，先进行充分回收利用，不能回收利用的运往当地政府指定的地点。 ②生活垃圾 工程施工人员按20人计，施工时长4个月，生活垃圾产生量按0.35kg/d•人计，施工期生活垃圾产生总量约为0.84t，集中收集后交由当地环卫部门统一处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 项目是在杨坊河已有防洪治理工程的基础上，通过护岸工程、建筑物工程、引水工程、巡检道路工程等，加强河段岸线治理，提升杨坊河防洪能力。 本工程属于生态影响为主的建设项目，对环境的影响主要表现在施工期，运营期不产生废气、废水、噪声和固体废物等。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目为杨坊河治理工程，位于中卫市海原县史店乡。项目在杨坊河已有防洪治理工程的基础上，结合海原县发展要求，加强河段岸线治理，进一步完善河道防洪能力，保障标准内洪水防洪安全，同时为后期实施水生态保护与修复工程、水环境治理工程创造条件，改善沿岸人居及生态环境。 杨坊河为已有河道，项目沿原有河道线路进行治理，工程布置基本维持现状河道走向，设计中心线基本与原河道主河槽的走向一致，因此，工程选址选线唯一。 根据现场踏勘，项目所在区域不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园等法定环境敏感区，未发现珍稀野生动植物和古树名木分布。 综上所述，从环境保护的角度考虑，项目选址合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 施工期生态环境环境保护措施 1.1 陆生生态保护措施 ⑴土壤保护及恢复措施 工程占地改变原有土地利用性质，施工过程会对土壤产生扰动，为了减轻施工期对土壤的影响，应采取以下措施： ①施工前，应合理规划施工工区，尽量缩小施工范围； ②工程设计中做好土石方平衡工作，减少临时堆土场的数量和占地面积，尽可能减轻对现有的地表植被和土壤的影响； ③施工过程中，应严格控制工程动土范围、严禁越界施工； ④施工机械应严格按照规定的临时施工道路行驶，严禁占用施工区域以外的土地，在大风及雨季不得进行土方作业； ⑤妥善处理施工期的各类污染物，产生的施工垃圾要进行统一集中处理，不得随意弃置； ⑥尽可能缩短施工时间，提高工程施工效率，减少地表扰动； ⑦施工结束后，要进行现场清理，切实落实各项生态恢复措施，确保撒播草种的成活率，使临时施工占地植被覆盖度至少恢复到原有水平。 ⑧加强对工作人员生态环境保护意识的教育，加强管理。 ⑵植被保护措施 ①根据建筑物的位置、主体工程施工方法及施工区地形等情况，优化施工布置，合理规划占地，严格控制临时占地面积； ②本工程分段施工，边施工边恢复，通过人工种草措施对原有植被进行恢复； ③施工后及时清理现场，将施工废弃物运出现场，做到“工完、料尽、场地清”； ④加强环境监管，做好有关生态环境保护知识和法律宣传工作，在施工区设置宣传牌，提高施工人员环境保护意识； ⑤施工结束后，尽快按照对施工区域内占地进行植被恢复，优化配置植物应做到因地制宜。 工程施工时遵循尽可能少破坏植被的原则，在采取上述措施后，对区域植被影响可降至最低。 ⑶动物保护措施 ①施工期间，加强施工人员生态保护的宣传教育，提高施工人员保护动植物多样性意识； ②施工范围严格控制在施工场地内，减少高噪声设备的使用； ③合理安排工期，尽量减少人员活动、施工噪音、灯光等对动物生活环境的影响； 项目施工过程对动物的影响是短暂的，待施工结束后，影响也随之消失。 1.2 水生生态保护措施 ①对施工人员进行生态环境保护宣传教育，提高施工人员生态环境保护意识，规范施工活动； ②施工废水经沉淀后洒水抑尘，不得随意排放，防止污染河道水质； ③在跨越现状河道附近施工时，应设立有效地废水拦挡措施，防止施工废水进入水体，同时禁止施工弃渣弃入水体； ④在水体附近严禁为施工机械加油或存放油品储罐，严禁在水体内清洗机械设备、排放污水； ⑤施工结束后，及时清理施工现场，最大程度地恢复水生生物原有的生境。 本项目治理工程安排在非汛期，施工期较短，通过合理安排施工进度，采取上述措施后，项目建设对河道水生生态影响较小。 1.4水土保持措施 施工过程中土方挖填、机械碾压等活动，易造成水土流失。为了减缓影响，本工程施工期应采取如下措施： ⑴严格按照工程设计、施工进度计划和施工工序进行施工，尽量减少地表裸露时间，降低人为因素造成的水土流失； ⑵加强施工管理，机械和工人要按照作业范围进行，工程作业全部控制在红线之内。机械及其他材料不得乱停乱放，防止扰动道路红线以外的植被，爱护生态环境，禁止破坏红线以外的植被； ⑶施工过程中采取了导流等防护措施，防止河道在施工过程河水对河岸施工面的冲刷，维护河岸边坡稳定，预防崩塌、滑坡发生； ⑷刮大风和降雨时应停止施工，以免造成水土流失；施工建设中，临时堆土可就近堆放，减少倒运，必要时采取拦挡措施、必须采取苫盖等措施； ⑸场地平整回填时要做到压实，临时堆放的土石方、砂石料应尽量避免过高； ⑹建设过程中若对影响区内植被造成破坏、损毁，应及时规划植物措施，恢复破坏区地表植被，改善其水土保持功能。 ⑺材料及土方临时堆放应进行遮盖，施工结束后平整土地，恢复植被。 采取以上措施后施工期对区域生态环境影响较小。项目生态环境保护措施见图5-1。 2、施工期大气环境保护措施 施工期大气污染源主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气等。 ⑴扬尘 施工时应按照《关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质[2019]23号）、《宁夏回族自治区大气污染防治条例》等相关要求减少施工扬尘对周围环境的影响，具体防治措施如下： ①对施工现场进行科学管理，砂石料统一堆放，多余的砂石料及建筑材料应及时清运；施工单位有专人负责逸散性材料、渣土等覆盖、洒水作业和车辆清洗作业； ②在运输道路及施工现场及时洒水，防止扬尘； ③运输车辆在出入施工场地时，对车辆轮胎进行冲洗，避免运输扬尘；对运输物料的车辆不装载过满，对运输车辆采取遮盖、密闭措施，避免沿途物料抛洒。散装车辆装运货物的高度不超过马槽的高度，文明装卸和驾驶，在装卸点对散落在车顶、篷布外部等处的物料进行清扫； ④施工现场设置稳固整齐的围挡，进行隔离施工，靠近居民点围挡高度不低于2.5m；围挡间无缝隙； ⑤不在大风天气下施工，风速超过五级时停止施工作业。 工程采取分段施工，且施工周期较短，在采取上述措施，同时落实“六个百分百”防尘措施后，施工扬尘对周围环境的影响降至最低。施工扬尘对村庄大气环境有一定影响，但是影响距离有限，且随着施工活动的结束而结束，只要施工单位严格按照本环评提出的扬尘防治措施，工程对居民的影响在可接受范围之内。 综上，采取上述防治措施后，扬尘对周围环境的影响可得到有效控制，对周围大气环境影响较小。 ⑵施工机械和车辆尾气 施工期间机械及车辆尾气其主要成份为CO、NOx等，为使施工期尾气对周围环境的影响降至最低，应采取如下措施： ①加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率； ②合理安排施工运输工作，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载； ③禁止不符合国家废气排放标准的机械进入场区，不得使用劣质燃料。 ④施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门做好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以车辆尾气的排放。 项目施工尾气会对周围环境造成一定影响，但采取上述措施后可减少废气的产生，同时施工尾气属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。 综上，项目施工废气对周围环境影响较小，这些影响随着施工期的结束而消失。 3、施工期水环境保护措施 项目施工人员就近雇佣，施工场地内不设置施工营地，所以废水主要为施工导流排水和施工废水等。 施工初期通过布设排水明沟、集水井，利用水泵将基坑内水引至两侧河道。 施工废水主要为施工机械车辆轮胎冲洗废水，产生量较少，主要污染物为SS等。在施工场地内设置1座10m³沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。 为防止施工期对河道水质造成影响，建设单位还应采取以下废水污染防治措施： ⑴做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。 ⑵工程材料在运输过程中采取防止遗撒的措施，场地堆料设置围挡和覆盖措施，严禁随雨水冲入水体，造成地表水污染； ⑶临时施工用地、物料临时堆放区等应避开地表水径流区和不良地质区，施工场地和物料堆放处，应事先采取防止暴雨冲刷的围挡和防护措施，防止汛期或雨季产生的面源污染。 ⑷在跨越现状河道附近施工时，应设立有效地废水拦挡措施，防止施工废水进入水体，同时禁止施工弃渣弃入水体； ⑸在水体附近严禁为施工机械加油或存放油品储罐，严禁在水体内清洗机械设备、排放污水； ⑹加强施工管理，加强施工人员的环保意识，禁止随意在河道内倾倒废水及残渣废物。 施工期的环境影响是暂时的，随着基础施工的结束，这种影响将逐渐消失。此外，本项目河段无珍稀保护鱼类及其它水生生物，因此，项目建设对河道影响较小。 4、施工期声环境保护措施 施工期噪声源主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。声源噪声强度在75~100dB（A）左右。为最大限度地减少噪声对环境的影响，施工期应采用以下噪声防治措施： ⑴选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，尽量选择低噪声的施工机械和工艺，禁止不符合国家噪声排放标准的机械设备和运输车辆进入施工区； ⑵振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类机械设备和车辆的维护和保养，保持良好的运转情况，减低设备运行噪声； ⑶合理安排施工活动，缩短工期，减少施工噪声影响时间，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用； ⑷合理安排施工时间，每天22:00至次日6:00禁止高噪声机械作业，若工程急需在夜间施工应向当地主管部门申报，获批准后方在指定日期进行，并将施工期限向沿线居民公告； ⑸施工高噪声设备和进出施工场地的临时道路应尽量远离声环境敏感点； ⑹禁止运输车辆夜间通过沿途环境敏感点； ⑺离村镇较近的施工路段设置警示牌，驶入敏感点禁止长时间鸣笛； ⑻提倡文明施工，尽量减少人为大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，最大限度减少噪声扰民。 施工期噪声影响是暂时的、短期的，施工结束后受影响区域声环境质量可以恢复到现状水平。随着施工的结束，施工噪声的影响将不再存在。采取上述措施后，项目施工期产生的噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，对区域声环境影响较小。 5、施工期固废处理措施 项目施工过程中产生的多余土方回用于周围低洼地段填平，无弃方。所以施工期固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。 建筑垃圾包括废弃的建材、包装袋、拆除的废混凝土等固体废物，先进行充分回收利用，不能回收利用的运往当地政府指定的地点堆放。生活垃圾产生总量约为0.84t，集中收集后交由当地环卫部门统一处置。 综上所述，采取以上治理措施并加强现场管理，施工期间的固体废物均得到妥善处置。 6、小结 项目施工期对周围环境的影响范围小、持续时间短，影响时间随施工期结束而结束，不会有累积效应。因此，施工期对环境的影响较小，但在整个施工期内应当注重施工期环境保护，强化施工组织管理，优化施工工艺，做到精心安排、科学施工。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目属于河道治理工程。属于生态影响为主的建设项目，对环境的影响主要表现在施工期，运营期不产生废气、废水、噪声和固体废物等。 运营期不产生废气、废水、噪声和固体废物。 运营期将会产生环境正效益： 项目建成后可提升区域防洪能力，消除防洪隐患，推进水生态系统安全和水环境治理。因此，本工程实施后有利于区域生态环境的改善，保障了生态系统系统的良性循环和发展。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 项目总投资为1261.79万元，其中环保投资为97.0万元，占总投资的7.69%。具体环保投资估算见表5-2。 表5-2 环保投资估算一览表 阶段 项目 主要环保措施 投资(万元) 施工期 废气 施工场地周围设置围挡，作业区和道路采取喷雾或洒水抑尘，场地堆料设置围挡和覆盖措施，运输车辆采取遮盖、密闭措施，加强施工机械的使用管理和保养维修 12.0 废水 设置临时沉淀池，废水拦挡措施，布设排水明沟、集水井 7.0 噪声 选用低噪声机械设备，高噪声设备进行隔声、减震，离村镇较近的施工路段设置隔声屏障、警示牌 5.0 固废 集中收集后清运至指定地点集中处置 3.0 生态恢复措施 分段施工，土方及时回填，材料及土方临时堆放应进行遮盖，边施工边恢复，施工结束后，进行现场清理，切实落实各项生态恢复措施，确保撒播草种的成活率，使临时施工占地植被覆盖度至少恢复到原有水平 70.0 合计 97.0 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 合理安排工期；严格控制工程动土范围、严禁越界施工；施工垃圾统一集中处理，不得随意弃置；施工结束后，要进行现场清理，切实落实各项生态恢复措施；边施工边恢复；加强对工作人员生态环境保护意识的教育，加强管理 | 保护生态环境质量不改变 | 土地复垦， 植被恢复 | 恢复至原有程度，生态恢复良好 |
| 水生生态 | 施工废水经沉淀后洒水抑尘，不得随意排放；设立有效地废水拦挡措施，防止施工废水进入水体，同时禁止施工弃渣弃入水体；进行生态环境保护宣传教育，提高施工人员生态环境保护意识；施工结束后，及时清理施工现场，最大程度地恢复水生生物原有的生境 | 保护水生生态环境质量不改变 | / | / |
| 地表水 环境 | 施工初期通过布设排水明沟、集水井，利用水泵将基坑内水引至两侧河道；施工废水经沉淀处理后用于施工现场洒水抑尘 | 废水不外排 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工，加强管理；选用低噪设备， 加强降噪措施；施工高噪声设备和进出施工场地的临时道路应尽量远离声环境敏感点；离村镇较近的施工路段设置警示牌；加强各类机械设备和车辆的维护和保养 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 运输道路及施工现场及时洒水；施工现场设置围挡；运输车辆在出入施工场地时，对车辆轮胎进行冲洗；运输车辆采取遮盖、密闭措施；严格落实“六个百分百”防尘措施；加强施工机械的使用管理和保养维修 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 建筑垃圾回收利用，不能回收利用的送至当地政府指定地点；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置 | 妥善处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策及地方总体规划、相关法律法规，本项目属于河道治理工程，待其建成后可提升区域防洪能力，消除防洪隐患，推进水生态系统安全和水环境治理。因此，本工程实施后有利于区域生态环境的改善，保障了生态系统系统的良性循环和发展。建设单位在认真落实各项污染治理措施和生态治理恢复措施，切实做好日常环保管理工作的基础上，从环境保护的角度而言，项目建设是可行的。