卫环海原分局函〔2024〕9号

关于《海原县杨坊河治理工程环境影响报告表》审批意见的函

县水务局:

你单位《关于审查、审批海原县杨坊河治理工程环境影响报告表的函》收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。

一、基本情况

你单位拟实施的海原县杨坊河治理工程（项目代码：2311-640522-19-01-845531）位于海原县史店乡史店、米湾、满庄、前川等行政村。工程起始于史店乡政府，至西套水库上游1.1km 处结束（桩号K0+000m～K24+420m），设计治理总长24.4km（桩号0+000~24+420），10年一遇设计流量19.5~103.71m³/s。主要建设内容包括布置沟道砌护5.89km；新建过水路面4座；新建液压坝1座，管理房1座（40m2），新建0.4m×0.4m引水闸一座，配套矩形钢筋混凝土引水渠275m；新建巡护道路6.45km，砂砾石路面宽4m；架设10kV输变电线路1.0km，配套S13-M-50/10/0.4变压器1台、液压系统及其他电器设备等。项目总投资1261.79万元，其中环保投资167.0万元，环保投资占13.24%。环保投资主要用于施工期废气、废水、噪声、固废、生态恢复等。

经评估审查，该项目建设符合国家、自治区相关政策规划，在落实《海原县杨坊河治理工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）提出的各项污染防治措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、内容、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、主要措施

（一）大气污染防治措施。项目废气仅施工期间产生，主要为施工扬尘、施工机械及车辆尾气等。施工期对施工现场进行科学管理，设置围挡，对运输道路及施工现场及时洒水，运输车辆采取遮盖、密闭措施，严格落实“六个百分百”防尘措施，加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，降低施工期废气对环境空气的影响，采取上述措施后，施工期废气须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。

（二）水污染防治措施。项目施工人员就近雇佣，施工场地内不设置施工营地，施工期废水主要为施工导流排水和施工废水等。施工初期通过布设排水明沟、集水井，利用水泵将基坑内水引至两侧河道；施工废水主要为施工机械车辆轮胎冲洗废水，经沉淀池沉淀后用于施工场地洒水抑尘，不外排。

（三）固体废物污染防治措施。施工期产生的多余土方回用于工程占地范围内低洼地段填平，无弃方。施工期固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾等。建筑垃圾进行充分回收利用，不能回收利用的运往当地政府指定的地点堆放。生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。确保项目施工期间固废均得到有效处置。

（四）噪声污染防治措施。通过采用低噪声设备，合理布局，夜间禁止施工，并采取基础减振等降噪措施后，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

（五）生态保护措施。本项目采取的生态保护措施主要为施工前建设单位需依法申请并办理用地手续，配合其他有关部门做好占地补偿工作；合理安排工期，严格控制工程动土范围、严禁越界施工；施工前对表土进行剥离，剥离的表土分层堆放，并采取遮盖、洒水等措施，待施工结束后，进行回填，并通过人工种植措施进行植被恢复；设立有效地废水拦挡措施，防止施工废水进入水体，同时禁止施工弃渣进入水体；加强对工作人员生态环境保护意识的教育，加强管理；施工结束后，进行现场清理，切实落实各项生态恢复措施。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本审批意见仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

中卫市生态环境局海原县分局

2024年3月21日

中卫市生态环境局海原县分局                      2024年3月21日印发