# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：海原县2024年县城西片区排水       防涝工程

建设单位：     海原县住房和城乡建设局

编制日期：         二〇二四年三月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海原县2024年县城西片区排水防涝工程 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-640522-04-01-874390 |
| 建设单位联系人 | 周卫国 | 联系方式 | 181****3330 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市海原县 / 镇 |
| 地理坐标 | 1.同安路（富强路-新源路） 起点：东经105°37′33.603〃,北纬36°32′54.823〃 终点：东经105°37′35.573〃,北纬36°33′03.823〃 2.新源街（银盛路-排洪沟） 起点：东经105°37′02.125〃,北纬36°33′09.886〃 终点：东经105°37′35.496〃,北纬36°33′04.093〃 3.新民街（银盛路-排洪沟） 起点：东经105°37′04.751〃,北纬36°33′18.924〃 终点：东经105°37′37.891〃,北纬36°33′12.745〃 4.胜利街（银盛路-排洪沟） 起点：东经105°37′06.528〃,北纬36°33′26.649〃 终点：东经105°37′40.131〃,北纬36°33′20.469〃 5.中兴街（银盛路-排洪沟） 起点：东经105°37′09.154〃,北纬36°33′35.031〃 终点：东经105°37′42.525〃,北纬36°33′29.044〃 6.漳州路（富强路-腾达街） 起点：东经105°37′11.665〃,北纬36°32′59.188〃 终点：东经105°37′22.943〃,北纬36°33′41.210〃 7.湖里路（富强路-正阳街） 起点：东经105°37′23.020〃,北纬36°32′56.948〃 终点：东经105°37′36.771〃,北纬36°33′47.854〃 8.腾达街（中兴街-排洪沟） 起点：东经105°37′09.579〃,北纬36°33′36.035〃 拐点：东经105°37′13.287〃,北纬36°33′42.060〃 拐点：东经105°37′22.943〃,北纬36°33′41.597〃 终点：东经105°37′45.190〃,北纬36°33′37.348〃 9.正阳街（腾达街-排洪沟） 起点：东经105°37′23.097〃,北纬36°33′41.789〃 拐点：东经105°37′26.419〃,北纬36°33′49.437〃 终点：东经105°37′47.353〃,北纬36°33′46.425〃 10.湖里路（正阳街-排洪沟） 起点：东经105°37′37.041〃,北纬36°33′48.588〃 拐点：东经105°37′38.972〃,北纬36°33′54.883〃 终点：东经105°37′48.898〃,北纬36°33′53.261〃 11.运通街（排洪沟-北海路） 起点：东经105°38′06.549〃,北纬36°35′11.436〃 拐点：东经105°38′09.253〃,北纬36°35′10.740〃 终点：东经105°38′25.629〃,北纬36°34′56.527〃 12.北海路（政府街-运通街） 起点：东经105°38′06.704〃,北纬36°33′50.789〃 终点：东经105°38′25.552〃,北纬36°34′55.909〃 13.富民街（排洪沟-北海路） 起点：东经105°37′59.365〃,北纬36°34′21.534〃 终点：东经105°38′14.892〃,北纬36°34′18.907〃 14.惠民街（排洪沟-北海路） 起点：东经105°37′55.117〃,北纬36°34′08.711〃 终点：东经105°38′11.029〃,北纬36°34′05.621〃 15.政府街（排洪沟-勉巷） 起点：东经105°37′50.173〃,北纬36°33′45.845〃 终点：东经105°38′13.656〃,北纬36°33′51.716〃 16.万福街（排洪沟-黎明路） 起点：东经105°37′41.058〃,北纬36°33′11.856〃 终点：东经105°38′01.374〃,北纬36°33′06.449〃 17.永乐街（排洪沟-北海路） 起点：东经105°37′43.684〃,北纬36°33′19.581〃 终点：东经105°37′54.422〃,北纬36°33′18.036〃 18.中兴街（排洪沟-北海路） 起点：东经105°37′45.697〃,北纬36°33′28.619〃 终点：东经105°37′56.896〃,北纬36°33′26.688〃 19.腾达街（排洪沟-北海路） 起点：东经105°37′48.010〃,北纬36°33′36.846〃 终点：东经105°37′59.481〃,北纬36°33′35.031〃 20.黎明路（华山路-万福街） 起点：东经105°37′52.915〃,北纬36°32′49.377〃 终点：东经105°38′01.412〃,北纬36°33′06.217〃 21.华山路（富强路-运通街） 起点：东经105°37′37.079〃,北纬36°32′54.862〃 终点：东经105°38′08.442〃,北纬36°35′10.740〃 22.永乐街（黎明路-建设路） 起点：东经105°38′06.897〃,北纬36°33′15.641〃 拐点：东经105°39′03.828〃,北纬36°33′13.401〃 拐点：东经105°39′10.008〃,北纬36°33′16.646〃 终点：东经105°39′11.631〃,北纬36°33′19.813〃 23.建设局巷道 起点：东经105°38′40.538〃,北纬36°33′39.743〃 拐点：东经105°38′46.949〃,北纬36°33′40.476〃 拐点：东经105°38′55.524〃,北纬36°33′52.411〃 拐点：东经105°38′53.593〃,北纬36°33′53.956〃 终点：东经105°38′56.760〃,北纬36°34′00.793〃 24.隍庙巷道 起点：东经105°38′14.236〃,北纬36°33′04.132〃 拐点：东经105°38′22.539〃,北纬36°33′15.719〃 终点：东经105°38′13.502〃,北纬36°33′20.624〃 25.牌路山安置小区巷道 起点：东经105°39′27.659〃,北纬36°33′03.591〃 拐点：东经105°39′17.810〃,北纬36°33′08.187〃 终点：东经105°39′21.866〃,北纬36°33′14.212〃 26.排洪沟 起点：东经105°38′04.734〃,北纬36°35′33.413〃 拐点：东经105°38′22.424〃,北纬36°35′52.879〃 拐点：东经105°38′37.333〃,北纬36°36′07.865〃 拐点：东经105°38′36.946〃,北纬36°36′18.139〃 拐点：东经105°38′52.782〃,北纬36°36′27.872〃 拐点：东经105°38′50.387〃,北纬36°36′40.849〃 拐点：东经105°39′09.390〃,北纬36°36′48.034〃 拐点：东经105°39′20.514〃,北纬36°37′00.084〃 拐点：东经105°39′19.741〃,北纬36°37′06.650〃 终点：东经105°39′22.059〃,北纬36°37′12.058〃 |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利127防洪除涝工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 临时占地面积：3000m2 铺设雨水管网23.04km 新建排洪沟边坡4.08km 维修排洪沟边坡4km |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 海原县发展和 改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 海发改发[2024]33号 |
| 总投资（万元） | 9385.69 | 环保投资（万元） | 153 |
| 环保投资占比（%） | 1.63 | 施工工期 | 8个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》专项评价设置原则表，见下表1-1。 表1-1 专项评价设置原则表（节选） 专项评价的类别 涉及项目类别 本项目情况 地表水 防洪工程：包含水库的项目 本项目为防洪工程，不包含水库 生态 涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目 本项目为防洪工程，根据《建设项目环境保护影响评价分类管理名录（2021年版）》127防洪除涝工程未给出环境敏感区 注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指（建设项目环境影响评价分类管理名录）中针对该类项目所列的敏感区 综上所述，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》 审批机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅 审批文件名称：自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知 审批文号：宁政办发〔2021〕82号 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅 审查文件名称：《自治区生态环境厅关于<宁夏水安全保障“十四五”规环境影响报告书>审查意见的函》 审查文号：宁环函〔2021〕721号 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）指出，“以五个地级市为重点，统筹推进城市建设与河湖湿地、排水防涝设施建设、水环境改善、水生态修复等工作，通过完善河道、管网、蓄滞洪区、泵站等，畅通洪水涝水出路，加快补齐城市排水防涝短板，完善城市排水防涝减灾体系。加快完善重点城市防洪工程体系：通过堤防及河道整治、贺兰山东麓防洪体系建设、外围排洪沟道治理等，形成城市良性水循环系统，构建城市防洪圈，提高城市防洪标准。……卫宁防治区完善重点山洪沟道上游的导洪堤和拦洪库建设，对下游泄洪、排洪沟道拓宽疏通，提高排泄洪水能力。” 本项目为海原县县城西片区排水防涝工程，工程实施将改善海原县县城西片区生态环境，提高防洪能力，提升海原县县城西片区生态系统健康水平。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》要求。 2.《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》以“一河三山”生态坐标构建“一带三区”总体水利基础设施布局，统筹考虑了水资源开发与生态环境保护，保障区域供水安全和生态安全，强调水资源节约集约利用，有利于全区水环境质量改善。《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规环境影响报告书》在规划方案环境合理性论证的基础上，提出了优化调整建议和减缓不良环境影响的对策措施。加强水生态修复和水环境治理：统筹流域、区域，通过水土流失综合治理、重点河湖生态修复、水系连通和水美乡村建设、盐碱地改良和地下水超采区治理，推进水环境质量持续稳定改善、维护水生态系统安全，助力黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。 本项目为海原县县城西片区排水防涝工程，工程实施将改善海原县县城西片区生态环境，提高防洪能力，提升海原县县城西片区生态系统健康水平；本项目施工期废水主要为施工车辆车轮冲洗废水，施工废水蒸发损耗不外排；施工人员盥洗废水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排；项目污染物均采取合理可行的污染防治措施。因此，本项目建设符合规划环境影响报告书及环评批复要求。 |
| 其他符合性分析 | 1.项目与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“二、水利中3.防洪提升工程”。项目已取得海原县发展和改革局《关于海原县2024年县城西片区排水防涝工程初步设计的批复》，（海发改发〔2024〕33号），项目代码为：2311-640522-04-01-874390。 因此，本项目建设符合国家地方相关产业政策要求。 2.项目与《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析 中卫市人民政府已发布《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），本项目与中卫市“三线一单”符合性分析如下： ⑴生态保护红线 中卫市生态保护红线是自治区生态系统功能极重要区和重要区，生态环境极敏感区和敏感区为重点，衔接自治区级及以上自然保护区，县级及以上饮用水水源地，自治区级及以上风景名胜区、湿地公园、森林公园、地质公园，国家级水产种资资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域。 分区管控要求：生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 本项目位于海原县县城西片区，评价范围内没有饮用水源地、湿地公园、风景名胜区、森林公园、地质公园、国家级水产种资资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域。本项目用地不在中卫市划定的生态红线范围内，因此，本项目的建设符合《市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(卫政发〔2021〕31号)要求。 因此，本项目建设符合中卫市生态保护红线要求。项目与中卫市生态保护红线位置关系见附图1。 ⑵环境质量底线 中卫市人民政府已发布《市人民政府关于实施三线一单”生态环境分区管控的通知》（卫政发〔2021〕31号），对中卫市环境质量底线实行分区管控要求，具体分析如下： ①水环境质量底线及分区管控符合性分析 中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 根据中卫市水环境分区管控区划分，本项目位于一般管控区。水环境一般管控区管控要求：应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。项目运营期无废水产生且属于防洪除涝工程，有助于改善水环境利用安全。因此，本项目与中卫市水环境质量底线相符合。 项目与水环境分区管控区位置关系图见附图2。 ②大气环境质量底线及分区管控符合性分析 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，本项目属于大气环境受体敏感重点管控区，本项目与中卫市大气环境分区管控图见附图3。 大气环境受体敏感重点管控区：严格落实建筑工地“六个100%”防控措施，实行清单动态更新管理，持续加强施工扬尘管控水平。进一步提高机械化清扫率，从严从细规范渣土车管理，继续在全市推广“以克论净”。持续推进国土绿化，提高城市绿地面积和绿化率，基本消除建成区裸露空地。加大餐饮业油烟污染整治力度，餐饮经营场所全部安装油烟净化设施，设施正常使用率不低于95％，鼓励规模以上餐饮企业试点安装油烟在线监控装置。加快推进热电联产、余热利用、集中供热工程建设，结合老旧小区改造，扩大清洁取暖范围，禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。加快城市轨道交通、公交专用道、快速公交系统（BRT）等公共交通建设，完善新能源汽车配套设施，不断提高新能源汽车保有量，合理控制燃油机动车使用强度。本项目与中卫市高污染燃料禁燃区位置关系见附图4。 本项目为防洪除涝工程，施工期物料及临时开挖的土方采取围挡、遮盖、及时洒水等防尘措施；外运车辆加盖篷布，运输车辆进入施工场地应低速行驶，严格限制车辆的行驶速度，在大风天气时停止开挖、回填土等作业，使用预拌砂浆、商品砼等防尘措施，减少对周边环境的影响。运营期无废气、废水、噪声、固废产生，项目不属于高耗能、高污染、能源型行业，项目实施后，对周边环境影响较小，因此，本项目与中卫市大气环境质量底线要求相符合。 ③土壤环境质量底线及分区管控符合性分析 根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。 根据中卫市土壤污染风险分区管控区划分，本项目位于一般管控区。土壤污染一般管控区防控要求：禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目与土壤风险分区管控区位置关系图见附图5。 本项目属于防洪除涝工程项目，营运期无废水、废气、噪声、固废产生，项目建设不会改变区域土壤环境质量现状，不会突破区域土壤环境质量底线。项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，不属于排放重点污染物的建设项目，项目不占用基本农田。因此，本项目用地符合土壤分区管控要求。 综上所述：本项目建设对周围环境影响较小，未触及环境质量底线要求。 ⑶资源利用上线及分区管控 为有效改善区域大气环境质量，提出中卫市能源利用上线管控指标共三项：能源利用总量、燃煤消费总量、单位地区生产总值能耗。 本项目主要能源消耗为电及水，项目用水、用电消耗量相对整个区域来说较小，因此，项目符合资源利用上线的要求。 ⑷生态环境准入清单 根据《中卫市“三线一单”编制文本》，将中卫市划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设；重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施环境治理修复和差异的环境准入；一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。本项目在中卫市环境管控单元图中位置见附图6。 本项目位于重点管控单元，项目与中卫市生态环境总体准入清单符合性见表1-1。本项目所在具体管控单元为中卫市重点管控单元，项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性见表1-2。 表1-1 项目与中卫市生态环境总体准入清单符合性分析 管控维度 准入要求 本项目情况及符合性 A1 空间 布局 约束 A1.1禁止开发建设活动的要求 严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关园区。 本项目不涉及“两高一资”、高风险行业 黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场 本项目不涉及养殖场建设内容 所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目。 本项目不属于工业企业建设项目 城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目。 本项目不涉及生物发酵项目 “十四五”期间不再新增燃煤自备电厂 本项目不涉及燃煤自备电厂 禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业 本项目不涉及上述行业 A1.2限制开发建设活动的要求 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批。 本项目不涉及上述区域和行业 A1.3不符合空间布局要求的活动的退出要求 对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理。 本项目不属于工矿企业建设内容，项目的建设在施工期会对建设地址的土壤造成扰动，施工结束后，进行植被恢复，对项目所在地的土壤环境影响不大 严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。 本项目不属于自然保护区范围内 畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁 本项目不涉及产业政策淘汰内容 产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰 本项目不涉及燃煤锅炉 A2 污染 物排 放管 控 A2.1允许排放量要求 化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务 本项目运营期不产生废水 严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减代 本项目不涉及VOCs 新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则。 本项目不涉及重金属污染物。 到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100% 本项目不涉及畜禽养殖建设内容 A2.2现有源提标升级改造及淘汰退出 30万千瓦及以上火电企业全部实现超低排放，其他火电企业（含自备电厂）以及钢铁、水泥、焦化等重点行业全部达到特别排放限值要求2024年底前烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值 本项目不涉及上述行业。 A3 环境 风险 防控 A3.1联防联控要求 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力 本项目不涉及此项要求 严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施 本项目不涉及此项要求 A3.2企业及园区环境风险防控要求 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管 本项目不涉及此项要求 A4 资源 利用 效率 要求 A4.1水资源利用效率总量及效率要求 全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准 本项目不涉及此项要求 新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换 本项目不涉及此项要求 A4.2能源利用效率总量及效率要求 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力 本项目不涉及此项要求 表1-2 项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性 序号 管控单元名称 要素属性 管控单元分类 管控要求 符合性分析 ZH64052220002 海原县老城管理办公室重点管控单元 大气环境受体敏感区-高污染燃料禁燃区 重点管控单元 空间布局约束 1.禁止新建涉及大规模排放大气污染物和VOCs排放的工业项目。禁止新建涉及有毒有害大气污染物排放的项目。 本项目不涉及 2.严格限制新建涉及恶臭污染物、颗粒物无组织排放的项目。 本项目不涉及 3.对区域内水泥、建材等行业“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。 本项目不涉及 污染物排放管控 1.改建、扩建水泥、建材等行业项目应实施主要大气污染物倍量替代。 项本项目不涉及 2.现有水泥、建材企业应采取有效措施，减小物料贮存转运产生的颗粒物排放。 本项目不涉及 环境风险防控 海原县第二污水处理厂应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故造成废水直排污染地表水体。 本项目不涉及 资源开发效率 高污染燃料禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，逐步取消禁燃区内的高污染燃料销售网点。 本项目不涉及 由上表分析结果可知，本项目符合中卫市“三线一单”相关要求。本项目属于防洪除涝工程，根据《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》，本项目不属于负面清单产业。 因此，本项目与中卫市生态环境准入清单相符合。 3.与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》符合性分析 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》提出“有效提升防洪能力。实施河道和滩区综合提升治理工程，增强防洪能力，确保堤防不决口。加快河段控导工程续建加固，加强险工险段和薄弱堤防治理，提升主槽排洪输沙功能，有效控制游荡性河段河势。开展下游“二级悬河”治理，降低黄河大堤安全风险。加快推进宁蒙等河段堤防工程达标。统筹黄河干支流防洪体系建设，加强黑河、白河、湟水河、洮河、渭河、汾河、沁河等重点支流防洪安全，联防联控暴雨等引发的突发性洪水。加强黄淮海流域防洪体系协同，优化沿黄蓄滞洪区、防洪水库、排涝泵站等建设布局，提高防洪避险能力。以防洪为前提规范蓄滞洪区各类开发建设活动并控制人口规模。建立应对凌汛长效机制，强化上中游水库防凌联合调度，发挥应急分凌区作用，确保防凌安全。实施病险水库除险加固，消除安全隐患。” 本项目为海原县县城西片区防洪除涝工程，工程实施将提高海原县排水防洪能力，调高县城的安全水平和居民的生活质量，同时促进海原县的经济社会发展。因此，本项目的建设符合《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》要求。 4.与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中内容：“开展河湖岸线保护修复。强化岸线管控，实施最严格的黄河岸线保护制度和河湖水域岸线用途管制，推进沙湖、阅海等重点湖泊及黄河滩地治理。开展河湖生态缓冲带修复、建设，到2025年，修复、建设河湖生态缓冲带65.6公里。” 本项目为海原县县城西片区防洪除涝工程，工程实施将提高海原县排水防洪能力，调高县城的安全水平和居民的生活质量，同时促进海原县的经济社会发展。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》要求。 5.与《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 根据《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》中内容：“开展河湖岸线保护与修复。实施清水河、苦水河、典农河、红柳沟、渝河、茹河、泾河、葫芦河等重点河湖岸线保护与利用规划，对与规划不相符的各类生产、生活、经营、建设等活动，依法依规开展清理整治。强化岸线管控，严格落实分区管理和用途管制，岸线利用项目建设必须符合规划和相关法律法规要求，与规划和相关法律法规要求不符的一律不得许可，切实保障河势稳定和防洪、供水、航运及生态安全。按照生态优先、自然修复为主的原则，对河湖缓冲带进行生态修复，加强生态缓冲带拦截污染、净化水体，提升生态系统完整性等功能。到2025年，全区新增修复河湖生态缓冲带65.6公里”。 本项目为海原县县城西片区防洪除涝工程，工程实施将提高海原县排水防洪能力，调高县城的安全水平和居民的生活质量，同时促进海原县的经济社会发展。因此，本项目的建设符合《宁夏回族自治区水生态环境保护“十四五”规划》要求。 6.与《黄河流域综合规划（2012～2030）》符合性分析 《黄河流域综合规划（2012～2030）》中提出“要完善流域水沙调控和防洪减淤措施。加快古贤、东庄水利枢纽前期工作，深入论证黑山峡河段开发方案，构建以干流骨干水利枢纽为主体的水沙调控体系。加强下游干流堤防、河道整治、蓄滞洪区等工程建设，开展下游滩区和河口综合治理。加快上中游干流及支流重点河段防洪工程建设，继续实施病险水库（闸）除险加固、城市防洪工程建设和山洪地质灾害防治。完善水沙监测、洪水预报和水库调度决策支持系统等非工程措施。” 本项目为海原县县城西片区防洪除涝工程，工程实施将提高海原县排水防洪能力，调高县城的安全水平和居民的生活质量，同时促进海原县的经济社会发展。因此，本项目的建设符合《黄河流域综合规划（2012～2030）》要求。 7.与《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》符合性分析 《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》中提出“开展中小河流提标治理。按照生态治河理念，以保证防洪排水安全为基础，结合水美乡村建设，打造宜居水环境。疏通中小河流防洪排水脉络，实施堤防护岸达标建设，注重保护河流的生态功能，积极探索有效的生态治理措施，妥善处理好防洪与生态的关系。维护河流自然形态，改善河流生境，实现“河畅、岸固、水清、景美”，维持河道行洪能力和生态环境功能。” 本项目为海原县县城西片区防洪除涝工程，工程实施将提高海原县排水防洪能力，调高县城的安全水平和居民的生活质量，同时促进海原县的经济社会发展。因此，本项目的建设符合《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 工程位于宁夏回族自治区中卫市海原县西片区。 本项目地理位置见附图7。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目背景及现状 海原县位于宁夏回族自治区南部，是一个以农业为主的县。随着城市化进程的加速，海原县的城市建设也在逐步扩大，但同时洪涝灾害的风险也随之增加。历史上，海原县曾多次遭受洪水袭击，给当地人民群众的生产、生活带来了很大的威胁。为了解决这一问题，海原县政府决定启动海原县2024年县城西片区排水防涝工程，以提高城市排水防涝能力，保障人民群众的生命财产安全。 海原县南高北低，以北坪路为界中间高东西两侧低，西片区西侧为现状西华山，东侧为北坪路，南起文昌路，北至运昌路。该片区受地形限制，排水需通过提升泵排至县城东北侧污水处理厂；南北向高差大，管道内易形成峰值流量，导致雨季合流污水溢流出地面，形成内涝。西侧西华山坡底现状建设有一道排洪沟，从西南端产业园东侧穿过，该排洪沟穿越运昌路向北排至下游沟道，但由于运昌路至同海线段沟道未进行护砌，沟道内雨水对周边耕地侵蚀较为严重，造成耕地减少、水土流失等问题；县城内建设局巷道、隍庙巷道、牌路山安置小区巷道等三条巷道由于建设时序原因，巷道内无排水设施或排水设施排水能力不足，雨季雨水灌入巷道，流入居民家中，造成安全隐患。排洪沟现状图见图2-1。 图2-1 排洪沟现状图 2.建设内容 工程主要建设内容包括排洪沟以西区域10条道路雨水管网建设工程，排洪沟以东区域12条道路雨水管道建设工程，3条巷道排水管道建设工程，县城排洪沟新建维修工程，排涝设备采购工程，路面恢复工程等，工程平面布置图见附图8。 表2-1 项目工程组成一览表 项目分类 项目内容 主体 工程 雨水管网建设工程 本项目共铺设d500-d1200钢筋混凝土主管道20.84km，DN300~d600预留管2.2km，新建各类钢筋混凝土检查井576座，八字式排出口56座，雨水口620座，铺设d300雨水口连接管5.46km。 排洪沟新建维修工程 本项目对现状4080m排洪沟新建边坡护砌，对现状4000m排洪沟进行局部维修，在永乐街及腾达街各增设一道过水通道，为2-6.0m钢筋混凝土箱涵共2道，涵洞长度均为19米。 排涝设备采购 采购应急抢险移动泵车1辆、管网疏通车1辆、潜水泵2台、柴油机水泵1台。 临时工程 施工营地 项目设施工营地1处，主要用于放置施工机械、施工材料等 取土场 本项目不设置取土场 弃土场 雨水管网建设工程开挖土方全部用于回填，排洪沟新建维修工程产生的土方全部用于修筑堤岸，项目土方全部综合利用，无弃土产生，不设置弃土场。 公用 工程 供水 施工期用水由市政供水管网提供 排水 施工期废水主要为施工车辆车轮冲洗废水，施工废水蒸发损耗不外排；施工人员盥洗废水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。 供电 施工期用电由附近已有电网提供。 环保工程 施工期 废气治理 施工场地全面落实六个标准化的扬尘控制措施，施工工地周边围挡标准化、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化；施工期严格控制运输时间段及运输路线，施工机械尾气对周边环境影响较小。 废水治理 施工期废水主要为施工车辆车轮冲洗废水，施工废水蒸发损耗不外排；施工人员盥洗废水集中收集后直接用于泼洒抑尘，不外排。 噪声治理 目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工。 固废治理 项目挖方全部回填，无弃土产生；拆除的建筑垃圾集中收集后运送至当地政府指定一般固废填埋场处置；生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一处置。 水土保持 实施水土保持方案，管道管沟分层开挖，土方分层堆放，施工结束后全部回填，并对路面进行恢复。 生态环境 做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对生态环境的扰动。严禁施工人员非法猎捕野生动物，合理规划施工。 运营期 项目运营期无废气、废水、噪声、固废产生 本次建设内容包括： 排洪沟以西区域：同安路（富强路-新源街）、新源路（银盛路-排洪沟）、新民路（银盛路-排洪沟）、胜利街（银盛路-排洪沟）、中兴街（银盛路-排洪沟）、漳州路（富强路-腾达街）、湖里路（富强路-正阳街）、腾达街（中兴街-排洪沟）、正阳街（腾达街-排洪沟）、湖里路（正阳街-排洪沟）等10条道路雨水管网建设工程； 排洪沟以东区域：运通街（排洪沟-北海路）、北海路（政府街-运通街）、富民街（排洪沟-北海路）、惠民街（排洪沟-北海路）、政府街（排洪沟-勉巷路）、万福街（排洪沟-黎明路）、永乐街（排洪沟-北海路）、中兴街（排洪沟-北海路）、腾达街（排洪沟-北海路）、黎明路（华山路-万福街）、华山路（富强路-运通街）、永乐街（黎明路-建设路）等12条道路雨水管道建设工程； 建设局巷道、隍庙巷道、牌路山安置小区巷道等3条巷道排水管道建设工程； 县城排洪沟维修工程、排涝设备采购、路面恢复及附属设施工程等。 3.工程任务及运行管理方式 本项目为海原县县城西片区排水防涝工程，治理范围为海原县县城西片区。对现有排洪沟进行边坡砌护，提高防洪能力，提升海原县生态系统健康水平。具体收纳水域范围见图2-2。 图2-2 收纳水域范围示意图 4.公用工程 ⑴给排水 项目混凝土、预制件等外购，砂石料不拌和，不设置拌和站及预制件厂，施工期用水主要为施工场地洒水抑尘用水、车轮冲洗用水，项目用水就近拉运自来水。 本项目不设置专门的机修厂，只在施工营地布设施工机械停放场，不进行机械车辆的维修保养。根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》“在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。”施工场地设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行冲洗，不得携带泥土驶出施工场地，施工车辆车轮冲洗废水蒸发损耗不外排，冲洗用水用量约为240m3。 ⑵排水 施工期洒水抑尘用水经地表蒸发损耗，无废水产生；车轮冲洗废水蒸发损耗不外排。 ⑶供电 项目用电由附近供电电网供给。 |
| 总平面及现场布置 | 1.施工总布置原则 根据本工程特点，施工场地布置原则如下： ⑴以工程所处地区场地自然条件为依据； ⑵利于施工、方便生活、减少干扰和易于管理； ⑶施工中作好三废处理，保护施工环境； ⑷充分利用当地可为工程服务的建筑、加工制造、修配及运输等企业； ⑸尽可能结合当地城市规划，充分利用工程弃渣。 2.工程布置 本工程工区附近地势平坦，场地开阔，生产生活设施布置方便，布置是遵循工厂规模小而精的原则，根据工程区地形特点，本着便于生产、生活、方便管理、经济合理的原则，充分利用空地，以集中式布置为主，具体为： ⑴护坡工程：维持现状沟道走向及布置，对现状排洪沟进行连锁式混凝土砌块护坡工程。 ⑵雨水管网建设工程：对排洪沟以西区域10条道路雨水管网建设工程，排洪沟以东区域12条道路雨水管道建设工程，3条巷道排水管道建设工程。 3.施工布置 本工程工区附近地势平坦，场地开阔，生产生活设施布置方便，布置时应遵循工厂规模小而精的原则，根据工区地形特点，本着便于生产、生活、方便管理、经济合理的原则，充分利用空地，以集中式布置为主。 ⑴场外交通 项目区工程区周边乡道、巷道纵横，交通便利。 ⑵施工营地 项目设置施工营地1处，占地面积为3000m2，施工营地设有机械停放场、施工仓库、施工办公区。本次不设置综合加工厂及混凝土拌和站，混凝土及预制件等均外购。施工人员都是当地居民，施工营地不设置食堂及宿舍，不提供施工人员食宿。 ①机械停放场 机械停放场布置于施工营地内，主要用于停放机械设备，机械设备的检修和保养均在王团镇附近修理厂进行。停放场占地面积1000m2。 ②施工仓库 施工综合仓库布置于施工营地内，用于存放施工材料，主要为施工所用五金、劳保等物资器材。施工仓占地面积1000m2。 ③施工办公区 设置施工办公区1处，位于施工营地内，占地面积为1000m2。施工生活区不设置食堂及宿舍，不提供施工人员食宿。 ⑶取、弃土场 本项目雨水管网建设工程开挖土方全部用于回填，排洪沟新建维修工程产生的土方全部用于修筑堤岸，项目土方全部综合利用，无弃土产生，不设置取、弃土场。 |
| 施工方案 | 1.雨水管网建设工程 排洪沟以西区域雨水管网沿各道路由南向北排至各东西向雨水主管道、由西向东排至现状排洪沟。排洪沟以东区域雨水管道沿各条道路由北向南排至各东西向雨水主管道，由东向西现状排洪沟。建设局巷道、隍庙巷道、牌路山安置小区巷道等3条巷道新建一道排水管道，收集雨水排至现状排水主管道。具体内容为： ⑴同安路（富强路-新源路） 钢筋混凝土Ⅱ级管d600主管道270米，钢筋混凝土Ⅱ级管d600预留管12米，钢筋混凝土Ⅱ级管d300连接管32米，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）4座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）1座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）1座，（2400×1650）矩形钢筋混凝土弃流井1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）及配套管件1座，（700×400）单箅雨水口6座，拆除旧排水管道24米，拆除雨水口6座，封堵雨水口接现状检查井段连接管4处，挖除沥青路面（65cm）1267平方米，挖除道砖路面（24cm）12平方米，拆除道牙24米，拆除平侧石12米。 ⑵新源街（银盛路-排洪沟） 钢筋混凝土Ⅱ级管d800主管道597m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600主管道298m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600预留管108m，钢筋混凝土Ⅱ级管d300连接管182m，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）（1100×1100）2座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）1座，矩形钢筋混凝土检查井（1650×1000）（1650×1000）7座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1650×1000）2座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）3座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）3座，阶梯式混凝土跌水井（2500×1400）1座，2400×165矩形钢筋混凝土弃流井3座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）及配套管件3座，（700×400）单箅雨水口18座，双箅雨水口（1560×400）4座，d800八字式出水口及护砌1座，拆除旧排水管道158m，拆除雨水口18座，封堵雨水口接现状检查井段连接管18处，挖除沥青路面（65cm）3590平方米，挖除道砖路面（24cm）144平方米，拆除道牙168m，拆除平侧石84m。 ⑶新民街（银盛路-排洪沟） 钢筋混凝土Ⅱ级管d800主管道590m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600主管道298m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600预留管126m，钢筋混凝土Ⅱ级管d300连接管160m，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）3座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）1座，矩形钢筋混凝土检查井（1650×1000）7座，矩形钢筋混凝土沉泥井2座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）1座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）2座，阶梯式混凝土跌水井（2500×1400）2座，（2400×1650）矩形钢筋混凝土弃流井3座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）及配套管件3座，（700×400）单箅雨水口20座，双箅雨水口（1560×400）5座，d800八字式出水口及护砌1座，拆除旧排水管道120m，拆除雨水口20座，封堵雨水口接现状检查井段连接管20处，挖除沥青路面（65cm）3635平方米，挖除道砖路面（24cm）144平方米，拆除道牙168m，拆除平侧石84m。 ⑷胜利街（银盛路-排洪沟） 钢筋混凝土Ⅱ级管d800主管道612m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600主管道298m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600预留管108m，钢筋混凝土Ⅱ级管d300连接管168m，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）3座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）1座，矩形钢筋混凝土检查井（1650×1000）7座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1650×1000）2座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）2座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）3座，阶梯式混凝土跌水井（2500×1400）2座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）3座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）及配套管件3座，单箅雨水口（700×400）18座，双箅雨水口（1560×400）5座，d800八字式出水口及护砌1座，拆除旧排水管道108m，拆除雨水口18座，封堵雨水口接现状检查井段连接管18处，挖除沥青路面（65cm）3336平方米，挖除道砖路面（24cm）144平方米，拆除道牙168m，拆除平侧石84m。 ⑸中兴街（银盛路-排洪沟） 钢筋混凝土Ⅱ级管d1200主管道935m，钢筋混凝土Ⅱ级管d1200预留管18m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600预留管108m，钢筋混凝土Ⅱ级管d300连接管156m，矩形钢筋混凝土检查井（1700×1100）10座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1700×1100）2座，矩形三通钢筋混凝土检查井（2200×1350）2座，阶梯式混凝土跌水井（2500×1700）6座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）2座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）及配套管件2座，单箅雨水口（700×400）20座，双箅雨水口（1560×400）4座，d1200八字式出水口及护砌1座，拆除旧排水管道96m，拆除雨水口16座，封堵雨水口接现状检查井段连接管16处，挖除沥青路面（65cm）4255平方米，挖除道砖路面（24cm）144平方米，拆除道牙168m，拆除平侧石84m。 ⑹漳州路（富强路-腾达街） 铺设钢筋混凝土Ⅱ级管d600主管道1198米，钢筋混凝土Ⅱ级管d600预留管90米，钢筋混凝土Ⅱ级管d300连接管228米，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）15座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）3座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）7座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）5座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）及配套管件5座，单箅雨水口（700×400）35座，拆除旧排水管道138m，拆除雨水口23座，封堵雨水口接现状检查井段连接管23处，挖除沥青路面（65cm）4413平方米，挖除道砖路面（24cm）144平方米，拆除道牙120米，拆除平侧石60米，恢复沥青路面（65cm）4413平方米，恢复道砖路面（24cm）144平方米，恢复混凝土道牙60米，恢复混凝土平侧石60米，恢复混凝土梯形路缘石60m，沥青灌缝处理2654m，热熔标线888.36平方米。 ⑺湖里路（富强路-正阳街） 铺设钢筋混凝土Ⅱ级管d600主管道1409米，钢筋混凝土Ⅱ级管d600预留管108米，钢筋混凝土Ⅱ级管d300连接管192米，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）15座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）4座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）7座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）6座，矩形钢筋混凝土给水阀门井及配套管件6（1600×1600）座，单箅雨水口（700×400）32座，拆除旧排水管道192米，拆除雨水口32座，封堵雨水口接现状检查井段连接管32处，挖除沥青路面（65cm）5083平方米，挖除道砖路面（24cm）144平方米，拆除道牙144m，拆除平侧石72m，恢复沥青路面（65cm）5083平方米，恢复道砖路面（24cm）144平方米，恢复混凝土道牙72米，恢复混凝土平侧石72米，恢复混凝土梯形路缘石72米,沥青灌缝处理2996米，热熔标线908.82平方米，绿化恢复164平方米。 ⑻腾达街（中兴街-排洪沟） 钢筋混凝土Ⅱ级管d800主管道616m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600主管道470m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600预留管126m，钢筋混凝土Ⅱ级管d300连接管197m，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）4座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）1座，矩形钢筋混凝土检查井（1650×1000）7座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1650×1000）2座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）2座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）11座，阶梯式混凝土跌水井（2500×1400）2座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）3座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）及配套管件3座，单箅雨水口（700×400）29座，双箅雨水口（1560×400）2座，d800八字式出水口及护砌1座，拆除旧排水管道90m，拆除雨水口15座，挖除沥青路面（65cm）4383平方米，挖除道砖路面（24cm）325平方米，拆除道牙192m，拆除平侧石96m。 ⑼正阳街（腾达街-排洪沟） 钢筋混凝土Ⅱ级管d800主管道300m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600主管道500m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600预留管105m，钢筋混凝土Ⅱ级管d300连接管119m，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）8座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）1座，矩形钢筋混凝土检查井（1650×1000）4座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1650×1000）1座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）1座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）5座，阶梯式混凝土跌水井（2500×1400）1座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）2座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）及配套管件2座，单箅雨水口（700×400）17座，双箅雨水口（1560×400）2座，d800八字式出水口及护砌1座，拆除旧排水管道102m，拆除雨水口17座，封堵雨水口接现状检查井段连接管17处，挖除沥青路面（65cm）3322平方米，挖除道砖路面（24cm）191平方米，拆除道牙144m，拆除平侧石72m。 ⑽湖里路（正阳街-排洪沟）： 钢筋混凝土Ⅱ级管d600主管道470m，钢筋混凝土Ⅱ级管d600预留管72m，钢筋混凝土Ⅱ级管d300连接管85m，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）10座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）1座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）及配套管件1座，单箅雨水口（700×400）11座，双箅雨水口（1560×400）2座，d600八字式出水口及护砌1座，拆除旧排水管道60m，拆除雨水口10座，封堵雨水口接现状检查井段连接管10处，挖除沥青路面（65cm）1858平方米，挖除道砖路面（24cm）172平方米，拆除道牙120m，拆除平侧石60m。 ⑾运通街（排洪沟-北海路）: 铺设d1000钢筋混凝土Ⅱ级管667米，d600钢筋混凝土Ⅱ级管42米（预留管），d300钢筋混凝土Ⅱ级管150米，矩形三通钢筋混凝土检查井（2200×1350）2座，矩形钢筋混凝土检查井（1400×1100）1座，矩形四通钢筋混凝土检查井（2200×1700）1座，阶梯式混凝土跌水井（2500×1700）6座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井及配套管件（1600×1600）1座，单箅雨水口（700×400）15座，双箅雨水口（1560×400）4座，八字式出水口（d1000）1座，拆除旧排水管道102米，拆除雨水口17座，挖除沥青路面（65cm）3108平方米，挖除道砖路面（24cm）105平方米，拆除道牙72米，拆除平侧石36米。 ⑿北海路（政府街-运通街）： 铺设d600钢筋混凝土Ⅱ级管1984米，d600钢筋混凝土Ⅱ级管172米（预留管），d300钢筋混凝土Ⅱ级管211米，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）22座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）6座，矩形四通钢筋混凝土检查井（2000×1500）8座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）12座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）3座，矩形钢筋混凝土给水阀门井及配套管件（1600×1600）3座，单箅雨水口（700×400）43座，拆除旧排水管道258米，拆除雨水口43座，挖除沥青路面（65cm）10199平方米，挖除道砖路面（24cm）400平方米，拆除道牙192米，拆除平侧石96米。 ⒀富民街（排洪沟-北海路）： 铺设d800钢筋混凝土Ⅱ级管414米，d600钢筋混凝土Ⅱ级管42米（预留管），d300钢筋混凝土Ⅱ级管110米，矩形钢筋混凝土检查井（1200×1100）6座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1200×1100）2座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）1座，矩形四通钢筋混凝土检查井（2000×1500）2座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井及配套管件（1600×1600）1座，单箅雨水口（700×400）14座，八字式出水口（d1000）1座，拆除旧排水管道84米，拆除雨水口14座，挖除沥青路面（65cm）1800平方米，挖除道砖路面（24cm）102平方米，拆除道牙72米，拆除平侧石36米。 ⒁惠民街（排洪沟-北海路）： 铺设d800钢筋混凝土Ⅱ级管407米，d600钢筋混凝土Ⅱ级管42米（预留管），d300钢筋混凝土Ⅱ级管108米，矩形钢筋混凝土检查井（1200×1100）6座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1200×1100）1座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）1座，矩形四通钢筋混凝土检查井（2000×1500）2座，阶梯式混凝土跌水井（2500×1400）2座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井及配套管件（1600×1600）1座，单箅雨水口（700×400）12座，八字式出水口（d1000）1座，拆除旧排水管道72米，拆除雨水口12座，挖除沥青路面（65cm）1740平方米，挖除道砖路面（24cm）102平方米，拆除道牙72米，拆除平侧石36米。 ⒂政府街（排洪沟-勉巷）： 铺设d800钢筋混凝土Ⅱ级管750米，d600钢筋混凝土Ⅱ级管91米，d300钢筋混凝土Ⅱ级管230米，矩形钢筋混凝土检查井（1200×1100）8座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1200×1100）3座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）1座，阶梯式混凝土跌水井（3500×1400）2座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井及配套管件（1600×1600）1座，单箅雨水口（700×400）23座，八字式出水口（d1000）1座，拆除旧排水管道138米，拆除雨水口23座，挖除沥青路面（65cm）2960平方米，挖除道砖路面（24cm）20平方米，拆除道牙24米，拆除平侧石12米。华山路（富强路-运通街）：d300钢筋混凝土Ⅱ级管1492米，双箅雨水口（1560×400）82座，八字式出水口（d300）41座，雨水口盖板200座，拆除雨水口82座，挖除沥青路面（65cm）1640平方米，挖除道砖路面（24cm）410平方米，拆除道牙328米，拆除平侧石164米。 ⒃万福街（排洪沟-黎明路）： 铺设d800钢筋混凝土Ⅱ级管614米，d300钢筋混凝土Ⅱ级管46米，矩形钢筋混凝土检查井（1200×1100）10座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1200×1100）3座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）1座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）1座，预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口（700×400）14座，八字式出水口及护砌（d1000）1座，现状雨水口连接管拆除84米，现状雨水口拆除14座，现状雨水口连接管污水检查井处封堵14处，挖除沥青路面（65cm）610平方米，挖除沥青路面（42cm）1622平方米，挖除道砖路面（24cm）44平方米，道牙拆除12米，平侧石拆除6米等。 ⒄永乐街（排洪沟-北海路）： 铺设d800钢筋混凝土Ⅱ级管389米，d300钢筋混凝土Ⅱ级管45米，矩形钢筋混凝土检查井（1200×1100）6座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1200×1100）2座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）2座，阶梯式混凝土跌水井（3500×1400）1座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）1座，预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口（700×400）10座，八字式出水口及护砌（d1000）1座，现状雨水口连接管拆除48米，现状雨水口拆除8座，现状雨水口连接管污水检查井处封堵8处，挖除沥青路面（65cm）402平方米，挖除沥青路面（42cm）962平方米，挖除道砖路面（24cm）48平方米等。 ⒅中兴街（排洪沟-北海路）： 铺设d600钢筋混凝土Ⅱ级管365米，d600钢筋混凝土Ⅱ级预留管20米，d300钢筋混凝土Ⅱ级管45米，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）4座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）1座，矩形四通钢筋混凝土检查井（1000×2000×1500）2座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）3座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）1座，预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口（700×400）10座，八字式出水口及护砌（d1000）1座，现状雨水口连接管拆除48米，现状雨水口拆除8座，现状雨水口连接管污水检查井处封堵8处，挖除沥青路面（65cm）1248平方米，挖除道砖路面（24cm）40平方米，拆除道牙48米，拆除平侧石24米等。 ⒆腾达街（排洪沟-北海路）： 铺设d600钢筋混凝土Ⅱ级管329米，d600钢筋混凝土Ⅱ级预留管21米，d300钢筋混凝土Ⅱ级管55米，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）1座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）1座，矩形四通钢筋混凝土检查井（1000×2000×1500）1座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）5座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）1座，预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口（700×400）8座，八字式出水口及护砌（d1000）1座，现状雨水口连接管拆除46米，现状雨水口拆除6座，现状雨水口连接管污水检查井处封堵6处，挖除沥青路面（65cm）1422平方米，挖除道砖路面（24cm）40平方米，拆除道牙12米，拆除平侧石6米等。 ⒇黎明路（华山路-万福街）： 铺设d800钢筋混凝土Ⅱ级管343米，d600钢筋混凝土Ⅱ级管238米，d300钢筋混凝土Ⅱ级管180米，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）2座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）1座，矩形钢筋混凝土检查井（1200×1100）3座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1200×1100）1座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）3座，阶梯式混凝土跌水井（2500×1400）4座，矩形钢筋混凝土弃流井（2400×1650）1座，矩形钢筋混凝土给水阀门井（1600×1600）1座，预制混凝土装配式偏沟式单箅雨水口（700×400）25座，现状雨水口连接管拆除150米，现状雨水口拆除25座，现状雨水口连接管污水检查井处封堵25处，挖除沥青路面（65cm）2674平方米。 （21）华山路（富强路-运通街）： 铺设d300钢筋混凝土Ⅱ级管1492米，双箅雨水口（1560×400）82座，八字式出水口（d300）41座，雨水口盖板200座，拆除雨水口82座，挖除沥青路面（65cm）1640平方米，挖除道砖路面（24cm）410平方米，拆除道牙328米，拆除平侧石164米。 （22）永乐街（黎明路-建设路）： 铺设d1000钢筋混凝土Ⅱ级管153米，d800钢筋混凝土Ⅱ级管1372米，d600钢筋混凝土Ⅱ级管328米（预留管），d300钢筋混凝土Ⅱ级管1075米，矩形钢筋混凝土检查井（1200×1100）17座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1200×1100）5座，矩形钢筋混凝土检查井（1400×1100）2座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1400×1100）1座，矩形三通钢筋混凝土检查井（1650×1000）3座，矩形四通钢筋混凝土检查井（2000×1500）6座，矩形四通钢筋混凝土检查井（2200×1700）1座，双箅雨水口（1560×400）2座，单箅雨水口（700×400）63座。 （23）建设局巷道： 铺设d600钢筋混凝土Ⅱ级管主管道839米，DN315双壁波纹管预留管78米，d300钢筋混凝土Ⅱ级管连接管78米，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）19座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）3座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）4座，单箅雨水口（700×400）26座，更换井盖9套，拆除旧排水管道608米，拆除雨水口16座，挖除旧混凝土路面（40cm）4600平方米。 （24）隍庙巷道： 铺设d600钢筋混凝土Ⅱ级管主管道535米，d400钢筋混凝土Ⅱ级管主管道309米，DN315双壁波纹管DN315预留管84米，d300钢筋混凝土Ⅱ级管连接管81米，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）23座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）3座，竖槽式混凝土跌水井（2200×1000）3座，竖槽式混凝土跌水井（1800×1000）4座，单箅雨水口（700×400）27座，更换井盖16座，拆除旧排水管道845米，拆除雨水口10座，挖除沥青路面（65cm）131平方米，挖除旧混凝土路面（40cm）4371平方米。 （25）牌路山安置小区巷道铺设： 铺设d400钢筋混凝土Ⅱ级管主管道517m，双壁波纹管DN315预留管78m，d300钢筋混凝土Ⅱ级管连接管36m，矩形钢筋混凝土检查井（1100×1100）4座，矩形钢筋混凝土沉泥井（1100×1100）3座，竖槽式混凝土跌水井（1800×1000）7座，单箅雨水口（（700×400））12座，更换井盖6套，拆除旧排水管道501m，拆除雨水口1座，挖除沥青路面（65cm）（（65cm））2450平方米，挖除旧混凝土路面（（40cm））2881平方米。 （26）排洪沟新建维修工程： 对现状4080米排洪沟新建边坡护砌，对现状4000米排洪沟进行局部维修并建设过水通道2处。 （27）排涝设备： 采购应急抢险移动泵车1辆、管网疏通车1辆、潜水泵2台、柴油机水泵1台；以及上述管道铺设完成后的路面恢复及附属设施工程。雨水管道采用承插式钢筋混凝土Ⅱ级排水管，橡胶圈接口，管道基础采用180°混凝土基础，基础下铺设300mm厚3:7灰土。为了便于对雨水管道系统做定期检查和清通，雨水管道上必须设置检查井。检查井通常设在管道交汇、转弯、管道尺寸或坡度改变、跌水等处以及相隔一定距离的直线管段上。为了便于疏通，雨水管道每隔300米左右设置沉泥井，沉泥井作法即将检查井井底降600mm。雨水检查井及沉泥井均采用矩形混凝土检查井，检查井规格按图集选取，检查井间距按规范控制。 管道回填土压实度见表2-2。 表2-2 刚性管道沟槽回填土压实度表 序号 项目 最低压实度（%) 检查数量 检查方法 重型击实标准 轻型击实标准 范围 点数 1 石灰土类垫层 93 95 100m 每层每侧一组（每组3点） 用环刀法检查或采用现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T50123中 其他方法 2 沟槽在路基范围外 胸腔部分 管侧 87 90 两井之间或1000m2 管顶以上500mm 87±2（轻型） 其余部分 ≥90（轻型）或按设计要求 农田或绿地范围表层500mm范围内 不宜压实，预留沉降量，表面整平 3 沟槽在路基范围内 胸腔部分 管侧 87 90 两井之间或1000m2 每层每侧一组（每组3点） 环刀法检查或采用现行国家标准《土工试验方法标准》GB/T50123中 其他方法 管顶以上250mm 87±2 由路槽底算起的深度范围（mm) ≤800 快速路及主干路 95 98 次干路 93 95 支路 90 92 >800~1500 快速路及主干路 93 95 次干路 90 92 支路 87 90 >1500 快速路及主干路 87 90 次干路 87 90 支路 87 90 2.出水口设计 管道水口采用钢筋混凝土八字式出水口，出水口上下游采用钢筋混凝土护砌，出水口及护砌均按照《雨水管道出水口（20S517）》进行设计。出水口护砌剖面图见图2-3。 图2-3 出水口护砌剖面图 3.路面恢复及附属设施工程 ⑴路面恢复 本工程沟槽开挖需破除现状沥青混凝土路面、砼道砖路面并进行恢复。根据自然条件和远景交通发展需要，并结合各条道路现状结构层情况，本工程路面恢复工程，机动车道采用沥青混凝土路面。 ①路面材料选择 本道路所在海原县属温带大陆性气候，昼夜温差和季节温差大，冬季有冰冻。要求沥青面层具有良好的高、低温稳定性、密水性、抗疲劳能力，同时要求上面层具有足够的粗糙度。综合以上自然条件和本道路的远景交通发展情况，确定路面结构材质为：上面层采用细粒式沥青混凝土（AC-13C），下面层采用中粒式沥青砼（AC-20C）。 对于基层：刚性贫混凝土基层具有抗冲刷性好，强度高，刚度大，整体性强，承载力大等优点。但是由于刚度大，其适应路基变形的能力弱，板缝变形集中，易在沥青面层出现发射裂缝，造价高，性价比差；传统的半刚性基层，其强度、板体性适中，适应路基变形能力强，造价低，经济性能好及易于控制施工等优点，但抵抗不均匀沉降的能力较低，易于浸水破坏。本工程推荐采用半刚性水泥稳定碎石基层。 ②路面结构组合 根据上述比较，并参照海原县同类工程设计、施工经验，按照道路等级，设计交通量以及当地水文地质条件，对机动车道和人行道结构层分别进行设计如下表： 表2-3 机动车道结构层组合设计表 单位：厘米 类别层位 机动车道 面层 （细）沥青砼4.0 （中）沥青砼5.0 基层 水泥稳定碎石36.0 底基层 石灰土（12%）20.0 总厚度 65.0 ③非机动车道结构层确定 非机动车道的面层采用细粒式沥青砼，基层结构为水泥稳定碎石，底基层采用石灰土。 表2-4 非机动车道结构层组合设计表 单位：厘米 类别层位 非机动车道 面层 （细）沥青砼4.0 基层 水泥稳定碎石18.0 底基层 石灰土（12%）20.0 总厚度 42.0 ④人行道结构层确定 面层为砼道砖，基层采用10%石灰土，总厚度24.0cm，其中：预制透水砼砖的尺寸为20.0cm×10.0cm×6.0cm。 表2-5 人行道道结构层组合设计表 单位：厘米 类别层位 人行道 面层 砼道砖20.0×10.0×6.0 基层 水泥砂浆3.0 底基层 石灰土（10%）15.0 总厚度 24.0 ⑤路缘石恢复 本工程因为管道开挖需要恢复的路缘石有： 花岗岩道牙，规格为长×宽×高=100cm×15cm×27cm； 砼道牙：规格为长×宽×高=79.5cm×13cm×35cm； 平侧石：材质为花岗岩或混凝土，规格为长×宽×高=49.5cm×25cm×10cm； 梯形路缘石采用混凝土材质，用于人行道外侧，其规格为49.5×46×20cm(长×宽×高)。 路缘石材质根据现状道路确定，与现状道路路缘石材质保持一致。 ⑵交通标线 本项目需要对开挖恢复后的路面进行标线恢复。 施划标线采用热熔型标线涂料。热熔型标线涂料是新一代反应型丙烯酸系列涂料，一般采用预聚合的树脂加工而成。热熔型路面标线涂料加工简单，施工方便，具有高强度，高反光，高抗污性能，干燥快，适合各种路面施工。相对于溶剂常温型标线不耐磨，反光效果差，热熔型标线涂料的易污染，重涂性差的难题，有显著的优势。 ⑶过水通道 本项目需要分别在永乐街及腾达街各增设一道过水通道，为2-6.0m钢筋混凝土箱涵共2道，涵洞长度均为19米。 ⑷排洪沟设计方案 现状沟道底部基本为卵石，故仅对沟道两侧坡面进行护砌，其采用浆砌片石。 图2-5 排洪沟两侧护砌剖面图 本项目施工期工艺流程及产污环节图见下图 图2-6 项目工程施工工艺流程及产污环节图 施工期产污环节： 废气：施工扬尘、道路扬尘、施工车辆和施工机械尾气； 噪声：施工机械设备噪声及运输车辆噪声； 废水：施工废水； 固废：生活垃圾； 生态：项目土方开挖及地表清理产生的水土流失。 运营期产污环节： 项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 3.施工周期 本项目计划工期8个月，计划2024年4月初开工，11月底完成工程建设。 |
| 其 他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1.主体功能区规划和生态功能区划 ⑴主体功能区划 本项目位于中卫市海原县，根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》（宁政发[2014]53号），本项目属于国家重点生态功能区。项目与宁夏回族自治区主体功能区规划的相对位置关系图见附图9。 重点生态功能区功能定位：保障国家生态安全的重要区域，西北重要的生态功能区，人与自然和谐相处的示范区。 发展方向：限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务,增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能,提高生态产品供给的能力,因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。 本项目为海原县2024年县城西片区排水防涝工程，工程实施将改善海原县生态环境，提升海原县生态系统健康水平，项目实施后可确保村庄、农田、水利、交通设施等免受洪水侵害，减少水土流失，减少洪涝灾害损失。因此，项目的建设符合国家重点生态功能区的发展方向和开发原则。 ⑵生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于生态功能二级分区内，本项目所在区域属于海原中南部盆塘丘陵中度水土流失治理生态功能区，植被覆盖度为20%左右。 本项目为海原县2024年县城西片区排水防涝工程，工程实施将改善海原县生态环境，提升海原县生态系统健康水平，对周边生态环境恢复创造良好条件，其生态效益十分显著。因此满足宁夏生态功能区划的保护要求。项目与宁夏回族自治区生态功能区规划的相对位置关系图见图10。 ⑶生态环境质量现状 ①土地利用现状 本项目为本项目海原县2024年县城西片区排水防涝工程，不涉及永久占地。土地利用现状图见附图11。 ②土壤类型 项目区土壤类型为新积黄绵土。黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。因土体疏松、软绵，土色浅淡，故名。实质为土质初育土。其主要特征是,剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限;土壤侵蚀严重。广泛分布于中国黄土高原水土流失较严重的地区，其中以甘肃东部和中部、陕西北部、山西西部面积较广。宁夏南部、河南西部和内蒙古境内也有分布。常和黑垆土、灰钙土等交错存在，是黄土高原上分布面积最大的土壤。项目土壤类型图见附图12。 ③陆生植被分布 根据宁夏植被区划以及现场踏勘，本项目自然植被属于IX粮油作物中66以春小麦为主，含洋芋、糜谷、莜麦、云芥三年两熟作物。本项目所在植被类型图位置关系图见附图13。 ④陆生动物 现场调查发现，由于调查时间处于春季，调查区内植被稀疏，无天然食源及隐蔽环境，野生动物较少出没，仅鸟类数只，主要为喜鹊和麻雀等。 2.环境空气质量状况 本项目位于中卫市海原县，本次引用《2022年宁夏生态环境质量报告》中中卫市海原县的监测数据，评价本项目所在区域环境空气质量现状，评价基准年为2022年。区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2022海原县环境空气质量状况综合评价 污染物 年评价指标 现状浓度/(μg /m3) 标准值/(μg/m3) 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 68 70 97.14 达标 PM2.5 年平均质量浓度 28 35 80.00 达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.67 达标 NO2 年平均质量浓度 16 40 40.00 达标 CO 24h平均第95百分位数（mg/m3） 1.3 4 32.50 达标 O3 日最大8h滑动平均值90百分位数 131 160 81.87 达标 根据上表的监测数据，2022年海原县各评价指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，因此，项目所在地属于达标区。 3.地表水质量现状 本项目所在区域无地表水体。 4.地下水、土壤环境质量现状 本项目属于防洪除涝工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防洪治涝工程中其他，本项目为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 本项目为生态影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964—2018）中水利中其他，本项目为Ⅲ类项目；项目所在区域敏感程度判定见下表3-2。 表3-2 生态影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 盐化 酸化 碱化 敏感 建设项目所在地干燥度a＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 pH≤4.5 pH≥9.0 较敏感 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 4.5＜pH≤9.0 8.5＜pH≤5.5 不敏感 其他 5.5＜pH≤8.5 a是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 中卫降水量约为286mm，蒸发量为878mm，干燥程度a=878/286=3.07，干燥度＞2.5，项目位于中卫市海原县，项目区不属于地势平坦区域且地下水位埋深＞1.5m；项目区土壤类型为黄绵土，查询《宁夏土种志》黄绵土pH为7.5-8.5，含盐量为0.07g/kg，因此，项目区属于不敏感区。因此，项目不开展土壤环境影响评价。 5.声环境质量现状 为了解项目评价区域的声环境质量现状，本次环评委托宁夏中诚智创生态保护发展有限公司对项目评价区域的声环境质量现状进行监测。 ⑴监测点位 根据项目区周围的环境现状，本次噪声监测共计布设14个噪声监测点。 ⑵监测时间及频率 本次监测于2024年3月11日进行声环境质量现状监测，监测1天，昼间监测1次。 ⑶评价标准 1#~10#、13#、14#监测点采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，11#、12#监测点采用《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 ⑷监测结果统计与评价 本项目环境噪声现状监测统计结果见表3-3，监测点位图见附图14。 表3-3 噪声监测结果统计分析表 单位：dB(A) 编号 监测点名称 2024.03.11 昼间 标准限值 1# 海城镇东南 42 60 2# 永乐西街东段 21 60 3# 永乐西街中段 38 60 4# 永乐西街中段 43 60 5# 永乐西街西段 44 60 6# 幸福花园小区 54 60 7# 海城镇人民政府北侧 45 60 8# 海城镇北 46 60 9# 海原县中医院 45 60 10# 西湖小区 48 60 11# 宁夏海原国华农机制造有限责任公司北侧 54 65 12# 海原县创业园成长区 63 65 13# 水塘清 37 60 14# 张湾庄 35 60 由表3-3可知，1#~10#、13#、14#监测点噪声值昼间在21-54dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，11#、12#监测点噪声值昼间在54-63dB(A)之间，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不涉及现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续等情况。 与本项目有关的原有环境污染和生态破坏问题如下： 海原县南高北低，以北坪路为界中间高东西两侧低，西片区西侧为现状西华山，东侧为北坪路，南起文昌路，北至运昌路。该片区受地形限制，排水需通过提升泵排至县城东北侧污水处理厂；南北向高差大，管道内易形成峰值流量，导致雨季合流污水溢流出地面，形成内涝。西侧西华山坡底现状建设有一道排洪沟，从西南端产业园东侧穿过，该排洪沟穿越运昌路向北排至下游沟道，但由于运昌路至同海线段沟道未进行护砌，沟道内雨水对周边耕地侵蚀较为严重，造成耕地减少、水土流失等问题；县城内建设局巷道、隍庙巷道、牌路山安置小区巷道等三条巷道由于建设时序原因，巷道内无排水设施或排水设施排水能力不足，雨季雨水灌入巷道，流入居民家中，造成安全隐患。 |
| 生态环境保护目标 | 1.生态环境保护目标要求 ⑴环境空气 项目运营期无废气产生，项目大气环境影响主要集中在施工期，参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，大气环境。明确厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。根据现场踏勘，本项目500m范围内环境空气保护目标见表3-4。 ⑵声环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。项目50m范围内声环境保护目标见下表。 ⑶地下水环境 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于防洪治涝工程中其他为Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地下水环境。明确厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据现场踏勘，本项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ⑷土壤环境 本项目属于防洪除涝工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）防洪除涝工程中其他，本项目为Ⅳ类项目，项目所在区域不敏感，因此，可不开展土壤环境影响评价。 ⑸地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3—2018)，本项目属于水文要素型，考虑本项目为防洪工程，涉及排洪沟非汛期为干涸冲沟，不属于《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018）定义的地表水环境敏感目标。 ⑹生态环境 本项目为线性工程，项目穿越非生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）线性工程穿越非生态敏感区时，以线路中心线向两侧外延300m为参考评价范围。 项目区植被主要为农作物及人工植被，主要为洋芋、糜谷、莜麦、云芥等，无重点保护野生植物。评价区及周边区域主要为耐旱荒漠种的小型动物，无大型野生动物，兽类主要为家畜等，鸟类有喜鹊、麻雀等。 本项目主要环境保护目标见下表3-4。 表3-4 本项目主要环境保护目标 环境要素 保护目标名称 坐标（m） 保护对象及规模 环境功能区或保护要求 相对路线方位 相对路线距离（m） X Y 环境空气 水塘清村 / / 居民， 约200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 W 40 张湾村 / / 居民， 约220人 W 40 海原县县城西片区 / / 居民， 约8000人 / / 声环境 水塘清村 / / 居民， 约200人 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类、3类标准 W 40 张湾村 / / 居民， 约220人 W 40 海原县县城西片区 / / 居民， 约8000人 / / 地下水环境 / / / / / / / 土壤环境 / / / / / / / 地表水环境 / / / / / / / 生态环境 评价范围内生态空间 / / 生态空间 生境不破坏，生态系统不受损 / / |
| 评价 标准 | 2.环境质量标准 ⑴本项目评价区周围环境空气质量标准具体值见表3-5。 表3-5 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及2018年修改单 污染物名称 标准值 依据 年平均 24 小时平均 1小时 平均 单位 SO2 60 150 500 μg/m³ 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 NO2 40 80 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / O3 / 160（日最大8小时平均） 200 CO / 4 10 mg/m³ ⑵本项目评价区声环境质量评价因子执行标准见表3-6。 表3-6 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） 单位：dB(A) 类别 时段 昼间 夜间 2类 60 50 3类 65 55 3.污染物排放标准 ⑴废气 施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，见表3-7。 表3-7 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 ⑵噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值，具体标准值详见下表。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 单位：dB(A) 昼间 夜间 70 55 ⑶固废 本项目固废主要为施工期固废，主要为生活垃圾及建筑垃圾，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置，拆除的建筑垃圾集中收集后运送至当地政府指定一般固废填埋场处置。本项目一般固废的处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）中的相关规定，即防扬散、防流失、防渗漏措施。 项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.生态环境影响分析 结合工程特点分析，生态影响因素主要来源于各类占地、施工机械和设备的噪声、施工人员活动，其影响对象主要是施工区附近及占地区的植被等。工程对植被的影响主要来源于地表清理、土方开挖等，其影响表现为上述施工活动造成局部地表植被破坏，暂时降低局部区域植被生物量。 2.废气 本项目施工期对大气环境的影响主要来自施工扬尘、施工车辆和施工机械尾气、道路扬尘等。 ⑴施工扬尘 施工中沟道开挖、开挖前地表清理、填筑等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放；车辆运输，施工机械尾气、道路扬尘为线性排放。施工废气排放对施工区及场内施工道路附近局部区域环境将产生一定影响。 ⑵施工车辆和施工机械尾气 根据工程施工特点，一般多使用小型施工机械，并辅助人力施工。施工期产生污染物主要为氮氧化物、总烃等，施工区地势比较开阔，污染物排放比较分散，对局部大气环境的影响较小。 ⑶道路扬尘 道路扬尘主要来自汽车行驶产生的扬尘以及出入施工场地的施工机械的车轮轮胎将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬；扬尘会对施工场地局部环境产生影响。 3.废水 本项目施工人员均雇佣周边居民，项目施工营地仅设置办公区，施工期产生的废水主要为施工废水。 根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》“在施工现场出口处设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工车辆不得带泥上路行驶，施工现场道路以及出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土。”设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行冲洗，不得携带泥土驶出施工场地，施工废水主要为车轮冲洗废水，车轮冲洗废水蒸发损耗不外排。 4.噪声 本项目施工期噪声主要来源于施工机械、设备、运输车辆的运行产生的机械设备噪声，主要影响受体为临近施工区域的居民点。施工机械噪声源多为间歇性和流动性，施工期噪声影响随施工结束而消失。 5.固体废物 本项目固废为施工期固废，主要为生活垃圾及建筑垃圾，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置，拆除的建筑垃圾集中收集后运送至当地政府指定一般固废填埋场处置。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 本项目通过对海原县县城排水沟生态修复，完善区域防洪体系，保障区域村庄及农田的防洪安全，强化区域防洪安全措施，保障人民生命财产安全和区域经济快速稳定可持续发展；通过信息化建设，有效预防灾害带来的损失，有利于区域生态系统稳定，项目环境正效应明显。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 1.治理沟道选址合理性分析 本项目位于中卫市海原县县城西片区，项目属于新建项目，根据现场踏勘，本项目为防洪除涝工程，排洪沟为已有河道，本项目选址唯一。项目对周边环境影响主要集中在施工期，施工期加强防护措施，不会损害区域的环境质量和生态功能，营运期无废水、废气、噪声、固废产生，项目建设不会改变区域环境质量现状，不会突破区域环境质量底线，项目选址可行。 2.临时施工营地合理性分析 本项目设置临时施工营地1处，施工人员都是当地居民，施工营地不设置食堂及宿舍，不提供施工人员食宿，临时施工营地用地不属于中卫市人民政府划定的崩塌、滑坡危险区、泥石流易发区内，避开正常的可视范围，符合《生产建设项目水土保持技术标准》的有关选址要求，临时施工营地选址合理。 因此，从环境保护的角度考虑，项目建设区域的选址是合理的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.生态环境 ⑴生态环境保护措施可行性分析 为了减缓施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施： ①施工占地保护措施 施工期间，严格控制施工范围，施工范围控制在临时占地范围内，严禁随意扩大施工活动范围； ②施工管理措施 A.避让和减缓措施 a.做好施工组织 工程占地应尽量利用既有场地，设置施工营地1处；施工结束后对临时占地进行整治及生态恢复；减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。 b.优化工程施工时序 保护施工区域有农业植被，合理安排施工时间。优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对区域植被影响。 c.划定施工活动范围 由于本项目为线性工程，建议施工前应划定施工活动范围，在工程涉及敏感区段设立警示标志，采取围栏、警戒线等措施限定工程占用与扰动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采滥伐等。 d.加强施工管理 施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。 B.管理措施 a.建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制定施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。 b.加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员环保意识；对于涉及环境敏感区段，必要时划定施工红线，布设施工围栏，防止施工人员作业、施工机械布置，增加占地区，增大对施工区域陆生动植物、生态环境的影响。加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员动物保护意识；开展相关野生动物保护法律法规教育，增强法律意识，保证依法施工。 c.建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期、运行期产生的生态影响进行监测与调查。施工期主要临时占地进行监测。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。通过动态监测和完善管理，使生态向良性方向发展。主要监测野生动物种群、数量变化及生态系统整体性变化。 d.加强与当地林草部门和各敏感区管理部门的联系工作，施工过程中若发现有受伤的野生保护动物，可及时联系有关部门进行相关救助。 e.施工机械（含施工车辆）维修保养在受委托社会第三方场地进行，在公共加油站进行燃料补给，禁止在施工营地贮存柴油，严格控制易燃易爆器材的使用。 ③植被保护措施 A.减缓措施 施工前应划定施工活动范围，减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。 B.管理措施 建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。 ④动物保护措施 A.避让和减缓措施 施工前应划定施工活动范围，禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，以最大限度减少对野生动物正常栖息的影响。优化施工时段，夜间禁止施工。 B.管理措施 建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。 ⑤水生生态保护措施 本项目涉及地表水体为防洪沟，为干沟，不涉及沟道取水；不涉及重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，不涉及珍稀水生生物。因此，工程建设不会对沟道水生生态造成不利影响。 ⑥水土流失减缓措施 A.施工期土石方工程应避免在大风日、雨天等不良天气中施工；粉状材料堆放采用围护或篷布遮挡措施，减少在恶劣天气条件下风蚀、水蚀的发生。 B.施工设置临时施工道路，杜绝车辆乱碾乱轧，不随意开设便道；现场施工作业机械应严格管理，划定施工活动范围，不得在项目建设区以外的地方行驶和作业，从而保证项目区以外的表土及其附生的植被不受到破坏。 ⑦景观保护措施 A.施工时应当充分现有设施条件，对于可利用的排水沟等附属设施应尽量利旧，减少对景观的破坏和资料的浪费。 B.保护现有的植物资源，不得在施工区域外设置临时工程。 C.项目施工应严格遵守划定范围，要尽量减少对自然环境的破坏，减轻对自然景观分割和不破坏景观的美学价值。 ⑵生态保护跟踪监测方案 主要了解工程建设前后评价区生物量及生物多样性变化情况，并根据调查情况对工程进行有针对性的调整或追加必要的生态环保措施，以减轻工程生态影响。环境监测计划具体见下表5-1。 表5-1 项目环境监测计划表 监测时期 监测项目 指标 频次 监测点 施工期 大气监测 TSP 高峰期监测1次，每次连续监测3天，每天分4个时段监测。 施工现场 声环境监测 等效A声级 施工期每个监测点监测一次，连续监测2天，每天昼、夜间监测1次。 施工现场 固体废物 记录：生活垃圾、建筑垃圾排放量、处置方式、土石方产生量、回填量、处置方式 每天进行统计 施工现场 运营期 生态 植被生长情况、种植覆盖度 工程完工后的第一年春季调查一次，其后一年一次，连续3-5年。 施工现场 2.废气 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆机械尾气。 根据自治区住建厅，宁（建）发〔2017〕17号《关于进一步加强建筑工地施工扬尘控制和标准化管理的通知》、自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》《宁夏建筑施工扬尘治理标准化实施指南》，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： ⑴施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。 ⑵施工工地周边围挡标准化。对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡（墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。 ⑶出入车辆冲洗标准化。施工场地出入口，设置草垫子及洒水装置对出入工地的运输车辆轮胎进行冲洗，不得携带泥土驶出施工场地；加强运输道路的管理和维护，经常洒水降尘，保证道路的良好运行状态；并通过限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。 ⑷物料堆放覆盖标准化。施工场地内存放的砂石等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复，避免扬尘污染。 ⑸渣土车辆密闭运输标准化。运输垃圾、渣土、砂石等散装、流体物料的车辆应当采取密闭措施或者遮盖等措施防止物料遗撒，造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 ⑹拆迁工地湿法作业标准化。建筑物维修施工单位应当按照规定在拆除现场周围设置围挡，在拆除过程中，应当采取湿式作业等有效防尘措施。拆除和施工过程中产生的建筑垃圾应及时清运并在指定的填埋场处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。土方开挖、运输和填筑、易产生扬尘工序等施工时，必须进行湿法作业，应配备足量除尘雾炮、喷淋设施。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。 ⑺施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，可有效减少机械尾气的产生。 综上，项目施工期会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 3.废水 本项目施工人员均雇佣周边居民，项目施工营地不设置食宿。施工期预制件及商品砼全部外购，施工期废水主要为车轮冲洗废水，车轮冲洗废水蒸发损耗不外排。 综上所述，在采取本次评价提出的防治措施后，项目施工过程对周围环境的不利影响较小。 4.噪声 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施： ⑴施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭，从源强和运行方式上降低噪声影响； ⑵优化施工组织设计和加强施工管理，采用合理施工方式、科学施工、合理安排施工时间及施工内容，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工； ⑶合理安排施工时间：制订施工计划时；在泄洪沟两侧200m范围内有敏感点的沟道段，避开午休时间，禁止夜间施工，工艺要求的夜间施工必须报请相关管理部门同意； ⑷降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量少用哨子、笛等指挥作业； ⑸施工运输车辆在通过村庄时，应减缓车速，行车速度控制在20km/h以内，并禁止鸣笛；通过优化运输方案控制车流量，以减轻交通噪声的干扰。 ⑹施工单位应加强宣传，充分做好与当地居民的沟通工作，尽量减少对敏感点居民的影响。 采取以上措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。 5.固体废物 本项目固废为施工期固废，主要为生活垃圾及建筑垃圾，生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置，拆除的建筑垃圾集中收集后运送至当地政府指定一般固废填埋场处置。 采取以上措施后，本项目施工期固废对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目为生态修复项目，项目营运期无废气、废水、噪声、固废产生。 本项目通过排洪沟生态修复，完善区域防洪体系，保障区域村庄及农田的防洪安全，强化区域防洪安全措施，保障人民生命财产安全和区域经济快速稳定可持续发展；通过信息化建设，有效预防灾害带来的损失，有利于区域生态系统稳定，项目环境正效益明显。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为9385.69万元，其中环保投资估算为153万元，占总投资的1.63%，具体环保投资分项详见表5-2。 表5-2 项目环保投资一览表 类别 环保设施名称 投资（万元） 施工期 扬尘治理 施工场地全面落实六个标准化的扬尘控制措施，施工工地周边围挡标准化、出入车辆冲洗标准化、施工现场地面硬化标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化 40 运输车辆尾气 严格控制运输时间段及运输路线 8 噪声防治 项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工 15 固体废弃物处置 项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置，拆除的建筑垃圾集中收集后运送至当地政府指定一般固废填埋场处置。 40 废水 项目施工期车轮冲洗废水蒸发损耗不外排；施工营地设置环保旱厕，旱厕定期清掏外运 5 生态环境保护 进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对施工区域生态环境的扰动。施工结束后对沟道两岸岸边播撒草籽 25 其他 施工环境监理；安排专人对施工过程中的环境保护措施进行监督管理、生态监测 20 合计 153 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。施工完成以后，施工结束后对沟道两岸岸边播撒草籽。加强管理，降低对敏感区生态环境的扰动。严禁施工人员非法猎捕野生动物，合理规划施工 | 对周围环境影响可接受 | 工程完工后的第一年春季调查一次，其后一年一次，连续3-5年。 | / |
| 水生生态 | 排洪沟为季节性沟道，施工期，沟道干涸，项目施工对水生生态基本无影响 | / | / | / |
| 地表水环境 | 项目施工期车轮冲洗废水蒸发损耗不外排 | 对周围环境影响可接受 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 项目施工期噪声主要为施工机械作业时产生的噪声，选择低噪声设备，施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中限值 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 施工场地全面落实六个标准化的扬尘控制措施，施工工地周边围挡标准化、出入车辆冲洗标准化、施工现场地面硬化标准化、物料堆放覆盖标准化、渣土车辆密闭运输标准化、拆除工作湿法作业标准化；施工期严格控制运输时间段及运输路线，施工机械尾气对周边环境影响较小 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 | / | / |
| 固体废物 | 拆除的建筑垃圾集中收集后运送至当地政府指定一般固废填埋场处置；生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一处置 | 妥善处置 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

从环境保护角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。

本报告表附图、附件：

附图

- 项目与生态保护红线位置关系图

- 项目与中卫市水环境分区管控位置关系图

- 项目与中卫市大气环境分区管控位置关系图

- 项目与中卫市高污染禁燃区位置关系图

- 项目与中卫市土壤污染风险分区管控位置关系图

- 项目与中卫市环境管控单元分布关系图

- 项目地理位置图

- 项目雨水管网工程总平面布置图

- 项目主体功能区划图

- 项目生态功能区划图

- 项目土地利用现状图

- 项目区域土壤类型图

- 项目区域植被类型图

- 噪声监测点位示意图

附件

1、委托书

2、《海原县2024年县城西片区排水防涝工程》初步设计的批复

3、《海原县2024年县城西片区排水防涝工程》可行性研究的批复

4、《海原县2024年县城西片区排水防涝工程声环境现状检测报告》