# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   海原县海城镇耀森畜禽粪污

资源化利用有机肥场建设项目

建设单位（盖章）：宁夏耀森生物科技有限公司

编制日期：        二零二四年二月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海原县海城镇耀森畜禽粪污资源化利用有机肥场建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2312-640522-20-01-952831 |
| 建设单位联系人 | 李炳耀 | 联系方式 | 181****6999 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村 |
| 地理坐标 | （东经：105度 35 分 15.679 秒，北纬：36度 37 分 24.911 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2625有机肥料及微生物肥料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业26-45 肥料制造262-其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 198.8 |
| 环保投资占比（%） | 39.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13333.4 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 1、规划名称：《“十四五”全国农业绿色发展规划》（农业农村部 国家发展改革委 科技部 自然资源部 生态环境部 国家林草局，农规发〔2021〕8号，2021年08月23日）； 2、规划名称：《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划的通知》（自治区人民政府办公厅，宁政办发〔2021〕87号，2021年11月19日）； |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、与国家产业政策符合性分析 本项目属于有机肥料及微生物肥料制造（行业代码：C2625）。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中的“一、农林牧渔业：14、现代畜牧业及水产生态健康养殖：畜禽标准化规模养殖技术开发与应用，农牧渔产品绿色生产技术开发与应用，畜禽养殖废弃物处理和资源化利用（畜禽粪污肥料化、能源化、基料化和垫料化利用，病死畜禽无害化处理），远洋渔业、人工鱼礁、渔政渔港工程、绿色环保功能性渔具示范与应用，新能源渔船，淡水与海水 健康养殖及产品深加工，淡水与海水渔业资源增殖与保护，海洋牧场”。 因此，项目建设符合国家和地方产业政策。 2、与《“十四五”全国农业绿色发展规划》、《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》相符性分析 根据《“十四五”全国农业绿色发展规划》：“推进化肥减量增效……有机肥替代推动，以果菜茶优势区为重点推动粪肥还田利用，减少化肥用量，增加优质绿色产品供给。引导地方加大投入，在更大范围推进有机肥替代化肥”、“推进养殖废弃物资源化利用……加强畜禽粪污资源化利用能力建设。建立畜禽粪污收集、处理、利用信息化管理系统，持续开展畜禽粪污资源化利用整县推进，建设粪肥还田利用种养结合基地，培育发展畜禽粪污能源化利用产业。推进绿色种养循环，探索建立粪肥运输、使用激励机制，培育粪肥还田社会化服务组织，推行畜禽粪肥低成本、机械化、就地就近还田”。 根据《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》：“推进化肥农药减量增效……扩大有机肥替代化肥试点，大力推广“有机肥+”技术模式”、“加强农业废弃物资源化利用……推进畜禽粪污资源化利用，开展畜禽养殖场区、散养密集区粪污无害化处理，推广粪污全量收集还田利用”。 本项目利用海原县老城区旭辉家庭农场及海原华润有限公司曹洼肉牛育肥繁育基地产生的畜禽粪便，采用条垛式好氧堆肥法生产有机肥，所产有机肥可用于如土壤改良等农、林业生产活动，在一定程度上可起到减少农药化肥使用量的作用，因此，本项目建设符合《“十四五”全国农业绿色发展规划》、《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》相关要求。 3、与《自治区人民政府办公厅关于促进畜牧业高质量发展的实施意见》（宁政办发〔2021〕81号）相符性分析 根据宁政办发〔2021〕81号：“推进畜牧业绿色循环发展……统筹资源环境承载力，科学布局畜禽养殖产业，鼓励畜禽粪污全部还田利用……推进集中养殖区粪污集中处理、资源化利用，推广全量收集利用畜禽粪污、全量机械化施用等经济高效的粪污资源化利用技术模式，提高粪污处理设施装备水平和资源化利用率”。 本项目利用海原县老城区旭辉家庭农场及海原华润有限公司曹洼肉牛育肥繁育基地产生的畜禽粪便，采用条垛式好氧堆肥法生产有机肥，所产有机肥可用于如土壤改良等农、林业生产活动，在一定程度上可起到减少农药化肥使用量的作用，因此，本项目建设符合《自治区人民政府办公厅关于促进畜牧业高质量发展的实施意见》相关要求。 4、本项目与《宁夏回族自治区海原县国家重点生态功能区 产业准入负面清单》符合性分析 拟建项目与《宁夏回族自治区海原县国家重点生态功能区产业准入负面清单》的符合性见表1-1。 表1-1 拟建项目与《宁夏回族自治区海原县国家重点生态功能区产业准入负面清单》的符合性 具体要求 本项目情况 是否符合 列入禁止类产业有：《指导目录》中淘汰类；《指导目录》中限制类，且与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向不相符合的产业；《指导目录》中鼓励类和允许类，但在本行政区不具备资源要素禀赋，且与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向不相符合的产业。 本项目不属于《指导目录》“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”项目，属于“允许类”项目，符合国家产业政策，但在本行政区具备资源要素禀赋，且与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向相符合 符合 列入限制类的产业有：《指导目录》中限制类；《指导目录》中鼓励类和允许类，在本行政区具有一定资源要素禀赋，且与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向不相符合的产业。 本项目不属于《指导目录》“鼓励类”、“淘汰类”和“限制类”项目，属于“允许类”项目，符合国家产业政策，但在本行政区具备资源要素禀赋，且与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向相符合 符合 各类管控要求依据《全国主体功能区规划》、《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发〔2015〕92号），以及《宁夏回族自治区主体功能区规划》、《宁夏空间发展战略规划》、《宁夏回族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《宁夏六盘山地区清水河城镇产业带总体规划（2014-2030年）》等提出。涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园等应依法管控的区域，其管理要求依法执行。 本项目不涉及自然保护区、世界文化自然遗产、风景名胜区、森林公园、地质公园等应依法管控的区域 符合 因此，本项目符合《宁夏回族自治区海原县国家重点生态功能区产业准入负面清单》的相关要求。 5、项目与中卫市“三线一单”相符性分析 本项目与“中卫市生态分区管控相符性分析”“中卫市生态环境准入清单总体要求”及“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”相符性判定见表1-2、表1-3、表1-4。 综上所述，本项目符合中卫市“三线一单”的管控要求。 |

表1-2    本项目与中卫市“三线一单”生态环境分区管控要求相符性判定表

| 具体要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线及生态分区管控： ⑴生态保护红线及生态空间： 中卫市生态空间总面积5284.56平方公里，占全市国土总面积的38.71%。其中生态保护红线面积约为3179.06平方公里，占全市国土总面积的23.29%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2105.50平方公里，占全市国土面积15.42%。 ⑵生态分区管控要求： 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。 一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转换，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格限制不符合生态保护要求或有损生态功能的转换 | 本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，评价范围内不涉及自然保护区、风景旅游区、文物保护区等敏感因素，对照中卫市生态保护红线图（图1-1），本项目不在生态保护红线范围内。 | 符合 |
| 环境质量底线及分区管控 |
| 水环境质量底线及分区管控： ⑴水环境管控分区： 中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 ⑵水环境一般管控区管控要求： 对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。 | 对照中卫市水环境分区管控图（图1-2），本项目属于水环境一般管控区，本项目无生产废水，主要为生活污水，洗盥废水直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置环保旱厕定期清掏用于周边农田施肥，槽式发酵区设置沥液导流槽及1座40m3收集池（重点防渗），沥液收集后全部回用于条垛发酵。本项目废水不直接进入地表水体，不会对对区域地表水环境产生影响，不触及区域地表水环境质量底线。 | 符合 |
| 大气环境质量底线及分区管控： ⑴大气环境管控分区 中卫市大气环境管控分区为三大类：大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。 ⑵大气环境一般管控区管控要求： 落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。 | 对照中卫市大气环境分区管控图（图1-3），本项目属于大气环境一般管控区。根据《2022年宁夏生态环境质量状况》，剔除沙尘天气后，中卫市海原县2022年6项常规污染物均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准要求，属于达标区。本项目建成后，项目废气污染物经处理达标后排放，对区域环境空气质量影响较小。 | 符合 |
| 土壤污染风险分区防控要求： ⑴土壤污染风险管控分区 中卫市土壤污染风险管控分区为三大类：农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。 ⑵土壤环境一般管控区管控要求 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 | 对照中卫市土壤污染风险分区管控图（图1-4），本项目属于土壤环境一般管控区。本项目利用海原县老城区旭辉家庭农场及海原华润有限公司曹洼肉牛育肥繁育基地产生的畜禽粪便，采用条垛式好氧堆肥法生产有机肥，不属于有色金属冶炼、焦化等，且排放污染物为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、沥青烟、Bap、非甲烷总烃，不产生重金属、持久性有机污染物、难降解有机污染物等。同时，本项目无地面漫流影响及垂直入渗途径，且项目固废均得到妥善合理处置，因此，项目的建设不会影响土壤污染风险防控底线。 | 符合 |
| 资源利用上线及分区管控 |
| 能源（煤炭）资源利用上线及分区管控： 中卫市全市高污染燃料禁燃区的面积为58.00平方公里，占全市面积的0.42%。 根据《关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气[2017]2号）要求，按照控制严格程度，将禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）、Ⅲ类（严格）。 根据《市人民政府办公室关于印发中卫市高污染燃料禁燃区划定方案的通知》（卫政办发[2017]145号），全市高污染燃料禁燃区内禁止燃用的燃料组合为Ⅰ类。禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，逐步取消禁燃区内的高污染燃料销售点。对于现有的高污染燃料燃用设施，应当按照规定予以拆除或改用电、天然气等清洁能源 | 本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，本项目不涉及高污染燃料的使用，对照中卫市高污染燃料禁燃区图（图1-5），本项目不属于中卫市高污染燃料禁燃区。 | 符合 |
| 水资源利用上线及分区管控： 将中卫市各县级行政区中取用水总量未达标的区域（中宁县、海原县），作为水资源利用效率重点管控区，沙坡头区为一般管控区。 坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》，建立水资源刚性约束制度，落实水资源开发利用控制、用水效率控制和水功能区限制纳污控制“三条红线”管控。严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。严控超量取用水、地下水开采等行为。 实施农业节水领跑行动。坚持适水种植、量水生产，加强节水灌溉工程建设和引、扬黄灌区节水改造，因地制宜推广喷灌、微灌、低压管道输水灌溉、水肥一体化、覆膜保墒等节水灌溉技术，将引黄、扬黄灌区打造为全国现代化生态灌区建设示范区。 深挖工业节水潜力。以中卫工业园区为重点，大力实施节水改造，推进统一供水、分质供水、废水集中处理回用。推进化工、冶金、建材等产业节水增效，大力推广高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术。发挥水资源税税收杠杆调节作用，促进高耗水企业加强废水深度处理和达标再利用。严格管控高耗水产业发展，倒逼高耗水项目和产业有序退出。 大力推进城市中水回用，加强中水回用设施建设，提高水资源的综合利用能力。深入开展公共领域节水，强力推广节水型用水器具，严控高耗水服务业用水，公共绿地全面采用喷灌、微灌等高效节水灌溉方式，全面推进节水型城市建设 | 本项目用水主要为生活用水、绿化用水，总用水量为285.6m3/a，用水量较少，不超过地区水资源取用上限及承载能力。 | 符合 |
| 土地资源利用上线及分区管控： 从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。中卫市无土地资源重点管控区。 按照“以水定城、以水定地”的原则，优化城乡土地供给，严格落实耕地占补平衡，严控新增建设用地规模，严格按照投资强度核定用地面积，盘活利用闲置土地，合理控制土地开发强度，优化土地利用结构和布局，清理低效用地，集约化、规模化开发土地资源，提高土地集约化利用程度和开发利用效益 | 本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，用地类型为设施农用地。项目租赁海原县老城区旭辉家庭农场闲置牛棚，改造后作为生产厂房使用（1#车间），并新建1座2#车间，建设养殖场配套畜禽粪污资源化利用项目，占地面积13333.4m2，不涉及永久基本农田使用。 | 符合 |
| 环境管控单元与生态环境准入清单 |
| 中卫市共划定环境管控单元49个，其中优先保护单元25个，优先保护单元个数占全市总单元个数的51.02%，优先保护单元面积为6103.96平方公里，其面积占全市总面积的44.71%。重点管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，重点管控单元面积为945.59平方公里，占全市总面积的6.93%。一般管控单元个数为12个，占全市总单元个数的24.49%，其面积为6601.82平方公里，占全市总面积的48.36%。 一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。 | 对照中卫市环境管控单元分区图（图1-6），本项目属于一般管控单元。 | 符合 |

表1-3    项目与《中卫市生态环境准入清单总体要求》相符性一览表

| 管控维度 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | ⑴严禁在黄河干流及主要支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区； ⑵黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场； ⑶所有工业企业原则上一律入园，工业园区及产业集聚区外不再建设工业项目； ⑷城市建成区内，禁止新建、扩建产生异味的生物发酵项目； ⑸“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂； ⑹禁止在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 | 1.本项目为畜禽粪污资源化利用项目，不属于“两高一资”项目。 2.本项目不涉及。 3.本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，用地类型为设施农用地。项目租赁海原县老城区旭辉家庭农场闲置牛棚，改造后作为生产厂房使用（1#车间），并新建1座2#车间，建设养殖场配套畜禽粪污资源化利用项目。 4.本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，不在城市建成区内。 5.本项目不涉及。 6.本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 限制开发建设活动的要求 | 严控“两高”行业和产能过剩行业用地、用电等，坚决杜绝“两高”行业低水平重复建设，对不符合国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求及未落实能耗指标的“两高”项目坚决停批 | 本项目不属于“两高”行业；项目符合“三线一单”的相关要求；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，符合国家当前产业政策要求。 | 符合 |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | ⑴对严重影响优先区域土壤环境质量的工矿企业，要予以限期治理，未达到治理要求的，由县级以上人民政府依法责令停业或关闭，监督企业对其造成的土壤污染进行修复治理； ⑵严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出； ⑶畜禽养殖禁养区内规模养殖场（小区）在合理补偿的基础上，依法依规进行关闭或搬迁； ⑷产业集聚区内全面淘汰20蒸吨/小时以下燃煤锅炉，集中供热中心15公里范围内35蒸吨/小时及以下分散燃煤锅炉逐步淘汰 | 1.本项目不涉及。 2.本项目不涉及。 3.本项目不涉及。 4.本项目不涉及。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 允许排放量要求 | ⑴化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务； ⑵严格涉VOCs排放的工业企业准入，新建项目实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代； ⑶新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，必须遵循重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”原则； ⑷到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100% | 1.本项目运营产生氮氧化物和挥发性有机物经处理后能够达标排放，生活污水（洗盥废水）直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置环保旱厕定期清掏用于周边农田施肥，槽式发酵区设置沥液导流槽及1座40m3收集池（重点防渗），沥液收集后全部回用于条垛发酵。 2.本项目不涉及。 3.本项目不涉及。 4.本项目不涉及。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 联防联控要求 | 健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。 严格控制沿黄区域、黄河干支流、饮用水源地周边范围内企业环境风险，落实环境风险预警和防范措施 | 本项目不构成重大危险源，建设单位应根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）制定企业突发环境事件应急预案，建成后并按照预案要求开展演练 | 符合 |
|  | 企业环境风险防控要求 | 完善企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格重大突发环境事件风险企业监管 |  | 符合 |
| 资源利用效率要求 | 能源利用总量及效率要求 | ⑴全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，新增产能必须符合国内先进能效标准； ⑵新建、改建、扩建耗煤项目（除煤化工、火电外）一律实施煤炭等量置换，重点控制区及环境质量不达标地区实行减量置换。 | 1.本项目不涉及燃煤消耗。 2.本项目不涉及。 | 符合 |
|  | 水资源利用总量及效率要求 | 建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力 | 本项目用水主要为生活用水、绿化用水，总用水量为285.6m3/a，用水量较少，不超过地区水资源取用上限及承载能力。 | 符合 |

表1-4    项目与《中卫市环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析一览表

| 管控单元名称 | 要素属性 | 管控单元分类 | 管控要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空间布局约束 | 污染物排放管控 | 环境风险防控 | 资源开发效率 |
| 海原县一般管控单元 | 一般管控单元 | 一般管控单元 | 1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、 电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。 3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。 | - | - | - |
| 本项目情况 | 1.本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，用地类型为设施农用地。项目租赁海原县老城区旭辉家庭农场闲置牛棚，改造后作为生产厂房使用（1#车间），并新建1座2#车间，建设养殖场配套畜禽粪污资源化利用项目，不涉及采砂取土。 2.本项目为畜禽粪污资源化利用项目，不属于医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业。 3.本项目符合“三线一单”的相关要求；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，符合国家当前产业政策要求。 4.本项目不涉及。 | - | - | - |
| 符合性 | 符合 | - | - | - |

|  | 6、项目与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）符合性分析 本项目与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）符合性分析见表1-5。 表1-5本项目与《畜禽粪便无害化处理技术规范》符合性分析 要求 本项目情况 是否符合 不应在下列区城内建设畜禽粪便处理场：a)生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；b)城市和城镇居民区，包括文教科研、医疗、商业和工业等人口集中地区；c)县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域；d)国家或地方 法律、法规规定需特殊保护的其他区城。 本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，不属于城市和城镇居民区、禁养区，不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区、县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域以及国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区城 是 在禁建区域附近建设畜禽粪便处理场，应设在5.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧下风向处，场界与禁建区城边界的最小距离不应小于3km 本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，项目厂界周围3km范围内无县级及县级以上人民政府依法划定的禁养区域 是 集中建立的畜禽粪便处理场与畜禽养殖区域的最小距离应大于2km 本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，项目租赁海原县老城区旭辉家庭农场闲置牛棚，改造后作为生产厂房使用（1#车间），并新建1座2#车间，建设海原县老城区旭辉家庭农场配套畜禽粪污资源化利用项目，且项目周围2km内无畜禽养殖区域 是 畜禽粪便处理场区应采取地面硬化、防渗漏、防径流和雨污分流等措施。 本项目槽式发酵区、原料堆存区、原料搅拌区按重点防渗区设置，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s；成品库房、固体粉末生物肥生产区、成品包装区、成品堆放区、成化区、固体颗粒生物肥生产区按一般防渗区设置：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；厂内道路为一般水泥硬化。 是 根据表1-5分析，本项目符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）的相关要求。 7、项目与《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）符合性分析 本项目与《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）符合性分析见表1-6。 表1-6 本项目与《畜禽粪便堆肥技术规范》符合性分析 要求 本项目情况 是否符合 畜禽粪便堆肥场选址及 布局应符合GB/T 36195的规定。 本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，根据表1-5，本项目符合GB/T 36195相关要求 是 原料存放区应防雨防水防火。 畜禽粪便等主要原料应尽快预处理并输送至发酵区，存放时间不宜超过1d 本项目原料堆存区采用全封闭厂房及微负压设计，畜禽粪便等主要原料即用即收，厂区存放时间不超过一天。 是 发酵场地应配备防雨和排水设施。堆肥过程中产生的渗滤液应收集储存，防止渗健液渗漏。 发酵车间采用全封闭厂房及微负压设计，并在发酵区设置沥液导流槽及1座40m3收集池（重点防渗）收集堆肥过程中产生的渗滤液 是 堆肥成品存储区应干燥通风、防晒、防破裂、防雨淋 本项目堆肥成品储存于成品仓库内，采用全封闭厂房，并且具备干燥通风的要求 是 根据表1-6分析，本项目符合《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）的相关要求。 7、项目选址合理性分析 ⑴用地规划分析 本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，租赁海原县老城区旭辉家庭农场闲置牛棚，改造后作为生产厂房使用（1#车间），并新建1座2#车间，建设农场配套畜禽粪污资源化利用项目，占地面积为13333.4m2，属于新建项目。项目用地类型为设施农用地，不涉及耕地、基本农田的使用，符合相关用地要求。 ⑵环境容量分析 根据环境质量现状评价可知，区域大气、声环境现状较好，有一定的环境容量。本项目建成后排放污染物，不会导致区域环境功能区的变化。因此，从环境容量方面分析，项目选址合理。 ⑶对外环境的影响分析 本项目废气主要为1#车间生产废气和2#车间生产废气。其中1#车间生产废气主要为固体粉末生物肥生产线破碎、筛分含尘废气和包装废气；2#车间生产废气主要为固体颗粒生物肥生产线破碎、造粒、冷却及筛分工序含尘废气、热风炉废气、滚筒烘干机废气以及发酵过程产生的恶臭。 1#车间成品包装区采用密闭性良好的设备，包装废气通过管道引入布袋除尘器（TA008）处理后，通过1根15m高排气筒（DA004）排放；固体粉末生物肥生产线破碎、筛分等环节均采用密闭性良好的设备，出风口含尘废气通过管道引入布袋除尘器（TA009）处理后，通过1根15m高排气筒（DA005）排放，污染物排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。 2#车间为全封闭、微负压结构。恶臭气体由引风机收集进入除臭装置（处理工艺：生物滴滤法）处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，NH3、H2S排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关限值；固体颗粒生物肥生产线破碎、造粒、冷却及筛分工序均采用密闭性良好的设备，出风口含尘废气通过管道引入布袋除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放；颗粒物排放速率及浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值；热风炉废气和滚筒烘干机废气经2套低氮燃烧器（TA003、TA004）+2台滚筒烘干机自带旋风除尘（TA005、TA006）+布袋除尘器（TA007）处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；颗粒物、二氧化硫总排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、氮氧化物总排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求。 根据表1-5及表1-6的分析，本项目符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）及《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）的相关要求。 综上所述，在采取有效的环保措施后，工程建设对环境的影响能为环境所承受，从项目建成后对环境的影响分析，项目选址建设是合理可行的。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目背景 宁夏耀森生物科技有限公司成立于2022年6月14日，位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，于2023年12月24日取得海原县发展和改革局下发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码：2312-640522-20-01-952831）。 “海原县海城镇耀森畜禽粪污资源化利用有机肥场建设项目”建设之前海原县老城区旭辉家庭农场及海原华润有限公司曹洼肉牛育肥繁育基地产生的畜禽粪便经清粪铲车集中到指定的粪污渠道(地下防冻暗沟)，通过粪污渠道内的循环高压水流系统，把粪污输送到粪污处理区域，然后通过干湿分离，分离后形成固体和液体两部分，固体部分发酵用于垫牛圈或者播撒农田，液体部分作为液态有机肥抽取到作物浇灌。 2021年11月29日自治区人民政府办公厅下发《关于印发宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕87号），为实现《宁夏回族自治区农业农村现代化发展“十四五”规划》中“推进化肥农药减量增效……扩大有机肥替代化肥试点，大力推广“有机肥+”技术模式”、“加强农业废弃物资源化利用……推进畜禽粪污资源化利用，开展畜禽养殖场区、散养密集区粪污无害化处理，推广粪污全量收集还田利用”，宁夏耀森生物科技有限公司决定租赁海原县老城区旭辉家庭农场闲置牛棚，改造后作为生产厂房使用（1#车间），并新建1座2#车间，建筑面积7600m2，投资500万元建设1条建设农场配套畜禽粪污资源化利用生产线，利用海原县老城区旭辉家庭农场及海原华润有限公司曹洼肉牛育肥繁育基地产生的畜禽粪便生产固体颗粒生物肥、固体粉末生物肥，建成后年产20000吨固体颗粒生物肥、20000吨固体粉末生物肥，于2023年12月25日委托本公司（宁夏汇晟环保科技有限公司）编制《海原县海城镇耀森畜禽粪污资源化利用有机肥场建设项目环境影响报告表》。 2、建设内容与规模 ⑴工程基本情况 项目名称：海原县海城镇耀森畜禽粪污资源化利用有机肥场建设项目 建设单位：宁夏耀森生物科技有限公司 建设地点：项目建设地点位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村。本项目行政区划图见图2-1，卫星影像见图2-2。 建设规模：本项目拟在中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村建设1条畜禽粪污资源化利用生产线，建成后年产20000吨固体颗粒肥，20000吨粉末状生物肥，总占地面积为13333.4m2。 ⑵工程建设内容 本项目由主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程及环保工程组成，具体见表2-1。 表2-1 项目组成表 类别 项目名称 项目内容 主体工程 1#车间 固体粉末生物肥生产区 位于1#车间东北角（1#车间为全封闭厂房），占地面积250m2，安装设备有粉碎机、滚筒筛、包装机、皮带输送机等设备。 成化区 位于1#车间东南角（1#车间为全封闭厂房），主要用于产品成化，占地面积720m2，主要用于产品包装前的成化。 成品包装区 位于1#车间成品库房南侧（1#车间为全封闭厂房），占地面积为63m2，主要用于固体颗粒生物肥、固体粉末生物肥包装。 2#车间 槽式发酵区 位于2#车间东侧（2#车间为全封闭厂房，微负压设计），占地面积2090m2，主要用于发酵垛发酵，配套1座40m3沥液收集池。 混料搅拌设备区 位于2#车间原料堆存区南侧（2#车间为全封闭厂房，微负压设计），占地面积380m2，主要用于原料搅拌。 固体颗粒生物肥生产区 位于2#车间原料堆放区西侧（2#车间为全封闭厂房，微负压设计）。安装设备有粉碎机、滚筒筛、造粒机、包装机、皮带输送机、滚筒烘干机、热风炉等设备。 储运工程 原料堆放区 位于2#车间槽式发酵区西侧、混料搅拌设备区北侧（2#车间为全封闭厂房，微负压设计），占地面积3230m2，主要用于粪便堆存。 成品堆放区 位于1#车间西南角（1#车间为全封闭厂房），占地面积为630m2，主要用于固体颗粒生物肥储存。 成品仓库 位于1#车间西北角（1#车间为全封闭厂房），占地面积为240m2，主要用于固体粉末生物肥储存。 辅助工程 办公用房 依托海原县老城区旭辉家庭农场现有1座3F办公楼用于厂区工作人员日常办公，建筑面积150m2。 公用工程 供水 项目用水由市政供水管网供给，项目用水主要为生活用水、食堂用水、绿化用水，总用水量为285.6m3/a。其中生活用水量0.6m3/d(168m3/a)。绿化用水量1.12m3/d（117.6m3/a）。 排水 本项目废水主要为生活污水（洗盥废水）、发酵沥液。生活污水（洗盥废水）直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置旱厕定期清掏用于周边农田施肥；发酵车间沥液经1座40m3防渗收集池收集后全部回用于条垛发酵。 供电 由当地供电系统接入。 环保工程 废水治理 生活污水 生活污水（洗盥废水）直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置旱厕定期清掏用于周边农田施肥； 沥液 槽式发酵区设置沥液导流槽及1座40m3收集池（重点防渗），沥液收集后全部回用于条垛发酵。 废气治理 2#车间 槽式发酵区 有组织控制措施：恶臭经引风机、管道收集之后由生物除臭装置（滴滤法，TA001）处理后，经1根15m高排气筒（DA001）排放 无组织控制措施：槽式发酵区位于2#车间，2#车间为全封闭、微负压结构；除进、出料外，不得敞开车间大门 固体颗粒生物肥生产线破碎、筛分、造粒、冷却等工序 有组织控制措施：破碎机、筛分机、造粒机、滚筒冷却机采用全自动、密封性能良好的设备，各设备出风口含尘废气经集气罩（4套，收集效率95%）收集后通过管道引至布袋除尘器（TA002）处理后，经15m高排气筒（DA002）排放 无组织控制措施：2#车间为全封闭结构，设备均选用密闭性良好的设备 热风炉废气及滚筒烘干机废气 有组织控制措施：滚筒烘干机（燃料为生物质颗粒）采用全自动、密封性能良好的设备，热风炉废气和滚筒烘干机废气经2套低氮燃烧器（TA003、TA004）+2台滚筒烘干机自带旋风除尘（TA005、TA006）+布袋除尘器（TA007）处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放 1#车间 固体粉末生物肥生产线破碎、筛分等工序 有组织控制措施：破碎机、筛分机采用全自动、密封性能良好的设备，各设备出风口含尘废气经集气罩（2套，收集效率95%）收集后通过管道引至布袋除尘器（TA008）处理后，经15m高排气筒（DA004）排放 无组织控制措施：1#车间为全封闭结构，设备均选用密闭性良好的设备 成品包装区 有组织控制措施：成品包装机采用全自动、密封性能良好的设备，各设备出风口含尘废气通过管道引至布袋除尘器（TA009）处理后，经15m高排气筒（DA005）排放 无组织控制措施：1#车间为全封闭结构，设备均选用密闭性良好的设备 噪声治理 设备噪声 选用低噪声设备、采取吸声、隔声、减振措施 固废治理 TA002、TA008、TA009除尘灰全部作为固体粉末生物肥产品包装外售，不外排；TA005、TA006、TA007除尘灰集中收集后作为一般工业固体废物拉运至附近工业固体废物填埋场处置；生活垃圾定期收集交由当地环卫部门统一合理处置；废包装袋集中收集后作为可回收资源外售处理。 地下水防渗 分区防渗 采取分区防渗措施：槽式发酵区、原料堆存区、原料搅拌区按重点防渗区设置，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s；成品库房、固体粉末生物肥生产区、成品包装区、成品堆放区、成化区、固体颗粒生物肥生产区按一般防渗区设置：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；厂内道路为一般水泥硬化 地下水监测井 根据地下水流向，在2#车间东南侧设置1口地下水长期监测井，井深应保证到潜水含水层以下2～3m，按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）制定监测计划 绿化 厂界四周采取乔、灌、草相结合绿化方案，其他区域绿化以草本为主，辅以花卉，绿化面积共计560m2，绿化率4.7% 3、主要设备 本项目主要设备清单见表2-2。 表2-2 项目主要设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 固体颗粒生物肥生产线 1 叶轮式翻抛机 RY-YLFP20 台 1 2 铲车喂料仓 RY-LCS3523 台 1 3 8米皮带输送机 B600 条 3 4 卧式粉碎机 RY-FSB30 套 1 5 三仓配料机 RY-ZDLC3 台 1 6 双轴预混机 RY-SYH5012 台 1 7 12米皮带输送机 B600 条 2 8 粉状筛分机 RY-GS4015 台 1 9 6米皮带输送机 B600 条 2 10 10米皮带输送机 B600 条 4 11 滚筒造粒机 RY-GTZL8018 台 1 12 滚筒烘干机 RY-ZH18180 台 2 13 滚筒冷却机 RY-LQ18180 台 1 14 粉状筛分机 RY-GS4015 套 1 15 15米皮带输送机 B600 条 1 16 双称包装机 RY-B502K 台 1 17 28米回料皮带输送机 B600 条 1 18 22米回料皮带输送机 B600 条 1 19 热风炉 / 套 2 固体粉末生物肥生产线 20 8米皮带输送机 B600 条 3 21 卧式粉碎机 RY-FSB30 套 1 22 三仓配料机 RY-ZDLC3 台 1 23 双轴预混机 RY-SYH5012 台 1 24 12米皮带输送机 B600 条 2 25 粉状筛分机 RY-GS4015 台 1 4、产品方案 ⑴建设规模及产品方案 本项目占地面积为13333.4m2，建设1条畜禽粪污资源化利用生产线，建成后年产20000吨固体颗粒生物肥、20000吨固体粉末生物肥。产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案一览表 序号 产品名称 数量 1 固体颗粒生物肥 20000t 2 固体粉末生物肥 20000t ⑵产品标准 生物有机肥满足《有机肥料》（NY/T 525-2021）相关标准，详见表2-4。 表2-4 有机肥产品标准表 项 目 指标 备注 有机质的质量分数(以烘干基计)，% ≥30.0 技术指标 总养分(N+P2O2+K2O)质量分数(以烘干基计)，% ≥4.0 水分(鲜样)质量分数，% ≤30.0 酸碱度pH 5.5~8.5 种子发芽指数（GI），% ≥70.0 机械杂物水文质量分数，% ≤0.5 总砷（As），mg/kg ≤15.0 限量指标 总汞（Hg），mg/kg ≤2.0 总铅（Pb），mg/kg ≤50.0 总镉（Cd），mg/kg ≤3.0 总铬（Cr），mg/kg ≤150.0 粪大肠菌群数，个/g ≤100 蛔虫卵死亡率，% ≥95 氯离子的质量分数，% - 杂草种子活性，株/kg - 5、原辅材料及能源消耗 ⑴原辅材料用量 根据业主提供的资料，本项目原辅料主要为海原县老城区旭辉家庭农场及海原华润有限公司曹洼肉牛育肥繁育基地产生的畜禽粪便，采用汽车运输方式运入。项目原辅材料消耗情况见表2-5。 表2-5 原辅材料表 序号 类别 物料名称 状态 消耗量t/a 来源 最大储存量t 1 原料 畜禽粪污（含水率60%） 固态 61879.17 外购 50 2 辅料 发酵菌剂 固态 350 外购 10 3 辅料 腐殖酸 固态 3650 外购 100 4 燃料 生物质燃料 固态 1000 外购 10 本项目使用的发酵菌剂含有的细菌、真菌、放线菌和酵母菌等，这些菌经专门工艺发酵并复合在一起，互不拮抗，相互协同的复合发酵菌剂;使用的除臭剂以天然植物萃取液或者天然植物提取物为主要原料加工而成的除臭剂，对人体和动物是无害的、无毒的，对土壤、植物均无损害，且无燃烧性和爆炸性,不含氟利昂和臭氧，使用安全等特点;本项目使用的粘合剂主要以粘土为主，不含有机化合物等。 根据选用原料的特点，牛粪暂存项目区建设的原料堆放区，根据生产周期固体定时运至槽式发酵区进行发酵生产。待一条生产线完成后立即进行发酵利用，暂存时间较短。同时根据《有机肥料》（NY/T 525-2021），本项目所使用的畜禽粪污属于“附录A 有机肥料生产原料适用类目录”中的种植业废弃物以及养殖业废弃物。 本项目建设方不负责粪便的厂外运输，畜禽粪便运输采用专用全密闭粪污运输车辆完成。 建设单位使用成型生物质颗粒燃料，该种燃料属于新型的清洁能源。本项目成型生物质燃料采用麦秸秆、锯末、树枝等为原料，通过专门设备在特定工艺条件下加工制成棒状、块状或颗粒状等燃料，可有效改善农林废弃物的燃烧性能，挥发份高，易析出，碳活性好，易燃，灰分少，点火快，更加节约燃料，降低使用成本，其硫、氮和灰分含量较低，在配套的专用燃烧设备上应用，可实现清洁、高效燃烧，产生的二氧化硫、氮氧化物和烟尘较少，不属于高污染燃料。 表2-6 生物质燃料成分分析一览表 单位：% 燃料名称 水分 灰分 挥发分 固定碳 全硫 弹桶发热量MJ/Kg 高位发热量MJ/Kg 低位发热量MJ/Kg 生物质燃料 5.28 3.49 75.02 16.21 0.05 17.76 17.73 17.02 ⑵物料平衡 畜禽粪污综合利用物料平衡见表2-7，图2-3。 表2-7 物料平衡一览表 投入 产出 名称 数量 （t/a） 名称 数量 （t/a） 畜禽粪污（含水率60%） 61879.17 固体颗粒生物肥 20000 生物菌剂 350 固体粉末生物肥 20000 腐殖酸 3650 TA002、TA008、TA009除尘灰 27.557 / / TA005、TA006、TA007除尘灰 7.341 / / 水分蒸发 25838.85 生物除臭装置收集量 2.523 / / 恶臭气体 有组织 0.631 无组织 0.166 / / 颗粒物 有组织 0.622 无组织 1.48 合计 65879.17 合计 65879.17 图2-3 固体生物肥物料平衡图 单位：t/a 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员人数为10人，项目运行后，年工作时间280d，每天工作10小时，发酵过程为连续化生产（24h/d）。厂区不设置食堂和淋浴间。 7、公用工程 ⑴给水 本项目新鲜水用量共计258.6m3/a，由市政供水管网供给。 项目无生产用水需求，项目劳动定员10人，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发[2020]20号）中三类区农村居民家庭生活用水量为60L/人·d，则生活用水量0.6m3/d(168m3/a)。 绿化面积共计560m2，绿化用水量按2L/m2计，绿化天数为105d/a，则绿化用水量共计1.12m3/d（117.6m3/a）。 生物有机肥生产线无新鲜水需求，原料带入发酵工序的水量为37838.85m3/a，发酵过程中蒸发损耗25838.85m3/a，其余12000m3/a由产品带走。 ⑵排水 生活污水产生量共计0.48m3/d（134.4m3/a），洗盥废水直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置环保旱厕定期清掏用于周边农田施肥。 本项目水平衡见表2-8。 表2-8 水平衡表 单位：m3/a 耗水单元 新鲜用水 原料带入 生产线蒸发 废水量 产品带走 生物肥产线 0 37838.85 25838.85 0 12000 生活用水 168 / / 134.4 / 绿化 117.6 / / 0 / 合计 285.6 37838.85 25838.85 134.4 12000 图2-4 项目水平衡图 单位：m3/a ⑶供电 项目用电由中卫市海原县海城镇市政供电网供给。 ⑷供暖 项目生产期间无需供暖，冬季厂区看守人员采用电暖气供暖。 8、总平面图布置 ⑴总图概述 厂区布置以满足相关技术规范为前提，以保障工艺流程畅通、分区明确、间距合理、运输方便，符合环保、安全、卫生、消防相关要求为原则，在充分考虑区域地形、地貌及主导风向等自然因素及周边社会环境组成条件的基础上，将厂区分为两个车间。1#车间位于2#车间南侧。 1#车间主要布置成品库房、固体粉末生物肥生产区、成品包装区、成品堆放区、成化区。其中成品库房位于车间西北角、成品包装区位于成品库房南侧、成品堆放区位于成品包装区南侧、车间西南角；成化区位于车间东南角；固体粉末生物肥生产区位于车间东南角。 2#车间主要布置固体颗粒生物肥生产区、原料堆放区、原料搅拌区、槽式发酵区。其中槽式发酵区位于车间东侧；原料堆放区、原料搅拌区位于槽式发酵区西侧，原料搅拌区位于原料堆放区南侧；固体颗粒生物肥生产区位于原料堆放区、原料搅拌区西侧。 ⑵环境合理性分析 根据现场勘查和建设方案，本项目废气均采取相应治理措施，确保生产过程各污染物达标排放，降低对周边大气环境的影响；生产过程不产生废水，洗盥废水直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置旱厕定期清掏用于周边农田施肥；通过采取选用低噪音设备、基础减震、距离衰减等措施，确保厂界噪声达标排放；本项目固体废物均得到妥善处置。 本项目租赁于中卫市海原县中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，区域常年以东南风为主，本项目租赁的生活办公区位于厂区东南侧区域，位于生产线上风向区域，生产工艺过程污染物不会对其产生较大影响。同时，本项目采取相应污染防治措施，确保各污染物达标排放后，不会对周边环境产生较大影响。 整厂区采取分区防渗：槽式发酵区、原料堆存区、原料搅拌区按重点防渗区设置，防渗要求为：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s；成品库房、固体粉末生物肥生产线、成品包装区、成品堆放区、成化区、固体颗粒生物肥生产区按一般防渗区设置：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；厂内道路为一般水泥硬化；结合本项目所在区域地下水流向（WS→EN），在发酵车间东南侧设置1口地下水长期监测井，并按《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）制定地下水监测计划。 厂区绿化面积560m2，绿化率约4.7%，为进一步减缓恶臭影响，厂界四周采取乔、灌、草相结合绿化方案，其他区域绿化以草本为主，辅以花卉。 综上，本项目按工艺流程布置相关构筑物，针对性采取了废气治理措施及分区防渗措施，同时采取全封闭建设要求，确保各环节污染物达标排放，综上，本项目布局合理。项目总平面布置图见图2-5。 9、项目总投资及环保投资 本项目的总投资为500万元，其中环保投资198.8万元，占总投资的39.8%。环保投资情况见表2-9。 表2-9 环保投资 时段 环境要素 治理对象 治理措施 环保投资（万元） 施工期 废气治理 施工废气 洒水抑尘、粉状物料运输、堆存采用篷布遮盖，设置围挡等 3.0 废水治理 生产废水 设置临时沉淀池 1.0 噪声治理 设备噪声 加强设备维护，加强施工管理，禁止夜间施工 0.3 固体废物处置 废包装及装修垃圾 集中清运至当地政府部门指定的地点处置 1.0 运营期 废气治理 储存及发酵环节恶臭 生物除臭装置（滴滤法，TA001）+15m高排气筒（DA001） 13 固体颗粒生物肥破碎、造粒、冷却及筛分工序 4套集气罩+布袋除尘器（TA002）+15m高排气筒（DA002） 7 热风炉废气及滚筒烘干机废气 2套低氮燃烧器（TA003、TA004）+2台滚筒烘干机自带旋风除尘（TA005、TA006）+布袋除尘器（TA007）处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放 9 包装废气 1套集气罩+布袋除尘器（TA008）+15m高排气筒（DA004） 7 固体粉末生物肥破碎及筛分工序 2套集气罩+布袋除尘器（TA009）+15m高排气筒（DA005） 7 运输车辆动力起尘 厂区地面硬化、洒水、清扫、车辆轮胎冲洗 0.5 废水治理 生活污水 1座环保旱厕 0.5 沥液 导流槽、1座40m3收集池 12 固体废物处置 TA002、TA008、TA009除尘灰 全部作为固体粉末生物肥产品包装外售 5.0 TA005、TA006、TA007除尘灰 集中收集后作为一般工业固体废物拉运至附近工业固体废物填埋场处置 生活垃圾 生活垃圾分类收集桶 废包装袋 集中收集后作为可回收资源外售处理 噪声治理 低噪设备，基础减振，隔声 2.0 硬化、防渗 重点防渗区 5700m2，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s 120 一般防渗区 3803m2，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s 厂区绿化 绿化面积560m2 3.0 地下水长期监测井 1口 7.5 合计 / 198.8 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期主要建设内容为生产车间的建设以及设备的安装。其工艺流程见图2-5。 图2-6 施工期工艺流程及产污分析图 本项目为畜禽粪污资源化利用项目，项目施工期约3个月，施工过程中产生的噪声、粉尘、废水、固废等会对周围环境产生一定影响。 ⑴大气污染 施工活动产生的大气污染物主要为施工粉尘。施工粉尘的主要来源有：平整场地颗粒物、现场道路颗粒物、细颗粒材料露天堆放扬尘、土方、渣石粉尘等。建筑施工活动是一类无组织扬尘污染源，施工期所产生的各类扬尘源属于瞬时源，颗粒物颗粒也比较大，污染扩散的距离不会很远，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘会更严重。项目所在区域居民住居分散，远离商住集中区，扬尘污染对居民的生产、生活不会造成太大的影响。在施工过程中加强原材料的保管和护理，减少施工扬尘，安置水喷淋系统，定期向产生扬尘的地方喷洒水雾并对场地进行多处绿化。 ⑵水污染 施工期的废水主要为施工人员产生的生活污水和施工作业产生的施工废水。 ①施工人员生活污水 施工期平均施工人员为10人，施工人员生活用水量按50L/人·d计，则生活用水量为0.5m3/d。生活污水的排放量按用水量的80%计，则生活污水的产生量为0.4m3/d，施工期共产生生活污水36m3，主要污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮等，集中收集后全部用于厂区绿化；厂区设防渗旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥。 ②施工废水 施工废水主要产生于混凝土养护及墙面的冲洗、构件与建筑材料的保湿、材料的拌制等施工工序，废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。 ⑶噪声 施工噪声主要有机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。 ⑷固废 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、施工人员的生活垃圾。施工单位应做好土石方平衡工作，尽量减少弃土量。施工人员在整个施工期间产生的生活垃圾要收集到垃圾箱内，并组织专门人员管理，及时清运，保持工地的环境卫生。 2、运营期工艺流程及产污环节 参照《畜禽粪便堆肥技术规范》（DB64/T871-2013）、《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019），本项目运营期工艺流程见图2-7。 图2-7 运营期工艺流程及产污环节图 将养殖场或养殖大户清理出来的畜禽粪便及时用粪便运输车运至厂区，以其为主要原料，采用加发酵菌剂的生物发酵方法加工有机肥。 主要工艺流程如下所述: ⑴发酵车间 对于一次发酵槽中已经搅拌混合好的原料及发酵菌剂采用条剁式发酵工艺进行发酵发酵，发酵槽的尺寸为10m×20m×1.5m，发酵槽建设依据实际发酵发酵要求建设。项目发酵工艺采用好氧发酵，好氧发酵是在通气条件好的条件下，好氧菌对原料进行吸收、氧化以及分解的过程。好氧微生物通过自身的生命活动，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，同时释放可供微生物生长活动所需的能量，而另一部分有机物则被合成新的细胞质，使生物不断生长繁殖，产生出更多生物体。 每天的配料量为发酵槽长的1/8，发酵槽内堆积厚度为150cm左右，宽度不小于10m，截面为梯形，长度控制在20m左右。靠自然通风和翻堆时料与空气接触提供的氧气进行连续好氧发酵，发酵周期控制在10~12d。发酵1~2 天即可升温，期间两天翻堆一次；待温度达到55°C时每天翻堆一次；当温度高于65°C时每天翻堆两次。 翻堆是通过机械翻抛实现的，第一次发酵结束后每天从发酵槽尾端将发酵好的物料运走，将发酵池前端腾出的空间补允新的发酵物料，从而形成了一种连续的发酵过程。翻堆的主要作用在于提供氧气，加速微生物的发酵过程，调节堆温，干烧堆料。 在发酵过程中要注意水份的控制和碳氮比的控制： 水分是微生物生存繁殖所必需的物质，因此含水率是控制发酵过程的一个重要的参数。在预处理阶段，发酵粪便的起始含水率一般应为55%左右，利于微生物的分解。这是因为：水分超过70%，则降温过程由好氧转变为厌氧，分解速度明显下降且有腐烂臭味；水分低于40%不能满足微生物生长需要，有机物难以分解。因此在前期物料混合过程中含水率控制在35%~~45%之间，便于后期发酵。 发酵原料的碳氮平衡是微生物达到最佳生物活性的关键因素。发酵原料的C/N应保持在20：1~30：1之间。若CN高，细菌和其它微生物的活动会受到限制，有机物分解速度会变慢，发酵发酵时间会变长，同时还会导致发酵产品的CN过高。若CIN过低，则可供消耗的碳素少，氮相对过剩，氮迅速降解以NH3的形式挥发而导致氮元素大量的损失降低肥效。为了有效的控制碳氮比，在实际操作中通过添加植物秸秆物料进行调节，同时添加高效菌剂，以促进发酵过程的正常进行。 根据要求在发酵过程中产生的恶臭气体经车间内设置的生物除臭系统(采用生物过滤法)处理后由15m高排气简排放。 ⑵接菌腐熟：牛粪便接入1%左右的发酵活菌剂，在有机肥发酵车间中采用条垛式翻堆发酵法，在15-25°C温度下保温自然发酵7-10天，进行一-次发酵。原料经一次发酵达到腐熟及无害化要求后，再进行二次发酵，从而可大大增加有机物料中的有益微生物数量及代谢产物。发酵温度为40C-65"C，物料经过30~35天时间的发酵，温度开始下降，当物料的温度降至40°C时，物料疏松，无臭味，稍有氨味，堆内产生白色菌丝即为发酵结束，即成为含水率在30%的熟化有机肥料。 固体颗粒生物肥生产线： ⑶破碎：将完成二次发酵后所得粗品经过粉碎机进行破碎，过程中会产生粉尘及噪声。 ⑷混合搅拌：将腐熟好的有机肥、腐殖酸等原料按配比计量，用刮板式提升机送入搅拌机充分搅拌，进入后续工序制成颗粒有机肥；经筛分后直接包装制成粉状有机肥； ⑸造粒：造粒是生产中的关键工序，主要由有机肥专用造粒机、刮板提升机和除尘系统组成。 ⑹干燥：颗粒料由刮板式提升机送入干燥机进行干燥，由于微生物不耐高温，干燥温度≤85°C；热源采用生物质燃料热风炉。 ⑺冷却：接着将颗粒料送入滚筒式冷却机，采用逆流冷却工艺降低颗粒温度，并进一步降低其水分至含水量20%以下。 ⑻包装：经冷却后的颗粒再经滚筒分级机分级、检验合格后，即可包装入库。 上述后⑶～⑻为后处理工序，各环节均产生含尘废气，采用密闭性能良好的设备，出风口含尘废气由管道引至布袋除尘器处理后，经15m高排气筒排放；布袋除尘灰作为固体粉末有机肥产品外售； 固体粉末生物肥生产线： ⑶破碎：将完成二次发酵后所得粗品经过粉碎机进行破碎，过程中会产生粉尘及噪声。 ⑷混合搅拌：将腐熟好的有机肥、腐殖酸等原料按配比计量，用刮板式提升机送入搅拌机充分搅拌，经筛分后直接包装制成粉状有机肥； ⑸包装：经筛分后的粉状有机肥包装入库。 根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）及《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T3442-2019）中粪便处理要求及堆肥工艺流程，本项目工艺流程符合相关要求。 3、产污环节 废气：项目运营期废气产生来源为畜禽粪便堆存、发酵过程产生的恶臭气体、热风炉废气及滚筒烘干机废气、固体颗粒生物肥破碎、造粒、冷却及筛分工序废气、包装废气、固体粉末生物肥破碎及筛分工序废气。 废水：本项目废水主要为生活污水（洗盥废水）和发酵沥液，生活污水（洗盥废水）直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置环保旱厕定期清掏用于周边农田施肥；发酵沥液经导流槽、1座40m3收集池收集后，全部回用于条垛发酵。 噪声：项目运营期产噪设备主要是叶轮式翻抛机、铲车喂料仓、卧式粉碎机、滚筒造粒机等设备噪声。 固体废物：项目产生的固体废物包括一般工业固体废物及生活垃圾。一般工业固体废物包括TA002、TA008、TA009除尘灰、TA005、TA006、TA007除尘灰、废包装袋；生活垃圾指员工生活产生的生活垃圾。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 宁夏耀森生物科技有限公司租赁海原县老城区旭辉家庭农场闲置牛棚，改造后作为生产厂房使用（1#车间），并新建1座2#车间，建筑面积7600m2，投资500万元建设1条建设农场配套畜禽粪污资源化利用生产线，建成后年产20000吨固体颗粒生物肥、20000吨固体粉末生物肥。 因此，不存在与本项有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 ⑴达标区判定 本项目所在区域的环境空气功能区为二类区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 本次评价大气常规污染物引用《2022年宁夏生态环境质量报告》中中卫市海原县环境空气监测数据进行评价，中卫市海原县2022年剔除沙尘天气后的环境空气质量达标情况见表3-1。 表3-1 中卫市海原县2022年环境空气质量现状监测数据 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率(%) 达标情况 PM10 年平均质量浓度 49 70 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 23 35 65.71 达标 SO2 年平均质量浓度 10 60 16.67 达标 NO2 年平均质量浓度 16 40 35 达标 CO 24h平均第95百分位数 1.3mg/m3 4mg/m3 32.5 达标 O3 日最大滑动平均值的第90百分位数 131 160 81.88 达标 由表3-1可知，2022年中卫市海原县剔除沙尘影响后基本因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准，因此，中卫市海原县2022年属于达标区。 ⑵补充监测 本次补充监测委托宁夏中环国安咨询有限公司对项目区TSP进行补充监测。 ①监测布点 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》和本地区气象条件，在项目厂区当季主导风向（东南风）下风向布设1个环境空气质量现状监测点，监测点编号、监测位置见表3-2，监测点位见图3-1。 表3-2 环境空气质量现状监测点布设情况 监测点位 坐标 项目厂址下风向 E：105°35′21.800″，N：36°37′31.584″ 图3-1 环境监测点位图 ②监测时间及频次 TSP监测时间为2024年1月23日至1月25日，各因子连续监测3天，获得小时浓度值和日均浓度值，监测频次详见表3-3。 表3-3 监测频次一览表 监测因子 取值时间 频次要求 TSP 日均值 日均值连续监测，每日至少有24小时采样时间，1小时浓度每次采样时间不低于45分钟，每天不少于4次（北京时间02、08、14、20时） ③监测方法 监测分析方法统计见表3-4。 表3-4 环境空气质量监测分析方法一览表 监测项目 分析方法 检出限 仪器名称及型号 TSP 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》（GB/T15432-1995） 0.001mg/m3 电子天平GH-202 ④监测期间气象条件 监测期间气象条件见表3-5。 表3-5 G1点监测期间气象参数表 日期 时间 温度（℃） 气压（kPa） 风向 风速（m/s） 2024.01.23 00:00-次日00:00 -10.0 82.67 NW 1.8 2024.01.24 00:00-次日00:00 -8.6 82.41 NW 1.9 2024.01.25 00:00-次日00:00 -9.3 82.59 NW 1.7 ⑤监测结果统计 监测结果统计见表3-6。 表3-6 其他污染物环境质量现状监测结果 检测点位及日期 检测项目及结果 厂界西南侧 01.23 01.24 01.25 总悬浮颗粒物（μg/m3） 日均值 74 112 133 表3-6可知，项目监测因子TSP的监测值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目周边无常年地表径流。 3、声环境质量现状 本项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区分类，本项目所在区域为声环境功能区2类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 且根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）中声环境“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，本项目周边50米范围内无声环境保护目标，因此不对声环境质量现状进行评价。 4、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地下水环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目2#车间采取重点防渗措施，且在2#车间的地下水下游区域（东南侧）设置1口地下水长期监测井，仅在非正常状况条件下（如防渗层破裂）存在地下水污染途径。 5、土壤环境质量现状 宁夏中环国安咨询有限公司于2024年1月24日进行了土壤采样， 于2024年1月24日~2024年2月4日进行了土壤分析。 ①监测点位 本次土壤环境质量现状调查共布设1个表层采样点，见表3-7、图3-1。 表3-7 土壤现状取样点 编号 监测点位 坐标(m) 取样层次 备注 X Y 表层样 T1 105°35'17.18" 36°37'26.97" 表层样 项目区内 ②监测因子 pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项。 ③监测频次及取样 一次采样，应保证采样点土壤未受人为污染或自然因素影响；表层样在0~0.2m取样。 ④监测分析方法 具体监测分析方法详见表3-8。 表3-8 土壤监测项目及分析方法表 检测项目 分析方法 方法 检出限 检测仪器 检定/校准 有效日期 砷 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008 0.01 mg/kg 原子荧光 分光光度计 AFS-933 ZHGA-YY-01 2023.02.09- 2024.02.08 汞 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T 22105.1-2008 0.002 mg/kg 原子荧光度计AFS-933 ZHGA-YY-01 2023.02.09- 2024.02.08 镉 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T 17141-1997 0.01 mg/kg 原子吸收 分光光度计 AA-6880F/AAC ZHGA-YX-01 2022.02.10- 2024.02.09 铜 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 1 mg/kg 原子吸收 分光光度计 AA-6880F/AAC ZHGA-YX-01 2022.02.10- 2024.02.09 铅 10 mg/kg 铬 《土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2009 4 mg/kg 原子吸收 分光光度计 AA-6880F/AAC ZHGA-YX-01 2022.02.10- 2024.02.09 镍 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》 HJ 491-2019 3 mg/kg 原子吸收 分光光度计 AA-6880F/AAC ZHGA-YX-01 2022.02.10- 2024.02.09 锌 1 mg/kg pH 《土壤监测 第2部分：土壤pH的测定》 NY/T 1121.2-2006 / pH酸度计 PHS-3C ZHGA-PH-06 2023.12.11- 2025.12.10 备注：此表中/，表示分析项目标准方法未注明检出限。 ⑤评价标准 项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，用地类型为设施农用地，土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中风险筛选值标准。 ⑥评价方法 土壤环境质量现状评价方法采用标准指数法，公式如下： 式中：Pi-单项指数； Ci-评价因子的实测平均浓度(mg/kg)； Si-相应评价因子的标准(mg/kg)。 当单项污染指数Pi＞1时，说明该项目已超过规定标准，Pi越大说明污染越重；反之，则说明满足标准要求。 ⑦监测结果统计分析 土壤环境质量现状监测结果见表3-9。 表3-9 土壤环境质量现状监测结果 监测点 项目 pH(无量纲) 镉 汞 砷 铅 总铬 铜 镍 锌 T4 厂界外 监测浓度(mg/kg) 8.48 0.070 0.038 8.70 25 62 22 28 61 标准值 / 0.6 3.4 25 170 250 100 190 300 标准指数Pi / 0.117 0.011 0.348 0.147 0.248 0.220 0.147 0.203 由表3-9可知，监测期间项目区域范围内T1监测点位各评价因子单项指数均≤1，各监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中风险筛选值标准，表明采样点土壤中各监测因子对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低，一般情况下可以忽略。 6、生态环境质量现状 根据现场踏勘，本项目周边植物主要为沙蒿，天然地表植被覆盖度低；经走访调查，项目区域内动物种类较少，多为当地常见种，主要有小型啮齿类和爬行类动物。 项目区涉及在国家及地方重点保护野生动植物名录所列的物种；不涉及《中国生物多样性红色名录》中列为极危、濒危和易危的物种；也不涉及国家和地方政府列入拯救保护的极小种群物种、特有种以及古树名木等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目位于中卫市海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村，根据《建设项目环境保护分类管理名录》中关于环境敏感区的界定原则，项目建设用地内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地和野生动植物及其栖息地、水源地等重要保护目标。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目具体环境保护目标及其要求如下： ⑴大气环境 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内大气环境保护目标为武塬行政村涧堡自然村。 ⑵声环境 根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 ⑶地下水环境 根据宁夏生态环境厅发布的《宁夏回族自治区县级及以上地下水型集中式饮用水水源地保护区边界核准坐标》，厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 综上所述，本项目周边环境保护目标见表3-8及图3-2。 表3-10 本项目所在区域环境保护目标一览表 分类 名称 坐标 方位 相对厂界距离 功能 规模 保护要求 E° N° 大气环境 武塬行政村涧堡自然村 105.592640042 36.623543458 E 358m 居民区 600人 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单二级标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 固体颗粒生物肥含尘废气（破碎、造粒、冷却及筛分工序）、成品包装区包装废气、固体粉末生物肥含尘废气（破碎、筛分环节）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放最高允许排放浓度及最高允许排放速率，无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值；H2S、NH3、臭气浓度：执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1及表2中排放标准限值。 热风炉废气和滚筒烘干机废气颗粒物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，本项目热风炉废气和滚筒烘干机废气排放标准限值具体见表3-14。 表3-11 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度(m) 二级(kg/h) 监控点 浓度(mg/m3) 颗粒物 120(其他) 15 3.5 周界外浓度最高点 1.0 表3-12 恶臭气体无组织排放执行标准 污染物 无组织排放监控浓度限值（mg/m3） 标准来源 NH3 1.5 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级“新改扩建” H2S 0.06 臭气 浓度 20（无量纲） 表3-13 恶臭气体有组织排放标准 序号 控制项目 排气筒高度（m） 排放量，kg/h 标准来源 1 NH3 15 0.33 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2 2 H2S 15 4.9 3 臭气浓度 15 2000（无量纲） 表3-14 热风炉废气和滚筒烘干机废气排放标准 污染物项目 限值 污染物排放监控位置 颗粒物（加热炉） 300 烟囱或烟道 二氧化硫（燃煤（油）炉窑） 850 氮氧化物 240 2、噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类功能区标准，见表3-15。 表3-15 噪声排放标准 类别 时段 时段(A) 标准来源 昼间 夜间 噪声 施工期 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 运营期 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 3、固体废物 一般工业固体废物贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 《宁夏回族自治区“十四五”主要污染物减排综合工作方案》（宁生态环保办[2021]14号），宁夏大气污染物排放总量控制因子为NOx、VOCs，水污染物排放总量控制因子为CODCr、NH3-N。 本项目建成后有组织排放废气污染物主要为NH3、H2S、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，排放量分别为0.555t/a、0.076t/a、0.624t/a、0.849t/a、1.783t/a。 因此，本项目需新申请总量二氧化硫：0.849t/a；氮氧化物：1.783t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据建设项目概况的介绍分析可知，该项目在建设期及建成后对周围环境产生直接影响的污染因子有：生活污水、噪声、粉尘、建筑垃圾、生活垃圾等。 1、大气环境影响分析及防止措施 施工期大气污染物主要为粉尘，粉尘主要产生在施工期间土石方和建筑材料的运输引起的交通道路扬尘，建筑施工产生的扬尘量与天气、温度、风速、施工队文明程度和管理水平等因素有关。尤其是干燥无雨的有风天气，扬尘对大气的污染较为严重，主要是增加大气的TSP。 根据《宁夏回族自治区大气污染防治条例》(2017年9月28日施行)，为了进一步减轻施工扬尘对周边环境的影响，项目必须严格采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有以下几点： ①施工现场实行围挡封闭。主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5m，一般施工现场围挡高度不得低于1.8m。 ②施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。 ③施工现场内道路、加工区实施混凝土硬化。硬化后的地面，不得有浮土、积土，裸露场地应当采取覆盖或绿化措施。 ④施工现场设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘。 ⑤施工现场使用商品混凝土和预拌砂浆，搅拌混凝土和砂浆采取封闭、降尘措施。 ⑥运进或运出工地的土方、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘的材料，应采取封闭运输。 采用上述防治措施后，拟建项目施工期废气对周边环境的影响将有效减小。 2、水环境影响分析及对策措施 施工阶段对周围水环境产生影响的因素主要来自于施工人员的生活污水、混凝土养护水、设备清洗水，本项目员工生活办公生活污水集中收集后用于厂区绿化；厂区设防渗旱厕，定期清掏用于周边绿化施肥。 施工期间的混凝土养护水、地面冲洗水和设备冲洗水，其排水量视其工程的规模大小和工程的进度以及天气状况有所差别，施工期间产生的此类废水禁止外排，施工区应设置沉淀池，废水经沉淀后全部回用或用于施工区降尘洒水。 施工期间所产生的废水经过以上措施后对周围水环境基本无影响。 3、噪声环境影响分析及对策措施 （1）主要施工机械的噪声级 噪声主要来自于施工建设期间，各种建筑施工机械在运转中的噪声，其噪声强度与施工设备的种类及施工队伍的管理等有关；建筑材料运输过程中的交通噪声。另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 （2）施工期场界噪声限值标准 施工期场界噪声限值标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 （3）施工期噪声环境影响分析 为将施工噪声对周边环境的影响降至最低限度，本次评价对施工机械设备噪声的控制提出以下要求和建议： ①提高施工人员的环保意识 组织施工部门负责人进行培训，从主观上建立环境保护的意识。 ②声源控制 要求使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。合理布置高噪声的施工设备，大于80dB(A)的施工设备最好将其布置在施工场地远离声环境敏感点的地方。 ③合理安排施工时间 加强施工管理、合理安排好施工时间，加强施工管理，尽量避免高噪设备同时施工；合理安排施工作业时间，禁止夜间22：00～次日6：00时段施工，因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示。 ④采用距离防护措施 在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离敏感点较远处（项目东南侧），为保障敏感点有一个良好的工作生活环境，强噪声设备至敏感点距离至少在100m以外，同时对固定的机械设备尽量入棚操作。 综上，建筑施工噪声的污染防治工作，设计、建设、施工单位必须重视，要尽可能的减少噪声的影响。对此，在建筑施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国噪声污染防治法》及《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。经采取措施后，项目施工期噪声对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析及对策措施 施工期间的固体废物有三种：一是建筑垃圾，二是生活垃圾，三是施工渣土建筑垃圾，主要有遗弃钢筋、废木材、废混凝土、废（碎）砖等。施工结束清场后可以回收或用于填埋。为防止固体废物污染，应采取以下措施： ⑴采用商品混凝土。 ⑵生活垃圾应集中收集，委托环卫部门处理，以免滋生蚊蝇。 ⑶项目场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求少量用于厂区绿化的抬高层及绿地铺设，其余大部分要外运处理，要预先规划好弃土地点，不造成对自然和环境的影响。装载弃土的车辆不能过满，要防止泥土沿路散落。 ⑷建筑垃圾 ①边清理、边清运，不在现场遗废弃物； ②运送建筑垃圾时按分类标准实行分类运输，运输车辆应当设置密封式加盖装置，并实施完全密闭式运输，保持车辆整洁，禁止车轮、车厢外侧带泥行驶； ③运输过程中不得丢弃、遗撒或者随意倾倒建筑垃圾； ④运输车辆应当悬挂建筑垃圾运输车辆专用牌并随车携带建筑垃圾准运证。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气污染物产生与排放分析 1.1污染工序及源强分析 根据项目生产工艺流程，本项目废气主要为固体粉末生物肥生产线破碎、筛分含尘废气、包装废气、固体颗粒生物肥生产线破碎、造粒、冷却及筛分工序含尘废气、热风炉废气、滚筒烘干机废气以及畜禽粪便堆存、发酵过程产生的恶臭气体。 1.2污染物产排情况 ⑴储存及发酵环节恶臭 本项目产生恶臭气体的区域主要为2#车间原料堆存区、原料混合搅拌区及槽式发酵区，根据《排污许可证申请与核发技术规范 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018），“有机肥料”备料、发酵环节的特征因子为NH3、H2S。 NH3：参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》“有机肥料及微生物肥料制造行业”，NH3产污系数为7.3×10-2kg/t产品。本项目年产固体颗粒生物肥20000t/a、固体粉末生物肥20000t/a，则发酵车间NH3产生量约为2.92t/a（0.435kg/h）。 H2S：根据《除臭菌株对NH3和H2S释放及物质转化的影响》（农业环境科学学报）的研究表明：“固态有机肥发酵过程中加入发酵菌剂可快速去除发酵过程中的恶臭，经发酵菌剂快速发酵后H2S总释放量为0.01g/kg-干产品。”本项目年产固体颗粒生物肥20000t/a、固体粉末生物肥20000t/a，则发酵车间H2S产生量约为0.4t/a（0.06kg/h）。 本项目2#车间发酵车间为全封闭、微负压结构，恶臭处理工艺采用滴滤法生物除臭装置（TA001），恶臭气体由引风机（风量5000m3/h）收集进入除臭装置，收集效率≥95%，污染物去除效率≥80%，处理后的废气通过15m排气筒（DA001）排放。 则DA001排气筒NH3排放量为0.555t/a，排放速率为0.083kg/h，排放浓度为16.512mg/m³；H2S排放量为0.076t/a，排放速率为0.011kg/h，排放浓度为2.262mg/m³。 一体化生物滤池除臭装置工作原理：在适宜的环境条件下，附着于填料上的微生物利用臭气中的污染物作为能源，维持生命活动，并将其分解为CO2、H2O和其他无机盐类，从而使臭气得以净化。其反应总过程如下： 臭气处理流程为：臭气经导入口先平流进入前期水洗涤区，在洗涤区完成对臭气的水吸收、除尘及加湿预处理。未清除的恶臭气体再进入多级生物滤床过滤区，通过过滤层时，恶臭成分在填充材料（炭质颗粒）中，被微生物吸收分解为CO2、H2O等简单无机物，从而达到除臭目的。微生物把吸收的恶臭成分作为能量来源，用于进一步的繁殖。生物滤池法的优点是除臭效率高，根据《2018年国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》，此方案适合大气量低浓度的恶臭气体净化，臭气净化效率可达85%以上（本次保守取值80%）。且该工艺具有构造简单、操作方便、去除效率高、投资较小等优点，除臭工艺流程见下图： 为保证滴滤法生物除臭装置在低温季节的去除效率，建设单位建设除臭装置设备间，设备间采用彩钢板+保温措施，顶部安装平板太阳能集热板提供设备间内热源，除臭装置位于设备间内，以确保低温季节处理效率，同时在每年企业投入生产前需请专业技术人员对滴滤法生物除臭装置中的菌种进行培养驯化，以保证其在投入生产之后可正常运行。 ⑵固体颗粒生物肥生产线 固体颗粒生物肥生产线废气主要为含尘废气、包装废气、热风炉废气和滚筒烘干机废气。 ①含尘废气 主要来源于固体颗粒生物肥粗品破碎、造粒、冷却及筛分等工序。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》，有机肥生产过程中粉尘的产污系数为0.37kg/t-产品。 固体颗粒生物肥主要包含生物肥破碎、筛分、冷却、造粒等环节，均采用密闭性良好的设备，将出风口含尘废气通过管道引入布袋除尘器（TA002）处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 固体颗粒生物肥处理量共计20000t/a，则颗粒物产生量为7.4t/a，产生速率为2.511kg/h，配套风量为5000m3/h的风机，废气收集效率≥95%，布袋除尘器去除效率≥98%，则颗粒物排放量为0.141t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为10.043mg/m3。 ②热风炉废气及滚筒烘干机废气 热风炉废气： 项目采用2套热风炉向2台滚筒烘干机分别喷入火焰的方式对骨料进行加热，热风炉以生物质为燃料，生物质燃烧会产生燃烧烟气。生物质总消耗量为1000t/a。本次热风炉废气污染源源强核算根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）计算确定。 废气量参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册，生物质工业锅炉烟气量排放系数为6240Nm3/t-原料，生物质总消耗量为1000t/a，则理论烟气量排放量为64200000m3/a（2292.857Nm3/h），故烟气量按64200000m3/a（2292.857Nm3/h）计。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）中“年许可排放量计算方法按照优先顺序依次为基准排气量法、绩效值法、气量法”以及“无相应基准排气量的，按照绩效值、年实际产量确定许可排放量。”，且本项目无基准排气量，因此本次污染物排放量采用“绩效值法”进行核算。具体取值见表4-4。 表4-4 加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）排放口参考绩效值表 固体燃料 本次取值 低位热值（MJ/kg） 16.75 18.84 17.02 颗粒物绩效值（kg/t燃料） 0.252 0.276 0.255 二氧化硫绩效值（kg/t燃料） 0.839 0.919 0.849 氮氧化物绩效值（kg/t燃料） 2.516 2.756 2.547 注：对于热值介于表数据之间的，采用插值法得到绩效值。 热风炉废气经2套低氮燃烧器（TA003、TA004）+2台滚筒烘干机自带旋风除尘（TA005、TA006）+布袋除尘器（TA007）处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。自带旋风除尘效率按60%计、布袋除尘器除尘效率按98%计，总去除效率99.2%，低氮燃烧装置脱硝效率按30%计。具体排放情况见表4-5。 表4-5 本项目热风炉废气产排情况 项目 产生情况 治理措施 处理效率% 排放情况 产生量t/a 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 热风炉废气 废气量 2292.857Nm3/h 颗粒物 0.255 0.091 39.720 自带旋风除尘+布袋除尘 99.2 0.002 0.001 0.318 二氧化硫 0.849 0.303 370.280 / / 0.849 0.303 370.280 氮氧化物 2.547 0.910 1110.841 低氮燃烧 30 1.783 0.637 777.589 滚筒烘干机废气： 本项目固体颗粒生物肥生产共设有2套滚筒烘干机，均为封闭式设备，烘干物料量量为20000t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》，有机肥烘干过程中粉尘的产污系数为0.37kg/t-产品。则本项目有机肥烘干过程粉尘产生量为7.4t/a，产生速率为2.643kg/h。单台滚筒烘干机废气排放量为19646m3/h，废气总排放量为38928m3/h。 综上，本项目热风炉废气和滚筒烘干机废气经2套低氮燃烧器（TA003、TA004）+2台滚筒烘干机自带旋风除尘（TA005、TA006）+布袋除尘器（TA007）处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放。自带旋风除尘效率按60%计、布袋除尘器除尘效率按98%计，总去除效率99.2%，低氮燃烧装置脱硝效率按30%计。DA003污染物产排情况见表4-6。 表4-6 DA003排气筒总排放情况一览表 排气筒编号 污染物名称 总废气量m3/h 总产生量(t/a) 总产生速率kg/h 总产生浓度(mg/m3) 总排放量(t/a) 总排放速率kg/h 总排放浓度(mg/m3) 处理措施 DA003 颗粒物 41584.857 7.655 2.734 184.081 0.061 0.022 1.473 自带旋风除尘（TA005、TA006）+布袋除尘器（TA007） SO2 0.849 0.303 20.416 0.849 0.303 20.416 / NOx 2.547 0.91 61.248 1.783 0.637 42.874 低氮燃烧器（TA003、TA004） 根据表4-6，DA003排气筒颗粒物、二氧化硫总排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、氮氧化物总排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求，对区域大气环境影响较小。 ③包装废气 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》，有机肥生产过程中粉尘的产污系数为0.37kg/t-产品。 包装环节采用密闭性良好的设备，将出风口含尘废气通过管道引入布袋除尘器（TA008）处理后，通过1根15m高排气筒（DA004）排放。 固体颗粒生物肥处理量共计20000t/a，则颗粒物产生量为7.4t/a，产生速率为2.511kg/h，配套风量为5000m3/h的风机，废气收集效率≥95%，布袋除尘器去除效率≥98%，则颗粒物排放量为0.141t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为10.043mg/m3。 ⑶固体粉末生物肥生产线 固体粉末生物肥生产线废气主要为含尘废气、包装废气。 ①含尘废气 主要来源于固体粉末生物肥粗品破碎及筛分等工序。依据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》，有机肥生产过程中粉尘的产污系数为0.37kg/t-产品。 固体粉末生物肥主要包含生物肥破碎、筛分等环节，均采用密闭性良好的设备，将出风口含尘废气通过管道引入布袋除尘器（TA009）处理后，通过1根15m高排气筒（DA005）排放。 固体颗粒生物肥处理量共计20000t/a，则颗粒物产生量为7.4t/a，产生速率为2.511kg/h，配套风量为5000m3/h的风机，废气收集效率≥95%，布袋除尘器去除效率≥98%，则颗粒物排放量为0.141t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为10.043mg/m3。 ②包装废气 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《2625有机肥料及微生物肥料制造行业系数手册》，有机肥生产过程中粉尘的产污系数为0.37kg/t-产品。 包装环节采用密闭性良好的设备，将出风口含尘废气通过管道引入布袋除尘器（TA008）处理后，通过1根15m高排气筒（DA004）排放。 固体粉末生物肥处理量共计20000t/a，则颗粒物产生量为7.4t/a，产生速率为2.511kg/h，配套风量为5000m3/h的风机，废气收集效率≥95%，布袋除尘器去除效率≥98%，则颗粒物排放量为0.141t/a，排放速率为0.05kg/h，排放浓度为10.043mg/m3。 ⑷运输车辆动力起尘 车辆行驶产生的起尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 式中：-汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； -汽车速度，km/h； -汽车载重量，t； -道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离按200m计，空车重约10.0t，重车重约30.0t，以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如表4-7。 表4-7 车辆行驶扬尘量 单位：kg/km•辆 路况车况 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 0.20 0.34 0.46 0.58 0.68 0.78 重车 0.80 0.90 1.83 2.27 2.68 3.07 合计 1.0 1.24 2.29 2.85 3.36 3.85 项目成品运输量为40000t/a，原料运输量为40000t/a，单车每次运输均按30t计，则需运输1334车次/a（空、重载车各1334车次/a）。 根据经验公式和表4-7可以看出：同样的车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大，保持路面清洁是减少运输扬尘的有效手段。本项目厂区道路均采取硬化处理，不洒水时道路表面粉尘量按P=0.2kg/m2计。经计算，本项目空车运输车辆动力起尘量为0.092t/a，重车运输车辆起尘量为0.233t/a，总计0.325t/a（0.338kg/h）。 本项目在运行期间对厂区内地面硬化并定期进行洒水、清扫，以减少道路扬尘的产生，经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少70%以上，本次评价按70%计，则本项目运输车辆动力起尘排放量为0.097t/a（0.101kg/h），为无组织排放。 ⑸汽车尾气 项目内运输原料及成品的车辆驶入、驶出会排放少量尾气，其中含CH、NO2、CO等少量污染物，呈无组织排放；项目区地势相对空旷，扩散条件好，通过加强管理，车辆定期保养维护、使用优质燃料等措施后，项目汽车尾气对周围环境影响较小。 固体颗粒生物肥生产线废气源强见表4-8，固体粉末生物肥生产线废气见表4-9，本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表4-10，项目全厂排气筒设置情况一览表见表4-11。 |

表4-8    固体颗粒生物肥生产线废气源强核算结果及相关参数一览表（正常工况）

| 生产工序 | 装置 | 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废气产生量m3/h | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 工艺 | 效率% | 废气排放量m3/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放时间 |
| 破碎、造粒及筛分等工序 | 固体颗粒生物肥生产区 | DA002 | 颗粒物 | 5000 | 7.03 | 2.511 | 502.143 | 集气罩 | 95 | 5000 | 0.141 | 0.050 | 10.043 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 布袋除尘器TA002 | 98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织排放 | 颗粒物 | / | 0.37 | 0.132 | / | 车间全封闭、自然沉降 | 0 | / | 0.37 | 0.132 | / | 2800 |
| 热风炉废气及滚筒烘干机废气 | 固体颗粒生物肥生产区 | DA003 | 颗粒物 | 41220.857 | 7.655 | 2.734 | 184.081 | 滚筒烘干机自带旋风除尘（TA005、TA006）+布袋除尘器（TA007） | 99.2 | 41220.857 | 0.061 | 0.022 | 1.473 | 2800 |
|  |  |  | SO2 |  | 0.849 | 0.303 | 20.416 | / | / |  | 0.849 | 0.303 | 20.416 | 2800 |
|  |  |  | NOx |  | 2.547 | 0.91 | 61.248 | 低氮燃烧器（TA003、TA004） | 30 |  | 1.783 | 0.637 | 42.874 | 2800 |
| 包装废气 | 固体颗粒生物肥生产区 | DA004 | 颗粒物 | 5000 | 7.03 | 2.511 | 502.143 | 集气罩 | 95 | 5000 | 0.141 | 0.050 | 10.043 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 布袋除尘器TA008 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织排放 | 颗粒物 | / | 0.37 | 0.132 | / | 车间全封闭、自然沉降 | 0 | / | 0.37 | 0.132 | / | 2800 |

表4-9    固体粉末生物肥生产线废气源强核算结果及相关参数一览表（正常工况）

| 生产工序 | 装置 | 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废气产生量m3/h | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 工艺 | 效率% | 废气排放量m3/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放时间 |
| 破碎、筛分等工序 | 固体粉末生物肥生产区 | DA005 | 颗粒物 | 5000 | 7.03 | 2.511 | 502.143 | 集气罩 | 95 | 5000 | 0.141 | 0.050 | 10.043 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 布袋除尘器TA009 | 98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织排放 | 颗粒物 | / | 0.37 | 0.132 | / | 车间全封闭、自然沉降 | 0 | / | 0.37 | 0.132 | / | 2800 |
| 包装废气 | 固体粉末生物肥生产区 | DA004 | 颗粒物 | 5000 | 7.03 | 2.511 | 502.143 | 集气罩 | 95 | 5000 | 0.141 | 0.050 | 10.043 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 布袋除尘器TA008 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织排放 | 颗粒物 | / | 0.37 | 0.132 | / | 车间全封闭、自然沉降 | 0 | / | 0.37 | 0.132 | / | 2800 |

表4-10    本项目废气源强核算结果及相关参数一览表（正常工况）

| 生产工序 | 装置 | 污染源 | 污染物名称 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 废气产生量m3/h | 产生量t/a | 产生速率kg/h | 产生浓度mg/m3 | 工艺 | 效率% | 废气排放量m3/h | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放时间 |
| 储存及发酵环节恶臭 | 槽式发酵区 | DA001 | NH3 | 5000 | 2.774 | 0.413 | 82.560 | 集气罩 | 95 | 5000 | 0.555 | 0.083 | 16.512 | 2800 |
|  |  |  | H2S |  | 0.38 | 0.057 | 11.310 | 滴滤法生物除臭装置TA002 | 80 |  | 0.076 | 0.011 | 2.262 | 2800 |
|  |  | 无组织排放 | NH3 | / | 0.146 | 0.022 | / | 车间全封闭、自然沉降 | 0 | / | 0.146 | 0.022 | / | 2800 |
|  |  |  | H2S | / | 0.02 | 0.003 | / |  | 0 | / | 0.02 | 0.003 | / | 2800 |
| 破碎、造粒及筛分等工序 | 固体颗粒生物肥生产区 | DA002 | 颗粒物 | 5000 | 7.03 | 2.511 | 502.143 | 集气罩 | 95 | 5000 | 0.141 | 0.050 | 10.043 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 布袋除尘器TA002 | 98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织排放 | 颗粒物 | / | 0.37 | 0.132 | / | 车间全封闭、自然沉降 | 0 | / | 0.37 | 0.132 | / | 2800 |
| 热风炉废气及滚筒烘干机废气 | 固体颗粒生物肥生产区 | DA003 | 颗粒物 | 41220.857 | 7.655 | 2.734 | 184.081 | 滚筒烘干机自带旋风除尘（TA005、TA006）+布袋除尘器（TA007） | 99.2 | 41220.857 | 0.061 | 0.022 | 1.473 | 2800 |
|  |  |  | SO2 |  | 0.849 | 0.303 | 20.416 | / | / |  | 0.849 | 0.303 | 20.416 | 2800 |
|  |  |  | NOx |  | 2.547 | 0.91 | 61.248 | 低氮燃烧器（TA003、TA004） | 30 |  | 1.783 | 0.637 | 42.874 | 2800 |
| 包装废气 | 固体颗粒生物肥生产区 | DA004 | 颗粒物 | 5000 | 14.06 | 5.021 | 1004.286 | 集气罩 | 95 | 5000 | 0.281 | 0.100 | 20.086 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 布袋除尘器TA008 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织排放 | 颗粒物 | / | 0.74 | 0.264 | / | 车间全封闭、自然沉降 | 0 | / | 0.74 | 0.264 | / | 2800 |
| 破碎、筛分等工序 | 固体粉末生物肥生产区 | DA005 | 颗粒物 | 5000 | 7.03 | 2.511 | 502.143 | 集气罩 | 95 | 5000 | 0.141 | 0.050 | 10.043 | 2800 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 布袋除尘器TA009 | 98 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无组织排放 | 颗粒物 | / | 0.37 | 0.132 | / | 车间全封闭、自然沉降 | 0 | / | 0.37 | 0.132 | / | 2800 |
| 运输车辆动力起尘 | 无组织排放 | 粉尘 | / | 0.325 | 0.338 | / | 地面硬化并定期洒水抑尘 | 70 | / | 0.097 | 0.101 | / | 2800 |

表4-11    本项目全厂排气筒排放情况一览表

| 排气筒编号 | 车间名称 | 排气筒位置 | 排气筒坐标 | 排放风量m3/h | 污染物名称 | 排放状况 | 排气筒参数 | 排放形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排气筒高度m | 排气筒内径m | 烟气排放温度℃ |  |
| DA001 | 2#车间 | 槽式发酵区 | / | 5000 | NH3 | 0.083 | 16.512 | 15 | 0.6 | 20 | 连续 |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.011 | 2.262 | 15 | 0.6 | 20 | 连续 |
| DA002 | 2#车间 | 固体颗粒生物肥生产区 | / | 5000 | 颗粒物 | 0.050 | 10.043 | 15 | 0.6 | 20 | 连续 |
| DA003 | 2#车间 | 固体颗粒生物肥生产区 | / | 41220.857 | 颗粒物 | 0.022 | 1.473 | 15 | 0.6 | 100 | 连续 |
|  |  |  |  |  | SO2 | 0.303 | 20.416 | 15 | 0.6 | 100 | 连续 |
|  |  |  |  |  | NOx | 0.637 | 42.874 | 15 | 0.6 | 100 | 连续 |
| DA004 | 1#车间 | 成品包装区 | / | 5000 | 颗粒物 | 0.100 | 20.086 | 15 | 0.6 | 20 | 连续 |
| DA005 | 1#车间 | 固体粉末生物肥生产区 | / | 5000 | 颗粒物 | 0.050 | 10.043 | 15 | 0.6 | 20 | 连续 |

|  | ⑹对最近敏感目标的影响分析 根据调查，海原县常年主导风向为东南风，本项目选址位于海原县常年主导风向的下风向，距离最近的环境保护目标武塬行政村涧堡自然村位于厂区东北侧358m，位于项目厂区主导风向的侧上风向。本次采用大气导则中推荐的AERSCREEN模型对离散点进行预测，预测结果见表4-12。 表4-12 离散点预测结果 污染源 离散点信息 离散点预测结果(μg/m³) 离散点名称 经度(度) 纬度(度) 海拔(m) 下风向距离(m) NH3 H2S TSP / / 圆形面源 武塬行政村涧堡自然村 105.59315 36.6233 1827.0 473.97 5.0123 0.6835 120.5230 / / 污染源 离散点名称 经度(度) 纬度(度) 海拔(m) 下风向距离(m) NH3 H2S PM10 SO2 NOx DA001 武塬行政村涧堡自然村 105.59315 36.6233 1827.0 457.79 12.6420 1.6754 / / / DA002 483.76 / / 7.7177 / / DA003 493.15 / / 7.2147 1.9982 4.2009 DA004 507.57 / / 36.3230 / / DA005 471.94 / / 19.9170 / / 根据预测结果，离散点PM10、TSP、SO2、NOx满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其2018年修改单中二级标准；NH3、H2S满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中限值要求。因此，项目建设对周边居民点影响较小。 ⑺非正常工况废气 非正常工况排放主要分为两类：一类是在正常开、停车、工艺设备故障或部分设备检修时会有较大量的污染物排出，另一类是环保设施达不到设计规定的指标运行，而使正常排放的污染物经过不完全处理或不经过处理直接排放而导致的超标排放。本项目生产工艺成熟，设备稳定、安全可靠，只要开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的现象，停车时，需先按照规程依次关系生产线上的设备，然后关闭环保设备，能够保证污染物达标排放。 综合分析考虑，本次非正常工况按最不利情况考虑，设定非正常工况为环保设施故障情况，处理效率降为50%，废气未经处理直接排放。本项目非正常工况废气污染物排放参数见表4-13。 表4-13 非正常工况污染源排放情况表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 单次持续时间（h） 年发生频次（次） DA001 滴滤法生物除臭装置（TA001）处理效率降为50% NH3 0.206 41.280 0.5 1 H2S 0.028 5.655 DA002 布袋除尘器（TA002）处理效率降为50% 颗粒物 2.511 502.143 DA003 自带旋风除尘（TA005、TA006）+布袋除尘器（TA007） 颗粒物 1.367 92.041 二氧化硫 0.152 10.208 氮氧化物 0.455 30.624 DA004 布袋除尘器（TA008）处理效率降为50% 颗粒物 2.511 502.143 DA005 布袋除尘器（TA009）处理效率降为50% 颗粒物 1.256 251.072 根据表4-13可知，非正常工况下排气筒DA002 、DA004、DA005颗粒物排放不满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求（颗粒物：排放浓度≤120mg/m3，排放速率≤3.5kg/h；），应停工检修待布袋除尘器（TA002、TA008、TA009）运行正常后再恢复生产。 1.3废气治理设施可行性分析 本项目针对发酵车间恶臭气体采用滴滤法生物除臭方案；固体颗粒生物肥生产区、固体粉末生物肥生产区、成品包装区含尘废气采用布袋除尘方案，且各车间为全封闭结构。根据《排污许可证申请与核发技术规范磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业》（HJ 864.2-2018）表15中“有机肥料”废气治理可行技术参照表，本项目采取的废气治理方案均属于可行技术。具体见表4-14。 表4-14 废气治理可行性技术参照表 生产单元 污染物 可行技术 本项目 是否可行 备料 氨、硫化氢 生物除臭（滴滤法、过滤法） 全封闭微负压车间、滴滤法生物除臭装置 可行 发酵 氨、硫化氢 生物除臭（滴滤法、过滤法） 可行 破碎 颗粒物 袋式除尘 全封闭车间、密闭性良好的生产设备+布袋除尘 可行 造粒 颗粒物 袋式除尘 可行 筛分 颗粒物 袋式除尘 可行 冷却 颗粒物 袋式除尘 可行 包装 颗粒物 袋式除尘 可行 热风炉废气和滚筒烘干机废气处理措施参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）生物质热风炉废气处理措施与该文件中推荐的可行技术相符性分析见表4-15。 表4-15 废气治理可行技术分析一览表 生产单元 主要工艺 生产设施 产污环节 主要污染物 排放形式 可行技术 本项目情况 是否符合 热工单元 加热 所有加热炉 炉窑烟气 颗粒物、烟气黑度、二氧化硫、氮 氧化物 有组织 除尘器：湿法除尘，重力除尘，水膜除尘，旋风除尘，袋式除尘，静电除尘，湿电除尘。 脱硫装置：原料、燃料硫含量控制，干法、半干法脱硫，湿法脱硫（双碱法、石灰-石膏 法等）。 脱硝装置：低氮燃烧、富氧燃烧、纯氧燃烧、非选择性催化还原、选择性催化还原。 除尘：2套烘干机自带旋风除尘+布袋除尘器 脱硫：本项目不设置脱硫设施即可实现达标排放； 脱硝：本设置低氮燃烧器作为脱硝处理措施 是 1.4废气监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）、《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目为简化管理排污单位，制定废气监测计划见表4-16。 表4-16 废气监测计划一览表 监测位置 监测点位 排气筒类型 监测指标 监测频次 监测方式 有组织 槽式发酵区 DA001 一般排气筒 氨、硫化氢、臭气浓度 半年 委托监测 固体颗粒生物肥生产线 DA002 一般排气筒 颗粒物 半年 滚筒烘干机 DA003 一般排气筒 颗粒物、SO2、NOx 半年 成品包装机 DA004 一般排气筒 颗粒物 半年 固体粉末生物肥生产线 DA005 一般排气筒 颗粒物 半年 无组织 厂界 颗粒物、氨、硫化氢、臭气浓度 半年 委托监测 2、废水污染物产生与排放分析 2.1产排污环节 本项目废水主要包括员工生活污水，堆肥过程产生的沥液。 ⑴生活污水 办公生活污水产生量按用水量的80%计，则办公生活污水产生量为0.48m3/d（134.4m3/a），洗盥废水直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置环保旱厕定期清掏用于周边农田施肥。 ⑵堆肥沥液 在原料发酵初期畜禽粪便含水率相对较高，且在发酵过程中，随着微生物对有机质的分解，可能产生水，因此，在畜禽粪便临时堆存区及发酵条垛区可能产生沥液。 本项目发酵车间为重点防渗区，在临时堆存区及条垛布置区四周布置沥液导流槽及1座40m3收集池，沥液经收集后全部喷洒至发酵条垛，随着发酵的进行，水分随之蒸发，作为恶臭气体进入生物除臭装置处理。 通过上述分析，本项目洗盥废水直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置环保旱厕定期清掏用于周边农田施肥，不直接进入地表水体；沥液经收集后全部喷洒至发酵条垛，随着发酵的进行，水分随之蒸发，作为恶臭气体进入生物除臭装置处理。因此，对周边地表水体水质无影响。 3、噪声产生与防治分析 3.1产排污环节 本项目噪声主要为粉碎机、搅拌机、筛分机等设备运行产生的噪声以及运输车辆噪声。各设备噪声值在65～85dB(A)之间，采取以下措施降低噪声对环境的影响： 3.1.1噪声预测 （一）主要噪声源源强 项目生产过程中，主要噪声源包括破碎机、搅拌机、筛分机等。本项目采取先用低噪声设备、厂房隔声、设备基础加装减振垫等措施，将噪声降至最低限度。项目建成后主要噪声源强情况见表4-17。 （二）噪声预测方法 影响声波从声源到受声点传播的因素有很多，它们主要包括几何发散、大气吸收、地面效应、屏障屏蔽及其他多方面效应，其中对声波的传播影响最大的是与声源到受声点的距离有关的几何发散，即声波随距离的衰减。 根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2021），采用噪声衰减模式和多源叠加模式，具体模式如下： （1）噪声衰减模式 根据导则中推荐的公式： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv+Aatm+ Abar+Agr+Amisc） 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： Lp（r）=Lp（r0）-20lg(r/r0) 公式中： Lp（r0）—声源在参考距离r0处的声压级，dB； Adiv—距离衰减，dB； Aatm—空气吸收衰减，dB； Abar—遮挡物衰减，dB； Agr—地面效应，dB； Amisc—其他多方面效应，dB； Lp（r）—声源衰减至r处的声压级，dB； |
| --- | --- |

表4-17    本项目主要噪声源声级强度（室内声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号/数量（台） | 声源源强 /dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
| 1 | 叶轮式翻抛机 | 1 | 75 | 基础减震、厂房隔音 | 5 | 5 | 4 | 1 | 75.00 | 8h | 25 | 50.00 | 1 |
| 2 | 铲车喂料仓 | 1 | 65 |  | 6 | 4 | 5 | 1 | 65.00 |  | 25 | 40.00 | 1 |
| 3 | 8米皮带输送机 | 6 | 70 |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 60.46 |  | 25 | 35.46 | 1 |
| 4 | 卧式粉碎机 | 2 | 70 |  | 4 | 2 | 2 | 3 | 60.46 |  | 25 | 35.46 | 1 |
| 5 | 三仓配料机 | 2 | 75 |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 62.96 |  | 25 | 37.96 | 1 |
| 6 | 双轴预混机 | 2 | 65 |  | 6 | 4 | 5 | 2 | 58.98 |  | 25 | 33.98 | 1 |
| 7 | 12米皮带输送机 | 4 | 70 |  | 5 | 4 | 4 | 2 | 63.98 |  | 25 | 38.98 | 1 |
| 8 | 粉状筛分机 | 2 | 70 |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 60.46 |  | 25 | 35.46 | 1 |
| 9 | 6米皮带输送机 | 2 | 75 |  | 4 | 6 | 5 | 5 | 61.02 |  | 25 | 36.02 | 1 |
| 10 | 10米皮带输送机 | 4 | 65 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 65.00 |  | 25 | 40.00 | 1 |
| 11 | 滚筒造粒机 | 1 | 70 |  | 2 | 1 | 3 | 4 | 57.96 |  | 25 | 32.96 | 1 |
| 12 | 滚筒烘干机 | 2 | 70 |  | 2 | 3 | 5 | 3 | 60.46 |  | 25 | 35.46 | 1 |
| 13 | 滚筒冷却机 | 1 | 75 |  | 6 | 2 | 1 | 3 | 65.46 |  | 25 | 40.46 | 1 |
| 14 | 粉状筛分机 | 1 | 65 |  | 5 | 1 | 2 | 2 | 58.98 |  | 25 | 33.98 | 1 |
| 15 | 15米皮带输送机 | 1 | 70 |  | 4 | 1 | 4 | 5 | 56.02 |  | 25 | 31.02 | 1 |
| 16 | 双称包装机 | 1 | 70 |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 70.00 |  | 25 | 45.00 | 1 |
| 17 | 28米回料皮带输送机 | 1 | 70 |  | 5 | 2 | 1 | 5 | 56.02 |  | 25 | 31.02 | 1 |
| 18 | 22米回料皮带输送机 | 1 | 75 |  | 1 | 4 | 3 | 2 | 68.98 |  | 25 | 43.98 | 1 |
| 19 | 热风炉 | 2 | 85 |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 75.46 |  | 25 | 50.46 | 1 |

|  | r—预测点到声源的距离； r0—预测参考距离，m。 本次噪声预测计算从偏保守角度出发，只考虑声波随距离的衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 （2）多源叠加模式 在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。 对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值Li和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下： 式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)； Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； n——声源个数。 （三）预测结果 本项目采取防治措施后噪声预测结果见表4-18。 表4-18 采取防治措施后噪声预测表 预测项目 预测点 昼间 贡献值（dB(A)） 厂界环境噪声 1#（东厂界） 25.82 2#（南厂界） 21.45 3#（西厂界） 24.78 4#（北厂界） 18.77 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB(A) 根据噪声影响预测结果，项目厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，对周围环境影响较小。 3.2噪声治理措施可行性分析 ⑴在设备选型上，首先选用装备先进的低噪音设备，并采取适当的降噪措施，如设备基础设置衬垫，使之与建筑结构隔开； ⑵主要噪声设备置于室内，加装减振装置； ⑶建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能； ⑷选用低转速、低噪声的风机和电机，风机进出口安装软接头。对转速高的风机采取隔声罩降低噪声。 3.3噪声监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）、《排污单位自行监测技术指南磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料和微生物肥料》（HJ1088-2020），本项目为简化管理排污单位，制定噪声监测计划见表4-19。 表4-19 噪声监测计划 监测内容 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 噪声 东厂界外1m 等效连续A声级 季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 南厂界外1m 等效连续A声级 季度 西厂界外1m 等效连续A声级 季度 北厂界外1m 等效连续A声级 季度 4、固体废物产生与排放分析 本项目营运期主要固废为生活垃圾、布袋除尘器除尘灰、废包装袋。 ⑴生活垃圾 生活垃圾主要为废纸、果皮、塑料袋等，以0.5kg/d·人计，劳动定员为10人，则生活垃圾产生量5kg/d(1.4t/a)。厂区设置垃圾桶，定期收集由当地环卫部门统一合理处置。 ⑵除尘灰 TA002、TA008、TA009布袋除尘器产生的除尘灰共计27.557t/a，全部作为固体粉末生物肥产品包装外售，不外排。 TA005、TA006旋风除尘器及TA007布袋除尘器产生的除尘灰为7.594t/a，集中收集后作为一般工业固体废物拉运至附近工业固体废物填埋场处置。 ⑶废包装袋 本项目包装工序产生的废包装袋产生量为0.5t/a，集中收集后作为可回收资源外售处理。 综上，本项目产生的固体废物均合理处置，对环境影响较小。 5、土壤及地下水环境影响 ①污染源、污染类型及污染途径 本项目场地内已进行了硬化处理，不与土壤直接接触，项目对1#车间及2#车间采取防渗措施，故本项目对土壤和地下水不存在地面漫流、垂直入渗的污染途径，一般情况下不会污染土壤和地下水。项目涉及废气排放，废气污染物可能通过大气沉降的途径对土壤造成影响。 ②污染防控措施 原料堆放区、原料搅拌区、槽式发酵区、成品库房、固体粉末生物肥生产线、成品包装区、成品堆放区、成化区、固体颗粒生物肥生产区等严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）要求进行防渗措施建设，本项目涉及的地下水污染防渗区包括重点污染防渗区和一般污染防渗区。防渗分区图见图4-1。 一般污染防渗区：主要为成品库房、固体粉末生物肥生产线、成品包装区、成品堆放区、成化区、固体颗粒生物肥生产区，防渗设置为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中II类场要求设计防渗方案，采用铺设钢筋混凝凝土加防渗剂防渗地坪。 重点污染防渗区：主要为原料堆放区、原料搅拌区、槽式发酵区，设置等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 厂内道路为一般水泥硬化； 项目大气污染物不涉及《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）所控“重金属、挥发性/半挥发性有机物”等污染因子，不存在大气沉降影响因素。 定期巡查生产及环境保护设施设备的运行情况，定期巡查存放车间的包装是否存在破损、老化现象，及时发现并处理生产过程中材料、产品或废物的扬撒、流失和渗漏等问题。 由污染途径及对应措施分析可知，本项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，本项目对土壤、地下水的环境影响较小。 ③跟踪监测要求 项目所在区域地下水流向为NW→SE，根据地下水流向及本项目可能存在的地下水污染部位，本次评价要求在2#车间东南侧设置1口地下水长期监测井，监测井设置及地下水监测计划见表4-20。 表4-20 地下水长期监测计划表 编号 布设位置 坐标 相对位置关系 功能 井深要求 1# 发酵车间东南侧5～10m E106.057398565° N38.316240494° 地下水下游 污染监测井 应根据区域水文地质资料，保证井深到达潜水含水层埋深以下2～3m 监测因子 水位、色、嗅和味、浑浊度、pH、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物 监测频次 每年不少于2次，发现有地下水污染现象时需增加采样频次 其他要求 采用PVC管成井，管直径200mm 管理要求 本项目试生产前应监测1次地下水现状留存本底，后续按监测计划监测时，若出现因子超标或浓度升高趋势，应停止生产并排查地下水污染节点，采取地下水污染修复措施 综上，在严格落实本环评报告提出的分区防渗及废气治理、污废水处理措施的前提下，项目运营期对土壤、地下水基本无影响。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | NH3、H2S、臭气浓度 | 车间为全封闭、微负压结构，废气经引风机抽送至滴滤法生物除臭装置（TA001）处理后，经15m排气筒（DA001）排放 | 有组织排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 的恶臭污染物排放标准值；厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 车间为全封闭结构，均采用密闭性良好的设备，含尘废气收集后经布袋除尘器（TA002）处理后经15m高排气筒（DA002）排放 | 有组织废气排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值；厂界无组织浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织限值 |
|  | DA003 | 颗粒物、SO2、NOx | 车间为全封闭结构，均采用密闭性良好的设备，废气收集后经2套低氮燃烧器（TA003、TA004）+2台滚筒烘干机自带旋风除尘（TA005、TA006）+布袋除尘器（TA007）处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放 | 颗粒物、二氧化硫总排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）、氮氧化物总排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准要求 |
|  | DA004 | 颗粒物 | 车间为全封闭结构，均采用密闭性良好的设备，含尘废气收集后经布袋除尘器（TA008）处理后经15m高排气筒（DA004）排放 | 有组织废气排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值；厂界无组织浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织限值 |
|  | DA005 | 颗粒物 | 车间为全封闭结构，均采用密闭性良好的设备，含尘废气收集后经布袋除尘器（TA009）处理后经15m高排气筒（DA005）排放 |  |
| 地表水环境 | 员工生活 | 生活污水 | 洗盥废水直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置环保旱厕定期清掏用于周边农田施肥 | 不外排 |
|  | 发酵车间 | 沥液 | 经导流槽、1座40m3收集池收集后，全部回用于条垛发酵 | 不外排 |
| 声环境 | 机械设备噪声 | 噪声 | 选择低噪声设备、基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | TA002、TA008、TA009除尘灰全部作为固体粉末生物肥产品包装外售，不外排；TA005、TA006、TA007除尘灰集中收集后作为一般工业固体废物拉运至附近工业固体废物填埋场处置；生活垃圾定期收集交由当地环卫部门统一合理处置；废包装袋集中收集后作为可回收资源外售处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗：原料堆放区、原料搅拌去、槽式发酵区（含沥液导流槽、1座40m3收集池）按重点防渗要求建设；成品库房、固体粉末生物肥生产线、成品包装区、成品堆放区、成化区、固体颗粒生物肥生产区按一般防渗区设置；厂内道路为一般水泥硬化； 重点防渗：等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s。 一般防渗：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。 地下水长期监测井：于发酵车间东南侧5～10m设置1口地下水长期监测井，每半年开展1次地下水环境监测。 |
| 生态保护措施 | - |
| 环境风险 防范措施 | - |
| 其他环境 管理要求 | ⑴环境管理要求 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，制订相应的管理规章制度及细则； ②加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ③建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ④建设单位应协同上级环境管理部门检查企业的环境保护工作、污染治理设施的运行情况。定期对企业的污染情况进行分析总结，为环保设施的落实和更新改造提供可靠依据。 ⑵排污口规范化管理要求 根据《环境保护图形标志 排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，建设单位所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。厂区排污口图形标志具体见表5-1。 表5-1 厂区排污口图形标志一览表 要求 废气排放口 噪声源 提示标志 警告标志 具体要求 应标出排污单位，排放口编号，主要污染物以及监制单位等信息 应标出排污单位，排放源编号，噪声范围以及监制单位等信息 ⑶排污许可管理要求 根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号），在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：①新建、改建、扩建排放污染物的项目；②生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；③污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。因此，在本项目建成投入生产前，建设单位应申请排污许可证。 ⑷竣工环境保护验收要求 本项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，公开相关信息，接受社会监督，确保本项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。 |

# 六、结论

本项目建设符合国家及地方产业政策，符合“三线一单”生态环境分区管控的要求；项目选址及总平面布置合理；在严格落实本报告提出的污染防治措施及生态保护措施的前提下，从环保角度分析，本项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NH3 | - | - | - | 0.555 | - | 0.555 | +0.555 |
|  | H2S | - | - | - | 0.076 | - | 0.076 | +0.076 |
|  | 颗粒物 | - | - | - | 0.624 | - | 0.624 | +0.624 |
|  | SO2 | - | - | - | 0.849 | - | 0.849 | +0.849 |
|  | NOx | - | - | - | 1.783 | - | 1.783 | +1.783 |
| 废水 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 一般工业 固体废物 | TA005、TA006、TA007除尘灰 | - | - | - | 7.594 | - | 9.597 | +7.594 |
|  | 废包装袋 | - | - | - | 0.5 | - | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①