建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：海兴开发区污水处理厂危废暂存间建设项目

建设单位（盖章）：中卫市海兴开发区管理委员会

编制日期：              2024年3月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 海兴开发区污水处理厂危废暂存间建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位 联系人 | 张荣 | 联系方式 | 157****1699 |
| 建设地点 | 中卫市海原县海兴开发区污水处理厂脱泥间东侧 |
| 地理坐标 | 东经106°6′6.656″，北纬36°22′57.486″ |
| 国民经济 行业类别 | N7724危险废物治理 | 建设项目行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业 101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置中“其他” |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/（备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 2.2 | 环保投资（万元） | 2.2 |
| 环保投资占比（%） | 100 | 施工工期 | / |
| 是否开工 建设 | □否 (是：项目已建设1座30m2危废暂存间，根据自治区党委“四防”常态化督察组督查通报，危废暂存间于2023年9月建成运行，至今未开展环境影响评价，建设单位对“四防”提出的问题开展整改工作，补充完善相关环评文件资料并报相关主管部门进行备案。 | 用地（用海） 面积（m2） | 30m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于其中“鼓励类”、“淘汰类”、“限制类”项目，未生产、使用国家明令禁止的危险化学品，未采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备，属于允许建设项目。 因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 (1)与中卫市生态红线及生态环境分区管控符合性分析 本项目位于海原县海兴开发区，对照中卫市生态环境保护红线，不在其划分的生态保护红线内。 中卫市“三线一单”生态分区管控要求：“严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，确保生态保护红线内“生态功能不降低，面积不减少，性质不改变”。按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》的要求，生态保护红线内、自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。”本项目位于沙坡头区，本次建设不新增占地，不涉及自然保护区、饮用水水源地、森林公园、湿地公园等各类自然保护地。能够满足生态空间管控要求。 本项目与中卫市生态空间分布位置关系详见附图1-1，本项目与中卫市生态保护红线位置关系图见附图1-2。 (2)与中卫市生态环境质量底线及分区管控符合性分析 ①与中卫市大气环境质量底线及分区管控符合性分析 大气环境质量底线：中卫市2025年PM2.5底线目标建议值为33μg/m3，本项目大气环境质量引用《2022年宁夏回族自治区年生态环境质量报告书》中中卫市2022年环境空气监测数据和结论，扣除沙尘天气影响的情况下，PM2.5为30μg/m3，满足区域大气环境质量底线目标要求。 本项目位于大气环境一般管控区，其具体要求为：“落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。···，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。” 本项目废机油、实验室废液及在线监测废液由专用收集桶收集储存，收集桶为密封式可有效减少废气的逸散。本项目可满足中卫市大气环境分区管控要求。与中卫市大气环境管控分区位置关系详见附图1-3。 ②与中卫市水环境质量底线及分区管控符合性分析 水环境质量底线：本项目所在区域地表水体苋麻河。中卫市生态环境局海兴开发区分局委托检测数据：地表水水质中pH值、溶解氧、氨氮、铜、锌、硒、碑、汞、镉、铭（六价）、铅、氤化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、总磷、高镒酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的III类标准限值；氟化物浓度超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中的V类标准限值，氟化物超标主要受原生地质因素影响，地下潜水水质普遍较差，地下水溶解地层可溶性岩类，加之区域地下水补径排不畅。 本项目为危险废物暂存间项目，不会产生废水。对项目所在地区地表水体影响较小，符合水环境质量底线要求。与中卫市水环境管控分区位置关系详见附图1-4。 ③与中卫市土壤环境质量底线及分区管控符合性分析 土壤环境质量底线：中卫市“三线一单”中对土壤环境质量底线要求为：“中卫市受污染耕地安全利用率保持在98%以上，污染地块安全利用率高于95%”本项目为新建项目，用地类型为建设用地，不涉及污染地块的使用。符合中卫市土壤环境质量底线要求。 本项目为危险废物暂存间建设项目，建有泄露收集设施，正常工况下，不会对土壤环境产生影响，不会对区域土壤及地下水环境造成污染，故项目建设符合中卫市土壤分区管控要求。与中卫市土壤环境管控分区位置关系详见附图1-5。 总体来看，项目符合环境质量底线要求。 (3)资源利用上线符合性分析 ①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控 本项目运行过程中所用的资源主要为电，资源能源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合中卫市资源利用上线的要求。 ②水资源利用上线及分区管控 本项目危险废物暂存间建设项目，使用过程中不用水。不会超过地区水资源取用上限或承载能力。故本项目符合水资源利用上线要求。 ③土地资源利用上线及分区管控 本项目不新增用地，且中卫市目前无土地资源重点管控区。故符合土地资源利用上线及管控要求。 综上分析，本项目符合资源利用上线要求。 (4)生态环境准入清单符合性分析 本项目与中卫市生态环境准入清单符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与中卫市生态环境准入清单符合性分析一览表 环境管控单元名称 空间布局约束 污染物排放管控 环境风险防控 资源开发效率要求 海兴开发区重点管控单元 1.限制煤炭、电力、医药、冶金、建 材、化工、有色等行业新建项目。 1.现有产生大气污染物 的工业企业应持续开展节能减排。 2.新建项目实施主要大 气污染物和 VOCS 排放 等量替代。 3.新建项目严格执行环 境影响评价制度，污染物排放应符合园区执行标准，并符合行政主管部门下达的总量指标。 4.海兴开发区污水处理厂应加强污染治理设施的运行管理，确保稳定达标排放。 / / 本项目 本项目为危险废物暂存间建设项目，不涉及上述所列行业 本项目为危险废物暂存间建设，废机油、实验室废液及在线监测废液由专用收集桶收集储存，收集桶为密封式，不易产生废气。 本项目不涉及 本项目不涉及 是否 符合 符合 符合 符合 符合 3、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的符合性分析 本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的符合性分析见表1-2。 表1-2 本项目与GB18597-2023的符合性分析一览表 序号 标准要求 本项目 是否符合 污染控制要求 1 一般规定 1.1 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 本项目存放的危险废物主要为废机油、实验废液及在线监测废液，采用密闭塑料桶和铁桶储存，储存过程满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等要求 符合 1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 本项目按照危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求分区存放 符合 1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 危废暂存间地面采用混凝土硬化后并涂刷一层环氧地坪，混凝土浇筑厚度为30cm，漆膜总厚度为6mm左右，渗透系数≤10-10cm/s 符合 1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 危废暂存间地面及废液收集池采用混凝土硬化后并涂刷一层环氧地坪，混凝土浇筑厚度为30cm，漆膜总厚度为6mm左右，渗透系数≤10-10cm/s 符合 1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 危废暂存间地面采用混凝土硬化后并涂刷一层环氧地坪，同时设置托盘 符合 1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 本项目采取“双人双锁”管理 符合 2 贮存库 2.1 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 本项目存储过程采取分区存放，并设置标识牌 符合 2.2 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 项目危险废物最大暂存量为1.2t，设置托盘收集废液，满足要求 符合 2.3 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求 本项目废机油、实验室废液及在线监测废液由专用收集桶收集储存，收集桶为密封式，可有效减少废气逸散。 符合 选址要求 3.1 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。 根据分析，本项目符合《中卫市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的相关要求 符合 3.2 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。 本项目位于污水处理厂内，评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标 符合 3.3 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 本项目位于污水处理厂内，不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点 符合 3.4 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定 本项目位于污水处理厂内，项目周边50m范围内不存在敏感目标 符合 综上所述，本项目符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 4、与《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革行动方案的通知》（宁政办规发〔2022〕9号）的符合性分析 《方案》中要求，1.落实企业主体责任。危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置企业的主要负责人（法定代表人、实际控制人）是危险废物污染环境防治和安全生产第一责任人，建立企业主体责任承诺制，严格落实危险废物污染环境防治和安全生产法律法规制度。危险废物相关企业依法及时公开危险废物污染环境防治信息，依法依规投保环境污染责任保险。2.完善危险废物环境管理信息化体系。完善宁夏固体危险废物动态监管信息系统，确保与全国固体废物管理信息系统互联互通，实现全过程在线监控。开展危险废物收集、运输、利用、处置网上交易平台建设和第三方支付试点。完善智能监控设备安装，鼓励有条件的地区推行视频监控、电子标签等集成智能监控手段。建立宁夏固体危险废物动态监管信息系统与道路运政管理信息系统、医疗废物信息管理平台信息共享机制，探索与税务、公安、司法机关等部门信息平台链接，促进信息化平台互通共享。 本项目为危险废物暂存间建设项目，项目的建设主要对污水处理厂产生的废机油、实验室废液和在线监测废液进行规范存放及管理，并在入库、出库时做好台账记录，同时与当地固体废物管理信息系统联网，实现在线监控。因此，本项目符合《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区强化危险废物监管和利用处置能力改革行动方案的通知》（宁政办规发〔2022〕9号）中的相关要求。 5、与《宁夏回族自治区危险废物管理办法》的符合性分析 根据《宁夏回族自治区危险废物管理办法》中相关要求：1.产生危险废物的建设项目，建设单位应当按照环境影响评价要求，建设危险废物处置设施，自行处置危险废物；按照环境影响评价要求不需建设危险废物处置设施的，应当委托有资质的危险废物集中处置单位代为处置危险废物。2.危险废物产生单位应当建立危险废物台账，如实记载危险废物的名称、类别、产生的时间、数量以及去向等情况，并永久保存。3.进行教学、科学试验，应当对实验室产生的废药剂、废试剂、实验动物尸体及其他实验废物进行分类登记、分类暂存；对过期、失效及多余药剂设置专门贮存场所分类存放，并委托有资质的危险废物集中处置单位定期集中处置，不得擅自弃置、填埋。4.危险废物产生单位应当与危险废物集中处置单位签订危险废物处置合同，明确约定危险废物处置数量、收集、运输、费用及安全责任等事项。 本项目为危险废物暂存间建设项目，项目的建设主要对污水处理厂产生的废机油、实验室废液和在线监测废液进行规范存放及管理，产生的危险废物均密封分区存放并在底部设置托盘，在入库、出库时做好台账记录，定期委托有资质危废处置单位进行处置。因此。本项目符合《宁夏回族自治区危险废物管理办法》中的相关要求。 6、与《宁夏危险废物分级分类管理实施方案》的符合性分析 《方案》中提出2023年至2025年，宁夏创新建立危险废物分级分类评价体系，全面实施危险废物分级分类管理，强化危险废物环境风险管控，切实维护人民群众生命健康安全。 本项目为危险废物暂存间建设项目，项目的建设主要对污水处理厂产生的废机油、实验室废液和在线监测废液进行规范存放及管理，产生的危险废物均密封分区存放并在底部设置托盘，在入库、出库时做好台账记录，定期委托有资质的危废处置单位进行处置。因此。本项目符合《宁夏危险废物分级分类管理实施方案》中的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1、项目建设背景 海兴开发区污水处理厂处理规模为0.5万m3/d，现有项目在运行过程中会产生废机油、实验废液及在线监测废液，建设单位在厂区内建设了1座30 m2的危废暂存间用于上述危险废物的暂存，但建设单位未按相关要求完善相关环保手续，根据2023年12月28日自治区党委“四防”常态化督察组督查通报，危废暂存间于2023年9月建成运行，至今未开展环境影响评价。 2、项目建设内容 本项目位于宁夏回族自治区中卫市海原县海兴开发区污水处理厂脱泥间东侧，占地面积30 m2，根据实际运行情况调查，项目废机油、实验废液及在线监测废液年产生量为1.2 t，最大暂存量为1.2 t。具体工程组成内容见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程组成 项目建设内容 备注 主体 工程 危险废物暂存间 面积约30 m2，内部进行分区；用于现有项目运行过程产生的废机油、实验废液及在线监测废液的贮存，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行建设和管理 已建成投入运行 公用 工程 给、排水 本项目主要建设危废暂存间，无需用水，无废水产生 已建成投入运行 供暖 危废暂存间无需供热 已建成投入运行 供电 由供电管网提供 已建成投入运行 辅助工程 视频监控系统 在危险废物暂存间内设置视频监控系统，连接至厂区中控室 已建成投入运行 环保 工程 废气 本项目废机油、实验室废液及在线监测废液由专用收集桶收集储存，收集桶为密封式，可有效减少废气的逸散 已建成投入运行 噪声 危废储存，无噪声设备 -- 固体废物 废机油为HW08危险废物（代码为900-249-08），采用密封铁桶包装，实验废液及在线监测废液为HW49危险废物（代码为900-047-49），采用密封塑料桶包装，集中收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质危废处置单位处置 已建成投入运行 防渗 危废暂存间地面及废液收集池采用混凝土硬化后并涂刷一层环氧地坪，混凝土浇筑厚度为30cm，漆膜总厚度为6mm左右，渗透系数≤10-10cm/s 已建成投入运行 环境风险防范 在暂存间内设置宽度15公分导流槽及1座废液收集池（危废暂存间东北角），容积约1m3，用于事故状态下废液泄漏收集 已建成投入运行 其他 危废暂存间设置通风窗，定时通风，外侧设立明显标识牌，设置危险废物警示标识 已建成投入运行 3、危险废物贮存情况 本项目暂存的危险废物主要为设备定期保养产生的废机油、实验室废液和在线监测废液等。 根据污水厂多年运行情况及台账记录，项目废机油、实验废液及在线监测废液年产生量为1.2t，具体产生及储存情况见表2-2： 表2-2 危险废物产生贮存情况一览表 名称 危险废物代码 主要成分 形态 储存方式 年产生量 暂存周期 去向 废机油 HW08 900-249-08 矿物油 液态 密封铁桶 0.2 在危险废物暂存间暂存，根据实际产生情况定期进行处置 定期交有资质危废处置单位处置 在线监测废液 HW49 900-047-49 重铬酸钾、氢氧化钠、硫酸汞、水杨酸钠、过硫酸钾 液态 密封塑料桶 0.7 实验废液 HW49 900-047-49 重铬酸钾、氢氧化钠、硫酸汞、水杨酸钠、过硫酸钾 液态 密封铁桶 0.3 合计 1.2 / / 本项目危废暂存间与危险废物储存量匹配性分析：本项目实验废液及在线监测产生的废液使用规格为25kg的塑料桶盛装，废机油使用规格为180kg的铁桶盛装。本项目废液目前每年转运一次，实验废液及在线监测废液年储存量为0.9t/a，废机油年储存量为0.3t，则大约需要36个塑料桶和2个铁桶盛装，根据建设单位提供资料，塑料桶的底面积为0.075m2，铁桶底面积为0.26m2，则36个塑料桶总底面积为2.7m2，2个铁桶总底面积为0.52m2。因此，本项目建设一座30m2的危废暂存间可行。 4、收集、贮存及运输 本项目的收集、贮存及运输应符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)、《危险废物转移管理办法》中相关规定： （1）收集 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求： ①包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。 ②性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。 ③危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求。 ④包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。 ⑤盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。 ⑥危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 危险废物的收集作业应满足如下要求： ①应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ②作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 ④危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。 ⑤收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑥收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 （2）内部转运 ①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 ②危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。 ③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 （3）贮存 ①危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。 ②危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ③贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ④贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 ⑤废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 ⑥危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 ⑦危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。 ⑧危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。 ⑨危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。 （4）运输 危险废物的转移、运输，必须严格按照《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程中产生单位、运输单位和接受单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地生态环境主管部门及接受地生态环境主管部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接受单位保存的联单。具体应做好以下工作： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 根据现场调查及提供的台账，本项目的收集、贮存及运输符合《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中相关规定。 5、项目原辅材料用量及主要设备 本项目原辅材料用量及能源消耗情况见表2-3，项目主要设备见表2-4。 表2-3 主要原辅料及能源消耗情况 序号 产品名称 单位 消耗量 备注 1 电 kW•h/a 800 当地供电电网 表2-4 主要生产设备设施一览表 序号 设备名称 单位 数量 规格 1 废液桶 个 36 25kg 2 废油桶 个 2 180kg 3 大托盘 个 2 1.3m×1.3m 4 小托盘 个 1 1.3m×0.69m 6、公用工程 6.1供电 本项目年用电量为800kWh，由城镇供电电网供给，能够满足本项目用电需求。 6.2供暖 本项目不涉及供暖。 6.3给排水 本项目专职管理人员由现有职工调配，不新增劳动定员，不新增生活污水；危废间不产生生产废水，因此本项目无新增废水产生。 7、总投资和环保投资 本项目为危险废物暂存间建设项目，总投资2.2万元，均为环保投资。 8、平面布置合理性分析 本项目危险废物暂存间位于脱泥间东侧，占地面积30 m2，危废间内进行分区并设置托盘，危废间地面、托盘、导流槽全部采用环氧地坪漆进行重点防渗处理，废机油、实验室废液和在线监测废液均采用密封桶装，可有效减少废气逸散，因此，本项目对周边环境影响可接受。根据项目所在地区常年气象统计资料，常年风向为北风，本项目位于厂区办公楼下风向区域，对其影响较小。因此，从环境保护角度，本项目平面布局合理。 9、劳动定员及工作制度 本项目运行过程设置2名管理人员，采用“双人双锁”管理，由现有工作人员调配，负责危废暂存间日常巡检，不新增劳动定员，危废暂存间年运行天数365天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污节点分析 项目现已建成投入运行，因此不对施工期环境影响进行分析评价。 二、运营期工艺流程及产污节点分析 1、工艺流程： （1）收集、运输 设备维修、实验室及在线监测过程产生的废机油、实验室废液和在线监测废液由专人运至本项目危废暂存间中，对入库的危险废物种类及数量进行记录，并详细记录入库信息。 （2）暂存堆放 入库后登记的废物严格按照要求进行分类贮存，同时张贴好分区警示牌及危废标签牌，危险废物均采用塑料桶密封包装。 （3）外运、转移 危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程中产生单位、运输单位和接受单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地生态环境主管部门及接受地生态环境主管部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接受单位保存的联单。具体应做好以下工作： ①危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。 ②危险废物转移联单实行全国统一编号，编号由十四位阿拉伯数字组成。第一至四位数字为年份代码；第五、六位数字为移出地省级行政区划代码；第七、八位数字为移出地设区的市级行政区划代码；其余六位数字以移出地设区的市级行政区域为单位进行流水编号。 ③移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。使用同一车（船或者其他运输工具）一次为多个移出人转移危险废物的，每个移出人应当分别填写、运行危险废物转移联单。 ④采用联运方式转移危险废物的，前一承运人和后一承运人应当明确运输交接的时间和地点。后一承运人应当核实危险废物转移联单确定的移出人信息、前一承运人信息及危险废物相关信息。 ⑤接受人应当对运抵的危险废物进行核实验收，并在接受之日起五个工作日内通过信息系统确认接受。运抵的危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与危险废物转移联单填写内容不符的，接受人应当及时告知移出人，视情况决定是否接受，同时向接受地生态环境主管部门报告。 ⑥危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。因特殊原因无法运行危险废物电子转移联单的，可以先使用纸质转移联单，并于转移活动完成后十个工作日内在信息系统中补录电子转移联单。 本项目危险废物产生量较少，最长储存期为1年，危废出库前严格按照要求进行登记，详细记录出库时间、去向、数量并由经手人签字，委托有资质处置单位拉运处置。建立收集、贮存、转移台账，相关材料定期报备环保部门，不得违规转移。 运营期流程及其产污节点图见图3。 （2）产污环节 ①废气 本项目危废暂存间主要暂存设备维修过程产生的废机油、实验废液及污水处理厂在线监测设备产生的废液，产生的废机油由专人运至本项目危废暂存间中暂存，实验废液和在线监测废液收集至专用收集桶中密封，待装满后转运至危废暂存间暂存；废机油、实验废液及在线监测废液暂存量较少且均为密封储存，可有效减少废气的逸散。 ②废水 本项目无废水产生。 ③噪声 本项目无噪声产生。 ④固体废物 本项目为危险废物暂存间项目，所暂存的危险废物主要为废机油、实验废液及在线监测废液。 图3 运营期流程及其产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 存在的问题：根据现场踏勘，除危险废物暂存间无相关环保手续，其余项目均环保手续齐全，废气、废水、噪声均可做到达标排放，固体废物按照要求妥善处置。 整改措施：按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》对现有危废暂存间进行环境影响评价工作，环评取得批复后按照相关要求对危险废物暂存间进行验收并报当地主管部门备案。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）区域环境空气质量现状 本项目位于中卫市海兴开发区，所在行政区划范围为中卫市，项目优先采用宁夏回族自治区生态环境厅公开发布的《2022年宁夏生态环境质量状况》中中卫市2022年环境空气监测数据和结论(剔除沙尘天气)作为本次评价依据，评价基准年为2022年。具体监测结果统计见表3-1。 表3-1 2022年中卫市环境空气质量监测结果统计表 污染物 年评价指标 现状浓度(μg/m3) 标准值(μg/m3) 占标率/% 达标情况 PM10 年平均浓度 66 70 94.3 达标 PM2.5 年平均浓度 30 35 85.7 达标 SO2 年平均浓度 9 60 15.0 达标 NO2 年平均浓度 22 40 55.0 达标 CO 24小时平均第95百分位数(mg/m3) 0.8 4.0 20.0 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数 140 160 87.5 达标 根据《2022年宁夏生态环境质量状况》，中卫市各项监测指标全年均可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准限值要求，项目所在区为达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目所在区域地表水体苋麻河。本次地表水环境质量现状评价以引用现有资料为主，现状监测数据引用《中卫市生态环境局海兴开发区分局地表水检测》（宁精环检［1］字2022第020-03号）中苋麻河湿地公园出口断面的监测结果见表3-2。 表3-2 地表水湿地公园出口断面检测结果一览表 采样地点 苋麻河湿地公园出口 点位坐标 E：106°05′52.75″ N：36。22′52.17″ 样品类别 地表水 样品描述 微浊、无异味 采样日期 2022年3月7日 样品分析日期日 2022年3月7日-3月16 参考标准 《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1地表水环境质量标准基本项目标准限值中的田类标准限值、IV类标准限值、V类标准限值 检测项目 单位 检测结果 III类标准限值 IV类标准限值 V类标准限值 水温 °C 4.7 / / / pH 无量纲 8.6 6~9 6~9 6〜9 溶解氧 mg/L 8.23 >5 >3 >2 高镒酸盐指数 mg/L 4.7 6 10 15 化学需氧量 mg/L 17 20 30 40 五日生化需氧量 mg/L 3.5 4 6 10 氨氮 mg/L 0.243 1.0 1.5 2.0 总氮 mg/L 8.35 1.0 1.5 2.0 总磷 mg/L 0.05 0.2 0.3 0.4 铜 mg/L 0.006L 1.0 1.0 1.0 锌 mg/L 0.004L 1.0 2.0 2.0 氟化物 mg/L 1.55 1.0 1.5 1.5 汞 mg/L 4.00x10-5L 0.0001 0.001 0.001 神 mg/L 6.6x10-4L 0.05 0.1 0.1 硒 mg/L 4.0x10-4L 0.01 0.02 0.02 铅 mg/L 0.01L 0.05 0.05 0.1 镉 mg/L 0.001L 0.005 0.005 0.01 铭（六价） mg/L 0.005 0.05 0.05 0.1 挥发酚 mg/L 0.0004 0.005 0.01 0.1 氤化物 mg/L 0.001L 0.2 0.2 0.2 石油类 mg/L 0.01L 0.05 0.5 1.0 阴离子表面活性剂 mg/L 0.07 0.2 0.3 0.3 硫化物 mg/L 0.01L 0.2 0.5 1.0 粪大肠菌群 CFU/L 40 10000 20000 40000 1.当检测结果低于方法检出限时，报所使用方法检出限值，并加标志位“L”； 2.根据《地表水环境质量评价办法（试行）》，水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价。 3.粪大肠菌群的单位为CFU/L，表示1L体积样品中的细菌群落总数。 根据上述检测结果表明：中卫市生态环境局海兴开发区分局委托的苋麻河湿地公园出口地表水水质中pH值、溶解氧、氨氮、铜、锌、硒、碑、汞、镉、铭（六价）、铅、氤化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、总磷、高镒酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的III类标准限值；氟化物浓度超过《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中的V类标准限值，氟化物超标主要受原生地质因素影响，地下潜水水质普遍较差，地下水溶解地层可溶性岩类，加之区域地下水补径排不畅。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中关于声环境质量现状监测要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。经现场调查，厂界外周边50m范围无声环境保护目标。因此，本次不对声环境质量现状进行评价。 4、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目为危险废物暂存间建设项目，危废暂存间采用一体化设备，渗透系数≤10-10cm/s，同时，本项目设置废液收集池用于事故状态下废液泄漏的收集。正常工况下，不会对土壤及地下水造成污染，且项目建设区域不涉及集中式饮用水水源地及与地下水环境相关的其他保护区，不在集中式饮用水水源准保护区以外的补给径流区等敏感区，因此，本次评价不对地下水、土壤环境质量现状进行评价。 5、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目位于现有污水处理厂内，项目不新增用地且用地范围内不含有生态环境保护目标，因此本项目不进行生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求，环境保护目标确定为，大气环境：厂界外500米范围内的自然环境保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。声环境：厂界外50米范围内声环境保护目标。地下水环境：厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。生态环境：产业园区外建设项目新增用地。 根据现场实地调查，本项目环境保护目标如下： （1）大气环境：项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标。 （2）声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：项目厂界外500m范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 （4）生态环境：本项目位于海兴开发区污水处理厂内，不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 项目运营期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值； 类别 项目 限值要求 无组织废气 非甲烷总烃 ≤4.0mg/m3 2、噪声 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准； 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 3类 65 55 3、固体废物 项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移管理办法》（部令第23号）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 本项目已建成投入运行，不存在施工期环境影响，因此不对施工期环境保护措施进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本项目危废暂存间主要暂存设备维修产生的废机油、实验废液及污水处理厂进出口在线监测设备产生的废液。废机油的主要成分为矿物油，由专用收集桶密封暂存且产生量较少；实验废液主要成分为重铬酸钾、氢氧化钠、硫酸汞、水杨酸钠、过硫酸钾，在线监测设备产生的废液主要成分为重铬酸钾、氢氧化钠、硫酸汞、水杨酸钠、过硫酸钾，实验及在线监测过程所需试剂由上述物质配置而成，在分析过程中是将上述配置的试剂按照一定剂量加入水样中，该化学反应是在全封闭的检测系统中进行，故该过程无废气产生。 本项目废气主要产生于危废的暂存过程，会产生少量的非甲烷总烃，由于暂存的废液中所含的上述物质的浓度较低，无法对其逸散的非甲烷总烃进行定量分析，因此本次废气源强进行定性分析，并提出污染防治要求。 本项目危险废物均采用专用密封桶暂存，可有效减少废气的逸散，同时在危险废物暂存间内设置通风窗，定时加强通风。因此，本项目产生的废气对周围环境影响较小。 运营期监测计划：对照《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ1083-2020）中要求，该指南未要求对无组织非甲烷总烃进行监测，同时本项目排放的非甲烷总烃较少，故本次不将非甲烷总烃纳入全厂监测计划中。 2、噪声 本项目运营期无噪声。 3、固体废物 本项目运营期不新增工作人员，因此不新增生活垃圾。主要储存污水厂设备维修过程产生的废机油、实验废液和在线监测废液。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），实验废液及在线监测废液危险废物类别为HW49，代码为900-047-49；废矿物油危险废物类别为HW08，代码为900-249-08。建设单位将项目危险废物根据其危险特性进行收集。危险废物暂存间进行了防腐防渗施工，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求；危险废物的转移、运输，必须严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物转移管理办法》的规定，执行危险废物转移联单制度；转移过程中产生单位、运输单位和接受单位必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单和领取转移联单编号，及时提交联单至移出地生态环境主管部门及接受地生态环境主管部门，不能延迟提交时间或不提交联单，并保管好应由产生单位、运输单位和接受单位保存的联单。 本项目固体废物产生情况见表4-3。 表4-3 固体废物产生量及处置情况一览表 名称 危险废物代码 形态 环境危险特性 年产生量t 贮存方式 去向 废机油 HW08 900-249-08 液态 T，I 0.2 危废暂存间 有资质危废处置单位 在线监测废液 HW49 900-047-49 液态 T/C/I/R 0.7 实验废液 HW49 900-047-49 液态 0.3 4、土壤及地下水环境影响和保护措施 根据工程分析可知，本项目可能存在的土壤及地下水污染源为废液收集池。本项目对暂存间底部及收集池进行防渗设计，防渗技术要求满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，正常工况下不会对土壤及地下水造成污染。如发生防渗层破裂，污染物质泄漏，可能会对土壤及地下水产生影响，因此本项目在运行期间应加强管理，一旦发现污染物泄漏或防渗层破裂，应立即采取有效收集措施，并及时修复防渗层，防止废液等危险废物渗入土壤影响地下水环境。 本项目危废暂存间地面及废液收集池采用混凝土硬化后并涂刷一层环氧地坪，混凝土浇筑厚度为30 cm，漆膜总厚度为6 mm左右，渗透系数≤10-10cm/s。 为了进一步降低废液渗入地下对地下水及土壤产生影响，建议建设单位采取下列措施： （1）制定危险废物贮存库定期巡检制度，每天由专人负责对危险废物包装桶进行检查，如果发现有泄漏情况，立即报告相关领导，更换新的包装桶。 （2）源头控制措施：项目危险废物的装卸、暂存过程中，检查收集桶密封情况，防止危险废物跑、冒、滴、漏。 （3）加强危险废物管理、环境风险事故处置能力，及时清运危险废物；在危废间内设置托盘，降低污染地下水及土壤的风险。 因此本项目运行后，不会对周围地下水、土壤环境造成污染。 5、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1和表B.2中的环境风险物质，本项目涉及环境风险物质主要为废矿物油，项目废机油暂存量为0.2t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： 式中：q1,q2,…qn—每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及环境风险物质主要为废矿物油，结果见表4-4： 表4-4 本项目Q值确定表 序号 危险物质名称 CAS号 最大暂存量（t） 临界量（t） Q值 1 油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等） / 0.2 2500 0.00008 合计 / / 0.00008 根据上述计算，本项目Q值为0.00008＜1，因此本项目环境风险潜势为I，环境风险评价为简单分析，具体分析内容见表4-5。 表4-5 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 海兴开发区污水处理厂危废暂存间建设项目 建设地点 海兴开发区污水处理厂脱泥间东侧 地理坐标 东经106°6′6.656″，北纬36°22′57.486″ 主要危险物质及分布 废机油、实验废液及在线监测废液；位于危险废物暂存间 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 包装桶破损导致废液泄漏污染地下水及土壤。 风险防范措施要求 ①远离火种、热源，工作场所严禁吸烟； ②加强对职工的安全教育，设置专门的人员组成事故应急小组，负责管理救助设备，并每年对全体职工进行相应的培训，在生产过程中避免意外泄漏； ③按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材； ④将本项目应急工作纳入全厂应急体系，并对厂区突发环境事件应急预案定期进行修编。 ⑤企业必须高度重视安全生产工作，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事故隐患，并有专人负责安全工作。 ⑥定期进行危废间及设备的安全检查，发现问题及时处理。 ⑦泄漏事故发生时，有关负责人因有秩序、有计划地进行处理，防止事态蔓延扩大。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 本项目暂存的危废均采用密封塑料桶暂存，可有效减少废气的逸散 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | / | / |
| 电磁辐射 | / |
| 固体废物 | / |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目危废暂存间地面及废液收集池采用混凝土硬化后并涂刷一层环氧地坪，混凝土浇筑厚度为30 cm，漆膜总厚度为6 mm左右，渗透系数≤10-10cm/s。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①远离火种、热源，工作场所严禁吸烟； ②加强对职工的安全教育，设置专门的人员组成事故应急小组，负责管理救助设备，并每年对全体职工进行相应的培训，在生产过程中避免意外泄漏； ③按照《建筑灭火器配置设计规范》等要求配置相应的消防器材； ④将本项目应急工作纳入全厂应急体系，并对厂区突发环境事件应急预案定期进行修编。 ⑤企业必须高度重视安全生产工作，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事故隐患，并有专人负责安全工作。 ⑥定期进行危废间及设备的安全检查，发现问题及时处理。 ⑦泄漏事故发生时，有关负责人因有秩序、有计划地进行处理，防止事态蔓延扩大。 |
| 其他环境 管理要求 | 1.本项目建成后，污染治理设施“三同时”建成，建设单位应按照竣工环境保护验收的相关规定自行开展竣工环保验收，验收结果应及时向环保主管部门申报。本项目对“三废”、噪声及环境风险的防治均通过设置合理可行的环保设施、采取行之有效的防治措施来降低对环境的污染影响及危害。 2.对污染治理设施和管理必须与生产经营活动纳入海兴开发区污水处理厂的日常管理中，要建立岗位环保责任制，制定操作规程，建立管理台账。 |

# 六、结论

综上所述，项目建设符合国家产业政策和相关规划要求。项目运营期产生的污染物在采取相应的污染措施后能够达标排放，环境风险可防、可控，对周边环境影响可接受；因此，从环境保护角度来讲，本项目在坚持“三同时”原则，并采取相应环保治理措施后，建设是可行的。

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / |  | / | / | / | / | / |
|  | / | / |  | / | / | / | / | / |
| 一般固体废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废机油（t/a） | 0.2 | / | / | / | / | 0.2 | / |
|  | 在线监测废液（t/a） | 0.7 | / | / | / | / | 0.7 | / |
|  | 实验废液（t/a） | 0.3 | / | / | / | / | 0.3 | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图1-1  本项目与中卫市生态空间分布位置关系图

附图1-2  本项目与中卫市生态保护红线位置关系图

附图1-3  本项目与中卫市大气环境管控分区位置关系图

附图1-4  本项目与中卫市水环境管控分区位置关系图

附图1-5  本项目与中卫市土壤环境管控分区位置关

附图2  本项目地理位置图

项目现状图：