卫环海原分局函〔2024〕13号

关于《海原县海城镇耀森畜禽粪污资源化利用有机肥场建设项目环境影响报告表》审批

意见的函

宁夏耀森生物科技有限公司:

你公司报来的《关于审查、审批海原县海城镇耀森畜禽粪污资源化利用有机肥场建设项目环境影响评价报告表的函》收悉，根据专家评审小组意见，经我局会议研究，提出审批意见如下。

一、基本情况

海原县海城镇耀森畜禽粪污资源化利用有机肥场建设项目（项目代码：2312-640522-20-01-952831）位于海原县海城镇武塬行政村涧堡自然村 ，厂区占地面积13333.4m2。建设内容为新建1条畜禽粪污资源化利用生产线，建成后年产20000吨固体颗粒肥、20000吨粉末状生物肥。项目总投资500万元，其中环保投资198.8万元，环保投资占39.8%。

项目为有机肥料及微生物肥料制造，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中鼓励类。经评估审查，项目建设符合国家、自治区相关政策规划，在落实《海原县海城镇耀森畜禽粪污资源化利用有机肥场建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）提出的各项污染防治措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、主要措施

（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。

施工期：施工期大气污染物主要为粉尘，粉尘主要产生在施工期间土石方和建筑材料的运输引起的交通道路扬尘。施工现场实行围挡封闭、洒水抑尘、土石方运输车辆篷布遮盖；施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施；施工机械及运输车辆产生的车辆尾气，通过加强设备及车辆的养护，其对周围环境空气不会产生明显影响。随着施工过程的结束，施工期对周围环境的影响也将随之结束。

运营期：项目运营期畜禽粪便堆存、发酵过程产生的恶臭气体经引风机抽送至滴滤法生物除臭装置处理后，经1根15m排气筒（DA001）排放，发酵车间为全封闭、微负压结构，有组织排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的恶臭污染物排放标准值，厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值；含尘废气（主要包括固体颗粒生物肥生产线含尘废气及固体粉末生物肥生产线含尘废气）通过集气管道引入布袋除尘器处理后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放，有组织排放浓度及速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值，未被收集的含尘废气排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织限值；热风炉废气和滚筒烘干机废气经1套低氮燃烧器+1台滚筒烘干机自带旋风除尘+布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；滚筒冷却机废气经1台滚筒冷却机自带旋风除尘+布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒（DA003）排放；排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56号）的相关要求；道路起尘采取厂区道路进行硬化、及时清扫、洒水抑尘、车辆轮胎冲洗等措施后，道路起尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织限值。

（二）严实落实《报告表》提出的废水防治措施。

施工期：施工期施工人员的生活污水集中收集后用于厂区绿化，施工废水经沉淀后全部回用或用于施工区降尘洒水。

运营期：本项目运营期废水主要为生活污水及发酵沥液，其中生活污水：洗盥废水直接用于厂区泼洒抑尘，厂区设置旱厕定期清掏用于周边农田施肥；发酵沥液经导流槽、1座40m3收集池收集后，全部回用于槽式发酵。

（三）严实落实《报告表》提出的固废防治措施。

施工期：施工期生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；建筑垃圾运到城市建设监管部门指定地点堆放。

运营期：项目运营期间固废主要为除尘灰、生活垃圾，其中破碎、筛分机、造粒工序除尘灰全部作为固体粉末生物肥产品包装外售，不外排；热风炉、滚筒烘干机及滚筒冷却机废气除尘灰集中收集后作为一般工业固体废物拉运至附近工业固体废物填埋场处置；生活垃圾定期收集交由当地环卫部门统一合理处置。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。

施工期：合理安排施工时间、降低施工设备噪声、降低人为噪声、减少交通噪声、合理布局，采取以上措施后，可降低施工噪声对周围环境产生的影响。

运营期：通过采用低噪声设备，合理布局、并采取基础减振等降噪措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本审批意见仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应加强环境及安全管理，建立健全环境保护、安全生产等有关制度和环保设施运行台账，确保环保设施设备正常运行，避免各类环保及安全事故发生。

（六）项目须在环保竣工验收及投产前购得污染物排放指标。

中卫市生态环境局海原县分局

2024年4月23日

中卫市生态环境局海原县分局                      2024年4月23日印发